## Slide 1
2.1 传感器的基本概念

## Slide 2: 传感器的作用与地位
人们在研究自然现象、规律以及生产活动中，有时需要对某一事物的存在与否作定性了解，有时需要进行大量的实验测量以确定对象的量值的确切数据，所以单靠人的自身感觉器官的功能是远远不够的，需要借助于某种仪器设备来完成，这种仪器设备就是传感器。
传感器是人类“五官”的延伸，是信息采集系统的首要部件。

## Slide 3: 电量和非电量
表征物质特性及运动形式的参数很多，根据物质的电特性，可分为电量和非电量两类。
电量一般是指物理学中的电学量，例如电压、电流、电阻、电容及电感等；
非电量则是指除电量之外的一些参数，例如压力、流量、尺寸、位移量、重量、力、速度、加速度、转速、温度、浓度及酸碱度等等。
人类为了认识物质及事物的本质，需要对物质特性进行测量，其中大多数是对非电量的测量。

## Slide 4: 电量和非电量
电 量
非电量
传感器
非电量不能直接使用一般的电工仪表和电子仪器进行测量，因为一般的电工仪表和电子仪器只能测量电量，要求输入的信号为电信号。
非电量需要转化成与其有一定关系的电量，再进行测量，实现这种转换技术的器件就是传感器。

## Slide 5: 电量和非电量
电 量
非电量
传感器
传感器是获取自然或生产中信息的关键器件，是现代信息系统和各种装备不可缺少的信息采集工具。采用传感器技术的非电量电测方法，就是目前应用最广泛的测量技术。

## Slide 6: 传感器的地位
检测系统的组成框图
在利用信息的过程中，首先要解决的问题就是获取可靠、准确的信息，而传感器精度的高低直接影响计算机控制系统的精度，可以说没有性能优良的传感器，就没有现代化技术的发展。
随着科学技术的发展，传感器技术、通信技术和计算机技术构成了现代信息产业的三大支柱产业，分别充当信息系统的“感官”、“神经”和“大脑”，他们构成了一个完整的自动检测系统。

## Slide 7: 传感器的基本特性
在生产和科学实验中，要对各种各样的参数进行检测和控制，就要求传感器能感受被测非电量的变化并不失真地变换成相应的电量，这主要取决于传感器的基本特性，传感器的基本特性，即输入——输出特性。

## Slide 8: 传感器的基本特性
传感器的基本特性，即输入——输出特性
动态特性 --- 被测量随时间快速变化时传感器
输入与输出间的关系。
静态特性 --- 被测量不随时间变化或随时间变化
缓慢时输入与输出间的关系。
传感器的
基本特性

## Slide 9: 传感器的静态特性
传感器的静态数学模型
--- 指在静态信号作用下，传感器输出量与输入量之间的一种函数关系。如果不考虑迟滞特性和蠕动效应，传感器的静态数学模型一般可用ｎ次多项式来表示为：
(1-1)
输入量，即被测量
传感器的理论输出量
零输入时的输出,也叫零位输出
传感器线性项系数也称线性灵敏度，常用K或S表示
非线性项系数，其数值由具体传感器非线性特性决定
n = 0,1,2,
……

## Slide 10: 传感器静态数学模型 4 种特殊形式
理想的线性特性----能准确无误地反映被测的真值。
线性传感器的特性----不过原点的直线。
仅有偶次非线性项----线性范围较窄，线性度较差，灵敏度为
相应曲线的斜率。
仅有奇次非线性项----线性范围较宽，且特性曲线相对坐标原点
对称，具有这种特性的传感器使用时应采取线性补偿措施 。
n = 0,1,2,……
n = 0,1,2,……

## Slide 11: 传感器静态数学模型4种特殊曲线
图1-3 传感器典型静态特性曲线

## Slide 12: 2. 传感器的静态性能指标
传感器的静态性能指标
量程范围
线性度
灵敏度
重复性
迟 滞
分辨力和阈值
稳定性
漂 移

## Slide 13: 传感器的动态特性
在实际测量中，大多数的被测量是随时间变化的动态信号。传感器的动态数学模型是指在随时间变化的动态信号作用下，传感器输出与输入量间的函数关系，它通常称为响应特性。
动态数学模型一般采用微分方程和传递函数描述。

## Slide 14: 1.传感器的动态数学模型
微分方程
绝大多数传感器都属于模拟（连续变化信号）系统，描述模拟系统的一般方法是采用微分方程。对于线性系统的动态响应研究，可将传感器作为线性定常数（时间不变）系统来考虑，因而其动态数学模型可以用线性常系数微分方程来表示。

## Slide 15: 微分方程表达式
式中： -- 与传感器的结构有关的常数
t--时间；y-- 输出量y(t)；x-- 输入量x(t)。
（1-13）
对于复杂的系统，其微分方程的建立和求解都是很困难的。数学上常采用拉
普拉斯变换将实数域的微分方程变成复数域（S域）的代数方程，求解代数
方程就容易多了。另外，也可采用传递函数的方法研究传感器动态特性。
其通式为：

## Slide 16: 检测技术的基本知识
一、 测量方法及检测系统的组成
1.信息采集的含义：在工程实践和科学实验中提出的检测任务是正确及时地掌握各种信息, 大多数情况下是要获取被测对象信息的大小, 即被测量的大小。这样，信息采集的主要含义就是取得测量数据。
2.测量
“测量是以确定量值为目的的一种操作”。这种“操作”
就是测量中的比较过程——将被测参数与其相应的测量单
位进行比较的过程。实现比较的工具就是测量仪器仪表
（简称仪表）。

## Slide 17: 二、测量的方法
测量
直
接
测
量
间
接
测
量
工
程
测
量
精
密
测
量
电
量
测
量
非
电
量
测
量
等
精
度
测
量
非
等
精
度
测
量
静
态
测
量
动
态
测
量

## Slide 18
误差的基本概念
一. 测量误差
实际状况：无论多么精密的仪器，无论多么完善的测量方法，都会使测量结果与被测量的真值之间存在差异。
测量误差的主要来源：
①工具误差（也叫仪器误差）
②环境误差
③方法误差
④人员误差

## Slide 19: 二、测量误差的来源
（1）测量器具：测量器具的制造和装配误差都会引起其示值误差。其中最重要的是基准件的误差，如刻线尺的误差。
（2）测量方法：因测量方法产生的误差，除了某些间接测量法中的原理误差以外，主要有阿贝误差和对准误差两种。
（3）测量环境：主要包括温度、气压、湿度、振动、噪声以及空气净化程度等因素。在一般测量过程中，温度是重要的因素，其它因素只在精密测量中才考虑。
（4）测量人员：主要有视觉、估读误差、观测误差、调整误差以及对准误差等。

## Slide 20
三、绝对误差、相对误差与引用误差
1.绝对误差在理论上是指测量值x与被测量的真值xi之间的差值，即 =xxi=xx0
(真值xi一般用相对真值x0代替）
绝对误差是可正可负的，而不是误差的绝对值；
绝对误差还有量纲，它的单位与被测量的单位相同。
问题：采用绝对误差表示测量误差, 不能很好说明测量
质量的好坏。
例：电压表1测量200V电压的绝对误差=+1V
电压表2测量 10V电压的绝对误差=+0.5V
前者的绝对误差虽然大于后者，但是误差值相对于被测量值是后者大于前者，为此引入“相对误差”概念。

## Slide 21
(1) 绝对误差：仪表的指示值与被测量的真值之间的差值。
理论上：
实际上：
按误差的表示方法分类:
对于绝对误差，应注意下面几个特点：
  绝对误差是有单位的量，其单位与测定值和实际值相同。
  绝对误差是有符号的量，其符号表示出测定值与实际值的大小关系。
  测定值与被测量实际值之间的偏离程度和方向通过绝对误差来体现。

## Slide 22
案例：
某采购员分别在三家商店购买100kg大米、10kg苹果、1kg巧克力，发现均缺少约0.5kg，但该采购员对卖巧克力的商店意见最大，是何原因？

## Slide 23
(2) 相对误差
实际相对误差
示值（标称）相对误差
引用（相对）误差
=

## Slide 24
[例] 某电流表1.0级，量程100mA，分别测100mA、80mA、20mA的电流，求测量时的绝对误差和相对误差。
解：由前所述，用此表的100mA量程进行测量时，不管被测量多大，该表的绝对误差不会超过某一个最大值
△Ｙm ＝γm ×Ｙm=1.0%×100=1 mA

## Slide 25
而相对误差，则对于不同的被测电流，可求得

## Slide 26
定义
被测量的真值，常用约定真值代替，也可以近似用测量值x代替x0
相对误差
特点
①相对误差只有大小和符号，而无量纲，一般用百分数来表示。
② 相对误差常用来衡量测量的相对准确程度。
绝对误差
相对误差（relative error）
2.相对误差

## Slide 27
例：电压表1测量200V电压的绝对误差=+1V
电压表2测量 10V电压的绝对误差=+0.5V
显然：电压表1的测量精度比电压表2测量精度高
结论：一般情况下使用相对误差来说明不同测量结果的准确。
局限性：不适用于衡量测量仪表本身的质量。因为同一台仪器可以用来测量许多不同真值的被测量，随着被测量的减小，相对误差会变大。因此为了更合理的评价仪表的质量，采用“引用误差”。

## Slide 28
3.引用误差
注意：绝对误差随测量值的变化而变化，在测量
量程范围内绝对误差的最大值是定值，
因此，常用最大引用误差来标定仪器本身
性能的好与坏。
结论：
最大引用误差越小说明仪器的测量精度越高。

## Slide 29
四、系统误差、随机误差和粗大误差
（1） 系统误差：在相同条件下，对同一被测量进行多次重复测量时, 如果误差按照一定的规律出现, 则把这种误差称为系统误差。例如, 标准量值的不准确及仪表刻度的不准确而引起的误差。 
（2） 随机误差：在相同条件下，对同一被测量进行多次重复测量时, 误差的大小和符号以不可预见的方式变化, 但就误差的总体而言, 具有一定的统计规律性的误差称为随机误差。

## Slide 30
四、系统误差、随机误差和粗大误差
引起随机误差的原因是很多难以掌握或暂时未能掌握的微小因素, 一般无法控制。对于随机误差不能用简单的修正值来修正,只能用概率和数理统计的方法去计算它出现的可能性的大小。
（3） 粗大误差：明显偏离测量结果的误差称为粗大误差, 又称疏忽误差。这类误差是由于测量者疏忽大意或环境条件的突然变化而引起的。对于粗大误差, 首先应设法判断是否存在, 然后将其剔除，最后再进行系统误差与随机误差的分析。