## Slide 1
2.4 电感式传感器

## Slide 2: 电感式传感器
电感式传感器工作原理框图
电感传感器的基本原理是电磁感应原理。利用电磁感应将被测非电量(如压力、位移等)转换成电感量的变化输出。再经测量转换电路，将电感量的变化转换为电压或电流的变化，来实现非电量电测的。如图2-58为电感式传感器工作原理框图。

## Slide 3
电感传感器分类
电感式传感器
自感式
互感式
变面积型电感传感器
螺线管型电感传感器
变间隙型电感传感器
差动变压器式电感传感器
电涡流式电感传感器

## Slide 4: 电感式传感器特点
电感式传感器结构简单、工作可靠、灵敏度高、分辨率大，能测出0.1微米甚至更小的机械位移变化，测量精度高，线性度好，可以把输入的各种机械物理量如位移、振动、压力、应变、流量、比重等参数转换成电量输出，在工程实践中应用十分广泛。但电感式传感器自身频响低，不适于快速动态测量。

## Slide 5: 自感式传感器 （也称变磁阻式电感传感器）
自感式传感器种类繁多，常见的有变隙式、变截面式、螺线管式。
用来测量位移，主要由线圈、铁心、衔铁等组成。
图2-59 自感式电感传感器结构示意图

## Slide 6: 1. 自感式传感器的工作原理
自感式传感器是利用自感量随气隙而改变的原理制成的。当衔铁受到外力而产生位移时，磁路中气隙的磁阻发生变化，从而引起线圈的电感变化，这种电感量的变化与衔铁位置相对应。因此，只要能测出电感量的变化，就能判定衔铁位移量的大小，这就是自感式传感器的基本工作原理。
图2-60 闭磁路式自感传感器结构
根据磁路的基本知识，线圈的自感为:
变间隙式

## Slide 7
因为气隙厚度 较小，可以认为气隙磁场是均匀的，则磁路中的总磁阻为铁心磁阻、衔铁磁阻和空气隙磁阻之和。
铁心平均长度
衔铁平均长度
空气隙厚度
铁心
磁导率
铁心
截面积
衔铁
截面积
衔铁
磁导率
空气
磁导率
空气截面积

## Slide 8
由于导磁体的磁导率远远大于空气的磁导率，即：
所以，铁芯磁阻、衔铁磁阻远远小于空气隙磁阻

## Slide 9
图2-61 变气隙式电感传感器
输出特性曲线

## Slide 10
电感的相对变化量为
当衔铁受外力作用使气隙厚度减小时，线圈电感量变为：
当衔铁受到外力的作用，使气隙变大时，电感的相对变化量为：
当
为了减小非线性，气隙的相对变化量要很小，该类传感器只适于微小位移的测量，即max1/5δ0

## Slide 11: 差动电感式传感器
实际应用时，为了减小非线性误差，提高测量灵敏度，常采用差动测量技术，如图2-62所示。衔铁随被测量移动而偏离中间位置，使两个磁回路中的磁阻发生大小相等、符号相反的变化，导致一个线圈的电感量增加，另一个线圈的电感量则减小，形成差动形式。电感的相对变化量为
图2-62 差动式电感传感器
差动式输出是单线圈输出的两倍，减小了非线性误差，提高了测量精度

## Slide 12: 2.电感式传感器的测量转换电路
自感式传感器实现了将被测非电量转变为电感量的变化。还需要测量转换电路将电感量的变化转换为容易测量的电压或电流信号。
常用的测量转换电路有桥式测量电路、调幅、调频、调相电路，在自感式传感器中，用得较多的是桥式测量电路和调幅电路。

## Slide 13: （1）交流电桥测量电路
图2-63 交流电桥测量电路
交流电桥是电感式传感器的主要测量电路，它的作用是将线圈电感的变化转换成电桥电路的电压或电流输出。
差动式结构可以提高灵敏度，改善线性，所以交流电桥也多采用双臂工作形式。
图2-63是交流电桥测量电路，通常将传感器作为电桥的两个工作臂，电桥的平衡臂可以是纯电阻，也可以是变压器的二次侧绕组。

## Slide 14: 交流电桥的输出
当衔铁受力而发生移动时，其中一个线圈电感量增加，另一个减小，变化量大小相等，方向相反，设
传感器阻抗
单个线圈
铜电阻
图2-63 交流电桥测量电路
当衔铁处于中间位置时，电桥平衡。

## Slide 15
一般很高，即
交流电桥的输出电压与传感器线圈电感的相对变化量是成正比的，与气隙的变化量也成正比！
电感传感器的品质因数
则电桥的输出
电桥的输出
图2-63 交流电桥测量电路
交流电桥的输出

## Slide 16
图2-64为变压器式交流电桥电路。相邻两工作臂Z1、Z2是差动电感传感器的两个线圈阻抗。另两臂为变压器的次级绕组。
当衔铁处于中间位置时,由于线圈完全对称,因此
L1=L2=L0，Z1=Z2=Z0,电桥桥路平衡,输出电压U0=0
（2）变压器式交流电桥
图2-64 变压器式交流电桥
当负载阻抗为无穷大时，桥路输出电压为

## Slide 17
（2）变压器式交流电桥
当衔铁上、下移动时
输出电压
输出电压反映了传感器线圈阻抗的变化，当衔铁上、下移时,输出电压相位相反。由于输出是交流信号，无法判断位移的方向，还要经过相敏检波电路才能判别衔铁位移的大小及方向

## Slide 18: 互感式电感传感器—差动变压器式传感器
互感传感器本身就是变压器，有一次绕组和二次绕组。一次侧接入激励电源后，二次侧将因互感而产生电压输出。当绕组间互感随被测量变化时，输出电压将产生相应的变化。这种传感器二次绕组一般有两个，接线方式又是差动的，故又称为差动变压器式传感器。其结构形式较多，在非电量测量中，常采用螺线管式差动变压器。

## Slide 19: 1. 工作原理
图2-66 螺线管式差动变压器原理图
图2-65 螺线管式差动变压器的结构图
图2-65是螺线管式差动变压器的结构，它主要由一个一次绕组、两个二次绕组、活动衔铁及导磁外壳组成。
图2-66是理想的螺线管式差动变压器的原理图

## Slide 20: 1. 工作原理
若工艺上保证变压器结构完全对称，当活动衔铁处于初始平衡位置时，必然会使两二次绕组磁回路的磁阻相等，磁通相同，互感系数M1=M2=M，根据电磁感应原理，由于两二次绕组反向串联，因而差动变压器输出电压为零。
图2-66 螺线管式差动变压器原理图
二次绕组N21 、N22中产生的感应电动势

## Slide 21
当活动衔铁向二次绕组N21方向（向上）移动时
当活动衔铁向二次绕组N22方向（向下）移动时
一次绕组激励电流
差动变压器输出电压为：
设
图2-66 螺线管式差动变压器原理图
正负号表示输出电压与激励电压同相或反相

## Slide 22: 零点残余电压
应该指出的是，当衔铁处于初始平衡位置时，变压器的输出并不等于零，而是有一个很小的电压输出，如图2-67所示，这个输出称为零点残余电压。
这主要是因为差动变压器的两个次级线圈的电气参数和几何尺寸的不对称造成的。另外导磁材料存在铁损、不均质，初级线圈有铜损耗电阻，线圈间存在寄生电容，这均使差动变压器输入电流与磁通不同相。可采用提高加工工艺精度，以及外电路补偿法来减小零点残余电压。
2-67 差动变压器输出特性曲线

## Slide 23: 2.测量电路
反相串联电路--直接把两个二次线圈反相串接
桥路
R1、R2是桥臂电阻，RP是供调零用的电位器
当不考虑电位器RP时，
设
则输出电压为：
电桥输出是差动变压器输出的1/2，但其优点是可利用调零电位器RP进行调零，不再需要另配调零电路。但由于差动变压器输出的是交流电压，若用交流电压表直接测量，只能反映衔铁位移的大小，而不能反映移动方向 !
图2-68 电桥电路

## Slide 24: 差动整流电路
图2-69 差动整流滤波电路
为了达到能辨别移动方向及消除零点残余电压的目的，实际测量时，常采用差动整流电路和相敏检波电路，如图2-69所示。这种电路是把差动变压器的两个二次绕组的输出电压分别整流，然后将整流电压或电流的差值作为输出，再经滤波放大电路，输出直流电压。图中的RP是调零电位器。
差动变压器式传感器特点：结构简单、灵敏度高、测量精度高、性能可靠、测量范围宽，可以测量1～100mm的机械位移。

## Slide 25: 电感式传感器的应用
电感传感器不仅可以直接测量位移的变化，也可以测量与位移有关的任何机械量，如振动、加速度、应变、压力、张力、比重、厚度等参数。

## Slide 26: 案例1. 振动与加速度测量
图2-70所示为测量加速度的差动变压器原理图，传感器由悬臂梁和差动变压器构成。悬臂梁起支撑与动平衡作用。
测量时，将衔铁与被测振动体相连，其它部位固定。当被测体发生振动时，衔铁随着一起振动，从而使差动变压器的输出电压发生变化，输出电压的大小及频率与振动物体的振幅与频率有关。
图2-70 差动变压器测量加速度的原理图

## Slide 27: 案例2．压力测量
如图2-71所示为差动压力传感器结构原理图。它是用于测量各种生产流程中液体、水蒸汽及气体压力等。
传感器的敏感元件为波纹膜盒，差动变压器的衔铁与膜盒相连。
图2-71 差动压力传感器结构原理图

## Slide 28: 案例2．压力测量
当被测压力P1输入到膜盒中，膜盒的自由端面便产生一个与压力P1成正比的位移，此位移带动衔铁上下移动，从而使差动变压器有正比于被测压力的电压输出。该传感器的信号输出处理电路与传感器组合在一个壳体内，输出信号可以是电压，也可以是电流。由于电流信号不易受干扰，且便于远距离传输，所以在使用中多采用电流输出型。
2-72 差动压力传感器原理框图
图2-71 差动压力传感器结构原理图

## Slide 29: 案例3. 机械式电感门铃
如图2-73所示是一种新型交流220V机械式电感门铃，由固定座及分别设置在周定座上的电感线圈、磁音锤、发音片等构成。
其特征在于：固定座两边分别设有两对支脚，两支脚上设有发音片，其中发音片通过橡胶螺栓固定在支脚上。
图2-73 机械式电感门铃

## Slide 30: 案例3. 机械式电感门铃
当接通电源开关时，电感线圈通电，瞬间产生很大的电磁力，磁音锤在该电磁力的作用下在电感线圈中高速运动，从而撞击两边的发音片发出叮咚的门铃声。这种门铃不仅能提高音量，且能扩宽音域，使门铃产生动听的共鸣音效果，达到改善音质的目的。

## Slide 31: 案例4．板厚与张力测量

## Slide 32: 电感式传感器的结构
a) 电感式位移传感器
b)电感式压力传感器
d) 其他种类电感传感器

## Slide 33: 电感式传感器的结构
d) 其他种类电感传感器
c) 电感式振动传感器