## Slide 1
3.1 气压式高度表

## Slide 4: 国际标准大气
P０=760mmHg（或1013mb或29.92inHg），
T０=15°C(或288K)，τ=－0.0065°/m；
在平流层内，气温不随高度变化，
等于-56.5°C(或216.5K)
或1013mb
在平流层内，气温不随高度变化。

## Slide 5: H－P关系（对流层、平流层）：
∵H↑t↓ρ↓ ∴H↑P↓

## Slide 6: 标准气压高度公式
在11000米以下时，
H＝T０［1－（PＨ/Ｐ０）Ｒτ］/τ
式中，PＨ—高度H处的气压。
把标准大气数据代入式，可得 
H＝44307.7［1－(PＨ/760)0.1903］(m)

## Slide 7: 标准气压高度公式 
在11000米至25000米时， 
H＝Ｈ11＋ＲＴ11lnP11/ＰＨ
式中：Ｈ11—高度11㎞；
Ｔ11—高度11㎞处的气温216.5K；
P11—高度11㎞处的气压169.63 mmHg。
把标准大气数据代入式中，可得 
H＝11000＋6337ln169.63/PH (m)

## Slide 8
1、飞行高度的种类

## Slide 9
相对高度--飞机到某机场场面的距离
真实高度--飞机到正下方地面目标的距离
绝对高度--飞机到平均海平面的距离

## Slide 10: 几种高度的关系
绝对高度＝相对高度＋机场标高
＝真实高度＋地点标高

## Slide 11
标准气压高度(HQNE)--飞机到标准气压平面的距离。航线上使用。标准气压平面:气压为760mmHg或1013mb或29.921inHg的气压平面。
海压高度（HQNH）--以修正海平面气压为基准面的气压高度。机场起降时使用。
场压高度（HQFE）--以起飞或着陆机场的场面气压为基准面的气压高度。机场起降时使用。

## Slide 12
标准气压高度(HQNE)--飞机到标准气压平面的距离。
标准气压高度：飞机到标准气压平 面的距离。

## Slide 15: 几种高度的关系
标准气压高度＝相对高度＋机场标准气压高度
在标准大气条件下，海压高等于绝对高。
在标准大气条件下，场压高等于相高。

## Slide 16
测量单位：米、英尺

## Slide 20: 标准气压高度公式
在11000米以下时， 
H＝T０［1－（PＨ/Ｐ０）Ｒτ］/τ
式中，PＨ—高度H处的气压。
把标准大气数据代入式，可得 
H＝44307.7［1－(PＨ/760)0.1903］(m)

## Slide 21: (二)基本原理
真空膜盒
敏感元件是真空膜盒

## Slide 24
基本原理:
气压式高度表是根据标准大气条件下高度与静压的对应关系，利用真空膜盒测静压，从而表示飞行高度。

## Slide 25
几种气压式高度表表面

## Slide 27: 三、高度表表面
调整机构的作用
（1）选择高度基准面，测量不同种类的高度；
（2）修正气压方法误差。
使用——转动调整旋钮，使气压显示窗显示选择的气压基准值，高度指针则指示相对所选基准面的高度。

## Slide 28
四、高度表的使用

## Slide 29: 使用
1、标准气压高度
调气压刻度(或显示数)为760mmHg或29.92inHg
2、绝对高度
调气压刻度(或显示数)为修正海压
3、相对高度
调气压刻度(或显示数)为场压
4、高度表在机场的零位调整
调高度指针指零位，气压刻度应指场压。

## Slide 30
飞行阶段 | 气压刻度 | 高度指标 | 高度指针
起飞前（调HQNH） | 修正海压 | 修正海平面 和标准气压平面高度差 | 机场标高
航线上（调HQNE） | 1013.2（或29.92）标准气压平面 | 0 | HQNE
着陆前（调HQNH ） | 修正海压 | 修正海平面 和标准气压平面高度差 | HQNH
着陆后 | 修正海压 | 修正海平面 和标准气压平面高度差 | 机场标高
高度表的使用（使用海压高度）

## Slide 31
高度表的使用（使用场压高）
飞行阶段 | 气压刻度 | 高度指标 | 高度指针
起飞前（调HQFE） | 场压 | 机场标准气压高度 | 0
航线上（调HQNE ） | 1013.2 （或29.92） | 0 | HQNE
着陆前（调HQFE） | 场压 | 机场标准气压高度 | HQFE
着陆后 | 场压 | 机场标准气压高度 | 0

## Slide 32: 五、高度表误差

## Slide 34
当实际大气条件不符合标准大气条件时指示将出现误差，这种误差叫做高度表的方法误差。
1、气压方法误差
2、气温方法误差
方法误差