## Slide 1: 工 业 控 制 网 络

## Slide 2: 课程介绍
本课程旨在学习网络的含义、网络通信的基本原理、工业控制网络的类型、特点、应用、组网方法、网络协议、网络的组态、调试等。

## Slide 3: 几点希望
希望：学习不仅仅是为了考试，而是为学到一门技能而不懈努力。
大学阶段是短暂而重要的，这个阶段我衷心地希望同学们在学习、工作和为人处世等方面都有很多收获。
人生是一个过程，不要只计较结果。充实度过每一天希望成为你们生活的准则。

## Slide 4: 问题：
1. 为什么学习这门课程——工业控制网络
为什么学？ 目的
2. 通过这门课程能学到什么？
学什么？ 内容
3. 怎样学习这门课程？
怎样学？ 方法

## Slide 5: 计算机网络与工业控制网络的关系
计算机与通信技术结合产生了计算机网络后，企业管理部门间通信都以网络为中介，实现了信息与资源共享。同时，信息技术的发展也引起了自动化结构的变革，逐步形成以网络集成自动化系统为基础的企业信息系统。现场总线(Fieldbus)就是顺应这一形势发展起来的新技术，它是计算机网络与控制系统结合的必然产物，它的出现标志着工业控制领域又一个新时代的开始。

## Slide 6: 为什么学？
工业控制网络——现场总线是自动化及电气工程领域当前和今后的发展热点。
对于电气工程领域：
  在现代电机驱动与控制装置（如变频器）中
  在数字化变电站
  配电系统/继电保护装置中
  在智能电器中
  在楼宇自动化装置中
对于国防领域：
  在航空航天设备、舰船、装甲车辆中均使用了现场总线系统。
背 景
背景与目的

## Slide 7: 为什么学？
掌握现场总线的概念。
掌握通信与网络基本知识。
学会阅读并理解现场总线协议/规范
掌握典型现场总线系统的基本应用技术，并为进行现场总线系统设计和现场总线分析奠定一定的基础。
目 的
背景与目的

## Slide 8: 学什么？
现场总线的概念、组成、特点、优点
现场总线通信与网络基础知识
国际标准现场总线及其它主流现场总线协议/规范
现场总线节点设计以及现场总线系统应用技术基础
几种常用的现场总线的组态和调试
内容

## Slide 9: 怎么学？
理论与实践相结合
听课与自学相结合
  课程特点：知识点多、交叉性强
    课堂：基础、重点、难点
    自学：拓展知识面、接触其他具体现场总线
方法

## Slide 10: 第 1 章 现场总线概论
1.1 现场总线的概念
1.2 现场总线系统的组成与体系结构
1.3 现场总线的技术特点及优点
1.4 现场总线应用领域
1.5 现场总线标准
1.6 现场总线发展历程与发展趋势

## Slide 11: 1.1 现场总线的概念
什么是现场总线

## Slide 12: 1.1 现场总线的概念
国际电工委员会制定的国际标准IEC61158对现场总线（fieldbus）的定义是：
安装在制造或过程区域的现场装置与控制室内的自动控制装置之间的数字式、串行、多点通信的数据总线称为现场总线。

## Slide 13: 1.1 现场总线的概念
第2版（Ed2.0）IEC61158-2用于工业控制系统中的现场总线标准——第2部分：物理层规范（Physical Layer Specification）与服务定义（Server definition）又进一步指出：
现场总线是一种用于底层工业控制和测量设备，如变送器（transducers）、执行器（actuators）和本地控制器（local controllers）之间的数字式、串行、多点通信的数据总线。
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0

## Slide 14: 1.1 现场总线的概念
对现场总线概念的理解和解释还存在一些不同的表述。
现场总线一般是指一种用于连接现场设备，如传感器（sensors）、执行器以及像PLC、调节器（regulators）、驱动控制器等现场控制器的网络；

## Slide 15: 1.1 现场总线的概念
对现场总线概念的不同的表述：
现场总线是应用在生产现场、在微机化测量控制设备之间实现双向串行多节点数字通信的系统，也被称为开放式、数字化、多点通信的底层控制网络；

## Slide 16: 1.1 现场总线的概念
对现场总线概念的不同的表述：
现场总线是一种串行的数字数据通信链路，它沟通了生产过程领域的基本控制设备（现场设备）之间以及更高层次自动控制领域的自动化控制设备（车间级设备）之间的联系；

## Slide 17: 1.1 现场总线的概念
对现场总线概念的不同的表述：
现场总线是连接控制系统中现场装置的双向数字通信网络；
现场总线是从控制室连结到现场设备的双向全数字通信总线；

## Slide 18: 1.1 现场总线的概念
现场总线一般应被看作是一个系统、一个网络或一个网络系统，它应用于现场，以测量和/或控制为目的，通常被称为
现场总线
现场总线控制系统FCS（Fieldbus Control System）
现场总线系统
现场总线网络
现场总线网络系统
现场总线网络控制系统
网络控制系统NCS （Network Control System）

## Slide 19: 1.2 现场总线系统的组成与体系结构
1.2.1 现场总线系统的组成
1.2.2 现场总线控制系统的体系结构

## Slide 20: 1.2.1 现场总线系统的组成
图1 现场总线系统的组成

## Slide 21: 1.2.1 现场总线系统的组成
硬件：
  总线电缆，又称为通信线、通信介质（媒体/媒介/介质）。
  连接在通信线上的设备称为总线设备，亦称为总线装置、节点（主节点、从节点）、站点（主站、从站）。

## Slide 22: 1.2.1 现场总线系统的组成
软件包括：
系统平台软件：为系统构建、运行以及为系统应用软件编程而提供环境、条件或工具的基础软件。包括组态工具软件、组态通信软件、监控组态软件和设备编程软件 。
系统应用软件：为实现系统以及设备的各种功能而编写的软件，包括系统用户程序软件、设备接口通信软件和设备功能软件。

## Slide 23: 1.2.1 现场总线系统的组成
软件包括：
  组态工具软件——为用计算机进行设备配置、网络组态提供平台并按现场总线协议/规范（Protocol／Specification）与组态通信软件交换信息的工具软件，如RSNetWorx for DeviceNet、ControlNet、EtherNet/IP 。
  组态通信软件——为计算机与总线设备进行通信，读取总线设备参数或将总线设备配置、网络组态信息传送至总线设备而使用的软件，如RSLinx 。

## Slide 24: 1.2.1 现场总线系统的组成
软件包括：
  监控组态软件——运行于监控计算机(通常也称为上位机)上的软件，具有实时显示现场设备运行状态参数、故障报警信息，并进行数据记录、趋势图分析及报表打印等功能。监控组态软件可使用户通过简单形象的组态工作即可实现系统的监控功能。监控组态软件亦称上位机监控组态软件，如RSView32。

## Slide 25: 1.2.1 现场总线系统的组成
软件包括：
  设备编程软件——为系统应用软件提供编程环境的平台软件。当设备为控制器/PLC时，设备编程软件即为控制器编程软件，如RSLogix500（用于SLC500系列和ML系列控制器的32位基于Windows的梯形图逻辑编程软件）、RSLogix5000（用于Logix平台所包括的各种控制器（如Control LogixTM）的编程软件）。

## Slide 26: 1.2.1 现场总线系统的组成
软件包括：
  系统用户程序软件——根据系统的工艺流程或功能及其他要求而编写的系统级的用户应用程序。该程序一般运行于作为主站的控制器中或计算机中。
  设备接口通信软件——根据现场总线协议/规范而编写的用于总线设备之间通过总线电缆进行通信的软件。
  设备功能软件——使总线设备实现自身功能（不包括现场总线通信部分）的软件。

## Slide 27: 1.2.2 现场总线控制系统的体系结构
离散量/模拟量输入/输出设备
指示灯：状态指示
光电传感器：
检测开关
操作员接口 ：
输入操作命令
阀和交流驱动器：
执行器，输出设备
变送器
（传感器）
：输入设备
控制器：
主站、从站
人机界面 ：
输入/输出设备
参数、命令、显示

## Slide 28: 1.2.2 现场总线控制系统的体系结构
智能速度控制器
：执行器
条形码识别器
：输入设备
控制、网关
上位机：监控
与三层网络 相连
远程访问路由设备
显示工作站
信息量减少
图3 罗克韦尔推出的现场总线控制系统

## Slide 29: 1.2.2 现场总线控制系统的体系结构
图4 FF HSE 网络架构（体系结构）
链接设备：核心
网桥、网关
时间发布
链路调度器
31.25kbps
100Mbps
主机系统
以太网交换机
高速以太网
组态、监控
现场信息
控制信息

## Slide 30: 1.2.2 现场总线控制系统的体系结构
变送器／传感器（输入设备）；
执行器（输出设备）；
控制器；
监控／监视计算机；
网桥／网关/中继器/集线器/交换机/路由器（网络互联设备）；
其他现场总线设备（HMI）。
在现场总线控制系统中，总线设备主要分为6类：

## Slide 31: 1.3 现场总线的技术特点及优点
现场总线是自动化领域技术发展的热点之一，将对传统的工业自动化带来革命，从而开创工业自动化的新纪元。
现场总线控制系统必将逐步取代传统的独立控制系统、集中采集控制系统和集散控制系统DCS（Distributed Control System），成为本世纪自动控制系统的主流。
现场总线的作用

## Slide 32: 1.3.1 现场总线的技术特点
现场总线（系统）有以下特点：
现场通信网络——特点1
现场总线将通信线（总线电缆）延伸到工业现场（制造或过程区域），或总线电缆就是直接安装在工业现场的；
现场总线完全适应于工业现场环境，因为它就是为此而设计的。

## Slide 33: 1.3 现场总线的技术特点及优点
现场总线是当今3C技术，即通信（Communication）、计算机（Computer）、控制（Control）技术发展的结合点。
现场总线是过程控制技术、自动化仪表技术、计算机网络技术三大技术发展的交汇点。
现场总线是信息技术、网络技术的发展在控制领域的体现。
现场总线是信息技术、网络技术发展到现场的结果。
现场总线在技术上的产生

## Slide 34: 1.3.1 现场总线的技术特点
数字通信网络 ——特点2
现场底层的变送器／传感器、执行器、控制器之间的信号传输均用数字信号；
中／上层的控制器、监控／监视计算机等设备之间的数据传送均用数字信号；
各层设备之间的信息交换均用数字信号。
传统的DCS(distributed control system)的通信网络介于操作站与控制站之间，而现场仪表与控制站中的输入／输出单元之间采用的是一对一的模拟信号传输。

## Slide 35: 1.3.1 现场总线的技术特点
开放互连网络——特点3
现场总线标准、协议／规范是公开的，所有制造商都必须遵守；
现场总线网络是开放的，既可实现同层网络互连，也可实现不同层网络互连，而不管其制造商是哪一家；
用户可共享网络资源。

## Slide 36: 1.3.1 现场总线的技术特点
现场设备互连网络——特点4
用一根通信线直接互连N个现场设备，从而构成了现场设备的互连网络。

## Slide 37: 1.3.1 现场总线的技术特点
结构与功能高度分散的系统——特点5
现场总线的系统结构具有高度分散性；
现场总线的系统功能实现了高度分散，现场设备由分散的功能模块构成。
现场总线废弃了DCS的控制站及其输入／输出单元，从根本上改变了DCS集中与分散相结合的集散控制系统体系，通过将控制功能高度分散到现场设备这一途径，实现了彻底分散控制。

## Slide 38: 1.3.1 现场总线的技术特点
互操作性与互换性网络——特点6
互操作性：不同厂商的现场设备可以互连，互相之间可以进行信息交换并可统一组态；
互换性：不同厂商的性能类似的现场设备可以互相替换。
现场总线中现场设备所具有的互操作性与互换性是DCS无法具备的。

## Slide 39: 1.3.2 现场总线的优点
现场总线所具有的现场适应性、数字化、开放性、分散性、设备互联性、互操作性与互换性等特点决定和派生了其一系列优点：
导线和连接附件大量减少——优点1
一根总线电缆直接互接N台现场设备，电缆用量大大减少（原来DCS的几百根甚至几千根信号与控制电缆减少到现场总线的一根总线电缆）；
端子、槽盒、桥架、配线板等连接附件用量大大减少。

## Slide 40: 1.3.2 现场总线的优点
仪表和输入／输出转换器（卡件）大量减少——优点2
采用人机界面、本身具有显示功能的现场设备或监视计算机代替显示仪表，使仪表的数量大大减少；
输入／输出转换器（卡件）的数量大大减少。
在DCS中所用的（4~20）mA线路只能获得一个测量参数，且与控制站中的输入／输出单元一对一地直接相连，因此输入／输出单元数量多。
在现场总线系统中，一台现场设备可以测量多个参数，并将它们以所需的数字信号形式通过总线电缆进行传送，因此对单独的输入／输出转换器（卡件）的需要少。

## Slide 41: 1.3.2 现场总线的优点
设计、安装和调试费用大大降低——优点3
原来DCS繁琐的原理图设计在现场总线中变得简单易行；
安装和校对的工作量大大减少；
可根据需要将系统分为几个部分分别调试，使调试工作变得灵活方便；
强大的故障诊断功能使得调试工作变得轻松愉快。

## Slide 42: 1.3.2 现场总线的优点
维护开销大幅度下降——优点4
系统的高可靠性使系统出现故障的机率大大减小；
强大的故障诊断功能使故障的早期发现、定位和排除变得快速而有效，系统正常运行时间更长，维护停工时间大大减少。

## Slide 43: 1.3.2 现场总线的优点
系统可靠性提高——优点5
系统结构与功能的高度分散性决定了系统的高可靠性；
现场总线协议／规范对通信可靠性方面（通信介质、报文检验、报文纠错、重复地址检测等）的严格规定保证了通信的高可靠性。

## Slide 44: 1.3.2 现场总线的优点
系统测量与控制精度提高——优点6
在现场总线中，各种开关量、模拟量就近转变为数字信号，所有总线设备间均采用数字信号进行通信，避免了信号的衰减和变形，减少了传送误差。换言之，现场总线采用数字信号通信这一数字化特点，从根本上提高了系统的测量与控制精度。

## Slide 45: 1.3.2 现场总线的优点
系统具有优异的远程监控功能——优点7
可以在控制室远程监视现场设备和系统的各种运行状态；
可以在控制室对现场设备及系统进行远程控制。

## Slide 46: 1.3.2 现场总线的优点
系统具有强大的（远程）故障诊断功能——
优点8
可以诊断和显示各种故障，如总线设备和连接器的断路、短路故障以及通信故障和电源故障等；
可以将各种状态及故障信息传送到控制室中的监视／监控计算机，大大减少了使用和维护人员不必要的现场巡视。当现场总线是安装在恶劣环境中时，这尤其具有重要意义。

## Slide 47: 1.3.2 现场总线的优点
设备配置、网络组态和系统集成方便自由—优点9
用户可以通过同层网络或上层网络对现场设备进行参数设置，而不必到现场对每一个设备逐个进行配置；
利用网络组态工具软件可以迅速而方便地组建现场总线网络，配置网络参数；
由于现场总线的开放性、互操作性与互换性，用户可以自由地集成不同厂商、不同品牌的产品和网络，从而构成所需的系统。

## Slide 48: 1.3.2 现场总线的优点
现场设备更换和系统扩展更为方便——优点10
现场设备具有互操作性和互换性，损坏的设备可用功能类似的任何厂家的设备替换，实现“即插即用”；
当需要增加现场设备时，无需增设新的电缆，可就近连接在原有的电缆上；
系统扩展所需的组态时间大大减少。

## Slide 49: 1.3.2 现场总线的优点
为企业信息系统的构建创造了重要条件——优点11
企业信息系统由现场控制层、过程监控层和企业经营管理层构成；
现场总线或者构成了企业信息系统的现场控制层，或者构成了企业信息系统的基本框架；
现场总线为总线设备及系统的各种运行状态和故障信息、各种控制信息进入（企业）公用数据网络创造了条件，使管理者能得到更多的决策依据，为管理者做出各种正确决策提供了有力的支持，从而可使企业获得较高的整体综合效益。

## Slide 50: 1.3.2 现场总线的优点
与传统的DCS方案相比，美国阿拉斯加West Sak ARCO油田（自然环境十分恶劣）采用某现场总线所带来的节省情况如下：
减少接线端子84％；
减少I/O卡件数量93％；
减少控制仪表面板空间70％；
减少室内接线98％；
由于远程诊断而减少维护工作量（50~80）％；
扩展油田所需组态时间减少90％；
节省电缆费用69%。

## Slide 51: 1.4 现场总线应用领域
现场总线可广泛应用于过程工业/工厂自动化、电力系统自动化、交通、家庭自动化等各领域，如
  ◆ 汽车工业 ◆ 继电保护与电力监控
  ◆ 半导体芯片和半导体产品制造 ◆ 水处理
  ◆ 食品饮料制造 ◆ 机器人
  ◆ 物流业/搬运业 ◆ 智能楼宇
  ◆ 制药业 ◆ 暖通空调
  ◆ 包装业 ◆ 轨道交通/城市交通
  ◆ 石油与化工 ◆ 能源与环境监控及管理
  ◆ 钢铁/冶金 ◆（煤矿）安全
  ◆ 造纸业 ◆ 家庭用品

## Slide 52: 1.4 现场总线应用领域
汽车总装生产线现场总线控制系统

## Slide 53: 1.4 现场总线应用领域

## Slide 54: 1.4 现场总线应用领域
大豆分离蛋白现场总线控制系统

## Slide 55: 1.4 现场总线应用领域
基于现场总线的企业能源计量系统

## Slide 56: 1.4 现场总线应用领域
上海世博园区配电网现场总线监控系统配置图
打印机
后台系统
站控单元
GPS
调度中心
间隔1保护测控单元
间隔2保护
测控单元
间隔3保护测控单元
间隔n保护测控单元
其它
智能装置
CT\ PT
数字量
控制输出
CT\ PT
CT\ PT
CT\ PT
数字量
数字量
数字量
控制输出
控制输出
控制输出

## Slide 57: 1.4 现场总线应用领域
低压开关柜传统方式与现场总线智能化方式的比较

## Slide 58: 1.4 现场总线应用领域
基于以太网的CBZ-8000变电站自动化系统

## Slide 59: 1.4 现场总线应用领域
基于现场总线的配电网自动化系统

## Slide 60: 思考题
现场总线的定义。
现场总线系统的组成。
请列举4类现场总线设备。
请说出现场总线的技术特点。
请给出工业控制网络的几个发展阶段。

## Slide 61
Thank you!