## Slide 1: 物料混合控制系统的HMI组态

## Slide 2: 引入
下面先看一段录像
某工厂生产线触摸屏的应用
实际的生产现场，触摸屏从应用到维护到组态，是职业成长的需要，也是技术不断提高的路径。

## Slide 3: 告知：
能力目标：
1. 能根据项目内容进行画面的总体设计
2. 能合理设置画面间的切换关系
3. 会各类I/O域的组态
4. 会各类按钮的组态
5.能进行棒图、量表和滚动条的组态
6. 能合理设置变量并学会变量与画面对象进行连接

## Slide 4: 告知：
知识目标：
1. 理解画面的总体设计的作用、意义，设计原则
2. 了解几种画面间切换的方法
3. 理解I/O域的概念及其分类，及各自的应用
4. 了解文本按钮、图形按钮及不可见按钮的应用
5. 了解棒图、量表和滚动条应用
6. 了解时钟与日期时间域在画面组态中的作用

## Slide 5: 告知：
素质目标：
1. 具有开拓创新、团结合作和严谨务实的工作作风。
2.具有较强的口头表达能力和人际沟通能力。
3.具有自主学习和拓展能力。
4.具备获取分析使用信息的能力。
5.具备对知识的抽象、概括及判断能力。
6.具有科学分析和解决问题的能力。

## Slide 6: 项目导入
工程项目实例：
某物料混合控制系统按一定比例将2~4种颗粒状的物料混合在一起，物料的流动性较好。四种物料分别放在4个金属仓内，每个仓的底部安装了一个气缸控制的插板阀。气缸杆带动阀杆左右移动，产生开、关阀的动作。控制气缸的电磁阀线圈通电时插板阀打开，物料流出，电磁阀线圈断电时插板阀关闭，物料停止流出。用PLC的输出信号控制电磁阀。

## Slide 7
名称 | 地址 | 名称 | 地址
秤放料按钮2 | M0.0 | 皮重 | MW46
放成品按钮2 | M0.1 | 1号料重量 | MW12
搅拌器按钮2 | M0.2 | 2号料重量 | MW14
进1号料按钮2 | M0.3 | 3号料重量 | MW16
进2号料按钮2 | M0.4 | 4号料重量 | MW18
进3号料按钮2 | M0.5 | 搅拌时间设定值 | MW20
进4号料按钮2 | M0.6 | 秤放料时间设定值 | MW38
启动按钮2 | M1.0 | 放成品时间设定值 | MW40
停止按钮2 | M1.1 |  | 
变量的设置与PLC的地址分配

## Slide 8: 变量的设置与PLC的地址分配
名称 | 地址 | 名称 | 地址
1号料累加值 | MW20 | 自动放成品时间 | C2
2号料累计值 | MW22 | 搅拌转速测量值 | MW10
3号料累加值 | MW24 | 自动秤放料时间 | T0
4号料累加值 | MW26 | 自动搅拌时间 | C1

## Slide 9: 任务1 画面的总体规划设计
确定需要设置的画面；
完成画面间的切换关系；
设置一个永久画面，显示“手动模式”和“初始画面”的切换按钮和日期时间域。

## Slide 10: 触摸屏的画面设计----任务导入
确定需要设置的画面
根据系统的要求，需要设置以下画面：
● 开机时显示的初始画面。
● 自动运行画面（主画面）。
● 进行手动操作的手动画面。
● 设备状态画面，用于较全面显示各主要变量的值。
● 用户管理画面，用于用户的登录，注销和用户管理。
● 报警画面，用于查看报警的历史记录，和打印报警报表。
● 配方画面，用于选择配方的数据记录。
● 趋势图画面，用于显示搅拌器电动机转速的趋势图

## Slide 11
初始画面

## Slide 12: 画面切换实现方式1 --通过按钮切换
因为画面个数不多，建议采用“单线联系”的星形切换方式。开机后显示初始画面，在初始画面中设置切换到其他画面的画面切换按钮，从初始画面可以切换到其他所有画面，其他画面只能返回初始画面。
初始画面之外的画面不能切换，需要经过初始画面来“中转”切换。

## Slide 13: 画面切换实现方式2
通过画面浏览的组态实现画面间的切换

## Slide 14
任务2 主画面画面对象的组态

## Slide 15: 主画面设计要求：
1.在主画面上画出控制系统示意图

## Slide 16: 主画面设计要求：
2. 画面中需要显示的对象
秤斗的皮重
动态显示4种物料的
重量
显示放料的时间
显示搅拌的时间
组态“启动”和“停止”按钮
组态“+50”和“-50”按钮

## Slide 17
任务3 手动画面对象的设计

## Slide 18: 手动画面设计要求：
画面中需要显示的对象：
●手动操作进1号、2号
3号和4号料的按钮
●用指示灯显示按钮状态
●显示手动操作1号、2号、
3号和4号料的重量；
●组态“+50”和“停止”按钮
●显示秤放料、搅拌和放成
品的时间

## Slide 19: 任务4 设备状态画面对象的设计

## Slide 20: 任务分解
I/O域的组态
图形I/O域的组态
图形视图的组态
按钮的组态
图形输入输出对象的组态
时钟与日期时间域的组态
间接寻址与符号I/O域组态
图形列表与图形I/O域组态
面板的组态

## Slide 21: 知识学习1 ：I/O域的组态
输出域：只显示变量的数值
输入域：用于操作员输入要传送到PLC的数字、字母或符号，将输入的数值直接保存到指定变量中
输入/输出域:同时具有以上两种功能
学习任务完成所需新知识

## Slide 22: 知识学习1 ：I/O域的组态
文本I/O域的组态
图形I/O域的组态

## Slide 23: 知识学习2：按钮组态

## Slide 24: 知识学习3 图形输入输出对象的组态
棒图

## Slide 25: 方案制定
可以自由讨论，自己制定完成任务方案。
子任务1：完成物料混合控制系统主画面、手动画面和设备状态画面I/O域组态
子任务2：完成物料混合控制系统主画面、手动画面和设备状态画面的按钮组态
子任务3：完成物料混合控制系统主画面棒图的组态
子任务3：完成物料混合控制系统主画面图形IO域的组态

## Slide 26: 方案制定
子任务6：完成物料混合控制系统报警画面的组态
子任务7：完成物料混合控制系统趋势图画面的组态
子任务8：完成物料混合控制系统用户管理画面的组态
子任务9：完成物料混合控制系统配方画面的组态

## Slide 27: 组织实施
在理解任务的基础上做出方案并完成所有画面的所有对象的组态。

## Slide 28: 评价
各组代表经验交流、教师评价，提出改进意见
评价方法：
总体评价和微观评价相结合
自我评价与互相评价相结合
学习态度与实施成果相结合

## Slide 29: 课外拓展与作业
结合教材完成其他形式按钮的组态
课后完成开关的组态
思考本项目中的变量设置及其与各画面对象的链接方法
学习量表的组态与滚动条的组态
自学时钟与日期时间域组态
注意：这些内容会在本项目后续的组态中加以体现，注意学习方法的提炼和举一反三能力的培养

## Slide 30
谢谢大家！