## Slide 1
一、IO域组态
二、按钮组态
三、文本列表和图形列表组态
四、动画组态
五、变量指针组态
六、运行脚本组态
七、报警组态
第3讲 WinCC flexible组态

## Slide 2
一、IO域组态
1、IO域分类
I是输入（Input）的简称，O是（Output）的简称，输入域与输出域统称为IO域。IO域分为3种模式，分别为输出域、输入域和输入/输出域。

## Slide 3
2、IO域组态
（1）组态要求
建立2个整型变量和1个字符变量，在画面中建立三个IO域，三个IO域的模式分别定义为“输入”、“输出”和“输入/输出”，过程变量分别与以上3个变量连接。
（2）组态过程

## Slide 4
二、按钮组态
按钮最主要的功能是在单击它时执行事先组态好的系统函数，使用按钮可以完成很多任务。在按钮的属性视图的“常规”对话框中，可以设置按钮的模式为“文本”、“图形”或“不可见”。

## Slide 5
1、组态要求
组态一个画面，如图所示，画面中组态两个按钮和一个IO域，当按下“加1”按钮时，IO域中的数值就加1，当按下“减1”按钮时，IO域的数值就减1。
2、组态过程

## Slide 6
三、文本列表和图形列表组态
1、组态要求
组态如图所示的画面，要求当在IO域中写入数字0时，在符号IO域中自动显示“中国”，在图形IO域中显示中国国旗。当在IO域中写入数字1时，在符号IO域中自动显示“美国”，在图形IO域中显示美国国旗。当在IO域中写入数字2时，在符号IO域中自动显示“法国”，在图形IO域中显示法国国旗。另外也可在符号IO域中也可选择中国、美国和法国，IO域中的数值与图形IO域中的国旗能跟着相应变化。
2、组态过程

## Slide 7
四、动画组态
对象的动画组态包括外观、对角线移动、水平移动、垂直移动、直接移动和可见性组态。下面以水平移动为例对对角进行水平移动组态。
1、组态要求
如图所示，组态4个矩形块，让其实现从左到右和循环移动。
2、组态过程

## Slide 8
五、变量指针组态
1、组态要求
组态如图12-37所示画面，在画面中可通过IO域分别设置1号、2号、3号水箱的液位。通过符号IO域来选择哪一个水箱液位，如符号IO域中选择1号水箱液位，则在下面显示1号水箱的液位值，并指出指针值。
2、组态过程

## Slide 9
六、运行脚本组态
WinCC flexible提供了预定义的系统函数，用于常规的组态任务。WinCC flexible支持VB（Visual Basic Script）脚本功能，VBS又称为运行脚本，实际上就是用户自定义的函数，VBS用来在HMI设备需要附加功能时创建脚本。运行脚本具有编程接口，可以在运行时访问部分项目数据。
只有OP270/TP270及以上的HMI设备和WinCC flexible的标准版才有脚本功能。使用运行脚本允许灵活地实现组态，如果在运行时需要额外的功能，可以创建运行脚本。

## Slide 10
1．组态要求
组态一个脚本函数
并组态监视画面，如图所示，在画面中按“计算”按钮后Y的值能由a、b的值计算得到。
2．组态过程

## Slide 11
七、报警组态
1、报警的分类
（1）自定义报警。自定义报警是用户组态的报警，用来在HMI设备上显示过程状态，自定义报警分离散量报警和模拟量报警。
（2）系统报警。系统报警用来显示HMI设备或PLC中特定的系统状态，是在这些设备中预先定义的。系统报警向操作员提供HMI和PLC的操作状态，内容可能包括从注意事项到严重错误。如果在两台设备中的通信出现了某种问题，HMI设备或PLC将触发系统报警。
有两种类型的系统报警：HMI设备触发的系统报警和PLC触发的系统报警。

## Slide 12
2、组态离散量报警
一个字有16位，可以组态16个离散量报警。离散量报警用指定的字变量内的某一位来触发。
在项目视图中单击“离散量报警”，在报警表中组态一个离散量报警，如图所示。由变量“变量_1”的第0位触发该报警。

## Slide 13
报警类型 ：
（1）错误。用于离散量报警和模拟量报警，指示紧急的或危险的操作和过程状态，这类报警必须确认。
（2）诊断事件。用于离散量和模拟量报警，指示常规操作状态，过程状态和过程顺序，这类报警不需要确认。
（3）警告。用于离散量和模拟量报警，指示不是太紧急的或危险的操作和过程状态，这类报警必须确认。
（4）系统。用于系统报警，提示操作员有关HMI和PLC操作状态的信息。这类报警不能用于自定义的报警。

## Slide 14
3、模拟量报警
在项目视图中单击“模拟量报警”，在报警表中组态一个模拟量报警，如图所示。当变量“变量_1”大于100时，产生报警。

## Slide 15
4、报警视图的组态
报警视图用于显示当前出现的报警。在工具视图的简单对象中，单击“报警视图”，然后在画面中组态报警视图，如图所示。