## Slide 1: 网络通信知识复习
1. 工业以太网与商业以太网相比，应该具有哪些特性？
环境适应性 可靠性 安全性 安装方便
2. 与工业现场的各种总线相比，以太网有哪些优点？
（1）应用广泛。
（2）成本低廉
（3）通信速率高
（4）软硬件资源丰富
（5）可持续发展，潜力大
（6）易与Internet连接，能实现办公自动化网络与工业控制网络的无缝集成。
3. PROFIBUS总线分为哪几种类型？各自的应用场合是？
4.常用的总线还有哪些？

## Slide 2: 第一讲：认识人机界面

## Slide 3
内容
1.HMI基本原理
2.HMI市场概况
3.HMI概述
  4.HMI产品对比
  5.HMI特点
  6.HMI应用
1.HMI基本原理
2.HMI市场概况
3.HMI概述
4.HMI产品对比
5.HMI特点
6.HMI应用

## Slide 4: HMI基本原理
广义的定义：使用者与机器间沟通、传递及接受信息的接口
常见的HMI产品主要有
触摸屏工业图形显示器（简称触摸屏)如K-TP178, XBTGT,MT8000系列触摸屏
文本终端（文本显示器），如TD400, OP73,XBTN, XBT R
面板工控机，如Magelis IPC,SIMATIC Panel PC
上位组态软件，如ProTool, Wincc flexible, Vijeo Designer
1.HMI基本原理
2.HMI市场概况
3.HMI概述
4.HMI产品对比
5.HMI特点
6.HMI应用

## Slide 5: 工业触摸屏-面板的构成
  电阻触摸板
用于检测用户触摸位置
液晶显示板
显示CPU发送来的信息
控制器
从触摸点检测装置上接收触摸信息，并将它转换成触点坐标，再送给CPU，它同时能接收CPU发来的命令并加以执行.
1.HMI基本原理
2.HMI市场概况
3.HMI概述
4.HMI产品对比
5.HMI特点
6.HMI应用

## Slide 6: 触摸屏基本原理-硬件结构
触摸屏工程开发软件
存储器
处理器CPU
电源
触摸板、
显示板
通讯接口
编程接口
PLC等控制器
1.HMI基本原理
2.HMI市场概况
3.HMI概述
4.HMI产品对比
5.HMI特点
6.HMI应用

## Slide 7: HMI市场概况
现主要的品牌有 SIEMENS Schneider WE!NVIEW
1.HMI基本原理
2.HMI市场概况
3.HMI概述
4.HMI产品对比
5.HMI特点
6.HMI应用

## Slide 8
TD400、OP73Micro/K-TP178、OP77A/OP77B TP170B/TP177A、TP270/TP277/MP277、MP370
MPT002、NT11 NT系列、NS系列
GOT 900系列、 GOT 1000系列
MT500系列、MT6000系列、MT8000系列
XBTGT系列、 XBTN/ R系列
1.HMI基本原理
2.HMI市场概况
3.HMI概述
4.HMI产品对比
5.HMI特点
6.HMI应用

## Slide 9
1.HMI基本原理
2.HMI市场概况
3.HMI概述
4.HMI产品对比
5.HMI特点
6.HMI应用
HMI市场概况
亚洲品牌 价格低廉、功能简单
其它竞争对手
View系，Hitech,we!nview等。 适合对价格敏感度较高的OEM客户

## Slide 10
1.HMI基本原理
2.HMI市场概况
3.HMI概述
4.HMI产品对比
5.HMI特点
6.HMI应用
Omron
Proface
Winview
Mitusibishi
Siemens
Hitech
AB
产品价格
产品性能
Low
high
欧美派
日本派
台湾派
HMI触摸屏市场定位
Low
high
Schneider

## Slide 11
1.HMI基本原理
2.HMI市场概况
3.HMI概述
4.HMI产品对比
5.HMI特点
6.HMI应用
HMI产品总览
从字符型显示终端到图形终端的全系列产品线
从一体机到模块化IPC的完整系列
Magelis Smart iPC(12,15’ ’)
是Transparent Ready的理想 Web客户机
Ethernet 10/100 Mbps端口
2 PCMCIA 扩展槽
Magelis Compact iPC (12,15’ ’)
为机器制造商度身优化
内置Ethernet TCP/IP
PCI 或 PCMCIA 扩展卡
Magelis 模块化iPC
为订单定制 Ipc
3种机箱, 12 或 15 ’ ’ 前面板 (触屏或键盘)
Ethernet TCP/IP
Magelis XBT N, H, E, P
文本型和点阵终端,类型多
Magelis XBT R
紧凑的点阵终端
-1 或 4行, 5 到 20 个字符
- 多字体
MagelisXBTGT15 ’ ’
图形触摸屏
多尺寸可选 5.7,7.4,10.4,12.1,
Ethernet TCP/IP
Magelis XBTGT3.8’ ’
图形触摸屏
-2 个RJ45接口用于 Ethernet
串口连接
- 6 个功能键
- 红色和琥珀色
施耐德系列

## Slide 12
1.HMI基本原理
2.HMI市场概况
3.HMI概述
4.HMI产品对比
5.HMI特点
6.HMI应用
SIEMENS系列

## Slide 13
1.HMI基本原理
2.HMI市场概况
3.HMI概述
4.HMI产品对比
5.HMI特点
6.HMI应用
WE!NVIEW系列

## Slide 14: WE!NVIEW系列
1.HMI基本原理
2.HMI市场概况
3.HMI概述
4.HMI产品对比
5.HMI特点
6.HMI应用

## Slide 15
1.HMI基本原理
2.HMI市场概况
3.HMI概述
4.HMI产品对比
5.HMI特点
6.HMI应用
比较内容 | XBTN/R | TD400C | OP73Micro/OP73 | OP77A/OP77B
显示能力 | 两行中文纯文本 | 四行中文文 本 | 3吋，有一定图形能力 | 4.5吋，有一定图形能力
背光颜色 | 某些型号有三色背光灯 | 单色 | 单色（黄绿） | 单色（黄绿）
用户程序量 | 200个页面，并且可用卷屏 | 64个页面 | 250个页面，不能卷屏 | 500 个页面， 不能卷屏
PLC通讯量 | >1000个 | 864个 | 500/1000个 | 1000个变量
程序拷贝 | 无 | 无 | 无 | MMC卡
各个品牌的比较
文本屏的比较

## Slide 16
1.HMI基本原理
2.HMI市场概况
3.HMI概述
4.HMI产品对比
5.HMI特点
6.HMI应用
触摸屏的比较
比较内容 | XBTGT5 | MP277 | MT6000 | MT8000
屏幕显示 | 10吋，伪 彩/65535色真彩 | 10.4吋，256色，/64K色 | 10.4吋 65535色真彩 | 10.4吋 65535色真彩
背光寿命 | 5.4万小时 | 5万小时 | 5万小时 | 5万小时
用户程序空间 | 16M | 6M | 32M | 32M
分辩率 | 640*480 | 640*480 | 640*480 | 640*480
PLC通讯量 | 无限制 | 2048个变量 | 无限制 | 无限制
用户程序量 | 无限制 | 500个画面 | 无限制 | 无限制
接口 | RS232，RS485 USB/以太网 | 2xRS232 1xRS485 USB/以太网 | 2XRS232 2XRS485 USB2.0X3 | 2XRS232 2XRS485 USB2.0X3 以太网
程序拷贝 | CF卡 | CF卡 | CF卡 | CF卡

## Slide 17
1.HMI基本原理
2.HMI市场概况
3.HMI概述
4.HMI产品对比
5.HMI特点
6.HMI应用
HMI特点
采用最新的信息和通讯技术
为 工厂联网量身订做产品

## Slide 18: HMI特点
1.HMI基本原理
2.HMI市场概况
3.HMI概述
4.HMI产品对比
5.HMI特点
6.HMI应用
根据尺寸选型
小型：3-3.8-4.5〞
中型：5.6-5.7-6〞
大型：7.5-10.4-12.1-15〞

## Slide 19: 根据功能选型
1.HMI基本原理
2.HMI市场概况
3.HMI概述
4.HMI产品对比
5.HMI特点
6.HMI应用
共有4级功能 功能等级取决于接口的数量和类型

## Slide 20
1.HMI基本原理
2.HMI市场概况
3.HMI概述
4.HMI产品对比
5.HMI特点
6.HMI应用
安装简单
  可拆卸的电源端子简化安装
  适用于无工具固定的弹簧夹
强大的处理器和大内存容量
屏幕&面板: “出色臻美”
  彩屏颜色丰富
  模拟电阻式面板使透明度更佳,分辨率更精细.
多 通讯 能力
  COM串口 , USB 端口 和10/100Base T端口
  多重连接同时多设备监视
  高度灵活性,可连接不同PLC
HMI特点

## Slide 21
1.HMI基本原理
2.HMI市场概况
3.HMI概述
4.HMI产品对比
5.HMI特点
6.HMI应用
出色臻美
        更逼真的图片
    显示屏 性 能
      显示 TFT 65536 色, STN 4096 色,
      单色 16 级
        现在市场上颜色丰富,单色层次多
        图像还原细微细节
        3速 闪烁 为显示添加更多魅力
      新 模拟电阻式 面板
        高精度
        更佳的透明度
        无栅格 －－避免重叠
电阻式触摸屏
电容式触摸屏
红外线式触摸屏

## Slide 22
1.HMI基本原理
2.HMI市场概况
3.HMI概述
4.HMI产品对比
5.HMI特点
6.HMI应用
USB 连接
USB-Hub
USB连接
USB连接
简单 开放
标准USB 端口提高了开放性
  多设备互连(打印机, 条码读卡器, 读/写器 , 调置解调器)
  通过Hub多重连接
与外围设备的高速连接
  高速下载 (12Mbps下载, 比串口下载快100 倍)
最小化安装
  连接简单 (即插即用)
ＮＥＸＴ
ＶＥＲＳＩＯＮ

## Slide 23
1.HMI基本原理
2.HMI市场概况
3.HMI概述
4.HMI产品对比
5.HMI特点
6.HMI应用

## Slide 24
1.HMI基本原理
2.HMI市场概况
3.HMI概述
4.HMI产品对比
5.HMI特点
6.HMI应用
Class1 Div2
更好的一致性
适于国际标准 通过的认证
CE, C-TICK , UL, CSA , class 1 Div 2
(UL & CSA) 船运认证 LROS , BV , DNV , RINA , GL 环境条件
保护等级 - 前面板 : IP 65，依照 IEC 529 - 后面板 : IP 20，依照 IEC 529
环境温度
- 操作时 0°C … + 55°C - 平时 - 20°C … + 60°C 最大的相关湿度 - 0 … 85% (无压缩)
- 依照 IEC 68-2-27, 15G 11ms 防冲击 - 依照 IEC 60068-2-27, 11ms脉冲, 15gn
防震动 - 依照 IEC 60068-2-6, +/- 3,5 mm, 2 … 8,45 Hz, 1 g 8,75 … 150 Hz
HMI特点---认证

## Slide 25
1.HMI基本原理
2.HMI市场概况
3.HMI概述
4.HMI产品对比
5.HMI特点
6.HMI应用
HMI应用

## Slide 26
1.HMI基本原理
2.HMI市场概况
3.HMI概述
4.HMI产品对比
5.HMI特点
6.HMI应用
HMI应用

## Slide 27
1.HMI基本原理
2.HMI市场概况
3.HMI概述
4.HMI产品对比
5.HMI特点
6.HMI应用
HMI应用

## Slide 28
1.HMI基本原理
2.HMI市场概况
3.HMI概述
4.HMI产品对比
5.HMI特点
6.HMI应用
HMI应用

## Slide 29
1.HMI基本原理
2.HMI市场概况
3.HMI概述
4.HMI产品对比
5.HMI特点
6.HMI应用
HMI应用

## Slide 30
1.HMI基本原理
2.HMI市场概况
3.HMI概述
4.HMI产品总览
5.HMI特点
6.HMI应用
Thank you!