## Slide 1: 第3章 计算机网络的体系结构 3. 1 计算机网络体系结构的形成
相互通信的两个计算机系统必须高度协调工作才行，而这种“协调”是相当复杂的。
“分层”可将庞大而复杂的问题，转化为若干较小的局部问题，而这些较小的局部问题就比较易于研究和处理。

## Slide 2: 关于开放系统互连参考模型 OSI/RM
只要遵循 OSI 标准，一个系统就可以和位于世界上任何地方的、也遵循这同一标准的其他任何系统进行通信。
在市场化方面 OSI 却失败了。
  OSI 的专家们在完成 OSI 标准时没有商业驱动力；
  OSI 的协议实现起来过分复杂，且运行效率很低；
  OSI 标准的制定周期太长，因而使得按 OSI 标准生产的设备无法及时进入市场；
  OSI 的层次划分并也不太合理，有些功能在多个层次中重复出现。

## Slide 3: 两种国际标准
法律上的国际标准 OSI 并没有得到市场的认可。
是非国际标准 TCP/IP 现在获得了最广泛的应用。
  TCP/IP 常被称为事实上的 国际标准。

## Slide 4: 3.2 划分层次的必要性
计算机网络中的数据交换必须遵守事先约定好的规则。
这些规则明确规定了所交换的数据的格式以及有关的同步问题（同步含有时序的意思）。
网络协议(network protocol)，简称为协议，是为进行网络中的数据交换而建立的规则、标准或约定。

## Slide 5: 网络协议的组成要素
语法 数据与控制信息的结构或格式 。
语义 需要发出何种控制信息，完成何种动作以及做出何种响应。
同步 事件实现顺序的详细说明。

## Slide 6: 划分层次的概念举例
主机 1 向主机 2 通过网络发送文件。
可以将要做的工作进行如下的划分。
第一类工作与传送文件直接有关。
  确信对方已做好接收和存储文件的准备。
  双方协调好一致的文件格式。
两个主机将文件传送模块作为最高的一层 。剩下的工作由下面的模块负责。

## Slide 7: 两个主机交换文件
文件传送模块
主机 1
主机 2
文件传送模块
只看这两个文件传送模块
好像文件及文件传送命令
是按照水平方向的虚线传送的
把文件交给下层模块
进行发送
把收到的文件交给
上层模块

## Slide 8: 再设计一个通信服务模块
文件传送模块
主机 1
主机 2
文件传送模块
只看这两个通信服务模块
好像可直接把文件
可靠地传送到对方
把文件交给下层模块
进行发送
把收到的文件交给
上层模块
通信服务模块
通信服务模块

## Slide 9: 再设计一个网络接入模块
文件传送模块
主机 1
主机 2
文件传送模块
通信服务模块
通信服务模块
网络接入模块
网络接入模块
通信网络
网络
接口
网络
接口
网络接入模块负责做与网络接口细节有关的工作
例如，规定传输的帧格式，帧的最大长度等。

## Slide 10: 分层的好处
各层之间是独立的。
灵活性好。
结构上可分割开。
易于实现和维护。
能促进标准化工作。

## Slide 11: 层数多少要适当
若层数太少，就会使每一层的协议太复杂。
层数太多又会在描述和综合各层功能的系统工程任务时遇到较多的困难。

## Slide 12: 计算机网络的体系结构
计算机网络的体系结构(architecture)是计算机网络的各层及其协议的集合。
体系结构就是这个计算机网络及其部件所应完成的功能的精确定义。
实现(implementation)是遵循这种体系结构的前提下用何种硬件或软件完成这些功能的问题。
体系结构是抽象的，而实现则是具体的，是真正在运行的计算机硬件和软件。

## Slide 13: 3.3 具有五层协议的体系结构
TCP/IP 是四层的体系结构：应用层、运输层、网际层和网络接口层。
但最下面的网络接口层并没有具体内容。
因此往往采取折中的办法，即综合 OSI 和 TCP/IP 的优点，采用一种只有五层协议的体系结构 。

## Slide 14: 五层协议的体系结构
应用层(application layer)
运输层(transport layer)
网络层(network layer)
数据链路层(data link layer)
物理层(physical layer)
数据链路层
5 应用层
4 运输层
3 网络层
2 数据链路层
1 物理层

## Slide 15: 主机 1 向主机 2 发送数据
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
主机 1
AP2
AP1
主机 2
应用进程数据先传送到应用层
加上应用层首部，成为应用层 PDU

## Slide 16: 主机 1 向主机 2 发送数据
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
主机 1
AP2
AP1
主机 2
应用层 PDU 再传送到运输层
加上运输层首部，成为运输层报文

## Slide 17: 主机 1 向主机 2 发送数据
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
主机 1
AP2
AP1
主机 2
运输层报文再传送到网络层
加上网络层首部，成为 IP 数据报（或分组）

## Slide 18: 主机 1 向主机 2 发送数据
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
主机 1
AP2
AP1
主机 2
IP 数据报再传送到数据链路层
加上链路层首部和尾部，成为数据链路层帧

## Slide 19: 主机 1 向主机 2 发送数据
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
主机 1
AP2
AP1
主机 2
数据链路层帧再传送到物理层
最下面的物理层把比特流传送到物理媒体

## Slide 20: 主机 1 向主机 2 发送数据
应用层(application layer)
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
物理传输媒体
主机 1
AP2
AP1
电信号（或光信号）在物理媒体中传播
从发送端物理层传送到接收端物理层
主机 2

## Slide 21: 主机 1 向主机 2 发送数据
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
主机 1
AP2
AP1
主机 2
物理层接收到比特流，上交给数据链路层

## Slide 22: 主机 1 向主机 2 发送数据
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
主机 1
AP2
AP1
主机 2
数据链路层剥去帧首部和帧尾部
取出数据部分，上交给网络层

## Slide 23: 主机 1 向主机 2 发送数据
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
主机 1
AP2
AP1
主机 2
网络层剥去首部，取出数据部分
上交给运输层

## Slide 24: 主机 1 向主机 2 发送数据
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
主机 1
AP2
AP1
主机 2
运输层剥去首部，取出数据部分
上交给应用层

## Slide 25: 主机 1 向主机 2 发送数据
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
主机 1
AP2
AP1
主机 2
应用层剥去首部，取出应用程序数据
上交给应用进程

## Slide 26: 主机 1 向主机 2 发送数据
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
主机 1
AP2
AP1
主机 2
我收到了 AP1 发来的
应用程序数据！

## Slide 27: 主机 1 向主机 2 发送数据
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
主机 1
AP2
AP1
主机 2
应 用 程 序 数 据
应用层首部
H5
10100110100101 比 特 流 110101110101
注意观察加入或剥去首部（尾部）的层次
应 用 程 序 数 据
H5
应 用 程 序 数 据
H4
H5
应 用 程 序 数 据
H3
H4
H5
应 用 程 序 数 据
H4
运输层首部
H3
网络层首部
H2
链路层
首部
T2
链路层
尾部

## Slide 28: 主机 1 向主机 2 发送数据
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
主机 1
AP2
AP1
主机 2
10100110100101 比 特 流 110101110101
计算机 2 的物理层收到比特流后
交给数据链路层
H2
T2
H3
H4
H5
应 用 程 序 数 据

## Slide 29: 主机 1 向主机 2 发送数据
H3
H4
H5
应 用 程 序 数 据
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
主机 1
AP2
AP1
主机 2
数据链路层剥去帧首部和帧尾部后
把帧的数据部分交给网络层
H2
T2
H3
H4
H5
应 用 程 序 数 据

## Slide 30: 主机 1 向主机 2 发送数据
H4
H5
应 用 程 序 数 据
H3
H4
H5
应 用 程 序 数 据
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
主机 1
AP2
AP1
主机 2
网络层剥去分组首部后
把分组的数据部分交给运输层

## Slide 31: 主机 1 向主机 2 发送数据
H5
应 用 程 序 数 据
H4
H5
应 用 程 序 数 据
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
主机 1
AP2
AP1
主机 2
运输层剥去报文首部后
把报文的数据部分交给应用层

## Slide 32: 主机 1 向主机 2 发送数据
应 用 程 序 数 据
H5
应 用 程 序 数 据
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
主机 1
AP2
AP1
主机 2
应用层剥去应用层 PDU 首部后
把应用程序数据交给应用进程

## Slide 33: 主机 1 向主机 2 发送数据
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
主机 1
AP2
AP1
主机 2
我收到了 AP1 发来的
应用程序数据！

## Slide 34: OSI参考模型分层及各层作用
1、物理层：实现两实体间的物理连接，将数据信息以位串形式从一实体经物理信道传送到另一 实体，向数据链路层提供透明的比特流传输服务。
特点：机械特性、电气特性、功能特性、规程特性
2、数据链路层：利用物理层提供的比特序列的传输功能，实现在相邻节点间的透明、可靠的数据传输，
功能：帧同步、差错控制、流量控制和链路管理。

## Slide 35
物理层的主要任务描述为确定与传输媒体的接口的一些特性，即：
机械特性 指明接口所用接线器的形状和尺寸、引线数目和排列、固定和锁定装置等等。
电气特性 指明在接口电缆的各条线上出现的电压的范围。
功能特性 指明某条线上出现的某一电平的电压表示何种意义。
过程特性 指明对于不同功能的各种可能事件的出现顺序。

## Slide 36: OSI分层及各层作用
3、网络层：在利用数据链路层提供的两个相邻节点间数据帧传输的基础上，确保将源端发出的报文送到目的端节点上。
功能：寻址、路由选择、拥塞控制、网际互联
4. 传输层：利用网络层提供的端到端传输的功能实现两个端节点间传送实体（进程）间的可靠的数据传输，从而完善了网络层的传输功能，给上层提供了一种透明的数据传输。
所提供的服务有：服务类型、服务等级、数据传输、连接管理、访问接口。

## Slide 37: OSI分层及各层作用
5. 会话层：提供一个面向用户的连接服务以及会话管理、同步、活动管理等功能，对数据传输提供控制和管理。
功能：数据交换、会话管理、同步机制、活动管理、异常报告。
6. 表示层：用于处理所有与数据表示及传输有关的问题，包括数据转换、加密和压缩等。
7. 应用层：涉及人们普遍需要广泛应用的协议。包括文件传输、电子邮件、虚拟终端、目录服务、远程作业录入和信息服务等。

## Slide 38: OSI协议标准利弊分析
OSI七层模型是一个较为完善的网络体系结构。然而在网络的发展中，OSI协议标准并没有像人们所预料那样完全取代其它协议标准。原因如下：
标准制定的时间太晚
实现复杂、效率较低
面向通信而不是计算机通信

## Slide 39
http://www.kmyz.edu.cn
2.2.3 TCP/IP参考模型
一、TCP/IP的发展
二、TCP/IP协议的体系结构
三、TCP/IP协议的各层功能简述

## Slide 40: 2.2.3 TCP/IP参考模型
2.2.3.1 TCP/IP的起源和发展
2.2.3.2 TCP/IP的网络体系结构
2.2.3.3 TCP/IP的功能描述
2.2.3.4 TCP/IP利弊分析

## Slide 41: TCP/IP的起源和发展
TCP/IP协议是为美国ARPA网设计的，目的是使不同厂家生产的计算机能在共同网络环境下运行。后来发展成为美国国防部高级研究计划署（DARPA）网际标准，之后TCP/IP为ARPANET采用，逐渐发展为现在的因特网，要求Internet 上的计算机均采用TCP/IP协议。

## Slide 42: TCP/IP的网络体系结构
TCP/IP模型划分为四个层次：网络接口层、网络层、
传输层和应用层。
TCP/IP将与物理网络相关的部分统称为网络接口层，它相当于OSI中的物理层和数据链路层。
TCP/IP中的网络层与OSI中的网络层相对应。它的主要功能是实现网络中两台计算机间的通信。
TCP/IP中的传输层对应于OSI传输层，它实现端到端通信。主要包括TCP和UDP两个协议。
TCP/IP的应用层对应OSI中的应用层，它包含了OSI会话层和表示层中的部分功能。即TCP/IP把OSI传输层以上统称为应用层。

## Slide 43: TCP/IP的功能描述
网络接口层可以是以太网、令牌环、甚至是ATM等，这里就不再讨论。
网络层协议
TCP/IP网络层协议由互联网协议（IP）、控制报文协议（ICMP）、地址解析协议（ARP）和反向地址解析协议（RARP）组成。

## Slide 44
IP协议的功能
IP协议提供主机间数据报传输服务、寻址及路由等功能。数据报传输是一种无连接的传输方式，每个报文都必须带有源地址和目的地址，中间节点对经过的每个数据报文进行路由转发功能，它是一种不可靠的数据传输服务方式。

## Slide 45: 网络层协议（IP协议）
IP数据报文由两部分构成：报文头和数据域。报文头由20字节的固定域和长度可变的可选项组成。报文头中的最主要字段如下所述：
源地址： 占32位，用以指出源主机的互联网地址。
目的地址：占32位 ，用以指出目的主机的互联网地址。
协议类型：占8位，用以指出IP数据报文的类型
头校验和：占16位，用以校验报文头。

## Slide 46
其他还包括版本号、报文头长度、服务类型、报文总长度、标识位、标志位、分段位移、生存时间、填充段、选项等。数据域中的数据可变长，但必须是8的整数倍字节长，且总长度不超过64k。

## Slide 47: IP地址
IP地址标识着网络中一个系统的位置。
每个IP地址都是由两部分组成：网络号和主机号。其中网络号标识一个物理的网络，同一个网络上所有主机需要同一个网络号，该号在互联网中是唯一的；而主机号确定网络中的一个工作端、服务器、路由器、其他TCP/IP主机。对于同一个网络号来说，主机号是唯一的，每个TCP/IP主机由一个逻辑IP地址确定。

## Slide 48: IP地址分类
IP地址有五类：
A类，最高位为0，紧跟的7位表示网络号，其余24位表示主机号，共允许126个网络。
B类，高两位总被置为二进制的10，紧跟的14位表示网络号，允许有16384个网络。
C类，高三位被置为二进制110，紧跟的21位表示网络号，允许有大约200万个网络。
D类，高四位总置为1110，余下的位用于表明客户机所属的组。D类地址为组播地址。
E类，仅供实验的地址。

## Slide 49: IP 地址中的网络号字段和主机号字段
net-id
24 bit
host-id
24 bit
net-id
16 bit
net-id
8 bit
0
A 类地址
host-id
16 bit
B 类地址
C 类地址
0
1
1
host-id
8 bit
D 类地址
1 1 1 0
多 播 地 址
E 类地址
保 留 为 今 后 使 用
1 1 1 1 0
0
1

## Slide 50: 子网掩码
为了保证所配置的子网地址可以工作，在网络上每台计算机都必须知道自己主机地址中的哪一部分是被用来表示子网地址的。这可以通过在每台计算机上指定一个子网掩码来完成。子网掩码是一个32位的值，通过它，接收IP数据包的一方可以从IP地址的主机ID号中区分出子网ID号地址。子网掩码中全1的位置表示的是网络或子网的地址部分。
例如子网掩码255.255.0.0就表示前16位为网络号或子网号。255.255.128.0 ---11111111 .11111111.10000000.00000000

## Slide 51: C类地址的子网划分
二进制方法：
例如子网掩码255.255.255.192
192=11000000

## Slide 52: 3.4 实体、协议、服务
实体(entity) 表示任何可发送或接收信息的硬件或软件进程。
协议是控制两个对等实体进行通信的规则的集合。
在协议的控制下，两个对等实体间的通信使得本层能够向上一层提供服务。
要实现本层协议，还需要使用下层所提供的服务。

## Slide 53: 实体、协议和服务
本层的服务用户只能看见服务而无法看见下面的协议。
协议是“水平的”，即协议是控制对等实体之间通信的规则。
服务是“垂直的”，即服务是由下层向上层通过层间接口提供的。

## Slide 54: 协议很复杂
协议必须把所有不利的条件事先都估计到，而不能假定一切都是正常的和非常理想的。
看一个计算机网络协议是否正确，不能光看在正常情况下是否正确，而且还必须非常仔细地检查这个协议能否应付各种异常情况。

## Slide 55: 3.5 TCP/IP的体系结构
应用层
运输层
网际层
网络
接口层
主机A
主机B
路由器
网络 2
网络 1
应用层
运输层
网际层
网络
接口层
网际层
网络
接口层
4
3
2
1
路由器在转发分组时最高只用到网络层
而没有使用运输层和应用层。

## Slide 56: 沙漏计时器形状的 TCP/IP协议族
HTTP
SMTP
DNS
RTP
TCP
UDP
IP
网际层
网络接口层
运输层
应用层
…
…
…
网络接口 1
网络接口 2
网络接口 3
Everything over IP
IP 可为各式各样的应用程序提供服务
IP over Everything
IP 可应用到各式各样的网络上

## Slide 57: 【例】客户进程和服务器进程 使用 TCP/IP 协议进行通信
数据链路层
物理层
运输层
网络层
数据链路层
物理层
运输层
网络层
① 客户发起连接建立请求
② 服务器接受连接建立请求
应用层
应用层
因特网
客户
服务器
以后就逐级使用下层
提供的服务
(使用 TCP 和 IP）

## Slide 58: 功能较强的计算机 可同时运行多个服务器进程
数据链路层
物理层
运输层
网络层
应用层
计算机 3
服务器
1
服务器
2
数据链路层
物理层
运输层
网络层
应用层
计算机 1
客户 1
数据链路层
物理层
运输层
网络层
应用层
计算机 2
客户 2
因特网