## Slide 1
模块一 课题1任务1了解机械测量技术的相关知识

## Slide 2: 任务描述：
测量技术是一门具有自身专业体系、 涵盖多种学科、 理论性和实践性都十分强的前沿
科学。 熟知测量技术方面的基础知识， 是掌握测量技能， 独立完成对机械产品几何参数测
量的基础。
在机械制造中， 测量技术主要是研究对零件几何参数进行测量和检验的问题。 这一技
术是机械制造业检测人员必备的常用基本技能。 同时， 机械测量为产品的质量提供保障，
是生产中不可或缺的重要环节。 通过本次任务， 掌握以下三个方面：
（１） 什么是互换性和标准化？ 如何理解测量基准和量值的传递？
（２） 机械测量的基本概念有哪些？ 其单位与换算又有什么关系？
（３） 有哪些测量方法？ 如何分析误差并处理数据？

## Slide 3: 知识链接：
一、 互换性和标准化
１.互换性
互换性是指机械产品中同一规格的一批零件或部件， 任取其中一件， 不需做任何挑选、 调整或辅助加工就能进行装配， 且能保证满足机械产品的使用性能要求的一种特性。
２.标准化
标准化是指标准的制定、 发布和贯彻实施的全部活动过程。 标准化从调查标准化对象
开始， 经试验、 分析和综合归纳， 进而制定和贯彻标准， 之后还要修订标准。 它是以标准
的形式体现的一个不断循环、 不断提高的过程。

## Slide 4: 二、机械测量的基本概念
１.测量
测量就是为确定量值而进行的实验过程。在测量中假设L为被测量值，E为所采用的计量单位，那么它们的比值为： 。
2.测试
测试是指具有试验性质的测量，也可理解为试验和测量的全过程。
3.检验
检验是判断被测物理量在规定范围内是否合格的过程，一般来说就是确定产品是否满足设计要求的过程，即判断产品合格性的过程，通常不一定要求测出具体值。几何量检验即是确定零件的实际几何参数是否在规定的极限范围内，以作出合格与否的判断。因此，检验也可理解为不要求知道具体值的测量。
4.计量
为实现测量单位的统一和量值准确可靠的测量。

## Slide 5: 三、测量基准和量值的传递
1.测量基准
测量基准是零件检验时,用以测量已加工表面尺寸及位置的基准。在几何量计量领域内，测量基准可分为长度基准和角度基准两类。
2.量值传递
在机械制造中，自然基准不便于普遍直接应用。为了保证测量值的统一，必须把国家基准所复现的长度计量单位量值经计量标准逐级传递到生产中的计量器具和工件上去，以保证对被测对象所测得的量值的准确和一致。为此，需要在全国范围内从技术上和组织上建立起严密的长度量值传递系统。目前，线纹尺和量块是实际工作中常用的两种实体基准

## Slide 6: 四、常用测量单位及其换算
（一）常用测量单位
对几何量进行测量时，必须有统一的长度计量单位。测量单位是测量工作中的原始标准，各国都作了具体规定。例如，我国传统习惯沿用的长度单位为丈、尺、寸、分、厘，叫做“市制”。英国及英联邦国家采用的长度单位为码、英尺、英寸、英分，叫做“英制”。目前，大多数国家(包括我国)使用“米制”，以米为基本长度单位，“米制”被国际公认，定为国际标准。
（二）测量单位换算
我国计量单位一律采用《中华人民共和国法定计量单位》，其中规定“米”(m)为长度的基本单位，同时使用米的十进制倍数和分数的单位。千米(km)、米(m)、毫米(mm)、微米(μm)间的换算关系如下：lmm =lO-3m ；lμm =10-3mm 。在超精密测量中，长度计量单位采用纳米(nm)，lnm=10-3μm。
用度作单位来测量角的制度叫做角度制。其中，度、分、秒的关系采用60进位制，即1°=60′(分)，1′=60″(秒)。用弧度做单位来测量角的制度叫做弧度制。与半径等长的弧所对的圆心角的弧度即为1弧度。圆周所对的圆心角＝2π弧度=6.2832弧度(rad)。1μrad（微弧度）＝10-6rad（弧度）。角度和弧度的换算关系为：1°=0.017453rad，或1rad＝57.295764°

## Slide 7: 五、测量方法
测量方法是指在进行测量时所用的，按类别叙述的一组操作逻辑次序。
测量方法按实几何量是否为欲几何量可分为直接测量和间接测量；按示值是否为被测量的量值可分为绝对测量和相对测量；按测量时被测表面与量仪是否接触可分为接触测量和非接触测量；按零件被测几何量的多少可分为单项测量和综合测量；按测量结果对工艺所起作用可分为主动测量和被动测量；按测量过程自动化程度可分为自动化测量和非自动化测量。

## Slide 8: 六、测量误差分析
（一）测量误差定义
测量误差是指被测量的测得值x与其x0真值之差，即△= x －x0。
由于真值是不可能确切获得的，因而上述用于测量误差的定义也是理想概念。在实际工作中往往将比被测量值的可信度（精度）更高的值，作为其当前测量值的“真值”。
（二）误差来源
测量误差主要由测量器具、测量方法、测量环境和测量人员等方面因素产生。
1、测量器具；2、测量方法；3、测量环境；4、测量人员。
（三）测量误差分类及减少其影响的方法
测量误差按其产生的原因、出现的规律、及其对测量结果的影响，可以分为系统误差、随机误差和粗大误差。
1、系统误差
2、随机误差
3、粗大误差

## Slide 9
七、等精度直接测量的数据处理
等精度直接测量就是在同一条件下(即等精度条件)，对某一量值进行n次重复测量而获得一系列的测量值。在这些测量值中，可能同时含有系统误差、随机误差和粗大误差。为了获得正确的测量结果，应对各类误差分别进行处理。
（一）数据处理的步骤：
1、判断系统误差
2、求算术平均值
3、计算残余误差Vi
4、计算单次测量的标准偏差σ
5、判断有无粗大误差
6、求算术平均值的标准偏差σ
7、测量结果的表示方法