## Slide 1
模块一课题1任务3识读尺寸公差

## Slide 2
机械产品通常是由许多经过机械加工的零部件组成的，这些零部件在加工、测量、装配过程中都不可避免会产生各类误差。为了满足产品的互换性和精度要求，除了要控制这些加工误差外，还要给出每个产品的具体的合格条件，而控制零件尺寸误差的合格条件是通过极限与配合国家标准（GB/T 1800.1-2009）给出的。
1.尺寸公差基本术语及定义是？尺寸公差的国家标准是？
2.孔轴配合的类型和特点是？如何计算孔轴配合极限盈隙？
3.如何识读尺寸与公差？如何查表？

## Slide 3
一、尺寸与公差的基本术语
（一）有关尺寸的定义
1、尺寸
尺寸是以特定单位表示线性尺寸值的数值。特定单位是指“mm”，这个特定单位在机械工程是一种规定，通常在图纸上只标注数字，而不标注mm。如果是其他单位应另外说明。
2、公称尺寸
由图样规范确定的理想形状要素的尺寸。公称尺寸是根据要求，通过强度、刚度计算，并考虑结构及工艺方面的因素后确定的尺寸。它可以是一个整数或一个小数值。在这里要说明的是，在之前的国家标准中公称尺寸也称为基本尺寸，孔用D、轴用d表示。
3、实际尺寸
实际尺寸是指通过测量所得的尺寸，孔用Da、轴用da表示。
4、极限尺寸
尺寸要素允许的尺寸的两个极端。极限尺寸就是指一个孔（或轴）允许的尺寸的两个极端值，其中，孔或轴允许的最大尺寸称为上极限尺寸，孔用Dmax、轴用dmax表示；孔或轴允许的最小尺寸称为下极限尺寸，孔用Dmin、轴用dmin表示；所以极限尺寸是控制实际尺寸合格的两个界限值，即
下极限尺寸≤实际尺寸≤上极限尺寸

## Slide 4
（二）有关偏差、公差的定义
1、偏差
某一尺寸减其公称尺寸所得的代数差。
2、尺寸公差
尺寸公差是允许尺寸的变动量。数值上它等于上极限尺寸与下极限尺寸之差的绝对值；也等于上极限偏差与下极限偏差之差的绝对值。
尺寸公差可简称为公差（Th、Ts），它是一个变动范围。
孔： Th = Dmax - Dmin = ES -EI （1-3-1）
轴： Ts = dmax - dmin = es–ei （1-3-2）
3、零线
零线是在公差带图中，确定偏差的一条基准直线，表示基本尺寸的一条直线，以其为基准确定偏差和公差。
零线以上为正，以下为负。也叫零偏差线。
4、公差带
表示零件的实际尺寸相对于公称尺寸所允许变化的范围称为公差带。公差带用示意图表示时，称为公差带图。公差带包括公差带的大小和公差带的位置两个部分。公差带的大小是由标准公差确定的，公差带的位置是由基本偏差确定的

## Slide 6
（三）标准公差
在孔轴配合中，由于公差带的大小和位置不同，可以形成不同性质和不同精度的配合。
1、标准公差：标准公差是由国标规定用于确定公差带大小的任一公差。标准公差用IT表示。
2、标准公差等级是用以确定尺寸精度等级的。标准公差等级共分为20级，用阿拉伯数字01、0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18表示，其中01级最高，18级最低。01—11是配合公差等级，12—18是非配合公差等级，用同一号字体写在标准公差等级IT之后。这样的公差等级是从IT01—IT18共20个标准公差等级。在基本尺寸相同时，随着公差等级的降低，相应的标准公差值依次加大。在公差等级相同时，随着基本尺寸的增大，相应的标准公差值依次加大。
3、公差等级的选用：公差等级高，精度高，使用性能好，难以加工，生产成本高；公差等级低，精度低，使用性能差，加工容易，生产成本低；考虑生产成本和使用要求，合理选用。原则：首先在满足使用要求的前提下，尽可能选用较低的公差等级。

## Slide 7
（四）基本偏差
基本偏差：国标规定用来确定公差带相对于零线位置的上极限偏差或下极限偏差；一般为最靠近零线的那个极限偏差为基本偏差。当公差带位于零线的上方时，基本偏差为下极限偏差；当公差带位于零钱的下方时，基本偏差为上极限偏差。（基本偏差可以正值、负值和零）

## Slide 8
二、孔、轴的公差与配合
（一）孔和轴

## Slide 9
（二）配合
配合是指公称尺寸相同的，相互结合的孔、
轴公差带之间的关系。它们按各自位置不同，
分为间隙配合、过盈配合、过渡配合三大类，
如下图1-1-13所示。

## Slide 10: 三、极限与配合在图样上的标注