## Slide 1
模块一课题1任务2了解机械测量的常用量具和仪器

## Slide 2: 任务描述：
机械测量当然离不开各种量具和仪器。了解机械测量的常用量具和仪器是掌握机械测量技术的前提。
1.测量器具有哪些分类？其主要技术性能指标有哪些？
2.常用长度测量器具及其发展是如何的？
3.常用量具仪器该如何选用并维护？

## Slide 3: 一、测量器具的分类
量具是指用来测量或检验零件尺寸的器具，结构比较简单。这种器具能直接指示出长度的：单位、界限。例如量块、角尺、卡尺、千分尺等。量仪是指用来测量零件或检定量具的仪器，结构比较复杂。它是利用机械、光学、气动、电动等原理，将长度单位放大或细分的测具，例如气动量仪、电感式测微仪、立式接触干涉仪、测长仪和万能工具显微镜等。
量器量仪可以按计量学的观点进行分类，也可以按器具本身的结构、用途和特点进行分类。
按用途、特点，量具、量仪一般可分为：
（一）标准量具与量仪
量具——这种量具只有某一个固定尺寸，通常是用来校对和调整其它计量器具或作为标准用来与被测工件进行比较。如量块、直角尺、各种曲线样板及标准量规等。
量仪——激光光波比较仪、光波干涉比较仪、立式光学计等。
（二）通用量具与量仪
量具——卡规、塞规、环规、塞尺、钢直尺、游标卡尺、千分尺、杠杆千分尺、半径样板、深度尺、高度尺等。
量仪——百分表、杠杆百分表、测微仪、测长仪、大型工具显微镜、万能工具显微镜、投影仪、光学比较仪等。

## Slide 4
（三）量规
量规是无刻度的专用量具。它只能用来检验零件是否合格，而不能测得被测零件的具体尺寸。如塞规、卡规、环规、螺纹塞规、螺纹环规等。
（四）检验装置
检验装置是量具量仪和其他定位元件等的组合体，用来提高测量或检验效率，提高测量精度，便于实现测量自动化，在大批量生产中应用较多。
各种形式的量具量仪都具有一个共同点，即它们必须具有：检测、比较、显示标准值和被测值之间的差别等三个基本功能。它们其他的一些功能可以满足多样化的需要。

## Slide 5: 二、测量器具的主要技术性能指标
（一）刻度间距C
（二）分度值I
（三）示值范围
（四）测量范围
（五）灵敏度
（六）示值误差
（七）示值变动性
（八）回程误差
（九）测量力
（十）修正值
（十一）不确定度

## Slide 6: 三、常用长度测量器具及其发展
（一）常用长度计量仪器
长度计量仪器的种类较多，采用的原理也各式各样，这里就生产中常用的仪器作简单介绍。
1、机械式量仪
生产中常用的有游标尺、千分尺、千分表、扭簧比较仪、内径测量仪和齿厚卡尺等计量器具。
2、电动式量仪
电动式量仪种类很多，一般可分为电接触式、电感式、电容式、电涡流式和感应同步器等。
3、气动量仪
气动量仪是利用气体在流动过程中某些物理量(流量、压力、流速等)的变化来实现长度测量的一种装置。。
4、光学机械式量仪
光学机械式计量仪器在机械制造和仪器制造中应用比较广泛，其种类和型号也各式各样。但在长度测量中，光学计、测长仪、接触式干涉仪是具有代表性的仪器。

## Slide 7
（二）现代测量技术发展
在老式的坐标测量机中，常用光学刻度尺作为检测元件。
（三）现代测量技术的发展趋势
1、精密化
2、自动化
3、智能化
4、集成化
5、非接触化
6、多功能化

## Slide 8: 四、常用量具仪器的选用与维护
（一）测量器具的选用
量具量仪是为产品服务的。量具量仪的精度、测量范围和形式，应满足产品的要求。随着科学技术的发展，产品精度在不断提高，检测工具的精度亦要求相应提高。在企业里，各种产品的测量通常采用标准的通用量具量仪，只有在通用量具量仪无法满足产品要求的情况下，才由自己设计和制造新的量具或专用量仪 。
（二）工件尺寸的验收极限
1、安全裕度
安全裕度A是测量中不确定度的允许值（u），主要由测量器具的不确定度允许值u1及测量测量条件引起的测量不确定度允许值u2这两部分组成。安全裕度的确定，必须从技术和经济两个方面综合考虑。A值较大时，则可选用较低精度的测量器具进行检验，但减少了生产公差，因而加工经济性差；A值较小时，要用较精密的测量器具，加工经济性好，但测量仪器费用高，增加了生产成本。
2、验收极限
验收极限是检验工件尺寸时判断其合格与否的尺寸界限。确定验收极限的方式有内缩方式和不内缩方式。选择验收方式时应综合考虑被测尺寸的功能要求、重要程度、公差等级、测量不确定度和工艺能力等。

## Slide 9
五、量具和量仪的使用、维护和保养常识
正确地使用和维护量具、量仪是保持量具、量仪精度，延长其使用寿命的重要条件，是每一个检测者所必须知道的常识。要保持量具、量仪的精度和它工作的可靠性，除了在使用中要按照合理的使用方法进行操作以外，还必须做好量具、量仪的维护和保养工作。