## Slide 1
模块三 机械部件——台虎钳的测绘

## Slide 2: 任务二 AutoCAD环境下台虎钳装配图的绘制
任务描述：
任务一中讲述了手工绘制装配图的一般方法与步骤，由于计算机绘图的快速发展和广泛使用，手工画图一般只是帮助构思，实际应用的图样大多是由计算机绘制的。因此，本任务主要学习用AutoCAD软件绘制装配图，主要内容包括采用外部参照进行绘图，涉及的概念及方法均重在理解，不必机械记忆。重点需掌握的内容是采用外部参照绘图。
（1）用AutoCAD绘制装配图的方法有哪些？
（2）外部参照的命令是什么？
（3）采用多重引线标注零件序号的步骤是什么？

## Slide 6
图3-0-5
图3-0-6

## Slide 7
图3-0-17
图3-0-18
图3-0-19

## Slide 8: 任务实施
台虎钳装配图绘制的操作步骤具体如下。
根据位于目录D:\我的文档\台虎钳中的图形文件：螺母.dwg、圆环.dwg、垫圈（一）.dwg、螺杆.dwg、钳口板.dwg、垫圈（二）.dwg、螺钉（M10）.dwg、活动钳身.dwg、固定钳座.dwg，绘制台虎钳装配图。
1. 新建图形文件
打开A2 模板后另存为“虎钳装配图.dwg”。
2.插入“固定钳身”
（1）在功能区“插入”面板中单击“附着”按钮 ，打开“固定钳身”文件，将其插入到界面中。
（2）在“外部参照”对话框中右键单击“固定钳身”文件，将其设置成“绑定”。
（3）点击 按钮分解“固定钳身”。

## Slide 9
3.主视图装配
（1）插入“垫圈（二）”。
①按照步骤2，插入“垫圈二”。
②将垫圈二移动到“固定钳身”主视图的对应位置。
③整理、修剪或删除多余的线。
（2）插入“螺杆”
①按照步骤2，插入螺杆。
②将螺杆的主视图移动到“固定钳身”主视图的对于位置。
③整理、修剪或删除多余的线。
（3）按照上述方法依次插入各零件。
4.俯视图装配
（1）将“活动钳身”的俯视图插入“固定钳身”的俯视图的对应位置并进行修剪、整理。
（2）将主视图中的螺杆、垫圈和圆环复制到俯视图中，并进行修剪如图3-1-32。
（3）画出螺钉M8×18及螺钉3的俯视图，整理并修剪。
5．左视图装配
运用画，修剪，复制等方法在“固定钳身”左视图的对应位置画出左视图。
6．填充剖面线，整理好装配图

## Slide 10
7．标注尺寸与技术要求
（1）标注配合尺寸Ф12H8/f7
①将图层设置成尺寸标注层
②标注尺寸Ф12H8/f7，利用“线性”命令标出12后输入m,按Enter健后输入%%c12H8/f7 ，选中“H8/f7”后右键单击，选择“堆叠”。
③在屏幕上适当位置单击。
（2）按照上述方法依次标注出Ф18H8/f7、Ф82H8/f7、Ф20H8/h7。
（3）利用“线性”命令依次注出205、60、116,、0～70、16、2×Ф11、40、80。
（4）标注剖切符号、“A-A”及技术要求。
8.标注序号
（1）设置多重引线
① 执行“标注” → “多重引线菜单”命令，弹出“多重引线样式管理器”对话框。
②在“多重引线样式管理器”对话框中单击“新建”按钮，新建多重引线样式并命名为“zpt1”。然后按下列要求修改。
引线格式：箭头符号改为“无”；引线结构：自动包含基线去除掉；内容：文字高度改为“5”，引线连接：水平；连接位置左右：最后一行加下划线。
③点击“确定”按钮，关闭“多重引线样式管理器”对话框。
（2）用多重引线标注。
①左击 按钮。
②按要求在要标注的零件上单击，拉出引线后在平面适当位置单击，输入零件序号。
③按上述方法依次标注每个零件，注意标注时运用“在极轴追踪”功能使序号在同一直线上。

## Slide 11
9.利用“表格”命令制作明细栏
（1）设置表格。
①执行“绘图” → “表格”菜单命令，弹出“表格样式”对话框。
②在“表格样式”对话框中单击“新建”按钮新建表格样式并命名为“mxl”。然后按下列要求修改。
表格方向：向上；单元样式：数据；常规特性：正中；文字高度：5；边框：线宽0.7；外边框。
③单击“确定”按钮，关闭“表格样式”对话框。
（2）插入表格。
①单击 按钮，弹出“插入表格”对话框，在此对话框中按下列要求修改。
表格样式：mxl；插入方式：指定窗口；列数：6；第一行单元样式：数据；第二行单元样式：数据；所有其他行单元样式：数据。
②单击“确定”按钮后，命令行提示如下：
命令: _table
指定第一角点： 左击标题栏的左上角
指定第二角点：@140,88 键盘输入
③用鼠标单击表格后拖动改变列宽。
④按要求填写明细栏。
10.整理后保存。
“台虎钳.dwg”如图3-0-11（d）所示。