## Slide 1
模块二 典型零件的测绘与造型

## Slide 2: 任务一 轴类零件的测量与草绘
知识链接
一、轴类零件的作用与结构
主要用来支承传动零部件，传递扭矩和承受载荷。
二、轴类零件的视图选择
轴类零件的主视图按其加工位置选择，一般将轴线水平放置，用一个基本视图来表达轴的主体结构。
轴上的局部结构，如：键槽、退刀槽、倒角等结构，一般采用断面图、局部剖视图、局部放大图、局部视图来表达。

## Slide 3: 任务一 轴类零件的测量与草绘
三、轴类零件的尺寸标注

## Slide 4: 任务一 轴类零件的测量与草绘
四、轴类零件的材料和技术要求
1.轴类零件的毛坯
2.轴类零件的材料
（1）碳素钢 工程中广泛采用35、45、50等优质碳素钢
（2）合金钢 常用于高温、高速、重载以及结构要求紧凑的轴，有较高的力学性能，但价格较贵
（3）球墨铸铁 耐磨、价格低，但可靠性较差，一般用于形状复杂的轴
3．轴类零件技术要求
（1）尺寸精度
（2）几何形状精度
（3）相互位置精度
（4）表面粗糙度

## Slide 5: 任务一 轴类零件的测量与草绘
任务实施
1.了解并分析轴的功能和结构
2.确定草图视图方案
3.绘制轴零件草图
（1）徒手绘制图框和标题栏
（2）绘制草图
（3）测量尺寸
（4）标注尺寸。
（5）确定技术要求。

## Slide 6: 任务一 轴类零件的测量与草绘
任务评价
任务小组 |  |  | 任务组长 |  |  | 
小组成员 |  |  | 班级 |  |  | 
任务名称 |  |  | 实施时间 |  |  | 
评价类别 | 评价内容 | 评价标准 | 配分 | 个人自评 | 小组评价 | 教师评价
学习准备 | 资料准备 | 参与资料收集、整理、自主学习 | 5 |  |  | 
 | 计划制定 | 能初步制定计划 | 5 |  |  | 
 | 小组分工 | 分工合理，协调有序 | 5 |  |  | 
学习过程 | 操作技术 | 见任务评分标准 | 40 |  |  | 
 | 问题探究 | 能实践中发现问题，并用理论知识解释实践中的问题 | 10 |  |  | 
 | 文明生产 | 服从管理，遵守5S标准 | 5 |  |  | 
学习拓展 | 知识迁移 | 能实现前后知识的迁移 | 5 |  |  | 
 | 应变能力 | 能举一反三，提出改进建议或方案 | 5 |  |  | 
 | 创新程度 | 有创新建议提出 | 5 |  |  | 
学习态度 | 主动程度 | 主动性强 | 5 |  |  | 
 | 合作意识 | 能与同伴团结协作 | 5 |  |  | 
 | 严谨细致 | 认真仔细，不出差错 | 5 |  |  | 
总 计 |  |  | 100 |  |  | 
教师总评 （成绩、不足及注意事项） |  |  |  |  |  | 
综合评定等级 |  |  |  |  |  | 
自评/互评表

## Slide 7: 任务一 轴类零件的测量与草绘
拓展知识
轴零件直径、锥度及几何公差的测量
一、使用外径千分尺测量轴零件的直径
（一）外径千分尺的结构与读数
（二）外径千分尺的使用
校准零位
2．注意事项

## Slide 8: 任务一 轴类零件的测量与草绘
二、使用万能角度尺测量轴类零件的锥度
（一）游标万能角度尺的结构与读数
（二）游标万能角度尺的组合使用
1.校准零位
2.组合使用方法
3.组合方法

## Slide 9: 任务一 轴类零件的测量与草绘
三、使用百分表测量轴零件的各类形位公差
1．轴类零件圆度、圆柱度及跳动的测量方法
2.孔的轴心线与底平面的平行度检验方法
3.键槽直线度的检验方法
4．在两顶尖上测量偏心距的方法
5.偏心距的间接测量方法
6.指示表使用注意事项
7.杠杆百分表使用注意事项

## Slide 10: 任务二：Autocad环境下零件图的绘制
知识链接
一、制作样板文件的注意事项
创建样板文件时，应注意以下问题。
严格遵守国家标准的有关规定设置图幅，绘制图框线和标题栏。
（2）使用标准线型。
（3）将图形界限（Limits）设置适当，以便能包含最大操作区。
（4）按标准的图纸尺寸打印图形。
二、制作样板文件的步骤
制作样板文件的操作步骤具体如下：
（1）设置图形的精度和单位。
（2）设置图形边界。
（3）设置图层。
（4）绘制图框线和标题栏。
（5）设置文字样式。

## Slide 11: 任务二：Autocad环境下零件图的绘制
任务实施
一、设置A3模板
1.设置单位
2.设置图幅
3.设置字体
4.设置图层
5.设置尺寸标注样式
6.绘制图框和标题栏
7.模板的保存与使用

## Slide 12: 任务二：Autocad环境下零件图的绘制
二、绘制轴的零件图
（1）创建新图形
(2) 绘制主视图
（3）绘制键槽、平面、螺纹及倒角

## Slide 13: 任务二：Autocad环境下零件图的绘制
（4）绘制移出断面图

## Slide 14: 任务二：Autocad环境下零件图的绘制
（5）标注断面位置并填充剖面线

## Slide 15: 任务二：Autocad环境下零件图的绘制
（5）标注断面位置并填充剖面线

## Slide 16: 任务二：Autocad环境下零件图的绘制
（6）标注尺寸及技术要求

## Slide 17: 任务二：Autocad环境下零件图的绘制
（7）填写标题栏

## Slide 18: 任务二：Autocad环境下零件图的绘制
任务评价 自评/互评表
任务小组 |  |  | 任务组长 |  |  | 
小组成员 |  |  | 班级 |  |  | 
任务名称 |  |  | 实施时间 |  |  | 
评价类别 | 评价内容 | 评价标准 | 配分 | 个人自评 | 小组评价 | 教师评价
学习准备 | 资料准备 | 参与资料收集、整理、自主学习 | 5 |  |  | 
 | 计划制定 | 能初步制定计划 | 5 |  |  | 
 | 小组分工 | 分工合理，协调有序 | 5 |  |  | 
学习过程 | 操作技术 | 见任务评分标准 | 40 |  |  | 
 | 问题探究 | 能实践中发现问题，并用理论知识解释实践中的问题 | 10 |  |  | 
 | 文明生产 | 服从管理，遵守5S标准 | 5 |  |  | 
学习拓展 | 知识迁移 | 能实现前后知识的迁移 | 5 |  |  | 
 | 应变能力 | 能举一反三，提出改进建议或方案 | 5 |  |  | 
 | 创新程度 | 有创新建议提出 | 5 |  |  | 
学习态度 | 主动程度 | 主动性强 | 5 |  |  | 
 | 合作意识 | 能与同伴团结协作 | 5 |  |  | 
 | 严谨细致 | 认真仔细，不出差错 | 5 |  |  | 
总 计 |  |  | 100 |  |  | 
教师总评 （成绩、不足及注意事项） |  |  |  |  |  | 
综合评定等级 |  |  |  |  |  | 

## Slide 19: 任务二：Autocad环境下零件图的绘制
拓展知识
一、将A3模板拉伸成A4图样模板操作步骤
二、粗糙度块创建和使用
（1）绘制粗糙度符号（去材料加工）
（2）定义属性
（3）创建块