## Slide 1
模块二 典型零件的测绘与造型

## Slide 2: 任务一：渐开线直齿圆柱齿轮与蜗杆的测量与草绘
任务描述
齿轮是广泛用于机器或部件中的一种传动零件，它不仅可以用来传递动力，而且可以用来改变转速和旋转方向。根据两轴的相对位置,齿轮可分为以下三类：
（1）圆柱齿轮-----用于两平行轴之间的传动
（2）圆锥齿轮-----用于两相交轴之间的传动
（3）蜗轮蜗杆-----用于两垂直交叉轴之间的传动
本课题中主要研究的是渐开线圆柱齿轮。
（1）测绘直齿圆柱齿轮草图的一般步骤是什么？
（2）直齿圆柱齿轮上常见工艺结构的表达方法和尺寸标注方法有哪些？
（3）如何正确测量渐开线直齿圆柱齿轮和蜗杆各部分结构？

## Slide 3
一、渐开线直齿圆柱齿轮的作用与结构
渐开线直齿圆柱齿轮是机器中经常遇到的标准零件之一，主要用于两平行轴之间的传动。在机器中，常见的齿轮根据结构形状可分为盘类齿轮、套类齿轮、轴类齿轮、扇形齿轮、齿条等，其中，盘类齿轮应用最广。
直齿圆柱齿轮是盘类齿轮中常用的一种。圆柱齿轮分为轮体和齿圈两部分，外形是圆柱形，由轮齿、齿盘、幅板（或辐条）、轮毂等组成。
二、渐开线直齿圆柱齿轮的视图选择
渐开线直齿圆柱齿轮一般采用两个视图，或者用一个视图和一个局部视图来表示。

## Slide 4
三、渐开线直齿圆柱齿轮的尺寸标注
齿轮测绘就是用量具对齿轮实物的几何要素进行测量
例如，测量齿顶圆直径da、全齿高h、齿数Z、公法线长度Wk等，再经过计算推算出原设计的基本参数，如模数m、齿数Z、齿形角α、齿顶高系数ha*和顶隙系数c*等，并据此计算出制造时所需要的尺寸，如分度圆直径d、齿顶圆直径da及齿根圆直径df等，然后根据齿轮设计参数进行精度设计，最终绘制成一张齿轮工作图。

## Slide 5
四、渐开线直齿圆柱齿轮的材料和技术要求
1.渐开线直齿圆柱齿轮的毛坯
渐开线直齿圆柱齿轮齿轮的毛坯形式主要有棒料、锻件和铸件。棒料用于小尺寸、结构简单，对强度要求低的齿轮；当齿轮要求强度高、耐磨和耐冲击时，多用锻件；
直径大于400～600mm的齿轮，常用铸造毛坯。为了减少机械加工量，对大尺寸、低精度齿轮，可以直接铸出轮齿；对于小尺寸、形状复杂的齿轮，可用精密铸造、压力铸造、精密锻造、粉末冶金、热轧和冷挤等新工艺制造出具有轮齿的齿坯，以提高劳动生产率、节约原材料。

## Slide 6
四、渐开线直齿圆柱齿轮的材料和技术要求
2.渐开线直齿圆柱齿轮的材料
机床齿轮按工作条件可分为以下3类。
（1）轻载齿轮。轻载齿轮的转动速度一般较小，大多采用45钢制造，经正火或调质处理。
（2）中载齿轮。中载齿轮一般用45钢制造，经正火或调质后，再进行高频表面淬火强化，以提高齿轮的承载能力及耐磨性。对大尺寸齿轮，则需用40Cr等合金调质钢制造。一般，机床主传动系统及进给系统中的齿轮，大部分属于这一类。
（3）重载齿轮。对于某些工作载荷较大，特别是运转速度高又承受较大冲击载荷的齿轮大多用20Cr、20CrMnTi等渗碳钢制造，经渗碳、淬火处理后使用，如变速箱中一些重要的传动齿轮。

## Slide 7
四、渐开线直齿圆柱齿轮的材料和技术要求
3.渐开线直齿圆柱齿轮技术要求
（1）齿轮精度的确定。
齿轮精度有4个方面要求：即运动精度、平稳性精度、接触精度和齿侧间隙合理性。
（2）确定齿坯公差
①齿轮内孔是加工，测量和装配的基准，其公差为IT7，其尺寸代号为φ25H7。
②齿顶圆因不作齿厚的测量基准，为非配合尺寸，因此公差等级取IT11，其尺寸代号为φ90h11。
③基准端面的圆跳动公差为0.018mm。
（3）齿轮主要工作表面的粗糙度
①齿面粗糙度Ra≤5µm
②基准端面粗糙度Ra≤5µm
③齿顶圆表面粗糙度Ra≤5µm

## Slide 8
五、直齿圆柱齿轮测量原理
渐开线直齿圆柱齿轮的基本参数包括：齿数Z、模数m、齿顶高系数ha*、径向间隙系数C*、分度圆压力角ɑ和变位系数x等。
（1）确定齿轮齿数Z。待测齿轮的齿数Z可直接数得。
（2）确定齿轮模数m和压力角。
1.测量公法线长度WK
2.计算Pb、Sb、m及ɑ
若卡尺跨k个，其公法线长度为：WK=(k-1)Pb+Sb
若卡尺跨k+1个齿，则其公法线长度为：
WK+l＝kPb+Sb
所以Pb＝WK+l－Wn
又因为Pb＝Pcos ɑ =πmcos ɑ
所以有m=Pb/πcos ɑ

## Slide 9
五、直齿圆柱齿轮测量原理
3.确定齿轮的齿顶高系数ha*和顶隙系数C*。
（1）测量齿顶圆直径da和齿根圆直径df，其测量方法如下。
①当齿数为偶数时，可用游标卡尺的测量爪卡对称齿的齿顶及齿根直接测得，
②当齿数为奇数时，用上述方法不能直接测量到齿顶圆直径da和齿根圆直径df，因此只能用间接测量法求得da和df。
使用间接测量法时，先测量出定位轴孔直径D孔、孔壁到齿根的距离h根、另一侧孔壁到齿顶的距离h顶，如图所示。则da和df可用下式求出：
da=D孔+2h顶 ； df=D孔+2h根

## Slide 10
五、直齿圆柱齿轮测量原理
（2）确定分度圆直径d和基圆直径dd，其计算公式如下：d=mZ ；db=dcosα
（3）确定齿顶高ha和齿根高hf，其计算公式如下：ha=(da-d)/2；hf= (d-df)/2
因为hf=m(ha*+c*-x)=(mz-df)/2；则ha*+c*=x+(mz-df)/2m；
（4）确定变位系数x。首先确定分度圆齿厚S：
由Sb=S·rb/r-2rb(invαb-invα)=Scosα+2rbinvα可得
S=Sb/cosα-2r·invα（式中，Sb已测出，2r=mZ）
变位后，分度圆齿厚S=m(π/2+2x·tanα)，故x=(S/m-π/2)/2tanα

## Slide 11: 任务实施
渐开线直齿圆柱齿轮测绘的操作步骤具体如下。
1.了解、分析渐开线直齿圆柱齿轮的功能和结构
2.确定草图视图方案
3.绘制渐开线直齿圆柱齿轮零件草图
（1）徒手绘制图框和标题栏如图所示。
（2）根据前面对齿轮的结构分析和工艺分析，绘制渐开线直齿圆柱齿轮的视图表达草图.

## Slide 12: 任务实施
（3）测量尺寸。根据草图中的尺寸标注要求，分别测量齿轮的各部分尺寸并在草图上进行标注。齿轮径向尺寸的基准为轴线，轴向尺寸的基准一般选择重要的定位面或端面。
测量齿轮零件尺寸的步骤如下：
①几何参数的测量
a.确定齿数Z。
b.测量齿顶圆直径d a和齿根圆直径df。
c.全齿高的测量。
d.中心距a的测量。
e.公法线长度Wk的测量。
f.基圆齿距Pb的测量。

## Slide 13: 任务实施
（3）测量尺寸。根据草图中的尺寸标注要求，分别测量齿轮的各部分尺寸并在草图上进行标注。齿轮径向尺寸的基准为轴线，轴向尺寸的基准一般选择重要的定位面或端面。
测量齿轮零件尺寸的步骤如下：
②基本参数的确定。齿轮基本参数包括模数m、齿数z、齿形角α、齿顶高系数ha﹡、顶隙系数c﹡等。这些基本参数的确定方法如下：
a.齿形角α。
b.确定模数m。
用测定的齿高计算模数：m=h/2.25；用测定的中心距计算模数：m=2a/(z1 +z2)
c.确定齿顶高系数ha﹡和顶隙系数c﹡。
d.计算加工所需参数：
在确定齿数、模数、压力角之后，可按下式计算齿顶圆直径da、分度圆直径d和齿根圆直径df
d=mz；da=m(z+2ha﹡)；df=m(z-2ha﹡－2c﹡)
将计算所得d与相啮合齿轮两轴的中心距校对，其值应符合下式：

## Slide 14: 任务实施
（4）标注尺寸
①画出尺寸界线和尺寸线。
②将测得的尺寸与被测项目相对应，按尺寸标注有关规定进行标注，力求做到正确、完整。
③主要尺寸从基准出发直接注出，先标注各形体之间的定位尺寸，然后标注出各形体的定形尺寸。
④标注时注意所标注的尺寸要便于测量；标注尺寸要便于看图。
（5）确定技术要求
在齿轮零件图中，除具有一般零件图的内容外，齿顶圆直径、分度圆直径及有关齿轮的基本尺寸要直接注出。齿根圆直径一般加工时由刀具尺寸决定，图上可以不注。其他各主要参数在图纸右上角列表说明。

## Slide 15: 渐开线直齿圆柱齿轮的零件图如图所示