## Slide 1
模块二 典型零件的测绘与造型

## Slide 2: 任务一 盘类零件的测量与草绘
知识链接
一、轮盘类零件的作用与结构
轮盘类零件的主体部分多由同一轴线不同直径的若千回转体组成，这类零件的基本形状是扁平的盘状，常具有轴孔
二、轮盘类零件的视图表达
（1）轮盘类零件常在车床上加工，根据轮盘类零件的结构特点，选择主视图时，应以形状特征和加工位置原则为主.一般将其轴线水平放置。
（2）对没有表达清楚的部位，如加强筋、越程槽，可选择视图、局部视图、局部剖、移出断面图或局部放大图来表达外形。
（3）根据轮盘类零件的结构特点， 各个视图具有对称平面时，可作半剖视图，无对称平面时，可作全剖视图。
（4）轮盘类零件多为铸造或锻造毛坯，零件上常有铸（锻）造圆角和过渡线，应注意圆角和过渡线的表达方法。

## Slide 3: 任务一 盘类零件的测量与草绘
三、轮盘类零件的尺寸注法
（1）轮盘类零件常以主要回转轴线作为径向基准，以切削加工的大端面或结合面作为轴向基准。
（2）轮盘类零件的定形尺寸都比较明显，容易标注，但应注意圆周均布孔的定位圆是一个典型
的定位尺寸，不能标错。零件上各圆柱体的直径及较大的孔径，尺寸多注在非圆的视图上。
（3）盘上小孔的定位圆直径尺寸注在投影为圆的视图上较为清晰。
（4）某些细小结构的尺寸，多集中在断面图或局部放大图上标注。
（5）标注有圆弧过渡部分的尺寸时，应用细实线将轮廓线延长，从其交点处引出尺寸界线。

## Slide 4: 任务一 盘类零件的测量与草绘
四、轮盘类零件的技术要求和材料
（1）凡有配合要求的内外圆表面，都应有尺寸公差，一般轴孔取IT7级，外圆取IT8级。
（2）有配合要求的孔和轴的表面之间，以及孔的轴线与定位端面之间，应有相应的几
何公差要求。与其他零件相接触的表面，尤其与运动零件相接触的表面应有平行度或垂
直度要求，有时还有同轴度或端面圆跳动要求。
（3）凡有配合的表面应有表面粗糙度要求，一般取Ra值为1.6-6.3μm。对于人手经常
接触，并要求美观或精度较高的表面可取Ra0.8μm。这时甚至要求拋光、研磨或镀层。
（4）轮盘类零件的取材方法、热处理及其他技术要求。轮盘类零件常用的毛坯有铸件
和锻件，铸件以灰铸铁居多，一般为HT100-HT200；也有采用有色金属材料的，常用的
有铝合金。对于铸造毛坯，一般应进行时效热处理，以消除内应力，并要求铸件不得有
气孔、缩孔、裂纹等缺陷；对于锻件，则应进行正火或退火热处理，并不得有锻造缺陷。

## Slide 5: 任务一 盘类零件的测量与草绘
任务实施
一、轮盘类零件测绘步骤
1.对泵盖进行了解和分析
2.绘制泵盖零件草图
3.测量尺寸
4.确定技术要求
（1）尺寸公差的选择
（2）形位公差的选择
（3）表面粗糙度的选择
（4）材料与热处理的选择

## Slide 6: 任务一 盘类零件的测量与草绘
二、轮盘类测量方法说明
（1）轮盘类零件配合孔或轴的尺寸可用游标卡尺或千分尺测量，再査表选用符
合国家标准推荐的基本尺寸系列。
（2）一般性的尺寸如轮盘零件的厚度、铸造结构尺寸可直接度量并圆整。
（3）与标准件配合的尺寸，如螺纹、键槽、销孔等测出尺寸后还要査表确定标
准尺寸。工艺结抅尺寸如退刀槽和越程槽、油封槽、倒角和倒圆等，要按照通用
方法标注。

## Slide 7: 任务一 盘类零件的测量与草绘
任务评价 自评/互评表
任务小组 |  |  | 任务组长 |  |  | 
小组成员 |  |  | 班级 |  |  | 
任务名称 |  |  | 实施时间 |  |  | 
评价类别 | 评价内容 | 评价标准 | 配分 | 个人自评 | 小组评价 | 教师评价
学习准备 | 资料准备 | 参与资料收集、整理、自主学习 | 5 |  |  | 
 | 计划制定 | 能初步制定计划 | 5 |  |  | 
 | 小组分工 | 分工合理，协调有序 | 5 |  |  | 
学习过程 | 操作技术 | 见任务评分标准 | 40 |  |  | 
 | 问题探究 | 能实践中发现问题，并用理论知识解释实践中的问题 | 10 |  |  | 
 | 文明生产 | 服从管理，遵守5S标准 | 5 |  |  | 
学习拓展 | 知识迁移 | 能实现前后知识的迁移 | 5 |  |  | 
 | 应变能力 | 能举一反三，提出改进建议或方案 | 5 |  |  | 
 | 创新程度 | 有创新建议提出 | 5 |  |  | 
学习态度 | 主动程度 | 主动性强 | 5 |  |  | 
 | 合作意识 | 能与同伴团结协作 | 5 |  |  | 
 | 严谨细致 | 认真仔细，不出差错 | 5 |  |  | 
总 计 |  |  | 100 |  |  | 
教师总评 （成绩、不足及注意事项） |  |  |  |  |  | 
综合评定等级 |  |  |  |  |  | 

## Slide 8: 任务一 盘类零件的测量与草绘
拓展知识
螺纹的测量
一、用螺纹环(塞)规及卡板测量
二、用螺纹千分尺测量
三、用齿厚游标卡尺测量

## Slide 9: 任务二：AutoCAD环境下零件图的绘制
任务实施
泵盖零件图绘制的操作步骤如下：
（1）创建新图形，可直接选取A4样板文件建立新图形
（2）绘制左视图

## Slide 10: 任务二：AutoCAD环境下零件图的绘制
（3）绘制主视图

## Slide 11: 任务二：AutoCAD环境下零件图的绘制
（4）填充剖面线

## Slide 12: 任务二：AutoCAD环境下零件图的绘制
（5）绘制剖切符号

## Slide 13: 任务二：AutoCAD环境下零件图的绘制
（6）标注尺寸和填写技术要求
（7）填写标题栏

## Slide 14: 任务二：AutoCAD环境下零件图的绘制
任务评价 自评/互评表
任务小组 |  |  | 任务组长 |  |  | 
小组成员 |  |  | 班级 |  |  | 
任务名称 |  |  | 实施时间 |  |  | 
评价类别 | 评价内容 | 评价标准 | 配分 | 个人自评 | 小组评价 | 教师评价
学习准备 | 资料准备 | 参与资料收集、整理、自主学习 | 5 |  |  | 
 | 计划制定 | 能初步制定计划 | 5 |  |  | 
 | 小组分工 | 分工合理，协调有序 | 5 |  |  | 
学习过程 | 操作技术 | 见任务评分标准 | 40 |  |  | 
 | 问题探究 | 能实践中发现问题，并用理论知识解释实践中的问题 | 10 |  |  | 
 | 文明生产 | 服从管理，遵守5S标准 | 5 |  |  | 
学习拓展 | 知识迁移 | 能实现前后知识的迁移 | 5 |  |  | 
 | 应变能力 | 能举一反三，提出改进建议或方案 | 5 |  |  | 
 | 创新程度 | 有创新建议提出 | 5 |  |  | 
学习态度 | 主动程度 | 主动性强 | 5 |  |  | 
 | 合作意识 | 能与同伴团结协作 | 5 |  |  | 
 | 严谨细致 | 认真仔细，不出差错 | 5 |  |  | 
总 计 |  |  | 100 |  |  | 
教师总评 （成绩、不足及注意事项） |  |  |  |  |  | 
综合评定等级 |  |  |  |  |  |