## Slide 1
项目三 构件基本变行分析
任务一 构件基本变形受力分析
任务二 构件承载能力分析

## Slide 2
机械基础
学习内容
项目一 工程材料选用
学习目录
1
2
3
4
5
项目二 金属材料加工成型方法分析
项目五 工程常用机械传动方式识别
项目四 工程常用机构识别
项目三 构件基本变行分析

## Slide 3
项目三 构件基本变行分析
项目描述
本项目通过对静力学相关知识的学习，借助平面力系的基础知识，对各类典型构件进行承载能力分析，掌握其计算参数和计算方法，进而掌握工程上常用杆件拉伸、轴扭转、梁弯曲等构建变形的分析方法，以便在工程上能够更好地选用构件材料以及对构件进行变形分析。

## Slide 4
项目三 构件基本变行分析
学习目标
1.了解静力学的基本概念、基本公理、.约束、受力分析与受力图等；
2.掌握平面汇交力系合成与平衡方法；
3.掌握力矩与平面力偶系，学会在工程上合理利用平面力偶的平衡条件，进行构件的受力分析及机构的设计等；
4.了解构件的承载能力及变形；
5.了解杆件的轴向拉伸、压缩、剪切、挤压等变形形式及分析方法；
6.掌握圆轴扭转变形分析、绘制扭矩图及相关强度计算方法；
7.掌握平面弯曲和组合变形分析相关知识；
8.通过完成本项目的学习，使学生逐步达成基本杆件简单变形分析的能力。

## Slide 5
任务一 构件基本变形受力分析
任务目标
1.在工程上能够选用合适的约束；
2.能够正确分析刚体受力、并绘制其受力图；
3.在工程上能够正确使用平面汇交力系的平衡条件，进行构件的受力分析；
4.在工程上合理利用平面力偶的平衡条件，进行构件的受力分析及机构的设计等。

## Slide 6
任务一 构件基本变形受力分析
相关知识
一、静力学基础知识认知
1.基本概念
（1）平衡的概念
静力学是研究物体在力系作用下的平衡条件的科学，是物体机械运动的特殊情况，即物体的平衡问题。
物体的平衡，是指物体相对于周围物体保持静止或作匀速直线运动的状态。
它包括确定研究对象，进行受力分析，简化力系，建立平衡条件求解未知量等。
在静力学中要解决两个问题，一是研究受力物体平衡时，作用力应满足的条件；二是研究物体受力的分析方法，以及力系简化的方法。
（2）刚体的概念
所谓刚体是指在力的作用下不变形的物体。

## Slide 7
任务一 构件基本变形受力分析
相关知识
（3）力的概念
1）力的定义：所谓力是物体间相互的机械作用，这种作用使物体的机械运动状态发生改变或使物体产生变形。
2）力的三要素；即力的大小、方向和作用点。
3）力的单位，在国际单位制(SI制）中，力的单位是牛顿或千牛顿，记做牛（N）或千牛(kN)；在工程单位制 中，力的单位是公斤力(kgf)或吨力（tf），两者的换算关系为 1kgƒ=9.8N，1tƒ=9.8kN=9800N。
我国采用法定计量单位：牛顿(N)或千牛顿(kN)，lkN=103N。
（4）力系的概念
作用在物体上的一群力称为力系。力系依据作用线分布情况的不同分为平面力系、空间力系、汇交力系、平行力系、任意力系。

## Slide 8
任务一 构件基本变形受力分析
相关知识
2.静力学基本公理
（1）二力平衡公理
作用在刚体上的两个力，使刚体保持平衡的充分必要条件是：这两个力的大小相等、方向相反，且作用在同一条直线上，即FA=FB，如图3-2所示。
注意：工程上常遇到只受两个力作用而平衡的构件，称为二力构件。这个公理只适用于刚体。

## Slide 9
任务一 构件基本变形受力分析
相关知识
（2）加减平衡力系公理
对于作用在刚体上的任何一个力系，可以增加或去掉任一平衡力系，并不改变原力系对于刚体的作用效应。
力的可传性说明，对刚体而言，力是滑动矢量，它可沿其作用线滑移至刚体上的任一位置。加减平衡力系公理只适用于刚体，而不适用于变形体。

## Slide 10
任务一 构件基本变形受力分析
相关知识
（3）力的平行四边形公理
作用在物体上同一点的两个力，可以合成为一个合力。合力的作用点也在该点，合力的大小和方向，由这两个力为边构成的平行四边形的对角线确定，如图3-4(a)所示。或者说，合力矢等于原两力的矢量和，即
FR=F1+F2
也可另作一个力三角形，求两汇交力系合力的大小和方向（即合力矢），如图3-4(b)所示。

## Slide 11
任务一 构件基本变形受力分析
相关知识
（4）作用和反作用公理
作用力和反作用力总是同时存在，两力的大小相等、方向相反，沿着同一直线，分别作用在相互作用的物体上。
（5）三力平衡汇交定理
作用于刚体上同一平面内的三个不平行的力，如果使刚体处于平衡，则这三个力的作用线必汇交于一点。

## Slide 12
任务一 构件基本变形受力分析
相关知识
3.约束和约束力
（1）约束和约束力概述
凡是对一个物体的运动或运动趋势起限制作用的其他物体，都称为这个物体的约束。
在约束力三要素中，约束力的方向总是与该约束所限制的运动趋势方向相反，其作用点在约束与被约束体的接触处。如悬挂着的日光灯，由于受到链条的限制而不能向下运动。能使物体运动或有运动趋势的力称为主动力，主动力一般是已知的，而约束力往往是未知的。
（2）常见约束类型
1）柔性体约束

## Slide 13
任务一 构件基本变形受力分析
相关知识
2）光滑接触面约束

## Slide 14
任务一 构件基本变形受力分析
相关知识
3）铰链约束
①中间铰约束。

## Slide 15
任务一 构件基本变形受力分析
相关知识
②固定铰链支座约束。

## Slide 16
任务一 构件基本变形受力分析
相关知识
③活动铰链支座约束。

## Slide 17
任务一 构件基本变形受力分析
相关知识
5）固定端约束
固定端支座约束也是工程结构中常见的一种约束。

## Slide 18
任务一 构件基本变形受力分析
相关知识
4.受力分析与受力图
（1）画受力图的基本步骤
1）确定研究对象。取分离体按问题的条件和要求，确定所研究的对象，解除与研究对象相联结的其他物体的约束，用简单的几何图形表示出其形状特征。
2）画出主动力。在该分离体上，画出物体受到的全部主动力，如重力、风力、气体的压力等。
3）画出约束力。在解除约束的位置，根据不同的约束类型及其特征，画出约束力。
4）检查受力图。最后根据前面所学的有关知识检查受力图是否正确。

## Slide 19
任务一 构件基本变形受力分析
相关知识
例3-1 用力F拉动碾子来压平路面，辗子重量为G，受到一石块的阻碍，如图所示。不计摩擦，试画出碾子的受力图。

## Slide 20
任务一 构件基本变形受力分析
相关知识
解：（1）确定研究对象。取碾子为研究对象，并单独画出其简图。
（2）画主动力。有重力G及拉力F。
（3）画约束力。碾子在A，B两处受到石块和地面的光滑约束，所以在A处、B处受石块与地面的法向约束力FNA和FNB的作用，它们沿着碾子上接触点的公法线而指向圆心。碾子的受力如图3-14(b)所示。

## Slide 21
任务一 构件基本变形受力分析
相关知识
例3-2 梁A端为固定铰支座，B端为辊轴支座，支承平面与水平面夹角为30°。梁中点C处作用有集中力，如图3-15(a)所示，如不计梁的自重，试画出梁的受力图。

## Slide 22
任务一 构件基本变形受力分析
相关知识
解：（1）确定研究对象。取梁AB为研究对象，并单独画出其简图。
（2）画主动力。有集中力Fp
（3）画约束力。梁AB受A端固定铰约束反力、B端活动铰链约束反力和集中力FP作用，是三力杆；A端固定铰的约束力用一对正交分力FAx和FAy表示，B端活动铰链约束反力通过销轴中心，垂直于支承面，用FB表示，其受力图如图3-15(b)所示。

## Slide 23
任务一 构件基本变形受力分析
相关知识
（2）画出物体的受力图注意事项
1）必须明确研究对象。
2）正确确定研究对象受力数目。
3）正确画出约束力。
4）当研究对象为整体或其中几个物体的组合时，研究对象内各物体间相互作用的内力不要画出，只画研究对象以外的物体对研究对象的作用力。当分析两物体间相互的作用力时，应遵循作用力与反作用力的关系。作用力方向一经确定，反作用力方向必与之相反。同一个力在不同的受力图上表示要一致。同时注意，在画受力图时不要运用力的等效变换或力的可传性，来改变力的作用位置。

## Slide 24
任务一 构件基本变形受力分析
相关知识
二、平面汇交力系合成与平衡的方法分析
1.平面汇交力系合成与平衡的几何法
平面汇交力系是指，各力的作用线都在同一个平面内且汇交于一点的力系。这是最简单的力系。
（1）平面汇交力系合成的几何法

## Slide 25
任务一 构件基本变形受力分析
相关知识
使用力的多边形法则时应注意：
（1）合力FR为力的多边形的封闭边；
（2）合力FR的大小与相加次序无关；
（3）合力FR的作用点为首力的始点；
（4）合力FR的方向是从首力的始端指向末力的终端。
若平面汇交力系有n个力，用FR表示合力矢，则有
FR=F1+F2+···+Fn= (3-1)
合力几对刚体的作用与原力系对该刚体的作用是等效的。

## Slide 26
任务一 构件基本变形受力分析
相关知识
（2）平面汇交力系平衡的几何条件
平面汇交力系几何法平衡的必要与充分条件是：该力系的合力为零，或力系中各力矢构成的力多边形自行封闭，即
=0 (3-2)
图解法求解平面汇交力系的平衡问题时，首先选取适当的比例画出封闭的力多边形，然后量得所要求的未知量。

## Slide 27
任务一 构件基本变形受力分析
相关知识
例3-3 如图支架的横梁AB与斜杆DC以铰链C相联结，C点为AB杆的中点，铰链A，D以铰链与铅直的墙联结，杆DC与水平面成45°角；载荷F=10kN。设梁和杆的重量忽略不计，求铰链A的约束力和杆DC所受的力。

## Slide 28
任务一 构件基本变形受力分析
相关知识
解：选取横梁AB为研究对象。横梁AB在B处受载荷F的作用。杆DC为二力杆，所以在C点对横梁的作用力为Fc，如图3-17(b)所示。铰链A点的约束力的作用线可根据三力平衡汇交定理确定，即通过另外两个力的交点E。
根据平面汇交力系平衡的几何条件，此3个力可以组成一个封闭的三角形。按照图中的比例尺先画出力F，再根据FC和FA的方向组成封闭的三角形，即可量出FA的大小。如图3-17(b，c)所示，求得
FC=28.3kN，FA=22.4kN。
根据作用力反作用力，作用在杆DC的C端的力FC'与FC大小相等、方向相反，可见DC杆受压力，如图3-17(b)所示。

## Slide 29
任务一 构件基本变形受力分析
相关知识

## Slide 30
任务一 构件基本变形受力分析
相关知识
2.平面汇交力系合成与平衡的解析法
（1）平面汇交力系合成的解析法
由于受到作图精度的限制，几何法求力系合力往往不能满足工程要求。因此，工程上常采用解析法解决实际问题。
设力F作用于一个刚体上，如图3-18(a)所示，建立直角坐标系式xOy，则F在x，y轴上的投影为
FX=Fcosθ，Fy=Fsinθ。 (3-3)

## Slide 31
任务一 构件基本变形受力分析
相关知识
设由n个力组成平面汇交力系作用于一个刚体上，如图3-18(b)所示，将各力分别向x，y轴投影，根据合矢量投影定理：合矢量在某一轴上的投影等于各分矢量在同一轴上投影的代数和，可得
FRx=Fx1+Fx2+…+Fxn=，FRy=Fy1+Fy2+…+Fyn= （3-4）
(3-4)式中，FRx，FRy为合力在x，y轴上的投影；Fx1和Fy1，Fx2和Fy2，…，Fxn和Fyn分别为各分力在向x和y轴上的投影。
由图3-18(c)可得合矢力的大小和方向为

## Slide 32
任务一 构件基本变形受力分析
相关知识
例3-4如图3-19所示，已知力F1=500N，F2=300N，F3=600N，F4=1000N，作用于O点，各力方向如图所示，求它们的合力大小和方向，并在图中画出。

## Slide 33
任务一 构件基本变形受力分析
相关知识
解：由(3-4)式，可得
FRx==-F2-F3sin30°+F4cos45°
=-300-600sin30°+1000cos45°≈107N；
FRy==F1-F3cos30°-F4sin45°
=500-600cos30°-1000sin45°≈-727N。
由(3-5)式，可得
FR==≈734.5N。
合力FR与x轴的夹角为
θ=（）=≈81.6°

## Slide 34
任务一 构件基本变形受力分析
相关知识
例3-5 如图3-20(a)所示，支架由杆AB，BC构成，A，B，C3点处均为铰链联结。在A点悬挂重量G=10kN的重物，求杆AB，AC所受的力，杆的自重不计。

## Slide 35
任务一 构件基本变形受力分析
相关知识
解：（1）确定研究对象。取A处铰接点为研究对象。
（2）画出受力图，如图3-20(b)所示。
（3）建立坐标系：
由=0，-FAC-Gcos60°=0，得FAC=-Gcos60°≈-5KN ；
由=0，FAB-Gsin60°=0，得FAB=Gsin60°≈8.7kN 。

## Slide 36
任务一 构件基本变形受力分析
相关知识
三、力矩与平面力偶系分析
1.平面力对点之矩
（1）力矩
F使物体绕O转动的效果，完全由下列两个因素决定：
1）力的大小与力臂的乘积Fd。
2）力使物体绕0点转动的方向。
这两个因素可用一个代数量表示为
MO(F)=±Fd （3-7）
这个代数量称为力对点的矩，简称力矩。

## Slide 37
任务一 构件基本变形受力分析
相关知识
力F对点O的矩的大小可用ΔAOD面积的两倍表示，即
MO（F）=±2SΔAOB
力矩在下列两种情况下等于零：1.力等于零；2.力的作用线通过矩心，即力臂等于零。力矩的单位为N•m。
注意：力对点的矩是一个代数量，它的绝对值等于力的大小与力臂的乘积，它的正负可按以下办法确定：力使物体绕矩心逆时针转向转动时为正，反之为负。

## Slide 38
任务一 构件基本变形受力分析
相关知识
例3-6 直杆AB长0.5m，A点受固定铰链约束，B点受F1，F2，F3，F44个力作用，如图3-22所示。4个力的大小分别为F1=100N，F2=50N，F3=60N，F4=80N。试求各力对A点的力矩。
解：各力对A点的力矩为
MA（F1）=F1d1=0，MA（F2）=F1d1=50×0.5=25(N•m)，
MA（F3）=F3d3=60×0.5cos30°≈26(N•m)，
MA(F4)=-F4d4=-80×0.5sin30°=20(N•m)。

## Slide 39
任务一 构件基本变形受力分析
相关知识
（2）合力矩定理
合力矩定理的数学表达式为
MO(R)=MO(F1)+MO(F2)+…+MO(Fn)=ΣMO(F)，(3-8)
式中的R为力系F1，F2…Fn的合力。
例3-7 曲杆AB一端固定，另一端受力T的作用，如图3-23(a)所示。若T=500N，求T对A点的力矩。

## Slide 40
任务一 构件基本变形受力分析
相关知识
解：先将T分解为互相垂直的两个分力T1，T2，如图 (b)所示。根据合力矩定理，有
MA(T)=MA(T1)+MA(T2)
=-T1×2+(-T2×1)=-2Tsin30°-Tcos30°
=-2×500sin30°-500cos30°=-934(N•m)。

## Slide 41
任务一 构件基本变形受力分析
相关知识
2.力偶及力偶矩
（1）力偶
由两个大小相等、方向相反的平行力组成的力系，称为力偶，记作(F，F')。力偶的两力之间的垂直距离d称为力偶臂，力偶所在的平面称为力偶的作用面。

## Slide 42
任务一 构件基本变形受力分析
相关知识
（2）力偶矩
力偶对转动中心的力矩称为力偶矩，用字母m表示。假定组成力偶的两个力为F和F'，其间距为d，逆时针转向，力偶矩的大小应为力偶中两力F，F'分别对转动中心O点力矩的代数和，即图3-25力偶矩的计算
m=MO(F')+MO(F)=F'(x+d)—Fx。
因为力F与F'大小相等，故上式变为m=Fd。

## Slide 43
任务一 构件基本变形受力分析
相关知识
力偶对矩心的矩仅与力F和力偶臂d的大小有关，而与矩心位置无关。即力偶对物体的转动效应仅取决于力偶中力的大小和两力之间的垂直距离（力偶臂）。因此，用乘积Fd，并冠以适当的正负号来度量力偶对物体的转动效应，以m表示，称为力偶矩，即
m=±Fd
它是一个代数量，其正、负号的规定是：当力偶逆时针方向转动时为正，顺时针方向转动时为负。力偶矩的单位与力矩的单位相同。

## Slide 44
任务一 构件基本变形受力分析
相关知识
（3）力偶的三要素
力偶矩的大小、力偶在其作用面内的转向和力偶的作用面这3个要素，力学中把这3个要素称为力偶的三要素。

## Slide 45
任务一 构件基本变形受力分析
相关知识
（4）力偶的性质
1）力偶没有合力。因力偶中的两个力等值、反向、平行但不共线，所以这两个力在任一轴上投影的代数和等于零，如图3-27所示。
2）力偶不能与一个力等效，而只能与另一个力偶等效。同一平面的两个力偶，只要它们的力偶矩大小相等、转动方向相同，则两力偶必等效。
3)力偶的可移性：力偶在其作用面内可任意移动，而不改变它对物体的作用效果。
4）只要力偶矩的大小和转动方向不变，可同时改变力的大小和力偶臂的长短，而不改变力偶对物体的作用效果。

## Slide 46
任务一 构件基本变形受力分析
相关知识
3.平面力偶系的合成与平衡
作用于物体同一平面内的一组力偶称为平面力偶系。平面力偶系可以合成为一个合力偶，此合力偶之矩等于原力偶系中各力偶之矩的代数和。用M表示合力偶矩，则合力偶矩的代数式为
M=m1+m2+…+mn=Σmi。 (3-10)
当平面力偶系的合力偶矩等于零时，则力偶系对物体的转动效应为零，物体处于平衡状态。因此平面力偶系平衡的充要条件是力偶系中各力偶矩的代数和等于零，即
Σmi=0。

## Slide 47
任务一 构件基本变形受力分析
相关知识
例3-8 联轴器上有4个均匀分布在同一圆周上的螺栓A，B，C，D，该圆周的直径AC=BD=200mm。电动机传给联轴器的力偶矩m=5kN•m，试求每个螺栓的受力。
解：（1）作用在联轴器上的力为电动机施加的力偶，每个螺栓反力的方向如图中所示。因4个螺栓受力均匀，则F1=F2=F3=F4=F，此4力组成两个力偶（平面力偶系）。
（2）列平衡方程。联轴器等速转动时，平面力偶系平衡。故
Σm=0。
即m-F×AC-F×BD=O。因为AC=ED，故
F=m/2AC=5/(2×0.2)=12.5(kN)，
即每个螺栓受力均为12.5kN，其方向分别与F1，F2，F3，F4的方向相反。

## Slide 48
任务二 构件承载能力分析
任务目标
1.能够对杆件进行拉伸、压缩的应力、强度、变形的简单计算；
2.能够对圆轴进行扭转变形进行简单的计算；
3.能够对梁弯曲组合变形等进行分析和简单计算。

## Slide 49
任务二 构件承载能力分析
相关知识
一、构件承载能力概述
1.构件的承载能力
（1）强度。强度就是构件在载荷作用下抵抗破坏的能力。
（2）刚度。刚度是构件在外力作用下抵抗变形的能力。保证构件在载荷作用下，不产生影响其正常工作的变形。
（3）稳定性。稳定性是细长压杆能够维持原有直线平衡状态的能力。当细长直杆所受轴向压力达到某一临界值时，会突然变弯（称为失稳），或由此折断，丧失工作能力。

## Slide 50
任务二 构件承载能力分析
相关知识
2.构件变形
在工程实际中，这种不变形的构件（刚体）是不存在的，而把构件抽象为变形体，称之为变形固体。
杆件是最常见、最基本的一种构件。所谓杆件，就是指其长度尺寸远大于其他两个方向的尺寸的构件。大量的工程构件都可以简化为杆件。
对于杆件来说，其受载后产生的基本变形形式有轴向拉伸与压缩、剪切与挤压、扭转和弯曲。

## Slide 51
任务二 构件承载能力分析
相关知识
二、杆件的轴向拉伸与压缩分析
1.杆件轴向拉伸与压缩的概念
这类杆件的受力特点是：杆件承受外力的作用线与杆件轴线重合；变形特点是：杆件沿轴线方向伸长或缩短。这种变形形式称为轴向拉伸或压缩。

## Slide 52
任务二 构件承载能力分析
相关知识
2.杆件轴向拉伸和压缩的内力和应力
（1）内力
构件工作时承受的载荷、自重和约束力，都称为构件上的外力。
由外力作用而引起的构件内部的相互作用力，称为内力。
（2）截面法
将杆件假想地切开以显示内力，并由平衡条件建立内力与外力的关系或由外力确定内力的方法，称为截面法。其过程可归纳为4个步骤：
1）截在需求内力的截面处，假想地将杆件截成两部分。
2）取任取一段（一般取受力情况较简单的部分）为研究对象。
3）代在截面上用内力代替截掉部分对该段的作用。
4）列对所研究的部分建立平衡方程，求出截面上的未知内力。

## Slide 53
任务二 构件承载能力分析
相关知识
（3）轴力与轴力图
1）轴与轴力图的概念
两端受轴向拉力F的杆件，为了求任一横截面1-1上的内力，可采用截面法，即假想用与杆件轴线垂直的平面在1-1截面处将杆件截开；取左段为研究对象，用分布内力的合力FN来替代右段对左段的作用，建立平衡方程，可得
FN=F。
由于外力F的作用线沿着杆的轴线，内力FN的作用线也必通过杆的轴线，故轴向拉伸或压缩时，杆件的内力称为轴力。
用平行于杆件轴线的x坐标表示各横截面的位置，以垂直于杆轴线的FN坐标表示对应横截面上的轴力，这样画出的函数图形称为轴力图。

## Slide 54
任务二 构件承载能力分析
相关知识
例3-9 等截面直杆AD受力如图3-34(a)所示。已知F1=16kN，F2=10kN，F3=20kN，试画出直杆AD的轴力图。
解：（1）计算支反力。设杆的支反力为FD，由整体受力图建立平衡方程得
ΣFx=0，FD+F1-F2-F3=0，
FD=F2+F3-F1=14kN。
画出直杆AD的受力图，如图3-34(b)所示。

## Slide 55
任务二 构件承载能力分析
相关知识
（2）分段计算轴力。由于在横截面B和C处作用有外力，故应将杆分为AB，BC和CD3段，逐段计算轴力。利用截面法，在AB段的任一截面1-1处将杆截开，并选择右段为研究对象，其受力情况如图3-34(c)所示。由平衡方程 FN1-F1=0，
得AB段的轴力为 FN1=F1=16kN。
对于BC段，仍用截面法，在任一截面2-2处将杆截开，并选择右段研究其平衡，如图3-34(d)所示的BC段的轴力为 FN2=F1-F2=6kN。
为了计算BC段的轴力，同样也可选择截开后的左段为研究对象，如图3-34(e)所示，由该段的平衡条件得 FN2=F3-FD=6kN。
对于CD段，在任一截面3-3处将杆截开，显然取左段为研究对象计算较简单，如图3-34(f)所示。由该段的平衡条件得 FN3=-FD=-14kN，
所得FN3为负值，说明FN3的实际方向与所假设的方向相反，即应为压力。
（3）画轴力图。根据所求得的轴力值，画出轴力图如图3-34(g)所示。由轴力图可以看出，轴力的最大值为16kN，发生在AB段内。

## Slide 56
任务二 构件承载能力分析
相关知识
（3）轴力图的快速画法
1）轴力、轴力图随外力的变化规律：
①在没有外力作用处，轴力是常数，轴力图是水平线。
②在有外力作用处，轴力图有突变，突变量等于外力。
2）轴力图的快速画法：
①先求出约束反力，约束反力与外力同等看待。
②以构件左端为原点，x轴表示为构件轴线，垂直于杆轴线的表示轴力FN。
③假设向左的外力产生正的轴力（轴力图在该处垂直向上突变，突变量等于外力），向右外力产生负的轴力（轴力图在该处垂直向下突变，突变量等于外力）。
④根据轴力、轴力图的变化规律画出轴力图。

## Slide 57
任务二 构件承载能力分析
相关知识
（4）杆件拉（压）杆横截面上的应力
1）应力的概念确定了轴力后，单凭轴力并不能判断杆件的强度是否足够。
2）拉（压）杆横截面上的应力。取一等直杆，在杆上画上与杆轴线平行的纵向线和与它垂直的横线，如图3-35(a)所示。
设杆件横截面的面积为A，轴力为FN，则根据上述假设可知，横截面上各点处的正应力均为
σ=FN/A （3-11）
式中，FN为横截面的轴力(N)；A为横截面面积(mm2)。

## Slide 58
任务二 构件承载能力分析
相关知识
3.轴向拉伸和压缩的强度计算
（1）极限应力、许用应力、安全系数
一般把极限应力除以大于1的安全系数n，作为设计时应力的最大允许值，称为许用应力，用[σ]表示，即
[σ]=σu/n (3-12)
正确地选择安全系数，关系到构件的安全与经济这一对矛盾的问题。一般对于塑性材料，取n=l.3~2.0；对于脆性材料，取n=2.0~3.5。
（2）拉（压）杆的强度条件
为了保证轴向拉（压）杆在载荷作用下安全工作，必须使杆内的最大工作应力σmax不超过材料的许用应力[σ]，即
σmax=FNmax/A≤[σ]， (3-13)
式中，FNmax和A分别为危险截面上的轴力及其横截面面积。

## Slide 59
任务二 构件承载能力分析
相关知识
利用强度条件，可以解决下列3种强度计算问题：
1）校核强度已知杆件的尺寸、所受载荷和材料的许用应力，根据强度条件(10-3)式，校核杆件是否满足强度条件。
2）设计截面尺寸已知杆件所承受的载荷及材料的许用应力，根据强度条件可以确定杆件所需横截面积A。
A≥FNmax/[σ]。 (3-14)
3）确定许可载荷已知杆件的横截面尺寸及材料的许用应力，根据强度条件可以确定杆件所能承受的最大轴力，其值为
FNmax≤[σ]A。 （3-15)

## Slide 60
任务二 构件承载能力分析
相关知识
例3 -10简易悬臂吊车 ，AB为圆截面钢杆，面积A1=600mm2，许用拉应力[σ+]=160MPa；BC为圆截面木杆，面积A2=10x103mm2，许用压应力为[σ-]=7MPa。若起吊量FG=45kN，问此结构是否安全？最大起重量是多少？

## Slide 61
任务二 构件承载能力分析
相关知识
解：（1）求两杆的轴力。
分析节点B的平衡，有
ΣFx=0，FN2-FN1cos30°=0；
ΣFy=0，FN1sin30°-FG=0。
由上式可解得
FN1=2FG=90kN，
FN2=FG=77.9kN。

## Slide 62
任务二 构件承载能力分析
相关知识
（2）校核强度。根据轴向拉（压）度条件，AB，BC杆的最大应力为
σAB=FN1/A1=(90x103)/600=150(MPa)<[σ+]，
σBC=FN2/A2=(77.0x103)/10x103=7.8(MPa)>[σ-]。
可见，BC杆的最大工作应力超过了材料的许用应力，所以此结构不安全。
由上面计算可知，若起吊量FG=45kN时，此结构危险，那么现在要问最大起吊量为多少？这就需要确定许可载荷。
根据钢杆AB的强度要求，有 FN1=2FG≤[σ+]A1，
FG=[σ+]A1/2=160x600/2=2=48(kN)。
根据木杆BC的强度要求，有 FN2=FG≤[σ+]A2，FG=[σ+]A2/=40.4(kN)。
可见，吊车的最大起吊量，即许用载荷为FG=40.4kN。

## Slide 63
任务二 构件承载能力分析
相关知识
4.胡克定律、轴向拉伸和压缩的变形计算
（1）纵向线应变和横向线应变
杆件在轴向拉伸或压缩时，沿轴线方向尺寸变化称为纵向变形，纵向变化称为横向变形。
设杆原长为l，横向尺寸为d，承受轴向拉力F后，变形后的长度为l1，横向尺寸为d1，则杆的纵向绝对变形为 Δl=l1-l
杆的横向绝对变形为 Δd=d1-d
为了消除杆件原尺寸对变形大小的影响，用单位长度内杆的变形，即线应变来衡量杆件的变形程度。
纵向线应变为 ε=Δl/l
横向线应变为 ε'=Δd/d

## Slide 64
任务二 构件承载能力分析
相关知识
（2）轴纵向变形的规律
轴向拉伸和压缩时，应力和应变之间存在着一定的关系，这一关系可通过试验测定。试验表明，当杆内的轴力FN不超过某一限度时，杆的绝对变形Δl与轴力FN及杆长l成正比，与杆的横截面面积A成反比，即
Δl=FNl/EA (3-20)
(3-20)式所表示的关系，称为胡克定律。式中，E称为弹性模量，其值随材料而异，可由试验测定，E的单位常用GPa。材料的E值越大，应变就越小，故它是衡量材料抵抗弹性变形能力的一个指标。
利用ε=Δl/l和σ=FN/A，（3-20）式可改写为
σ=Eε， (3-21)
(3-21)式是胡克定律的另一表达形式。

## Slide 65
任务二 构件承载能力分析
相关知识
例3-11 图 所示为阶梯杆。已知横截面面积AAB=ABC=500mm2，ACD=300mm2，弹性模量E=200GPa，试求整个杆的变形量。

## Slide 66
任务二 构件承载能力分析
相关知识
解：（1）作轴力图。求出约束反力，FNA=-20kN，画出杆AB的受力图，如图3-38(b)所示。
（2）用轴力图的快速画法画出杆AB的轴力图，如图3-38(c)所示。
（3）计算各段杆的变形量，则
ΔlAB=FNABlAB/EAAB=0.02mm，
ΔlBC=FNBClBC/EABC=-0.01mm，
ΔlCD=FNCDlCD/EACD=-0.0167mm
（4）计算杆的总变形量。杆的总变形量等于各段变形量之和，即
Δl=ΔlAB+ΔlBC+ΔlCD=-0.0067mm。
计算结果为负，说明杆的总变形为压缩变形。

## Slide 67
任务二 构件承载能力分析
相关知识
三、构件的剪切与挤压变形分析
1.剪切的概念和实用计算
（1）剪切的概念与实例

## Slide 68
任务二 构件承载能力分析
相关知识
（2）剪切的实用计算
一般简称为切应力，切应力在剪切面上的分布如图3-40(d)所示。所以剪切构件的切应力可按下式计算，即
τ=FQ/A (3-22)
式中，A为剪切面面积（m2），FQ为剪切面剪力(N)。
为了保证螺栓安全可靠地工作，要求其工作时的切应力不得超过某一许用值。因此螺栓的剪切强度条件为
τ=FQ/A≤[τ] (3-23)
式中[τ]为材料许用切应力(Pa)。
一般情况下，材料的许用切应力[τ]和许用拉应力[σ]有如下关系：
塑性材料：[τ]=(0.6~0.8)[σ]，
脆性材料：[τ]=(0.8~1.0)[σ]。

## Slide 69
任务二 构件承载能力分析
相关知识
2.挤压的概念和实用计算
（1）挤压的概念与实例
构件由于与螺栓圆柱面的相互压紧，在接触面上产生较大的压力，致使接触处的局部区域产生塑性变形，如图3-42所示，这种现象称为挤压。
工程机械上常用的平键，经常发生挤压破坏。构件上产生挤压变形的接触面称为挤压面，挤压面上的压力称为挤压力，用Fj表示。

## Slide 70
任务二 构件承载能力分析
相关知识
（2）挤压的实用计算
由挤压而引起的应力称为挤压应力，用σj表示。 如果以Fj表示挤压面上的作用力，Aj表示挤压面面积，则 σj=Fj/Aj
于是，建立挤压强度条件为 σj=Fj/Aj≤[σj]
式中，[σj]为材料的许用挤压应力，其数值由试验确定，可从有关设计手册中查到，一般可取：塑性材料[σj]=(1.5~2.5)[σ]，脆性材料：[σj]=(0.9~1.5)[σ]，式中，[σj]为材料的拉伸许用应力。关于挤压面面积Aj的计算，要根据接触面的具体情况而定。

## Slide 71
任务二 构件承载能力分析
相关知识
例3-12 铸铁带轮用平键与轴联结，如图3-44(a)所示。传递的力偶矩T=350N•m，轴的直径d=40mm，平键尺寸bxh=l2x8mm2，初步确定键长l=35mm，键的材料为45钢，许用切应力[τ]=60MPa，许用挤压应力[σj]=100MPa，铸铁的许用挤压应力[σj]=80MPa，试校核键联结的强度。

## Slide 72
任务二 构件承载能力分析
相关知识
解：以轴（包括平键）为研究对象，其受力图如图所示，根据平衡条件可得 Σm0=0，T-F•d/2=0，
故F=2T/d=2x350/0.04=17.5x103(N)
（1）校核键的剪切强度。平键的受力情况如图所示，此时剪切面上的剪力，如图所示为FQ=F=17.5X103N。
剪切面面积为 A=bxl=12x35mm2=420mm2。
所以，平键的工作切应力为
τ=FQ/A=17.5xl03/420x10-6=41.7x106(Pa)=41.7(MPa)<[σ]，
满足剪切强度条件。

## Slide 73
任务二 构件承载能力分析
相关知识
（2）校核挤压强度。由于铸铁的许用挤压应力小，所以取铸铁的许用挤压应力作为核算的依据。带轮挤压面上的挤压力为
Fj=F=17.5x103N。
带轮的挤压面积与键的挤压面积相同，设带轮与键的接触高度为h/2，则挤压面面积为 Aj=lh/2=35x8/2mm2=140mm2。
故带轮的挤压应力为
σj=Fj/Aj=17.5x103/140x10-6=125x106(Pa)=125(MPa)>[σj]，
不满足挤压强度条件。现需根据挤压强度条件重新确定键的长度。
根据(3-25)式有 A≥Fj/[σj]， 即hl/2≥Fj/[σj]。
得键的长度
l≥2F/([σj]h)=2x17.5x103/(80x106x0.008)=54.7x10-3(m)。
最后确定键的长度为55mm。

## Slide 74
任务二 构件承载能力分析
相关知识
四、圆轴扭转变形分析
1.圆轴扭转的概念与实例
在工程中，常会遇到直杆因受力偶作用而发生扭转变形的情况。以扭转为主要变形的构件常称为轴，其中圆轴在机械中的应用为最广。

## Slide 75
任务二 构件承载能力分析
相关知识
2.扭矩和扭矩图
（1）外力偶矩的计算
功率、转速和外力偶矩之间的关系可由动力学知识导出，其公式为
M=9550p/n， (3-26)
式中，M为外力偶矩(N•m)，P为轴传递的功率(kW)，n为轴的转速(r/min)。

## Slide 76
任务二 构件承载能力分析
相关知识
（2）扭矩和扭矩图
若已知轴上作用的外力偶矩，可用截面法研究圆轴扭转时横截面上的内力。如图3-48(a)所示，等截面圆轴AB两端面上作用有一对平衡外力偶矩M。在任意m-m截面处将轴分为两段，并取左段为研究对象，如图3-48(b)所示。因A端有外力偶矩M作用，为保持左段平衡，故在m-m面上必有一个内力偶矩T与之平衡，T称为扭矩，单位N•m。由平衡方程
Σmx=0，T-M=0，
得T=M。

## Slide 77
任务二 构件承载能力分析
相关知识
对扭矩的正、负号规定如下：用右手螺旋法则，大拇指指向横截面外法线方向，扭矩的转向与四指的转向一致时，扭矩为正，反之为负，如图3-49所示。在求扭矩时，在截面上均按正向画出，所得为负则说明扭矩转向与假设相反。此为设正法。

## Slide 78
任务二 构件承载能力分析
相关知识
（3）扭矩图的快速画法
1）扭矩、扭矩图随外力偶的变化规律
①在没有外力偶作用处，扭矩是常数，扭矩图是水平线。
②有外力偶作用处，扭矩图有突变，突变量等于外力偶。
2）扭矩图的快速画法
①先求出约束力偶，约束力偶与外力偶同等看待。
②以构件左端为原点，x轴表示为轴线，垂直于轴线的表示扭矩T。
③假设箭头向上的外力偶产生正的扭矩（扭矩图在该处垂直向上突变，突变量等于该外力偶），箭头向下的外力偶产生负的扭矩（扭矩图在该处垂直向下突变，突变量等于该外力偶）。
④根据扭矩、扭矩图的变化规律画出扭矩图。

## Slide 79
任务二 构件承载能力分析
相关知识
例3-13 如图所示，转轴的功率由皮带轮B输入，齿轮A，C输出。已知PA=60kW，Pc=20kW，转速n=630r/min，绘制转轴的扭矩图并求最大扭矩。

## Slide 80
任务二 构件承载能力分析
相关知识
解：（1）计算外力偶矩，由(3-26)式得
MA=9550PA/n=9550x60/630=909.52(N•m)
MC=9550PC/n=9550x20/630=303.17(N•m)
因为ΣM=0，所以 MB=MA+MC=1212.7N•m。
（2）用扭矩图的快速画法画出转轴的扭矩图，如图3-50(b)所示。
（3）求最大扭矩。由图3-50(b)扭矩图可知：最大扭矩在AB段内，且绝对值为|Tmax|=909.52N•m。

## Slide 81
任务二 构件承载能力分析
相关知识
3.圆轴扭转时横截面的应力计算
（1）圆轴扭转时横截面上的应力
1）扭转变形时，由于圆轴相邻横截面间的距离不变，即圆轴没有纵向变形发生，所以横截面上没有正应力。
2）扭转变形时，各纵向线同时倾斜了相同的角度，所以横截面上有剪应力，其方向必垂直于半径。
图3-51圆轴扭转变形

## Slide 82
任务二 构件承载能力分析
相关知识
圆轴扭转时，横截面上距离圆心为ρ处的剪应力τρ的一般公式为τρ
式中，T为扭矩(N•m)，IP为横截面的极惯性矩(m4)，ρ为从欲求剪应力的点到横截面圆心的距离。
显然，当ρ=0时，τ=0；当ρ=D/2时，剪应力最大， ，D为圆柱直径。
扭转变形时，横截面上各点剪应力的大小，与该点到圆心的距离成正比，如图3-52所示。
令WP=2IP/D，则上式变为τmax=T/WP， (3-28)
式中，WP为抗扭截面系数(m3)。

## Slide 83
任务二 构件承载能力分析
相关知识
（2）极惯性矩和抗扭截面系数
1）实心圆截面
对于直径为D的实心圆截面，取一距离圆心为ρ、厚度为dρ的圆环作为微面积dA，如图3-53(a)所示，则 dA=2πρdρ。

## Slide 84
任务二 构件承载能力分析
相关知识
2）空心圆截面
对于内径为d、外径为D的空心圆截面，如图3-53(b)所示，其极惯性矩可以采用与实心圆截面相同的方法求出，

## Slide 85
任务二 构件承载能力分析
相关知识
4.圆轴扭转时的强度和刚度计算
（1）圆轴扭转时的强度计算
对于等截面圆轴，其最大剪应力发生在扭矩值最大的横截面（称为危险截面）的外边缘处，故圆轴扭转的强度条件为
τmax=≤［τ］ (3-33)
式中，扭转许用剪应力是根据扭转试验，并考虑安全系数确定的。与拉压强度问题相似，(3-33)式可以解决强度校核、设计截面尺寸和确定许用载荷等3种扭转强度问题。

## Slide 86
任务二 构件承载能力分析
相关知识
例3-14 阶梯轴如图3-54所示，M1=5kN•m，M2=3.2kN•m，M3=1.8kN•m，材料的许用切应力
［τ］=60Mpa。试求校核该轴的强度。

## Slide 87
任务二 构件承载能力分析
相关知识
解：（1）作扭矩图。用扭矩图快速画法作出扭矩图，如图，可得
TAB=-5kN•m，TBC=-1.8kN·m。
（2）校核轴的强度。因两段的扭矩、直径各不相同，需分别校核。
AB段：τmax===49.7MPa＜τ
故AB段的强度是安全的。
BC段：τmax===73.4MPa＞τ
故BC段的强度不够。
综上所述，阶梯轴的强度不够。
在求τmax时，T取绝对值，其正、负号（转向）对强度计算无影响。

## Slide 88
任务二 构件承载能力分析
相关知识
（2）圆轴扭转时的刚度计算
扭转角就是圆轴扭转时，横截面绕轴线相对转过的角度ψ其计算公式为
φ=(rad) (3-34)
式中，G为剪切弹性模量(Pa)，l为轴的长度(m)。
为了消除轴的长度对扭转角的影响，可采用单位长度内的扭转角0来度量轴的扭转变形，即
(3-35)

## Slide 89
任务二 构件承载能力分析
相关知识
轴类零件工作时，除应满足强度条件外，经常还有刚度要求，即不允许有较大的扭转变形。通常以下列表示式为其刚度条件，即
(3-36)
式中，为最大单位长度扭转角(rad/m)；Tmax为圆轴上的最大扭矩(N•m)；[]为许用单位长度扭转角，习惯上以度／米为其单位，记为（o）/m。故在使用(3-36)式时，要将max的单位换算成（o）/m ，则(3-36)式将变为
(3-37)
不同类型的轴[]的值，可从有关工程手册中查得。

## Slide 90
任务二 构件承载能力分析
相关知识
例3-15 一传动轴，承受的最大扭矩Tmax=183.6N•m，按强度条件设计的直径为d=31.5mm。若已知G=80GPa，[]=1o/m，试求校核轴是否满足刚度要求。若刚度不足，则重新设计轴的直径。
解：（1）校核轴的刚度。因
。
故＞
所以，不满足刚度要求。
（2）按刚度条件再设计轴的直径。由
则。
所以，取d=34mm。

## Slide 91
任务二 构件承载能力分析
相关知识
五、平面弯曲和组合变形分析
1.平面弯曲的概念与实例
弯曲变形是工程中最常见的一种基本变形形式，其受力特点为：在杆件的轴线平面内受到力偶或垂直于杆轴线的外力作用，杆的轴线由原来的直线变为曲线，这种形式的变形称为弯曲变形。垂直于杆件轴线的力，称为横向力。以弯曲变形为主的杆件，习惯上称为梁。

## Slide 92
任务二 构件承载能力分析
相关知识
当作用在梁上的所有外力（包括约束力）都作用在梁的纵向对称面内，则变形后梁的轴线将是在纵向对称面内的一条平面曲线，这种弯曲变形称为平面弯曲。平面弯曲最常见、最简单的弯曲变形。

## Slide 93
任务二 构件承载能力分析
相关知识
简化将静定梁简化为3种情况：
（1）简支梁一端固定铰链支座，另一端活动铰支座约束的梁。
（2）外伸梁具有一端或两端外伸部分的简支梁。
（3）悬臂梁一端为固定端支座，另一端自由的梁。

## Slide 94
任务二 构件承载能力分析
相关知识
2.平面弯曲的内力
为对梁进行强度计算，当作用于梁上的外力确定后，可用截面法来分析梁任意截面上的内力。
对于悬臂梁，已知梁长为l，主动力为F，则该梁的约束力可由静力平衡方程求，FB=F，MB=Fl。现欲求任意截面m-m上的内力。可在m-m处将梁截开，取左段为研究对象，如图3-60(b)所示，将该段上所有外力向截面m-m的形心简化。列平衡方程：
∑Fy=0，得F-FQ=0，即FQ=F。式中，FQ称为横截面m-m上的剪力，它是与横截面相切的分布内力的合力。
再由∑M0(F)=0，可得M-Fx=0，即M=Fx。式中，M称为横截面m-m上的弯矩，它是与横截面垂直的分布内力的合力偶矩。
取右段为研究对象，如图3-60(c)所示，同理可求得截面m-m上的FQ和M，与前者是等值、反向的。

## Slide 95
任务二 构件承载能力分析
相关知识
为使取左段和取右段得到的同一截面上的内力符号一致，特规定如下：
凡使所取梁段具有作顺时针转动趋势的剪力为正，反之为负，如图3-61所示。凡使梁段产生凸向下弯曲变形的弯矩为正，反之为负，如图3-62所示。

## Slide 96
任务二 构件承载能力分析
相关知识
例3-16 求简支梁（见图 )n-n截面的弯矩。

## Slide 97
任务二 构件承载能力分析
相关知识
解：（1）求支反力。根据平衡条件，可得
FA==10=6.25(kN)，
FB=10=3.75(kN)。
（2）计算n-n截面上的弯矩。先取左段为研究对象，如图3-63(c)所示，设剪力FQ的方向为正，弯矩M的转向为正，由平衡方程∑F=0，FA－FQ=0，
得FQ=FA=6.25(kN)；
由∑Mc(F)=0，M-FA×0.8=0，
M=FA×0.8=5(kN)。
或者以右段为研究对象，如图3-63（d）所示，设剪力FQ的方向为正，弯矩M的转向为正，由平衡方程，得
∑F=0，FB+FQ－F=0，FQ=F-FB=6.25(kN)，
∑Mc（F）=0，FB×3.2-M-F×0.7=0，M=FB×3.2—F×0.7=5(kN)。

## Slide 98
任务二 构件承载能力分析
相关知识
无论取左、右哪一段为研究对象，计算结果是一样的。通过分析结果可以得出如下结论：
①横截面上的剪力等于截面左侧（或右侧）所有外力的代数和。左侧向上的外力产生正的剪力，右侧向下的外力产生正的剪力，“左上右下，剪力为正”。
②横截面上的弯矩等于截面左侧（或右侧）所有外力对截面形心力矩的代数和。左侧顺时针的力矩为正，右侧逆时针的力矩为正，“左顺右逆，弯矩为正”。

## Slide 99
任务二 构件承载能力分析
相关知识
（2）剪力图和弯矩图
梁横截面上的弯矩一般是随着截面位置而变化的。为了描述其变化规律，用坐标x表示横截面沿梁轴线的位置，将梁各横截面上的剪力和弯矩表示为坐标x的函数，即FQ=FQ(x)，M=M(x)，函数表达式称为剪力方程、弯矩方程，其图形称为剪力图、弯矩图。
剪力图和弯矩图的基本作法是：先求出梁支座的约束力，以横截面沿轴线的位置x为横坐标，建立剪力方程和弯矩方程（以表示各截面的剪力、弯矩为纵坐标），应用函数作图法作图。

## Slide 100
任务二 构件承载能力分析
相关知识
例3-17 如图3-64(a)所示，简支梁AB作用有均布载荷q。试作剪力图、弯矩图。

## Slide 101
任务二 构件承载能力分析
相关知识
解：（1）求约束力。如图3-64(b)所示，由静力平衡方程可得
FA＝FB＝q/2。
（2）列剪力、弯矩方程。计算距左端(A为坐标原点）x处横截面剪力、弯矩，得
FQ(x)=q/2—qx=q(—x)(0<x<l)，
M(x)=FA·x－qx=(lx-x2)(0≤x≤l)。

## Slide 102
任务二 构件承载能力分析
相关知识
（3）画剪力、弯矩图。
由剪力方程可知，剪力图为一直线，FQ(0)=q/2，FQ(l)=-q/2，作这两点连线得剪力图，如图3-64(c)所示。
由弯矩方程可知，弯矩图为抛物线，M(0)=0，M(l)=0，M(）＝q2/8。由函数作图法可画出弯矩图，如图3-64(d)所示。

## Slide 103
例3-18 简支梁受载如图所示。在C点处受集中力F的作用，试画该梁的剪力、弯矩图。
任务二 构件承载能力分析
相关知识

## Slide 104
任务二 构件承载能力分析
相关知识
解：（1）求约束力。如图3-65(b)所示，由静力学平衡方程可得
（2）列剪力、弯矩方程。由于在面C处作用有集中力F，故应将梁分为AC和CB两段，分段列剪力、弯矩方程，并分段画剪力、弯矩图。用距A点为x的任一截面截AC段，取左段列平衡方程得

## Slide 105
任务二 构件承载能力分析
相关知识
同理，用距A点为x的任一截面截CB段得
（3）画剪力、弯矩图。按剪力、弯矩方程分段绘制图形，剪力图在C点有突变，弯矩图在C点发生转折，如图3-65(c，d)所示。

## Slide 106
任务二 构件承载能力分析
相关知识
例3-19 简支梁受集中力偶作用，如图3-66(a)。若已知M，a，b，试作此梁的剪力、弯矩图。

## Slide 107
任务二 构件承载能力分析
相关知识
解：1）求约束力。如图3-66(b)所示，即
∑M=0，FA=FB＝B/l。
2）列剪力、弯矩方程。由于在截面C处作用有集中力偶，应分别列出AC和CB两段上的剪力、弯矩方程，并均以A点为坐标原点，则有

## Slide 108
任务二 构件承载能力分析
相关知识
3）画剪力、弯矩图。根据上述剪力、弯矩方程作剪力、弯矩图，如图3-66(c，d)所示。
若a<b，则最大弯矩值为
|Mmax|=(M0b)/。
（3）剪力图、弯矩图的快速画法
剪力图弯矩图也可根据内力随外力的变化规律快速作图。

## Slide 109
任务二 构件承载能力分析
相关知识
1）剪力图弯矩图随外力的变化规律
①在无载荷作用的梁段上剪力图是水平线，弯矩图是斜直线。
②在集中力作用处剪力有突变，突变量等于集中力的大小，突变的方向与集中力同向；弯矩图则在该处发生转折。
③在集中力偶作用处剪力图无变化；弯矩图有突变，突变量等于集中力偶的大小，突变方向是：集中力偶顺时针转，弯矩向上突变；反之则向下突变。
④在均布载荷作用的梁段上剪力图为斜直线，均布载荷方向下，斜直线斜率为负，反之为正；弯矩图为二次曲线，曲线的凹向与均布载荷同向，通常在剪力等于零的截面，曲线有极值。

## Slide 110
任务二 构件承载能力分析
相关知识
2）剪力图弯矩图的快速画法
①画图正确求解梁的约束力，画受力图。
②分段凡梁上有集中力、力偶作用的点及均布载荷q的起止点，都作为分段的点。
③求值计算各段起止点的剪力、弯矩及弯矩图的极值点，并利用剪力图、弯矩图的变化规律判断剪力图、弯矩图的大致形状。
④连线连成直线或光滑的抛物线。

## Slide 111
任务二 构件承载能力分析
相关知识
3.梁弯曲时横截面上的正应力
（1）纯弯曲与横力弯曲
梁弯曲时横截面上只有弯矩M没有剪力FQ的弯曲称为纯弯曲；弯矩M和剪力FQ同时存在的弯曲称为横力弯曲，也称为剪力弯曲。
（2）梁纯弯曲时横截面上的正应力

## Slide 112
任务二 构件承载能力分析
相关知识
中性层与横截面的交线称为中线轴，如图3-68所示，横截面上位于中性轴两侧的各点分别承受拉应力和压应力，中性轴上各点的应力为零。经分析可证明，中性轴必然通过横截面的形心。
由梁弯曲时的变形，可导出梁横截面上任一点（距中性轴的距离为y)的正应力σ的计算公式为 σ=y (3-38)
式中，M为弯矩(Nm)；
Iz为横截面对中性轴的轴惯性矩(m4或mm4)，
Iz=dA，
是一个仅与截面形状和尺寸有关的几何量。

## Slide 113
横截面上任一点的正应力与该点到中性轴的距离M成正比，在距中性轴等远处各点的正应力相等。正应力的分布如图3-69所示。
在中性轴(y=0)上，各点的正应力为零；在中性轴的两侧，其各点的应力分别为拉应力和压应力。在离中性轴最远处(y=ymax)，产生最大正应力
σmax=ymax。 (3-39)
任务二 构件承载能力分析
相关知识

## Slide 114
任务二 构件承载能力分析
相关知识
4.梁弯曲时的强度计算
等截面直梁弯曲时，弯曲绝对值最大的横截面是危险截面，全梁最大正应力σmax发生在危险截面上离中性轴最远处，其计算式为
σmax=ymax (3-40)
式中，Iy和ymax都是只与截面形式和尺寸有关的几何量。令
Wz= (3-41)
Wz称为抗弯截面模拉，其值与横截面形状和尺寸有关，单位为m3或mm3。常用截面形状的抗弯截面模量计算公式，如表3-1所示。

## Slide 115
任务二 构件承载能力分析
相关知识

## Slide 116
任务二 构件承载能力分析
相关知识
各种型钢的抗弯截面模量可以从型钢表中查得。
将(3-41)式代入(3-40)式，得
σmax= (3-42)
为了保证安全工作，最大工作应力σmax，不得超过材料的弯曲许用应力[σ]，即
σmax=[σ] (3-43)
许用弯曲应力[σ]的数值，可从有关设计手册查得。
(13-6)式只适用抗拉和抗压强度相等的材料。对于像铸铁等脆性材料制成的梁，因材料的抗压强度远高于抗拉强度，其相应强度条件为
σ+max[σ+]，σ-max[σ-] (3-44)
式中，σ+max，σ-max分别为梁的最大弯曲拉应力和最大弯曲压应力。

## Slide 117
任务二 构件承载能力分析
相关知识
5.工程上构件的组合变形分析
（1）拉伸（压缩）与弯曲组合变形的强度条件
图3-71 钻床立柱的受力、变形分析

## Slide 118
任务二 构件承载能力分析
相关知识
（2）扭转与弯曲组合变形的强度条件

## Slide 119
任务二 构件承载能力分析
相关知识
多谢各位聆听！！！