## Slide 1
项目五 工程常用机械传动方式识别
任务一工程常用传动方式识别
任务二工程上常用的机械零部件识别

## Slide 2
机械基础
学习内容
项目一 工程材料选用
学习目录
1
2
3
4
5
项目二 金属材料加工成型方法分析
项目五 工程常用机械传动方式识别
项目四 工程常用机构识别
项目三 构件基本变行分析

## Slide 3
项目五 工程常用机械传动方式识别
项目描述
本项目主要学习工程上带、链、齿轮、蜗轮蜗杆等常用的机械传动方式的基础知识，了解其优缺点及使用范围，掌握工程上常用轴、滚动轴承、滑动轴承、连接等零部件各自优缺点、适用场合，以及各零部件在工程上典型应用。使得学生能够了解所学习内容对应工程所学的技能点，达到学以致用。
。

## Slide 4
项目五 工程常用机械传动方式识别
学习目标
1.掌握带传动的类型、特点以及带传动的张紧形式和维护方式；
2.掌握链传动的应用条件、运动特性及失效形式以及链传动的润滑维护；
3.了解齿轮的基本参数，掌握齿轮使用、失效形式及齿轮常用材料；
4.了解蜗轮蜗杆的相关知识；
5.掌握工程上常用轴系零件的结构和强度计算要求；
6.掌握滚动轴承和滑动轴承的结构、分类、失效形式、安装及润滑等要求及注意事项；
7.掌握滑动轴承的类型、特点和应用、.轴瓦的结构、及滑动轴承的润滑；
8.认知螺纹连接、轴毂联接、联轴器和离合器、弹簧的相关知识和应用。
9.通过完成本项目的学习，使学生能够切当选用机械传动方式，逐步提升简单机械传动方式结构设计的能力。

## Slide 5
任务一 工程常用传动方式识别
任务目标
1.依据带传动的特点选用合适的带传动；
2.能够简单计算V带的机构和尺寸；
3.带传动的失效形式并加以维护；
4.掌握工程上带传动的安装、张紧与维护方法；
5.能进行传动带的更换
6.掌握工程中链传动的失效形式；
7.能进行链的润滑及更换；
8.掌握齿轮失效形式及其维护；
9.能正确进行齿轮的更换及识别齿轮所使用的材料。

## Slide 6
任务一 工程常用传动方式识别
相关知识
一、带传动识别
带传动属于挠性传动，是一种应用较广的机械传动。带传动是通过中间的挠性件—传动带，把主动轴的运动和动力传递给从动轴的。通常带传动用于减速装置，一般安装在传动系统的高速级。
1.带传动的类型和特点
带传动是由主动带轮1、从动带轮2和柔性传动带3组成。按带传动的工作原理将其分为摩擦带传动和啮合带传动。摩擦带传动靠带与带轮接触面上的摩擦来传递运动和动力；啮合带传动靠带齿与带轮齿之间的啮合来传递运动和动力，这种带传动称为同步带传动。

## Slide 7
任务一 工程常用传动方式识别
相关知识
1）摩擦带传动按其截面形状分为平带（见图5-lb)、V带（见图5-1c)、多楔带（见图5-1d)、圆带（见图5-le)等。
2）啮合式带传动啮合式带传动靠传动带与带轮上的齿相互啮合来实现传动。

## Slide 8
任务一 工程常用传动方式识别
相关知识
3）带传动的特点：
①带是挠性体，富有弹性，故可缓冲、吸振，因而工作平稳、噪声小。
②过载时，传动带会在小带轮上打滑，可防止其他零件的损坏，起到过载保护作用。
③结构简单，成本低廉，制造、安装、维护方便，适用于较大中心距的场合。
④传动比不够准确，外廓尺寸大，传动效率较图5-2同步带传动低，不适用于有易燃、易爆气体的场合。
因此，带传动多用于机械中要求传动平稳、传动比要求不严格、中心距较大的高速传动。一般带速v=5～25m/s，传动比i＜5，传递功率P<50kW，效率η=0.92～0.97。

## Slide 9
任务一 工程常用传动方式识别
相关知识
2.普通V带
V带按其宽度和高度相对尺寸的不同，又分为普通V带、窄V带、宽V带、汽车V带、大楔角V带等多种类型。
目前，普通V带应用最广。普通V带的结构如图5-3所示，由包皮层、拉伸层、强力层、压缩层四部分组成。

## Slide 10
任务一 工程常用传动方式识别
相关知识

## Slide 11
任务一 工程常用传动方式识别
相关知识

## Slide 12
任务一 工程常用传动方式识别
相关知识
3.V带轮
普通V带的带轮一般由轮缘、轮毂及轮辐组成。V带轮常用的材料有灰铸铁、铸钢、铝合金、工程塑料等，其中灰铸铁应用最广。当v＜30m/s时，用HT200；v＞25m/s时，用孕育铸铁或铸钢；小功率传动可选用铸铝或工程塑料。
4.带传动的张紧和维护
1）带传动的张紧装置。

## Slide 13
任务一 工程常用传动方式识别
相关知识
当中心距不能调整时可采用张紧轮装置。图5-5所示为V带传动时采用的张紧轮装置，其位置应安放在V带松边的内侧、靠近大带轮。这样可使V带传动时只受到单方向的弯曲，同时小带轮的包角不至于过分减小

## Slide 14
任务一 工程常用传动方式识别
相关知识
2）带传动的维护
①传动带应防止与酸、碱、油等对橡胶有腐蚀的介质接触，以延长其使用寿命。也不宜在阳光下曝晒，工作温度一般不超过60℃，以防V带加速老化。
②对于V带传动，更换V带时，应全部更换，以免新旧带混用形成载荷分配不均，造成新带的急剧损耗。
③安装传动带时，两轴必须平行，两带轮的轮槽必须对准。否则会加速带的磨损。
④安装传动带时，应使松边在上，这样可以增加包角。
⑤安装时应先将中心距减小，松开张紧轮，带装好后再调整到合适的张紧程度，不能将带强行撬入。
⑥为确保安全，带传动一般应安装防护罩，并在使用过程中定期检查，调整带的张紧力。

## Slide 15
任务一 工程常用传动方式识别
相关知识
二、链传动识别
1.链传动的结构和应用
链传动为具有中间挠性件的啮合传动。它同时具有刚、柔特点，是一种应用十分广泛的机械传动形式。

## Slide 16
任务一 工程常用传动方式识别
相关知识
链传动有以下优点：
1)由于是啮合传动，在相同的时间内，两个链轮转过的链齿数是相同的，故能保证平均传动比恒定不变。
2)链条安装时不需要初拉力，故工作时作用在轴上的力相比于带传动小，有利于延长轴承寿命。
3)可在恶劣的环境下（如高温、多尘、油污、潮湿等）可靠地工作，故广泛应用于农业、矿山、石油、化工、食品等行业。
4)链条本身强度高，能传递较大的圆周力，故在相同条件下，链传动装置的结构尺寸比带传动小。

## Slide 17
任务一 工程常用传动方式识别
相关知识
链传动的主要缺点是运行平稳性差，工作时不能保证恒定的瞬时传动比，故噪声和振动大，高速时尤其明显；对制造和安装的精度要求较带传动高；过载时不能起保护作用。
由于链传动的这些特点，它常在两轴的中心距较大而又不宜用带传动或齿轮传动的场合中使用。链传动一般应用范围为：功率P＜lOOkW,传动比i≤6,链速v＜15m/s,中心距a<5m,效率η=0.92～O.98。

## Slide 18
任务一 工程常用传动方式识别
相关知识
为使链节和链轮齿能顺畅地进入和退出啮合，主动链轮的转向应使传动的紧边在上。

## Slide 19
任务一 工程常用传动方式识别
相关知识
为避免链条在垂度过大时产生啮合不良和链条的振动，当中心距不能调整时，应采用张紧轮（见图5-9）。

## Slide 20
任务一 工程常用传动方式识别
相关知识
2.滚子链和链轮
1）滚子链
如图5-10所示，滚子链由内链板l、滚子2、套筒3、外链板4、销轴5组成。内链板与套筒、外链板与销铀均为过盈配合，套筒与销轴、滚子与套筒均为间隙配合，这样使内、外链节间构成可相对转动的运动副，并减少链条与链轮间的摩擦和磨损。为减轻重量和使链板各截面强度接近相等，链板制成8字形。

## Slide 21
任务一 工程常用传动方式识别
相关知识
滚子链使用时为封闭形，当链节数为偶数时，链条一端的外链板正好与另一端的内链板相连，用与外链板销孔为间隙配合的销轴穿过内外链板销孔，再用开口销或弹簧夹锁紧，如图5-11(a，b)所示。若链节数为奇数，则需采用过渡链节联结，如图5-11(c)所示。链条受拉时，过渡链节的弯链板承受附加的弯矩作用，所以，设计时链节数应尽量避免取奇数。

## Slide 22
任务一 工程常用传动方式识别
相关知识
滚子链已标准化，GB1243.1—83规定，滚子链分A，B两个系列，常用的滚子链的主要参数和尺寸见有关标准。
滚子链标记为“链号等级一排数×链节数标准号”。例如，A系列滚子链，节距为15.875mm，单排，86节的滚子链，标记号为：l0A-l×86GB/Tl243—1997。链条各元件的材料为经热处理的碳素钢或合金钢，具体牌号及热处理后的硬度值见有关标准。

## Slide 23
任务一 工程常用传动方式识别
相关知识
2）链轮
链轮的齿形应保证链节能平稳、顺利地进入和退出啮合，受力均匀，不出现脱链现象，并便于加工。国家标准GB1244-85规定，链轮端面齿廓由3段圆弧aa，ab，cd和一段直线bc组成，如图5-12所示。

## Slide 24
任务一 工程常用传动方式识别
相关知识
几种常用的链轮结构。
链轮的材料应保证轮齿具有足够的耐磨性和强度，常用材料有碳钢（如45，50，ZG310-570）、灰铸铁（如HT200)，重要的链轮可采用合金钢（如40Cr，35SiMn)齿形面经热处理。小链轮啮合次数比大链轮多，故其材料应优于大链轮。

## Slide 25
任务一 工程常用传动方式识别
相关知识
3.链传动的运动特性及失效形式
1）运动特性。
链传动相当于两多边形轮子间的带传动。链条节距p和链轮齿数z分别为多边形的边长和边数。
链的瞬时速度和链传动的瞬时传动比都是变化的。
链传动不宜用在高速级，且当链速v一定时，采用较多链齿和较小链节距，这对减少冲击、动毂是有利的。

## Slide 26
任务一 工程常用传动方式识别
相关知识
2）滚子链的失效形式
①链条链轮的磨损。
②链条的疲劳破坏。
③链条较链胶合。
④链条过载拉断或多冲破断。一般情况下，链轮的寿命为链条寿命的2～3倍以上，故链传动的承载能力主要取决于链条的强度和寿命。

## Slide 27
任务一 工程常用传动方式识别
相关知识
4.链传动的润滑

## Slide 28
任务一 工程常用传动方式识别
相关知识
三、齿轮传动识别
1.概述
齿轮传动具有以下特点：运行平稳，能保证恒定的传动比；结构紧凑、工作可靠、寿命长、效率高；功率和速度的适用范围广。但齿轮传动的制造和安装精度要求高，故成本较高；不适合于中心距较大的传动；精度低时，工作噪声较大。

## Slide 29
任务一 工程常用传动方式识别
相关知识
2.渐开线齿廓
目前广泛用于各类机械的齿轮齿廓曲线是渐开线，称为＂渐开线齿轮”。
（1）渐开线的形成及其性质
由渐开线的形成过程可知，渐开线有如下性质：
1)发生线在基圆上滚过的长度等于基圆上被滚过的弧长，即KN=CN。
2)因发生线在基圆上作纯滚动，所以K点附近的渐开线可以看成以N为圆心的一段圆弧。于是N点是渐开线在K点的曲率中心，KN是渐开线在K点的法线，同时又切于基圆，k点离基圆越远，曲率半径越大。
3)渐开线的形状取决于基圆的大小。基圆不同，渐开线形状也不同，基圆越大，渐开线越平直，基圆半径无穷大时，渐开线成为直线，即渐开线齿条的齿廓。
4)由于渐开线是发生线从基圆向外伸展的，故基圆内无渐开线。

## Slide 30
任务一 工程常用传动方式识别
相关知识
（2）渐开线齿廓的啮合特性
1)传动比恒定不变。
两轮的传动比为:
i12===常数 （5-1）
2)传动中心距的可分性如图5-18所示，直角三角形01N1P与直角三角形02N2P相似，所以两轮的传动比还可以写为：
i12=====常数 （5-2）
式中，和rb1、rb2为两轮的节圆半径和基圆半径。

## Slide 31
任务一 工程常用传动方式识别
相关知识
3)啮合时传递压力的方向不变。
齿轮传动时，其齿廓接触点K称为啮合点，其运动轨迹称为啮合线。
渐开线齿廓啮合时，由于尤论在哪一点接触，k处的公法线总是两基圆的内公切线N1N2。故渐开线齿廓的啮合线就是直线N1N2。由此可知，齿廓公法线、基圆内公切线和啮合线是同一条直线。
啮合线N1N2与两轮节圆的公切线t—t间的夹角α称为啮合角。显然，渐开线齿廓啮合传动时，啮合角α＇为常数。
这表明，一对渐开线齿轮在啮合时，无论啮合点在何处，其受力方向始终不变，从而使传动平稳。这是渐开线齿轮传动的又一特点。

## Slide 32
任务一 工程常用传动方式识别
相关知识
3.渐开线标准直齿圆柱齿轮的基本参数和几何尺寸计算
（1）齿轮的基本参数
1)齿数z一个齿轮的轮齿总数，主动轮为Z1从动轮为Z2。
2)分度圆直径d和模数m。
da为齿顶圆直径，df齿根圆直径。d为分度圆直径。沿某一圆周上量得的轮齿厚度称为齿厚，相邻两齿之间的距离称为齿槽宽。对于标准齿轮，在分度圆上的齿厚s和齿槽宽e相等，即s=e。
相邻两齿同侧齿廓之间的分度圆弧长称为分度圆齿距（简称齿距），用p表示。
于是，分度圆周长为pz=πd,或d=zp/π,式中π为无理数，为了计算和测量的方便，人为地规定p/π的值为标准值，称为模数，用m表示，因此有 d=mz (5-3)

## Slide 33
任务一 工程常用传动方式识别
相关知识
国家标准GB/T1357—2008规定的标准模数系列，其单位为mm。
国家标准GB/T1357—2008规定的标准模数系列，其单位为mm。

## Slide 34
任务一 工程常用传动方式识别
相关知识
3)压力角α
力的作用方向和物体上力的作用点的速度方向之间的夹角称为压力角。
正压力Fn与接触点K的速度Vk方向所夹的锐角αK称为渐开线齿廓上该点的压力角。
由图可得= (5-4)
式中rb-基圆半径；rk一渐开线上K点的向径。
我国规定标准渐开线齿轮的压力角α=20°。只要以分度圆半径r代替上式中的rk即得分度圆上压力角α的计算公式
cosα=rb/r=db/d （5-5）
分度圆定义：分度圆是具有标准模数和标准压力角的圆。

## Slide 35
任务一 工程常用传动方式识别
相关知识
4）齿顶高系数ha*和顶隙系数c*。齿顶高和齿根高都与模数成正比，所以，齿顶高ha和齿根高hf可分别表示为
ha=ha*m
hf=(ha*+c*)m (5-6)
式中ha*-齿顶高系数；c*—顶隙系数。对于圆柱齿轮，我国标准规定ha*=l,c*=0.25。
c*m称为顶隙，是一齿轮的齿顶圆与另一齿轮的齿根圆之间的径向距离。当齿轮的模数、压力角、齿顶高系数、顶隙系数均为标准值，且分度圆上的齿厚等于齿槽宽时，这样的齿轮就称为标准齿轮。

## Slide 36
任务一 工程常用传动方式识别
相关知识
（2）齿轮的几何尺寸计算
渐开线标准直齿圆柱齿轮的主要几 何尺寸计算如下：
1）分度圆直径d
d=zm
2）齿顶高ha和齿根高hf
ha=ha*m
hf=(ha*+c*)m
3）齿顶圆直径da和齿根圆直径df
da=d±2ha=m（z±2ha*）
df=d2hdf=m（z±2ha*2c*） （5-7）

## Slide 37
任务一 工程常用传动方式识别
相关知识
4）标准中心距a一对标准渐开线齿轮安装以后，如果两齿轮的分度圆正好互相外切（分度圆与节圆重合），称为标准安装。此时两轮的中心距等于两轮分度圆半径之和，这种中心距称为标准中心距，即
式中有上下运算符，上面符号用于外啮合及外齿轮，下面符号用于内啮合及内齿轮。
相邻两齿同侧齿廓间沿公法线所量得的距离称为齿轮的法向齿距；相邻两齿同侧齿廓的渐开线起始点之间的基圆弧长称为基圆齿距。根据渐开线的性质(1)知，法向齿距和基圆齿距相等，将二者均用Pb表示。由齿距的定义和式(5-5)可得

## Slide 38
任务一 工程常用传动方式识别
相关知识
4.渐开线直齿圆柱齿轮的啮合条件
（1）正确啮合条件
为保证两齿轮能正确啮合，即两对齿廓均在啮合线上相切接触，两轮齿间不产生间隙或卡住，必须使两齿轮的法向齿距相等，即
Pb1=Pb2
将式(5-9)代入上式可得：m1cosα1=m2cosα2
由于齿轮的模数和压力角都已标准化，所以要满足上式应使
m1=m2=m α1=α2=α (5-10)
正确啮合条件是：两轮的模数和压力角应分别相等。
根据正确啮合条件，一对渐开线齿轮的传动比公式可以写为

## Slide 39
任务一 工程常用传动方式识别
相关知识
（2）连续啮合条件
把一个齿轮每个齿每次参加啮合的时间之和与这个齿轮转动一圈所需的时间之比称为齿轮传动的重合度，用ε表示。
故渐开线齿轮连续传动的条件为 ε≥1
ε越大，意味着多对轮齿同时参与啮合的时间越长，每对轮齿承受的载荷就越小，齿轮传动也越平稳。
对于标准齿轮，ε的大小主要与齿轮的齿数有关，齿数越多，ε越大。直齿圆柱齿轮传动的最大重合度ε=1.982，即直齿圆柱齿轮传动不可能始终保持两对轮齿同时啮合。
理论上只要ε=1就能保证连续传动，但因齿轮有制造和安装等误差，实际应使ε>l。一般机械中常取ε≥1.1～1.4。

## Slide 40
任务一 工程常用传动方式识别
相关知识
5.根切现象、最少齿数和变位齿轮的概念
（1）齿轮加工方法简介
渐开线齿轮轮齿的加工方法很多，常用的方法是切削加工。按加工原理的不同，切削加工又分为仿形法和展成法。
（2）根切现象和最少齿数
用展成法加工齿轮时，如果齿轮的齿数太少，则齿轮毛坯的渐开线齿廓根部会被刀具的齿顶切去一部分，这种现象称为根切。
为了避免发生根切现象，标准直齿圆柱齿轮的齿数不能少于17。

## Slide 41
任务一 工程常用传动方式识别
相关知识
（3）变位齿轮的概念
用展成法加工齿轮时，将刀具向远离或靠近轮还中心方向移动一段距离，这种改变刀具和轮还相对位置的加工方法称为变位修正法，由此加工出来的齿轮称为变位齿轮。
规定：刀具向远离轮还中心的方向移动称为正变位，向靠近轮还中心方向移动称为负变位。
使用变位齿轮有两个目的：
1)为加工出齿数少于最少齿数而又不根切的齿轮正变位可以避免根切，并可以使轮齿变厚，提高其抗弯强度。
2)凑中心距负变位加剧根切，使轮齿变薄，齿轮强度下降，只有齿数较多的大齿轮且为拼凑中心距时才可采用。
注意：变位齿轮和变位传动在概念上的区别。

## Slide 42
任务一 工程常用传动方式识别
相关知识
6.斜齿圆柱齿轮传动
（1）斜齿圆柱齿轮齿面的形成与啮合特点。
图5-22直齿圆柱齿轮
a）齿廓曲面的形成b）接触线
图5-23斜齿圆柱齿轮
a）齿廓曲面的形成b）接触线

## Slide 43
任务一 工程常用传动方式识别
相关知识
（2）斜齿圆柱齿轮的主要参数和几何尺寸计算
1)端面齿距Pt、法面齿距Pn和螺旋角β
如图5-24所示为斜齿轮分度圆柱面的展开图，图中阴影线部分为被剖切轮齿，空白部分为齿槽Pt和Pn分别为端面齿距和法面齿距，由图中几何关系可知 Pn=Pfcosβ (5-12)
式中β-分度圆柱面上螺旋线的切线与齿轮轴线的夹角，称为斜齿轮的螺旋角，一般β=8°～20°。
根据螺旋线的方向，斜齿轮有左旋和右旋之分（见图5-25)
图5-24斜齿轮分度圆柱展开图

## Slide 44
任务一 工程常用传动方式识别
相关知识
2)端面模数mt和法面模数mn
mn=mtcosβ (5-13)
由于加工斜齿圆柱齿轮的轮齿时，齿轮刀具是沿轮齿的倾角方向进刀的，因此斜齿圆柱齿轮的齿槽，在法面内与标准直齿圆柱齿轮相同，规定斜齿轮的法面参数(mn、αn、 、 ）为标准值。加工斜齿轮时，应按其法面参数选用刀具。法面模数m可由表15-3查得，法面压力角αn=20°，法面齿顶高系数 =1，法面顶隙 系数 =0.25。

## Slide 45
任务一 工程常用传动方式识别
相关知识
3)齿顶高系数和顶隙系数
因为轮齿的径向尺寸无论从端面还是从法面看都是相同的，所以，端面和法面的齿顶高、顶隙都是相等的，取标准值

## Slide 46
任务一 工程常用传动方式识别
相关知识
4) 压力角
图5-26所示为斜齿条的一个齿，由图中的几何关系可以导出 tanαn=tanαtcosβ (5-14)
图5-26端面压力角和法面压力角

## Slide 47
任务一 工程常用传动方式识别
相关知识

## Slide 48
任务一 工程常用传动方式识别
相关知识
（3）斜齿圆柱齿
齿轮的正确啮合条件在端面内，斜齿圆柱齿轮和直齿圆柱齿轮一样，都是渐开线齿廓。因此一对斜齿圆柱齿轮传动时，必须满足：
mn1=mn2、αn1=an2；
两齿轮的螺旋角β应大小相等，旋向相反。又由于斜齿圆柱齿轮的法向参数为标准值，故其正确啮合条件为式中"-"号用于外啮合，＂＋”号用于内啮合。

## Slide 49
任务一 工程常用传动方式识别
相关知识
（4）斜齿圆柱齿轮的当量齿数
过斜齿轮分度圆上一点P作轮齿的法向剖面n—n,该平面与分度圆柱面的交线为一椭圆，以椭圆在P点的曲率半径ρ为分度圆半径，以斜齿轮的法向模数mn为模数，取标准压力角α。作一直齿圆柱齿轮，其齿形最接近于法向齿形，则称这一假想的直齿圆柱齿轮为该斜齿轮的当量齿数zv:
（5-17）

## Slide 50
任务一 工程常用传动方式识别
相关知识
7.锥齿轮传动
锥齿轮用于两轴线相交的轴间传动，特别是两轴线互垂相交的轴间传动(Σ=90°)。
锥齿轮传动因齿形的特点，很难获得高加工精度，不适用于高速度情况；另外，小锥齿轮（一般为主动轮）的齿轮轴多为悬臂支承，其支承强度和刚度都很弱，因此也不适用于重载情况。

## Slide 51
任务一 工程常用传动方式识别
相关知识
=1,顶隙系数
=0.2。

## Slide 52
任务一 工程常用传动方式识别
相关知识
锥齿轮的正确啮合条件为：两锥齿轮的大端模数和压力角分别相等且等于标准值，即
(5-19)

## Slide 53
任务一 工程常用传动方式识别
相关知识
8.齿轮的结构
（1）齿轮轴
对于直径较小的钢齿轮，当其齿根圆与键槽底部的距离x较小，即x≤2m(m为标准模数）（锥齿轮为x≤1.6m)时，将齿轮与轴制成一体，称为齿轮轴，如图5-28所示。

## Slide 54
任务一 工程常用传动方式识别
相关知识
（2）实体式齿轮
当齿轮的齿顶圆直径da≤200mm时，齿轮与轴分别制造，制成锻造实体式齿轮。
（3）腹板式齿轮
当齿轮的齿顶圆直径da≤500mm时，可制成锻造腹板式齿轮。
（4）轮辐式齿轮
当齿轮的齿顶圆直径da=400～lOOOmm时，可制成铸造轮辐式齿轮。

## Slide 55
任务一 工程常用传动方式识别
相关知识
9.齿轮的失效形式及常用材料
（1）齿轮的失效形式
1）轮齿折断。
2)齿面点蚀。
3)齿面磨损。
4)齿面胶合。
5)齿面塑性变形。

## Slide 56
任务一 工程常用传动方式识别
相关知识
（2）齿轮的常用材料
1）锻钢
锻钢具有强度高、韧性好、便于制造等特点，还可以通过各种热处理的方法改善其力学性能。所以，重要的齿轮都采用锻钢。按齿面硬度和制造工艺的不同，可把锻钢齿轮分为两类。
①软齿面齿轮（齿面硬度≤350HBS)。软齿面齿轮的常用材料为45，40Cr，35SiMn，38SiMnMo等中碳钢和中碳合金钢。
②硬齿面齿轮（齿面硬度>350HBS)。硬齿面常用材料为20Cr，20CrMnTi（表面渗碳淬火）及45，35SiMn，40Cr(表面淬火或整体淬火）等。

## Slide 57
任务一 工程常用传动方式识别
相关知识
2）铸钢
当齿轮较大(d>400～600mm)或结构形状复杂而轮还不宜锻造时，可采用铸钢齿轮。铸钢件由于铸造时内应力较大，故应在切削加工以前，要进行正火或退火处理，以消除其内应力，以便切削。常用的铸钢有ZG310一570，ZG340—640等。
3）铸铁
铸铁齿轮的抗弯强度和耐冲击性均较差，常用于低速和受力不大的齿轮传动中。通常用灰铸铁，有时也用球墨铸铁代替铸钢。常用的铸铁有HT300，HT350及QT600-3（球墨铸铁σb=600Mpa，δ=3%)等。

## Slide 58
任务一 工程常用传动方式识别
相关知识
四、蜗杆传动识别
1.蜗杆传动的特点和应用
蜗杆传动由蜗杆和蜗轮组成，常用于传递空间两垂直交错轴间的运动和动力（见图5-33)。通常蜗杆为主动件，蜗轮为从动件。

## Slide 59
任务一 工程常用传动方式识别
相关知识
阿基米德蜗杆：按螺旋方向不同，蜗杆可分为右旋和左旋，一般多用右旋。
蜗杆的常用头数Z1=1～6。
蜗杆传动的特点如下：
(1)传动平稳由于蜗杆的齿是连续的螺旋形齿，传动平稳，噪声小。
(2)传动比大蜗杆的头数Z1为1～6,远小于千蜗轮的齿数，在一般传动中，
i=9～200，故结构紧凑。
(3)能够自锁当蜗杆的导程角很小时，蜗杆能带动蜗轮，而蜗轮不能带动蜗杆，即实现自锁。可用于需要自锁的起重设备，如电动葫芦式起重机等。
(4)效率低蜗杆传动中，蜗轮齿沿蜗杆齿的螺旋线方向滑动速度大，摩擦剧烈，效率低，一般效率为0.7～O.9，具有自锁性的蜗杆传动效率约为0.4。
(5)成本较高为了减少蜗杆传动中的摩擦，蜗轮常用减摩性好的青铜制造，材料价格高。

## Slide 60
任务一 工程常用传动方式识别
相关知识
2.蜗杆传动的基本参数和几何尺寸
（1）蜗杆传动的基本参数
1)模数m、压力角α和齿距p。图5-34所示，在垂直于蜗轮轴线且通过蜗杆轴线的中间平面内（一般称为主平面），蜗杆与蜗轮的啮合就如同齿条与齿轮的啮合。为了加工方便，规定中间平面上的参数为标准值，即蜗杆的轴向参数（下角标αl)
与蜗轮的端面参数（下角标t2)分别相等，ma1=mt2、αa1=αt2=20°、Pa1=Pt2。

## Slide 61
任务一 工程常用传动方式识别
相关知识

## Slide 62
任务一 工程常用传动方式识别
相关知识
蜗杆的标准模数系列

## Slide 63
任务一 工程常用传动方式识别
相关知识
2)蜗杆分度圆直径d,蜗杆直径系数q。
分度圆直径d1与模数的比值，称为蜗杆直径系数，用q表示
3)蜗杆分度圆柱导程角γ。将蜗杆分度圆柱展开如图5-35所示，得到蜗杆分度圆上的导程角γ,由图可知
如欲提高传动的效率，γ可取较大值；如果传动要求自锁，则应使y<3.5°。

## Slide 64
任务一 工程常用传动方式识别
相关知识

## Slide 65
任务一 工程常用传动方式识别
相关知识
4）中心距a
对于普通圆柱蜗杆传动，其中心距尾数应尽量取为0或5mm;标准蜗杆减速器的中心距应取标准值见表5-5。

## Slide 66
任务一 工程常用传动方式识别
相关知识
5)传动比、蜗杆头数z1和蜗轮齿数z2。
蜗杆传动的传动比为z2/z1，蜗杆头数Z1的选择与传动比、传动效率及制造的难易程度等有关。对于传动比大或要求自锁的蜗杆传动，常取z1=1,为了提高传动效率，z1可取较大值，但加工难度增加，故常取z1为1、2、4、6。
蜗轮齿数z2常在27-80范围内选取。z2<27的蜗轮加工时会产生根切。Z2>80后，会使蜗轮尺寸过大导致蜗杆轴的支承跨度增加，刚度下降，一般只在非动力传动中使用（比如分度机构）。

## Slide 67
任务一 工程常用传动方式识别
相关知识
(2)普通圆柱蜗杆传动的几何尺寸寸的计算公式

## Slide 68
任务二 工程上常用的机械零部件识别
任务目标
1.掌握轴的结构类型、轴上零件的定位及固定方式、会进行轴的强度校核计算；
2.能正确识别各类轴承的型号规格、合理选用滚动轴承、正确安装和更换滚动轴承、能进行滚动轴承润滑维护；
3.能正确识别滑动轴承的型号规格、正确安装和更换滑动轴承的和轴瓦、能进行滑动轴承的润滑于维护；
4.会简单计算轴的强度、会普通平键的选择计算、会识别轴毂联接的类型及工程应用、会更换弹簧、联轴器、离合器及连接螺纹件。

## Slide 69
任务二 工程上常用的机械零部件识别
相关知识
一、轴系识别
1.轴的功用与分类
轴是直接支待传动零件（如齿轮、带轮、链轮等旋转零件）和其他轴上零件以传递运动和动力的重要零件。
（1）按轴线形状分类
按轴线的形状不同，可将轴分为直轴、曲轴和挠性轴（钢丝软轴）

## Slide 70
任务二 工程上常用的机械零部件识别
相关知识

## Slide 71
任务二 工程上常用的机械零部件识别
相关知识
（2）按轴承受的载荷分类
按轴承受载荷性质的不同，可将轴分为转轴、传动轴和心轴三类。
1)转轴在工作过程中既受弯矩，又受转矩作用的轴称为转轴，如图5-37所示。为便于加工和装配，并使轴具有等强度的特点，常将转轴设计成阶梯轴。

## Slide 72
任务二 工程上常用的机械零部件识别
相关知识
2)传动轴。在工作过程中仅传递转矩，或主要传递转矩及承受很小弯矩的轴称为传动轴（如汽车传动轴）。

## Slide 73
任务二 工程上常用的机械零部件识别
相关知识
3)心轴。只受弯矩作用而不受转矩作用的轴称为心轴 。在工作过程中若心轴不转动，则称为固定心轴（如自行车前、后轴）；若心轴转动，则称为转动心轴。

## Slide 74
任务二 工程上常用的机械零部件识别
相关知识
2.轴的结构
（1）轴的结构分析
轴主要由轴颈、轴头、轴身三部分组成，如图5-40所示。轴上被支承的部分称为轴颈，如图中③、⑦段；安装轮毂的部分称为轴头，如图中①、④段；过渡的部分称为轴身，如图中②、⑥段；只起轴向定位作用的称为轴环，如图中⑤部位；直径发生变化的部位称为轴

## Slide 75
任务二 工程上常用的机械零部件识别
相关知识
（2）对轴结构的要求
轴的合理结构必须满足下列基本条件：
1)轴和轴上零件的准确定位与固定。
2)轴的结构要有良好的工艺性。
3)尽量减小应力集中。
4)轴各部分的尺寸要合理。

## Slide 76
任务二 工程上常用的机械零部件识别
相关知识
（3）轴与轴上零件的轴向定位与固定

## Slide 77
任务二 工程上常用的机械零部件识别
相关知识

## Slide 78
任务二 工程上常用的机械零部件识别
相关知识

## Slide 79
任务二 工程上常用的机械零部件识别
相关知识
（4）轴的结构工艺性
为了加工螺纹和磨削轴颈，轴上应留有退刀槽和砂轮越程槽。
当轴上有多个键槽时，应尽可能将各键槽安排在同一直线上，使加工键槽时无需多次装夹换位。
为了减少应力集中，轴肩内角过渡要缓和，并做成圆角，但这种圆角还须小于装配零件的圆角或倒角，零件方能靠紧轴肩，见表5-7中轴肩图示。

## Slide 80
任务二 工程上常用的机械零部件识别
相关知识
为了便于安装和拆卸，一般的轴均为中间大、两端小的阶梯轴。
为避免损伤配合零件，各轴端需倒角，并尽可能使倒角及圆角尺寸相同，以便于加工。
为使左、右端轴承易于拆卸，套筒高度和轴肩高度均应小于滚动轴承内圈高度。
上述结构的尺寸均有标准，可查阅相关的设计手册。

## Slide 81
任务二 工程上常用的机械零部件识别
相关知识
（5）提高轴的疲劳强度
轴的表面质量对疲劳强度有显著的影响。提高轴表面质量除降低表面粗糙度值外，还可采用表面强化处理，如碳压、喷丸、渗碳、渗氮或高频淬火等。
（6）轴的直径和长度
轴的直径应满足强度与刚度的要求，并根据具体情况合理确定。轴各段长度，应根据轴上零件的宽度和零件的相互位置决定。

## Slide 82
任务二 工程上常用的机械零部件识别
相关知识
3.轴的材料与强度计算
（1）轴的材料。轴的材料主要采用碳素钢和合金钢。碳素钢比合金钢价廉，对应力集中的敏感性小，并可通过热处理提高疲劳强度和耐磨性，故应用较广泛。
（2）强度等力学性能参照表。

## Slide 83
任务二 工程上常用的机械零部件识别
相关知识
二、滚动轴承识别
1.滚动轴承的结构
滚动轴承中滚动体与外圈接触处的法线与垂直于轴承轴心线的径向平面之间的夹角α称为滚动轴承的公称接触角（见图5-45)。它是滚动轴承的一个重要参数，α越大，轴承承受轴向载荷的能力越大。

## Slide 84
任务二 工程上常用的机械零部件识别
相关知识
2.滚动轴承的分类及特点
（1）按滚动体的形状分类
滚动轴承可分为球轴承和滚子轴承两大类。
1)球轴承。滚动体为球形的轴承称为球轴承。它与内、外圈滚道之间是点接触，摩擦小，但承载能力和耐冲击能力较低；允许的极限转速高。
2)滚子轴承。滚动体是圆柱、圆锥、鼓形和滚针等形状的轴承称为滚子轴承。它与轴承内、外圈滚道之间为线接触，摩擦大，但其承载能力和耐冲击能力较高；允许的极限转速较低。

## Slide 85
任务二 工程上常用的机械零部件识别
相关知识
（2）按承受载荷方向和公称接触角分类
1)向心轴承主要承受径向载荷，公称接触角0°≤α≤45°,其中α=0°的称为径向接触轴承，除深沟球轴承外，只能承受径向载荷；0°＜α≤45°,称为角接触向心轴承。
2)推力轴承主要承受轴向载荷，公称接触角45°＜α≤90°,其中α=90°的称为轴向接触轴承，只能承受轴向载荷；45°＜α＜90°,称为推力角接触轴承，α越小，承受径向载荷能力就越大。
（3）按滚动体的列数分类可分为单列、双列及多列轴承。
（4）按工作时能否自动调正分类可分为
刚性轴承和调心轴承。

## Slide 86
任务二 工程上常用的机械零部件识别
相关知识
滚动轴承的基本类型及特性（部分）

## Slide 87
任务二 工程上常用的机械零部件识别
相关知识
3.滚动轴承的代号
滚动轴承是标准件， 每一滚动轴承用同一形式的一组数据表示，这一组数据称为滚动轴承代号，并打印在滚动轴承端面上。

## Slide 88
任务二 工程上常用的机械零部件识别
相关知识
（1）基本代号
基本代号表示轴承的类型、结构和尺寸。一般用五个数字或字母加四个数字组成。用于表明滚动轴承的内径、直径系列、宽度系列和类型，一般最多为5位数字或4位数字和字母组成。
1)内径代号。用基本代号右起第一、二位数字表示内径尺寸，表示方法见表5-11。
表5-11轴承内径代号
内径代号 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04～99 | /数值
轴承内径d/mm | 10 | 12 | 15 | 17 | 代号数值×5 | 内径实际值

## Slide 89
任务二 工程上常用的机械零部件识别
相关知识
2)尺寸系列代号，包括直径系列代号和宽（高）度系列代号。
宽（高）度系列代号右起第四位数字表示宽（高）度系列代号。宽（高）度系列是指内径、外径都相同的轴承，对向心轴承，配有不同宽度的尺寸系列（见图5-47),常用代号为8、0、1、2、3,尺寸依次递增；
对推力轴承，配有不同高度的尺寸系列，代号为7、9、1、2,尺寸依次递增。
直径系列代号右起第三位数字表示轴承的直径系列代号。直径系列是指同一内径的轴承，配有不同外径的尺寸系列（见图5-48),常用代号为0、1、2、3、4,尺寸依次递增。
当宽度系列为"O"系列时，对多数轴承在代号中可不标出宽度系列，但对于调心滚动轴承和圆锥滚子轴承，则不可省略。

## Slide 90
任务二 工程上常用的机械零部件识别
相关知识
3)类型代号右起第五位是轴承类型代号，其表示方法见表5-10。

## Slide 91
任务二 工程上常用的机械零部件识别
相关知识
（2）前置、后置代号
前置、后置代号是轴承在结构形状、尺寸、公差、技术要求等改变时，在基本代号左、右添加的补充代号。
前置代号表示可分离轴承的各部分的分部件，用字母表示，如用L表示可分离的内圈或外圈，R表示不带分离内圈或外圈，K表示滚子和保持架组件。
后置代号为补充代号，用字母和数字表示。包括8项内容：内部结构、密封与防尘结构、保持架及其材料、轴承材料、公差等级、游隙、多轴承配置及其他等。
其中内部结构代号，表示轴承内部结构。如以C、AC、B分别表示公称接触角α=15°、25°、40°的角接触球轴承；公差等级代号表示轴承公差等级，它共有六级，其代号与精度顺序为：/P0、/P6、/P6X、/P5、/P4、/P2，依次由低级到高级，P0级为普通级，可不标出。

## Slide 92
任务二 工程上常用的机械零部件识别
相关知识
4.滚动轴承的失效形式及选择
（1）滚动轴承的失效形式
1)疲劳点蚀。
2)塑性变形。
3)磨损。
此外，由于设计、安装、使用中某些非正常的原因，可能导致轴承的破裂、保持架的损坏及回火、腐蚀等现象，使轴承失效。

## Slide 93
任务二 工程上常用的机械零部件识别
相关知识
（2）滚动轴承的选择
1)类型选择。选择滚动轴承的类型时，应根据表5-9各类轴承的特点，并考虑下列各因素进行。
①载荷的性质。
②轴承的转速。
③装拆方便。
④经济性。
2)型号选择。对于一般机械轴承型号的选择，可根据轴颈直径选取轴承内径，轴承外廓系列则根据空间位置参考同类型机械选取。

## Slide 94
任务二 工程上常用的机械零部件识别
相关知识
5.滚动轴承的安装、润滑与密封
（1）滚动轴承支承的结构形式
1)两端固定式轴承内圈靠轴肩，外圈靠轴承盖，两端均单向固定，结构简单，适用于温度变化不大而跨度L<300mm(见图5-49a)。
2)一端固定、一端游动式适用于长轴，且温度变化较大的轴，固定端内、外圈均双向固定；在游动端，轴承内、外圈不可分离时，内圈双向固定，外圈游动（见图5-49b)。
3)两端游动式轴可以自由轴向游动，多用于人字齿轮传动中的小齿轮轴。

## Slide 95
任务二 工程上常用的机械零部件识别
相关知识
（2）滚动轴承的轴向固定
1)轴承内圈的轴向固定。轴承内圈在轴上通常用轴肩或套筒定位，定位端面与轴线要保持良好的垂直度。
2)轴承外圈的轴向固定。轴承外圈在机座孔中一般用座孔台肩定位，定位端面与轴线也需保持良好的垂直度。如图5-50所示。
预紧方法有：调节组垫片厚度、利用调节螺钉、磨窄套圈等。

## Slide 96
任务二 工程上常用的机械零部件识别
相关知识
（4）滚动轴承的润滑滚动轴承润滑的目的在于减小摩擦阻力、降低磨损、缓冲吸振、冷却和防锈。滚动轴承使用的润滑剂有润滑油，润滑脂和固体润滑剂。
1)脂润滑。
2)油润滑。
选择润滑油主要是确定油品的种类和牌号。选择时应考虑以下几方面：
①工作载荷：重载或冲击、振动载荷，应选粘度高的润滑油，便千形成油膜；轻载或平稳载荷，可选黏度低的润滑油。
②工作速度：高速情况应选粘度低的润滑油，以免油液摩擦损失过大和发热严重；低速情况可选黏度高的润滑油。
③工作温度：高温应选粘度大而闪点高的润滑油；低温应选粘度小的润滑油。
3)固体润滑。固体润滑剂有石墨、二硫化钼(M0S2)等多个品种，用在特殊场合。
固体润滑的缺点是：润滑效果差，没有冷却功能，防锈和排除磨屑的能力也不好。

## Slide 97
任务二 工程上常用的机械零部件识别
相关知识
（5）滚动轴承的密封

## Slide 98
任务二 工程上常用的机械零部件识别
相关知识

## Slide 99
任务二 工程上常用的机械零部件识别
相关知识
三、滑动轴承识别
1.滑动轴承的类型、特点和应用
（1）滑动轴承的类型和特点
滑动轴承按其承受载荷的方向，可分为承受径向载荷的径向滑动轴承和承受轴向载荷的止推滑动轴承。
按润滑和摩擦状态不同，又可分为液体摩擦滑动轴承和非液体摩擦滑动轴承。液体摩擦滑动轴承，轴颈与轴承表面之间完全被压力油隔开，金属表面不直接接触，可以大大降低摩擦减少磨损。
非液体摩擦滑动轴承，轴颈与轴承表面之间虽然有油膜存在，但油膜极薄，不能完全避免两金属表面凸起部分的直接接触，因此摩擦较大，轴承表面易磨损。

## Slide 100
任务二 工程上常用的机械零部件识别
相关知识
（2）滑动轴承的应用
1)转速极高和极低。
2)承载特别重。
3)回转精度要求特别高。
4)承受巨大冲击和振动。
5)必须采用剖分结构的轴承。
6)要求径向尺寸特别小和特别大。
7)简陋机械。
（3）轴瓦的材料
轴瓦的材料应具有足够的强度，耐磨、耐腐蚀，并应具有良好的导热性和减磨性及较强的抗胶合能力等。

## Slide 101
任务二 工程上常用的机械零部件识别
相关知识
2.滑动轴承的结构
（1）径向滑动轴承的结构
径向滑动轴承主要由轴承座和轴瓦（轴套）组成，按其结构可分为：
1)整体式滑动轴承。

## Slide 102
任务二 工程上常用的机械零部件识别
相关知识
2)对开式滑动轴承。
对开式轴承按对开面位置，可分为平行于底面的正滑动轴承（见图5-52)和与底面成45°的斜滑动轴承（见图5-53),以便承受不同方向的载荷。

## Slide 103
任务二 工程上常用的机械零部件识别
相关知识
3)自动调心式滑动轴承。
图5-54所示为自动调心式滑动轴承，其特点是轴瓦与轴承盖、轴承座之间为球面接触，轴瓦可以自动调位，以适应轴受力弯曲时轴线产生的倾斜，主要适用于轴的挠度较大（轴承跨度大时）或轴承孔轴线的同轴度误差较大（安装精度低）的场合。

## Slide 104
任务二 工程上常用的机械零部件识别
相关知识
（2）止推滑动轴承的结构
它由轴承座1、衬套2、径向轴瓦3和止推轴瓦4组成。止推轴瓦的底部制成球面，以便对中，并用销钉5与轴承座固定，用来防止止推轴瓦随轴转动。工作时润滑油用压力从底部注入，从上部油管导出进行润滑。
止推轴承轴颈的几种常见形式。

## Slide 105
任务二 工程上常用的机械零部件识别
相关知识
3.轴瓦的结构
轴瓦结构如图5-57所示，分为整体式和剖分式两种。剖分式轴瓦两端凸缘可防止轴瓦沿轴向窜动，并能承受一定的轴向力。
为了保证润滑油的引入和均布在轴瓦工作表面，在非承载区的轴瓦上制有油孔和油槽（见图5-58),油槽应以进油口为中心沿纵向、横向或斜向开设，但不应开至端部，以减少端部漏油。

## Slide 106
任务二 工程上常用的机械零部件识别
相关知识
4.滑动轴承的润滑
（1）润滑剂及其选择
轴承常用的润滑剂有润滑油和润滑脂。润滑油按轴颈圆周速度v和压强p,在表5-13中选择牌号。润滑脂按轴颈圆周速度v压强p和工作温度t,在表5-14中选择。

## Slide 107
任务二 工程上常用的机械零部件识别
相关知识

## Slide 108
任务二 工程上常用的机械零部件识别
相关知识
（2）油润滑方式和装置
①滴油润滑。
②油环润滑。
③飞溅润滑。
④压力循环润滑。
（3）脂润滑
润滑脂的加脂方式有人工加脂和脂杯加脂。

## Slide 109
任务二 工程上常用的机械零部件识别
相关知识

## Slide 110
任务二 工程上常用的机械零部件识别
相关知识
四、常用联接零（部）件识别
1.螺纹联接
（1）螺纹的相关知识概述
1）螺纹的类型
①按用途分可分为用于传动的螺纹和用于联接的螺纹。
②按螺纹截面形状（牙型）分可分为三角形、矩形、梯形和锯齿形等（见图5-63)。螺纹联接采用自锁性好的三角形螺纹。

## Slide 111
任务二 工程上常用的机械零部件识别
相关知识
③按螺旋线绕行方向（旋向）分可分为右旋（见图5-64a)和左旋（见图5-64b)。
螺纹旋向的判别方法：将螺杆直竖，若螺旋线右高左低（向右上升）为右旋；反之则为左旋。
④按螺旋线的数目分螺纹可分为单线螺纹（见图5-64a)、双线螺纹（见图5-64b)和多线螺纹。螺纹联接一般多用单线螺纹。

## Slide 112
任务二 工程上常用的机械零部件识别
相关知识
2）螺纹的主要参数
若要保证外螺纹和内螺纹能够旋合在一起（见图5-65),必须使五个要素相一致：
①牙型和牙型角α。
②)旋向。
③线数n。
④直径，包括大径d(D)、小径d1(D1)和中径d2(D2)。
⑤螺距P。相邻两牙在中径线上对应点之间的轴向距离称为螺距。对于普通联接螺纹，每个公称直径只有一个粗牙螺距，细牙螺距有多个。

## Slide 113
任务二 工程上常用的机械零部件识别
相关知识
另外还有一些导出参数：
①导程S。同一条螺旋线上相邻两牙在中径线上对应点之间的轴向距离称为导程。导程与螺距的关系为：S=nP，式中的n为螺旋线数。
②螺旋升角入。在中径d2圆柱上，螺旋线切线方向与垂直于螺纹轴线的平面所夹的锐角称为升角，其值为

## Slide 114
任务二 工程上常用的机械零部件识别
相关知识
（2）联接螺纹的类型
1）普通螺纹。普通螺纹牙型角为60°,分为普通粗牙螺纹和普通细牙螺纹，粗牙螺纹是应用最广的联接螺纹，细牙螺纹的螺距小、升角小、自锁性好，其螺杆强度较高，适用于受冲击、振动和变载荷的联接及薄壁零件的联接。但细牙螺纹比粗牙螺纹的耐磨性差，经常装拆时容易滑牙。
2）柱管螺纹。牙型角为55°，不具有密封性，用于水、油、气的管路以及电器管路系统的联接。
3）锥管螺纹。牙型角为55°，螺纹分布在1:16的圆锥管上，旋紧后内外螺纹牙间没有间隙，依靠螺纹牙的变形就可以保证联接的紧密性，用于管子、管接头、旋塞、阀门等部位的联接。

## Slide 115
任务二 工程上常用的机械零部件识别
相关知识
（3）螺纹联接的基本类型及应用
根据被连接件的特点或联接的功用，螺纹联接的主要类型有螺栓联接（包括铰制孔用螺栓联接）、双头螺柱联接、螺钉联接、紧定螺钉联接。

## Slide 116
任务二 工程上常用的机械零部件识别
相关知识

## Slide 117
任务二 工程上常用的机械零部件识别
相关知识
（4）常用螺纹联接件
在机械制造中常见的螺纹联接件有：螺栓、双头螺柱、螺钉、紧定螺钉、螺母、垫圈等。

## Slide 118
任务二 工程上常用的机械零部件识别
相关知识

## Slide 119
任务二 工程上常用的机械零部件识别
相关知识

## Slide 120
任务二 工程上常用的机械零部件识别
相关知识
螺纹联接件分为三个精度等级，其代号为A、B、C级。A级精度最高，C级精度多用于一般的螺纹联接。
螺纹联接件的常用材料为Q215-A,Q235-A,10钢、35钢和45钢，对于重要和特殊用途的螺纹联接件，可采用15Cr、40Cr等力学性能较高的合金钢。
（5）螺纹联接的预紧
绝大多数螺纹联接装配时都需要把螺母（螺钉）拧紧，使螺杆受到一定的轴向作用力（拉力），这种联接做紧螺纹联接。也有极少数情况，螺纹联接在装配时不拧紧，这种联接叫做松螺纹联接。
螺纹联接预紧的目的是增强联接的刚性，提高紧密性和防松能力，防止受载荷之后被联接件之间出现缝隙或发生相对滑移，确保联接安全工作。
（6）螺纹联接的防松
螺纹联接件常为单线螺纹，能满足自锁条件，在受静载荷和工作温度变化不大时，不会自行脱落。

## Slide 121
任务二 工程上常用的机械零部件识别
相关知识

## Slide 122
任务二 工程上常用的机械零部件识别
相关知识

## Slide 123
任务二 工程上常用的机械零部件识别
相关知识

## Slide 124
任务二 工程上常用的机械零部件识别
相关知识

## Slide 125
任务二 工程上常用的机械零部件识别
相关知识
（7）螺纹联接的装配
1）双头螺柱的装配方法由于双头螺柱没有尖顶，无法将旋入端紧固，常采用双螺母对顶或螺钉与双头螺柱对顶的方法来装配双头螺柱。

## Slide 126
任务二 工程上常用的机械零部件识别
相关知识
装配双头螺柱时，必须注意如下几点：
①首先将螺纹和螺孔的接触面清除干净，然后用手轻轻地把螺母拧到螺纹的终止处。
②双头螺柱与螺孔的配合应有足够的坚固性，保证装拆螺母时，双头螺柱不能有任何松动现象。
③双头螺柱的轴心线必须与被联接件的表面垂直。
2）螺母和螺钉的装配方法
①螺母或螺钉与零件贴合的表面应当经过加工，否则容易使联接松动或使螺钉弯曲。
②螺母和螺钉的接触表面之间应保持清洁，螺孔内的脏物应当清理干净。
③装配时，必须对拧紧力矩加以控制。
④装配过程中必须保证工具和零件有活动的余地。

## Slide 127
任务二 工程上常用的机械零部件识别
相关知识
2.轴毂联接
（1）键连接概述
1）松键联接
松键联接依靠键的两侧面传递转矩。松键联接包括平键联接和半圆键联接。
键的端面形状有圆头(A型）、方头(B型）和单圆头(C型）三种。
A型平键，键槽用端铣刀加工,键在槽中固定较好，但槽对轴的应力集中影响较大。
B型平键，键槽用盘铣刀加工,槽对轴的应力集中影响较小，但对于尺寸较大的键，要用紧定螺钉压紧，以防松动。
C型平键，常用于轴的端部联接，轴上键槽常用端铣刀铣通。

## Slide 128
任务二 工程上常用的机械零部件识别
相关知识

## Slide 129
任务二 工程上常用的机械零部件识别
相关知识
导向平键是加长的普通平键，为防止松动，用两个螺钉固定在轴槽中，为装拆方便，在键的中部制有起键螺孔。轮毂上的键槽与键是间隙配合，当轮毂移动时，键起导向作用。
若轴上零件沿轴向移动距离长时，可采用如图5-60所示的滑键联接。滑键固定在轮毂上，随传动零件沿键槽移动。

## Slide 130
任务二 工程上常用的机械零部件识别
相关知识

## Slide 131
任务二 工程上常用的机械零部件识别
相关知识
2）紧键联接。用于紧键联接的键具有一个斜面。由于斜面的楔形影响，使轮毂与轴产生偏心，所以紧键联接的定心精度不高。常用于精度要求不高、转速较低的场合，如农业机械和建筑机械等。紧键联接包括楔键联接和切向键联接。

## Slide 132
任务二 工程上常用的机械零部件识别
相关知识

## Slide 133
任务二 工程上常用的机械零部件识别
相关知识
（2）花键联接
花键联接的特点是：键齿数多，承载能力强；键槽较浅，应力集中小，对轴和毂的强度削弱也小；键齿均布，受力均匀；轴上零件与轴的对中性和导向性好；但加工需要专用设备，成本较高；故它适用于定心精度要求较高、载荷较大的场合。

## Slide 134
任务二 工程上常用的机械零部件识别
相关知识
（3）销联接
作为定位元件，主要用于固定零件之间的相对位置（见图5-66a),也可用于轴与毂的联接或其他零件的联接，以传递不大的载荷（见图5-66b)。

## Slide 135
销按其外形可分为圆柱销、圆锥销及异形销等，这些销都有国家标准。
与圆柱销、圆锥销相配的被联接件孔均需铰光和开通。对于圆柱销联接，需要有微量的过盈量，多次装拆后定位精度会因磨损而降低。
圆锥销联接的销和孔均制有1:50的锥度，装拆方便，多次装拆对定位精度影响较小，故可用于需经常装拆的场合。特殊结构形式的销统称为异形销。
其结构、特点可参照《机械零件设计手册》。
任务二 工程上常用的机械零部件识别
相关知识

## Slide 136
任务二 工程上常用的机械零部件识别
相关知识
3.联轴器和离合器
（1）联轴器
1）联轴器分类
①刚性联轴器
②挠性联轴器
挠性联轴器又分以下三种：无弹性元件的挠性联轴器、非金属弹性元件的挠性联轴器、金属弹性元件的挠性联轴器。
③安全联轴器。
④起动安全联轴器除了具有过载保护作用外，还有将机器电动机的带载起动转变为近似空载起动的作用。

## Slide 137
任务二 工程上常用的机械零部件识别
相关知识
2）常用联轴器的结构和特点
①固定式刚性联轴器
A.套筒联轴器如图5-68所示，将套筒与被联接两轴的轴端分别用键（或销钉）固定联成一体，即成为套筒联轴器。
B.凸缘联轴器如图5-69所示，凸缘联轴器由两个半联轴器及联接螺栓组成。

## Slide 138
任务二 工程上常用的机械零部件识别
相关知识
②可移式刚性联轴器
A.滑块联轴器

## Slide 139
任务二 工程上常用的机械零部件识别
相关知识
B.齿式联轴器。

## Slide 140
任务二 工程上常用的机械零部件识别
相关知识
C.万向联轴器。

## Slide 141
任务二 工程上常用的机械零部件识别
相关知识
③非金属弹性元件联轴器
A.梅花形弹性联轴器。

## Slide 142
任务二 工程上常用的机械零部件识别
相关知识
B.弹性套柱销联轴器。
C.弹性柱销联轴器。

## Slide 143
任务二 工程上常用的机械零部件识别
相关知识
D.滑块联轴器。
E.轮胎联轴器。

## Slide 144
任务二 工程上常用的机械零部件识别
相关知识
③联轴器选用程序
A.选择联轴器品种、型式。
B.联轴器转矩计算。可计算联轴器的计算转矩Tc=KT。
C.初选联轴器型号。可选定相近似的公称转矩Tn,选型时应满足Tn≥Tc。初步选定联轴器型号（规格），从标准中可查得联轴器的许用转速[n]和最大径向尺寸D、轴向尺寸L0，还应满足联轴器转速n≤[n]。
D.根据轴径调整型号。初步选定的联轴器联接尺寸，即轴孔直径d和轴孔长度L,应符合主、从动端轴径的要求，否则还要根据轴径d调整联轴器的规格。
E.选择联接型式。联轴器联接型式的选择取决于主、从动端与轴的联接型式，一般采用键联接，为统一键联接型式及代号，在GB/T3852中规定了七种键槽型式，四种无键联接，用得较多的是A型键。

## Slide 145
任务二 工程上常用的机械零部件识别
相关知识
（2）离合器
离合器在机器运转中可将转动系统随时分离或接合。对离合器的基本要求有：接合平稳，分离迅速而彻底；调节和修理方便；轮廓尺寸小；质量小；耐磨性好和有足够的散热能力；操作方便省力。
常用的离合器类型有：
①按控制方式：手动控制和自动控制。
②按工作原理：机械式；气动式；液压式；电磁式；超越式；离心式；安全离合器。

## Slide 146
任务二 工程上常用的机械零部件识别
相关知识
1）牙嵌离合器

## Slide 147
任务二 工程上常用的机械零部件识别
相关知识
2）摩擦离合器。摩擦离合器可分为单盘式、多盘式和圆锥式三类，这里只简单介绍前两种。
①单盘式摩擦。

## Slide 148
任务二 工程上常用的机械零部件识别
相关知识
②多盘式摩擦离合器。
多盘式摩擦离合器的优点是径向尺寸小而承载能力大，联接平稳，因此适用的载荷范围大，应用较广。
其缺点是盘数多，结构复杂，离合动作缓慢，发热、磨损较严重。

## Slide 149
与牙嵌离合器比较，摩擦离合器的优点是：
①可以在被联接两轴转速相差较大时接合。
②接合和分离的过程较平稳，可以用改变摩擦面上压紧力大小的方法调节从动轴的加速过程。
③过载时的打滑可避免其他零件损坏。由于上述优点，故摩擦离合器应用较广。
其缺点是：
①结构较复杂，成本较高。
②可能产生滑动，不能保证被联接两轴精确地同步转动。
任务二 工程上常用的机械零部件识别
相关知识

## Slide 150
任务二 工程上常用的机械零部件识别
相关知识
3）离心式离合器
其工作原理是：在两个拉伸螺旋弹簧的弹力作用下，主动部分的一对闸块2与从动部分的鼓轮l脱开，当转速达到某一数值时，离心力增加到能克服弹簧拉力时，便使闸块2绕其支点向外摆动与从动鼓轮1压紧，离合器即进入接合状态。当接合面上产生的摩擦力矩足够大时，主、从动轴即一起转动。闭式离心离合器的工作原理与上述相反。在正常工作条件下，闸块与鼓轮表面压紧，转速超过一定数值后，闸块在压缩弹簧作用下与鼓轮脱离，从而脱开联接。

## Slide 151
任务二 工程上常用的机械零部件识别
相关知识
4）电磁离合器
电磁离合器靠线圈的通断电来控制离合器的接合与分离。如在主动与从动件之间放置磁粉（通电前磁粉处于自由状态），则可以加强两者之间的接合力，这样的离合器称为磁粉式电磁离合器 。

## Slide 152
任务二 工程上常用的机械零部件识别
相关知识
5）超越离合器
可实现单向超越（或接合），接合比较平稳，无噪声。有滚柱式超越离合器和棘轮式超越离合器（自行车后轮轴，俗称飞轮） 。

## Slide 153
任务二 工程上常用的机械零部件识别
相关知识
4.弹簧
（1）弹簧的功用
弹簧是一种弹性元件，它可以在载荷作用下产生较大的弹性变形。弹簧在各类机械中应用十分广泛，主要用于：
1)控制机构的运动，如制动器、离合器中的控制弹簧，内燃机气缸的阀门弹簧等。
2)减振和缓冲，如汽车、火车车厢下的减振弹簧，以及各种缓冲器用的弹簧等。
3)储存及输出能量，如钟表弹簧、枪栓弹簧等。
4)测量力的大小，如测力器和弹簧秤中的弹簧等。

## Slide 154
任务二 工程上常用的机械零部件识别
相关知识
（2）弹簧的类型
1）性质不同可分为：压缩弹簧、拉伸弹簧、扭转弹簧和弯曲弹簧。
2）按外形不同可分为：螺旋弹簧、碟形簧、环形簧、涡卷弹簧和板簧。
3）按弹簧的重要性和载荷性质可分为：I类、II类、Ⅲ类。
I类：受变载荷作用次数在106以上的重要弹簧（气门弹簧、制动弹簧）。
II类：受变载荷作用次数在103～105以上或受冲击载荷的弹簧（调速器弹簧、车辆弹簧）。
Ⅲ类：受变载荷作用次数在103以下（静载荷）的弹簧（安全阀弹簧、离合器弹簧）。
螺旋弹簧是用弹簧丝卷绕制成的，由于制造简便，所以应用最广。在一般机械中，最常用的是圆柱螺旋弹簧。

## Slide 155
任务二 工程上常用的机械零部件识别
相关知识

## Slide 156
任务二 工程上常用的机械零部件识别
相关知识
（3）弹簧特性线和刚度表示
弹簧载荷与变形量之间的关系曲线称为弹簧特性线。使弹簧产生单位变形所需要的载荷称为弹簧的刚度，以k表示。
拉、压弹簧：
扭转弹簧：
弹簧特性线呈直线的，其刚度为常数，称为定刚度弹簧；当特性线呈折线或曲线时，其刚度是变化的，称为变刚度弹簧。
(5-24)
(5-23)

## Slide 157
任务二 工程上常用的机械零部件识别
相关知识
（4）螺旋弹簧的结构
1）压缩弹簧弹簧两端的端面圈与邻圈并紧，不参与弹簧变形，只起支承的作用，俗称死圈。每端至少3/4圈，端头厚度≥d/8。

## Slide 158
任务二 工程上常用的机械零部件识别
相关知识
YI型：并紧并磨平（稳定性好）。
YⅡ型：加热卷绕时弹簧丝两端锻扁且与邻圈并紧。
YⅢ型：并紧不磨平。一般：d≤0.5mm可不磨平，d>0.5mm可磨平。
2）拉伸弹簧钩环形式：LI型、LⅡ型、LⅦ型、LⅧ型，如图5-86所示。

## Slide 159
任务二 工程上常用的机械零部件识别
相关知识
（5）弹簧的参数
1）圆柱螺旋弹簧的主要参数
圆柱螺旋弹簧的主要参数（见图5-87)有：
弹簧丝直径d: d增大时，弹簧强度将提高。
弹簧指数C(又称旋绕比）：是一般弹簧圈中径与弹簧丝直径之比， 一般取C=4～16,C值小的弹簧刚度大。

## Slide 160
任务二 工程上常用的机械零部件识别
相关知识
弹簧圈中径D:D=Cd。
内径D1:D1=D-d。
外径D2:D2=D+d。
弹簧节距p。
螺旋升角α。

## Slide 161
任务二 工程上常用的机械零部件识别
相关知识
2）圆柱螺旋弹簧的几何尺寸计算