## Slide 1
项目四 工程常用机构识别
任务一 平面机构的知识储备
任务二 常用机构的识别

## Slide 2
机械基础
学习内容
项目一 工程材料选用
学习目录
1
2
3
4
5
项目二 金属材料加工成型方法分析
项目五 工程常用机械传动方式识别
项目四 工程常用机构识别
项目三 构件基本变行分析

## Slide 3
项目四 工程常用机构识别
项目描述
通过本项目学习绘制平面机构的运动简图、计算机构自由度的方式来掌握平面机构的相关基础知识及掌握平面机构具有确定运动的条件，并通过重点学习工程上常用机构的平面连杆机构、凸轮机构以及螺旋机构的运动规律和基本性质等，为工程上进行简单的机构设计做好准备。
。

## Slide 4
项目四 工程常用机构识别
学习目标
1.了解平面机构运动副的表示方法；
2.掌握平面机构绘制步骤和能够绘制常用机构的运动简图；
3.了解平面机构自由度的计算方法，能够确定机构运动条件；
4.了解平面连杆、凸轮机构的基本常识；
5.掌握铰链四杆机构、平面四杆机构的基本机构形式及应用；
6.掌握凸轮机构的应用条件、从动件的运动规律以及了解工程上凸轮机构及其所用材料；
7.通过完成本项目的学习，使学生能够初步识别出工程上常用的机构类别，逐步提升简单机构设计的能力。

## Slide 5
任务一 平面机构的知识储备
任务目标
1.熟悉平面运动副表示方法；
2.熟悉构件的表示方法；
3.掌握机构运动简图的绘制步骤；
42.能够绘制机构的运动简图；
5.能够计算出个运动机构的自由度；
6.会判断机构是否具备确定的运动。

## Slide 6
机器的种类繁多，其结构、功用各异，但从机器的组成来分析，它们有着共同之处：
①都是人为的实体组合；
②各实体间具有确定的相对运动；
③能实现能量的转换或完成有用的机械功。
同时具备这三个特征的称为机器，仅具备前两个特征的称为机构。
任务一 平面机构的知识储备
相关知识

## Slide 7
任务一 平面机构的知识储备
相关知识
机构就是多个实物通过可动连接实现的组合，能实现预期的机械运动。这种连接不同于焊接、铆接之类的刚性连接，它既要对彼此连接的两构件的运动加以限制，又允许其间产生相对运动。

## Slide 8
任务一 平面机构的知识储备
相关知识
组成机械的各个相对运动的实体称为构件，机械中不可拆的制造单元称为零件。
构件的分类包括：
①机架机构中固定不动的构件，它支承着其他活动构件；
②原动件机构中接受外部给定运动规律的活动构件；
③从动件机构中随原动件运动的活动构件。

## Slide 9
任务一 平面机构的知识储备
相关知识
一、平面机构的概述
1.运动副
两个构件直接接触又能产生一定相对运动的连接称为运动副。运动副也分为平面运动副和空间运动副。两构件通过面接触而组成的运动副称为低副，通过点或线的形式相接触而组成的运动副称为高副。

## Slide 10
任务一 平面机构的知识储备
相关知识
2.平面运动副的表示方法
两构件组成转动副时，转动副的结构及简化画法如图4-5所示，画有斜线的构件代表机架。
两构件组成移动副时，其表示方法如图4-6所示，画有斜线的构件代表机架。

## Slide 11
任务一 平面机构的知识储备
相关知识
3.多个运动副的构件的表示方法

## Slide 12
任务一 平面机构的知识储备
相关知识
某些特殊零件有其习惯表示方法。

## Slide 13
任务一 平面机构的知识储备
相关知识
二、平面机构的运动简图
1.机构运动简图的绘制步骤：
（1）分析机构的组成，确定机架、原动件和从动件。
（2）由原动件开始，依次分析构件间的相对运动形式，确定运动副的类型和数目。
（3）选择适当的视图平面和原动件的位置。
（4）选择适当的比例尺μ=（单位：m/mm或mm/mm)，按照各运动副间的距离和相对位置，以规定的线条和符号绘图。

## Slide 14
任务一 平面机构的知识储备
相关知识

## Slide 15
任务一 平面机构的知识储备
相关知识
2.绘制机构运动简图举例
例4-1绘制图4-1所示内燃机的机构运动简图。
解：（1）分析、确定构件类型。内燃机包括曲柄、凸轮、齿轮等3个机构，其运动平面平行，故可视为一个平面机构，活塞2为原动件，气缸体1、8为机架，连杆2，曲轴3(包含小齿轮4)、大齿轮5（包含凸轮6）、顶杆7为从动件。
（2）确定运动副类型。活塞与气缸体构成移动副，活塞与连杆构成转动副，连杆与曲轴构成转动副，曲轴与机架构成转动副，大齿轮和小齿轮构成齿轮高副，凸轮与气缸体构成转动副，凸轮与顶杆构成平面高副，顶杆与气缸体构成移动副。
（3）选定视图方向。连杆运动平面为视图方向。
（4）选择比例尺，绘制机构运动简图。

## Slide 16
任务一 平面机构的知识储备
相关知识
三、平面机构的自由度计算
1.自由度和约束
1）自由度
作平面运动的构件相对给定参考系所具有的独立运动的数目，称为构件的自由度。
一个作平面运动的自由构件具有3个独立的运动，如图4-13所示的xOy坐标系中，沿x轴和y轴的移动，以及绕任一垂直于xOy平面的轴线A的转动，因此作平面运动的自由度构件有3个自由度。或者说需用三个参数才能确定构件的位置。二个互相独立的构件具有6个自由度（在平面坐标系中用6个参数才能表示清楚它们的位置）。

## Slide 17
任务一 平面机构的知识储备
相关知识
2）约束
当构件与构件用运动副连接后，它们之间的某些相对运动将不能实现，这种对相对运动的限制，称之为约束。
在平面机构中，每引入1个低副，即引入两个约束，构件失去了两个自由度。每引入1个高副，即引入1个约束，构件失去了1个自由度。也就是说，平面低副具有两个约束，保留一个自由度；平面高副引入一个约束，保留了两个自由度。

## Slide 18
任务一 平面机构的知识储备
相关知识
2.机构自由度的计算
设一个平面机构由N个构件组成，其中必取一个构件作机架，则活动构件数为n=N-1。若一个平面机构中有n个活动构件，在未用运动副相联之前，应有3n个自由度。
当用PL个低副和PH个高副连接成机构，则会引入（2PL+1PH）个约束，即减少（2PL+1PH）个自由度。如用F表示机构的自由度数，则计算公式为
F=3n-2PL-PH
机构的原动件数等于机构自由度，是机构具有确定运动的条件。多数时候机构只有1个原动件，这时机构的自由度为1，任何时候机构只有一种状态（一个确定的位置）。

## Slide 19
任务一 平面机构的知识储备
相关知识
3.平面机构具有确定运动的条件
平面机构具有确定运动的条件为：平面机构的自由度大于零，且等于原动件数，即F>0，且F=W。
当W<自由度数F时，机构无确定运动；当W>F时，机构在薄弱处损坏；当W=F=0时，机构不动。
在图4-15所示的机构中，n=4，PL=5，PH=0，则
F=3n-2PL-PH=3×4-2×5-0=2。
为了使该机构有确定的运动，需要两个原动件。
图4-15具有两个自由度的平面机构

## Slide 20
任务一 平面机构的知识储备
相关知识
4.计算平面机构自由度时应注意的事项
1）复合铰链
两个以上的构件在同一处以同轴线的转动副相联，称为复合铰链。采用复合铰链，可以使机构结构紧凑。

## Slide 21
任务一 平面机构的知识储备
相关知识
2）局部自由度
与机构运动无关的构件独立运动，称为局部自由度。
在计算自由度时，局部自由度应略去不计。图4-17所示的凸轮机构中，凸轮l为主动件，滚子绕其轴线的自由转动，不影响从动件2的运动，这种不影响机构输出运动的自由度，即为局部自由度。
在计算该机构的自由度时，可将滚子与从动件看成一个构件，如图4-17(b)所示，以消除局部自由度。局部自由度虽不影响机构的运动关系，但可以减少高副接触处的摩擦和磨损。

## Slide 22
任务一 平面机构的知识储备
相关知识
3）虚约束
（1）两构件在同一轴线上形成多个转动副，如图4-18(a)所示，轮轴1与机架2在A，B两处组成两个转动副，从运动关系看，只有一个转动副起约束作用，计算机构自由度时应按一个转动副计算。
（2）两构件形成多个导路平行或重和的移动副，如图4-18(b)所示，构件1与机架组成了A，B，C3个导路平行的移动副，计算自由度时应只算作一个移动副。
（3）两构件组成多处接触点公法线重合的高副，如图4-18(c)所示，同样应只考虑一处高副，其余为虚约束。

## Slide 23
任务一 平面机构的知识储备
相关知识
例如画破碎机（见图4-19a)的运动简图并计算自由度。
解：1)运动简图。
飞轮5绕机架1上的孔A转动，飞轮上的偏心轴2与连杆3连接在孔B，因此飞轮起曲柄作用。连杆另一端与摇杆4连接于C，移动D位置可以调整破碎机的出口大小。这是一个曲柄摇杆机构。画运动简图，如图4-19b。
2)自由度计算。机构中有3个运动件，4个转动副，自由度为F=3x3-4x2=1。

## Slide 24
任务二 常用机构的识别
任务目标
1.能够判断四杆机构的类型；
2.熟悉常见四杆机构在工程上的典型应用；
3.能够设计简单的平面四杆机构；
4.掌握凸轮机构的工作原理、类型及工程应用；
5.能够设计简单的从动件凸轮工作轮廓；
6.熟悉螺旋机构典型应用。

## Slide 25
任务二 常用机构的识别
相关知识
一、平面连杆机构
1.铰链四杆机构的基本结构及其应用
运动副都是转动副的平面四杆机构称为铰链四杆机构，如图4-20所示。
连架杆中，能绕机架上的转动副作整周转动的构件（如1）称为曲柄，只能在某一角度内绕机架上的转动副摆动的构件（如3）称为摇杆。根据两连架杆是否成为曲柄或摇杆，铰链四杆机构分为曲柄摇杆构、双曲柄机构和双摇杆机构三种形式。

## Slide 26
任务二 常用机构的识别
相关知识
（1）曲柄摇杆机构
在铰链四杆机构的两个连架杆中，若一个连架杆为曲柄，另一个连架杆为摇杆，则该机构称为曲柄摇杆机构（见图4-21)。

## Slide 27
任务二 常用机构的识别
相关知识
曲柄摇杆机构可实现曲柄整周旋转运动与摇杆往复摆动的互相转换。当主动曲柄AB转动时，从动摇杆CD作往复摆动，利用摇杆的延长部分实现刮水动作。在曲柄摇杆机构中，也可以以摇杆为主动件，曲柄为从动件，将主动摇杆的往复摆动转化为从动曲柄的整行星动。

## Slide 28
任务二 常用机构的识别
相关知识
(2)双曲柄机构
两个连架杆都是曲柄的铰链四杆机构称为双曲柄机构。通常主动曲柄等速转动时，从动曲柄作变速转动。如图4-23所示的惯性筛机构，其中机构ABCD是双曲柄机构。当主动曲l作等速转动时，利用从动曲柄3的变速转动，通过构件5使筛子6作变速往复的直线运动，达到筛分物料的目的。

## Slide 29
任务二 常用机构的识别
相关知识
在双曲柄机构中，如果对边两构件长度分别相等，则称为平行双曲柄机构或平行四边形机构。
当两曲柄转向相同时，它们的角速度始终相等，连杆也始终与机加平行，称为正平行双曲柄机构。当两曲柄转向相反时，它们的角速度不等，称为反平行双曲柄机构。

## Slide 30
任务二 常用机构的识别
相关知识
（3）双摇杆机构
两连架杆均为摇杆的铰链四杆机构，称为双摇杆机构。常用于操纵机构、仪表机构等。
在双摇杆机构中，若两摇杆长度相等，称为等腰梯形机构。等腰梯形机构的运动特性是两摇杆摆角不相等。

## Slide 31
任务二 常用机构的识别
相关知识
（4）铰链四杆机构类型的判别
铰链四杆机构中，如果最短杆与最长杆长度之和小于或等于其余两杆长度之和，则：
1)取与最短杆相邻的杆作机架时，该机构为曲柄摇杆机构（见图4-27a)。
2)取最短杆为机架时，该机构为双曲柄机构（见图4-27b)。
3)取与最短杆相对的杆为机架时，该机构为双摇杆机构（见图4-27c)。

## Slide 32
任务二 常用机构的识别
相关知识
2.含有移动副的四杆机构
凡含有移动副的四杆机构，称为滑块四杆机构，简称滑块机构。
（1）曲柄滑块机构

## Slide 33
任务二 常用机构的识别
相关知识
曲柄滑块机构的用途很广

## Slide 34
任务二 常用机构的识别
相关知识
（2）曲柄导杆机构
导杆机构在对心曲柄滑块机构中，如图4-31(a)所示，如果以构件1作为机架，构件2和构件4为连架杆，其中构件2和4可以分别绕B，A点作整周运动，视为曲柄；滑块3一方面与构件4一同绕A点转动，另一方面与构件4之间作往复移动。由于构件4充当了滑块3的导路，因此称为导杆。由曲柄、导杆、滑块和机架组成的机构，称为曲柄导杆机构。
由于导杆能作整周转动，因此称为转动导杆机构，此时机架长度小于曲柄长度。

## Slide 35
任务二 常用机构的识别
相关知识
若取机架长度大于曲柄长度，导杆4只能作往复摆动，形成摆动导杆机构，如图4-31(b)所示。图4-31(a)所示的这种机构常与其他构件组合，用于简易创床、插床以及同转泵、转动式发动机等机械中，如图4-32所示。

## Slide 36
任务二 常用机构的识别
相关知识
（3）摇块机构
如图4-33a所示，曲柄滑块机构中，如取原连杆构件为机架，原曲柄构件作整周运动时，原导路构件（图中为构件2)就摆动，则滑块成了绕机架上C点作往复摆动的摇块，故称为摇块机构。

## Slide 37
任务二 常用机构的识别
相关知识
（4）定块机构
如图4-34a所示，曲柄滑块机构中，如取滑块3为机架，即得定块机构。

## Slide 38
任务二 常用机构的识别
相关知识
3.平面四杆机构的基本性质
（1）急回特性
当主动件等速转动时，作往复运动的从动件在返回行程中的平均速度大于工作行程的平均速度的特性，称为急回特性。

## Slide 39
任务二 常用机构的识别
相关知识
2.压力角和传动角
在设计平面四杆机构时，不仅应使其实现预期的运动，而且应运转轻便、效率高，即具有良好的传力性能。
1）曲柄摇杆机构最小传动角γmin位置
在曲柄摇杆机构中，曲柄为原动件，摇杆为从动件时，γmin可能出现在曲柄与机架共线的两个位置之一（摇杆与连杆的夹角），可通过计算或作图械取此两位置的传动角（γ1，γ2），其中的小值即为γmin，如图4-37所示。

## Slide 40
任务二 常用机构的识别
相关知识
2）曲柄滑块机构最小传动角γmin位置
在曲柄滑块机构中，曲柄为原动件、滑块为从动件时，当曲柄与滑块的导路相垂直时，压力角最大（传动角最小）。但对于偏置式曲柄滑块机构，最小传动角γmin出现在曲柄位于偏置方向相反一侧的位置（曲柄与连杆的夹角），如图4-38所示。
图4-38偏置曲柄滑块的最小传动角

## Slide 41
任务二 常用机构的识别
相关知识
3）导杆机构最小传动角γmin位置
对于以曲柄为主动件的摆动导杆机构和转动导杆机构，在不考虑摩擦时，由于滑块对导杆的作用力总与导杆垂直，而导杆上力的作用点的线速度方向总与作用力同向，因此压力角恒等于0°传动角恒等于90°，如图4-39(a)所示，所以导杆机构的传动性能很好。
若以导杆为原动件，则其压力角在0°~90°之间变化，如图4-39(b)所示，传动角也在0°~90°之间变化，γmin等于0°出现在导杆的极限位置。

## Slide 42
任务二 常用机构的识别
相关知识
3.死点位置
在图4-40所示的曲柄摇杆机构中，若摇杆为主动件，当摇杆处于两极限位置时，从动曲柄与连杆共线，主动摇杆通过连杆传给从动曲柄的作用力通过曲柄的转动中心， 此时曲柄的压力角α=90°，传动角γ=0°，因此无法推动曲柄转动，机构的这个位置称为死点位置。死点就是机构从动件无法运动的现象。

## Slide 43
任务二 常用机构的识别
相关知识
平面四杆机构是否存在死点位置，取决于从动件是否与连杆共线且哪个构件作为主动件。对于曲柄摇杆机构和曲柄滑块机构，只有当曲柄为从动件且从动件连杆共线时才具有死点位置。

## Slide 44
任务二 常用机构的识别
相关知识
在工程上，有时也需利用机构的死点位置来进行工作。例如，飞机的起落架、折叠式家具和夹具等机构，如图4-42和4-43所示。

## Slide 45
任务二 常用机构的识别
相关知识
二、凸轮机构
1.凸轮机构的应用和类型
（1）凸轮机构的特点和应用
凸轮机构是一种转换运动形式的机构，它可以将主动件连续的转动转变为从动件连续的或间歇的往复移动或摆动。

## Slide 46
任务二 常用机构的识别
相关知识
凸轮机构的特点是：结构简单、设计较方便，利用不同的凸轮廓线可以使从动件准确地实现各种预定的运动规律，故在机械自动化工程中应用广泛。但凸轮与从动件为高副接触，因此，接触应力大，易磨损。

## Slide 47
任务一 平面机构的知识储备
相关知识
2）凸轮机构的类型
1）按凸轮的形状和运动形式分类
①盘形回转凸轮。凸轮绕固定轴旋转，其向径（曲线上各点到回转中心的距离）在发生变化，是凸轮的基本型式，如图4-45的凸轮l。
②平行移动凸轮。这种凸轮外形通常呈平板状，如图4-46所示，可以看作回转中心位于无穷远处的盘形凸轮。它相对于机架作直线往复移动。
③圆柱回转凸轮。凸轮是一个具有曲线凹槽的圆柱形构件。它可以看成是将移动凸轮卷成圆柱体演化而成的，如图4-47所示的自动车床进刀机构中的凸轮1。

## Slide 48
任务二 常用机构的识别
相关知识
2）按从动件的结构形式分类
①尖顶从动件。如图4-48(a，d)所示 。
②滚子从动件。如图4-48(b，e)所示。
③平底从动件。如图4-48(c，f)所示。

## Slide 49
任务二 常用机构的识别
相关知识
2.从动件常用的运动规律
（1）凸轮机构工作过程

## Slide 50
任务二 常用机构的识别
相关知识
按照从动件在一个循环中是否需要停歇及停在何处等，可将凸轮机构从动件的位移曲线分成如下4种类型：升—停—回—停型、升—回—停型、升—停—回型、升—回型，如图4-50所示。

## Slide 51
任务二 常用机构的识别
相关知识
（2）常用从动件常用运动规律
①等速运动规律
特点：从动件在推程或回程的速度为常数。
从动件在推程中的运动方程为

## Slide 52
任务二 常用机构的识别
相关知识
从动件的运动如图4-51所示，在行程的开始和终止两位置由于速度突然改变，其瞬时加速度趋于无穷大，因而产生无穷大的惯性力，致使机构发生强烈刚性冲击。
等速运动规律只适用于低速的凸轮机构。

## Slide 53
任务二 常用机构的识别
相关知识
②等加速等减速运动规律
这种运动规律的特点是：从动件在前半行程作等加速运动，在后半行程作等减速运动，其加速度的绝对值相等。当初速度为零时，从动件在推程中的运动方程为：
适用于中低速的凸轮机构。

## Slide 54
任务二 常用机构的识别
相关知识
③余弦加速度运动规律
从动件做简谐运动，所引起的惯性力也是有限值，由此产生的冲击称柔性冲击。这种运动规律适用于中速的凸轮机构。
④正弦加速度运动规律
这种规律没有加速度突变，则既不存在刚性冲击，又不存在柔性冲击，适用于高速轻载的场合。

## Slide 55
任务二 常用机构的识别
相关知识
3.凸轮的结构与材料
凸轮的结构形式及与轴的固定方式有整体式（见图4-53a)、键联接式（见图4-53b)、销联接式（见图4-53c)、弹性开口锥套螺母联接式（见图4-53d，多用于凸轮与轴的角度需要经常调整的场合）等。

## Slide 56
任务二 常用机构的识别
相关知识
三、螺旋机构简介
1.螺旋机构的组成和工作原理
有螺旋副联结的机构称为螺旋机构，用来传递运动和动力。
有时也可以使螺母不动，螺杆在旋转时轴向移动。
按螺旋副摩擦性质不同，螺旋机构可分为滑动螺旋机构和滚动螺旋机构。
2.滑动螺旋机构的特点
滑动螺旋机构具有结构简单、工作连续、传动精度高、易于实现自锁等优点，在工程中应用广泛。但由于螺旋副之间是滑动摩擦，工作时磨损大、效率低，不能用于传递大功率动力。

## Slide 57
任务二 常用机构的识别
相关知识
3.把旋转运动转化为直线运动
（1）单螺旋副传动机构单螺旋副传动机构常用来传递动力，可以制成螺杆同时旋转和轴向移动，而螺母固定不动的增力机构，如图4-55所示的螺旋千斤顶和压力机；也可以制成螺杆旋转、螺母轴向移动的传力机构，如图4-56所示的是车床丝杠进给机构等等。

## Slide 58
任务二 常用机构的识别
相关知识
（2）双螺旋副传动机构这种机构中有两个螺旋副，常用来传递运动。当两螺旋副的旋向相同时，两螺母的运动位移变化很慢，称为差动螺旋机构，如图4-57所示。
如图4-58所示的镗刀微调机构，就是差动螺旋机构的一种应用。
当两螺旋副的旋向相反时，两螺母的运动位移变化很快，称为复式螺旋机构，如图4-59所示的螺旋拉紧装置。

## Slide 59
任务二 常用机构的识别
相关知识
4.把直线运动转化为旋转运动
当螺旋副的导程角较大时，其反行程不能自锁，能实现将移动变为转动。图4-60所示的手压螺丝刀是将螺母的直线移动转化为螺杆旋转运动的应用例子。

## Slide 60
任务二 常用机构的识别
相关知识
5.滚动螺旋机构
滚动螺旋机构是把旋转运动转化为直线运动应用得非常广泛的一种传动装置，它由于在螺杆与螺母的螺纹滚道间装上滚动体（常为滚珠，也有少数用滚子），因而提高了螺旋机构的传动效率，如图4-61所示。当螺杆或螺母转动时，滚动体在螺纹滚道内滚动，摩擦状态为滚动摩擦。其摩擦损失比滑动螺旋机构小，故传动效率也比滑动螺旋机构高。