## Slide 1: 模块一：空调系统检测与维修
汽车车身电子技术

## Slide 2
03
任务3：手动空调不制冷故障诊断

## Slide 3: 任务3：手动空调不制冷故障诊断
任务3.1：确认故障现象
请操作实训车辆的空调系统，观察故障现象并记录。

## Slide 4: 任务3：手动空调不制冷故障诊断
空调系统控制电路原理
1-空调开关；
2-压缩机泄压阀；
3-散热器风扇；
4-空调三功能开关；
5-冷却液温度传感器；
6-散热器风扇热敏开关；
7-蒸发器温度传感器；
8-鼓风机；
9-发动机控制单元；
10-电磁离合器

## Slide 5: 任务3：手动空调不制冷故障诊断
空调系统控制电路原理
1-空调开关；
2-压缩机泄压阀；
3-散热器风扇；
4-空调三功能开关；
5-冷却液温度传感器；
6-散热器风扇热敏开关；
7-蒸发器温度传感器；
8-鼓风机；
9-发动机控制单元；
10-电磁离合器

## Slide 6: 任务3：手动空调不制冷故障诊断
任务3.2：分析可能的故障原因
1. 蒸发器温度传感器G153

## Slide 7: 任务3：手动空调不制冷故障诊断
任务3.2：分析可能的故障原因
2.三档压力开关
位置：位于压缩机和冷凝器之间。
高压侧压力≥3.2MPa 第一对触点断开 压缩机停转 高压保护
高压侧压力≤0.22MPa 第一对触点断开 压缩机停转 低压保护
0.22MPa≤高压侧压力≤3.2MPa 第一对触点接通 压缩机运转
高压侧压力≥1.6MPa 第二对触点接通 冷却风扇高速旋转

## Slide 8: 任务3：手动空调不制冷故障诊断
任务3.2：分析可能的故障原因
3.F129
高压开关控制冷却风扇V7的二档：<1.25MPa，断开二档；
> 1.6 MPa，接通二档。
低压开关控制压缩机电磁离合器 <0.12MPa， 断开；
>0.18MPa， 接通；
<1.45MPa， 接通；
>3.0MPa， 断开；
0.12（0.18）~3.0（1.45）Mpa, 接通。

## Slide 9: 任务3：手动空调不制冷故障诊断
任务3.2：分析可能的故障原因
4.高压传感器
安装在高压侧，取代三功能开关。
记录制冷剂压力并转化成电信号，不仅仅在临界压力下起作用，适应性更强，风扇换档更平顺。
传感器的感应部件是硅晶体，用于压力的不同，硅晶体的变形也或多或少，这导致了电阻的不同，所以通过微处理器传出的信号脉宽也不同，通过脉宽可以判断出系统的压力大小，同时可以知道空调系统的负荷的大小。

## Slide 10: 任务3：手动空调不制冷故障诊断
任务3.2：分析可能的故障原因
4.高压传感器

## Slide 11: 任务3：手动空调不制冷故障诊断
任务3.2：分析可能的故障原因
4.高压传感器
高压传感器的微处理器在压力较低时输出的脉宽也较窄。
脉宽信号产生的频率为50Hz/s。
相当于整个周期为20ms（=100%）。
当压力低至0.14Mpa（1.4巴）时，脉宽为2.6ms，相当于脉冲周期的13% 。

## Slide 12: 任务3：手动空调不制冷故障诊断
任务3.2：分析可能的故障原因
4.高压传感器

## Slide 13: 任务3：手动空调不制冷故障诊断
任务3.2：分析可能的故障原因
4.高压传感器
脉宽增量与压力增量成正比。
在3.7Mpa（37巴）高压下，脉宽为18ms，占整个脉冲周期的90% 。

## Slide 14: 任务3：手动空调不制冷故障诊断
任务3.2：分析可能的故障原因
5.压缩机电磁离合器

## Slide 15: 任务3：手动空调不制冷故障诊断
任务3.2：分析可能的故障原因
6.外部调节阀N280
7活塞斜盘式压缩机用于压缩制冷剂
该压缩机的其他特点：
排量可变以适应制冷容量的要求
中空活塞
皮带轮驱动机构带有一体式过载保护,没有电磁离合器
外部调节阀N280，用于压缩机内压力状况的自适应控制.

## Slide 16: 任务3：手动空调不制冷故障诊断
任务3.2：分析可能的故障原因
6.外部调节阀N280安装位置和作用
该电磁调节阀安装在压缩机中并用一个弹簧锁止垫圈固定。
它是压缩机内低压、高压与曲轴箱压力之间的接口，并且是免离合操作的先决条件。通过控制这几种压力对斜盘进行调节。
脉冲宽度调制电压信号驱动该调节阀中的一个挺杆。电压作用的持续时间决定了调整量。

## Slide 17: 任务3：手动空调不制冷故障诊断
任务3.3：测量和诊断
1.识读手动空调电路原理图

## Slide 18: 任务3：手动空调不制冷故障诊断
任务3.3：测量和诊断
2.捷达轿车空调系统故障的测量和诊断

## Slide 19: 任务3：手动空调不制冷故障诊断
任务3.3：测量和诊断
2.捷达轿车空调系统故障的测量和诊断

## Slide 20: 子模块三：空调系统常见故障诊断 空调系统故障检修
1.不制冷故障
故障现象：打开空调开关，各出风口正常出风，但不是凉风。把温度调节开关打到最冷，
仍然不出凉风。

## Slide 21: 子模块三：空调系统常见故障诊断
2.制冷不足故障
故障现象：打开空调开关，各出风口能出凉风，但凉度不够。把温度调节滑键（或开关） 打到最冷，出风凉度仍不够。

## Slide 22: 子模块三：空调系统常见故障诊断
3.无暖风或暖风不足
故障现象：鼓风机工作正常，发动机冷却液温度上升后，无暖风。

## Slide 23: 车身电子技术