## Slide 1: 模块二 电动车窗和中央门锁检测与维修
《汽车车身电子技术》

## Slide 2: 任务4：电动车窗升降器功能失效故障诊断与排除
确认故障现象
分析不同车型电动车窗电路图
应用诊断仪和示波器进行诊断和测量
排除和修复故障
04

## Slide 3: 任务4.1 确认故障现象
确认故障现象，并完成下表
位置 | 上升 | 下降
左前电动车窗 | □自动升 □手动升 □不动作 | □自动降 □手动降 □不动作
右前电动车窗（驾驶员侧开关） | □自动升 □手动升 □不动作 | □自动降 □手动降 □不动作
右前电动车窗（副驾驶员侧开关） | □自动升 □手动升 □不动作 | □自动降 □手动降 □不动作
左后电动车窗（驾驶员侧开关） | □自动升 □手动升 □不动作 | □自动降 □手动降 □不动作
左后电动车窗（副驾驶员侧开关） | □自动升 □手动升 □不动作 | □自动降 □手动降 □不动作
右后电动车窗（副驾驶员侧开关） | □自动升 □手动升 □不动作 | □自动降 □手动降 □不动作
右后电动车窗（副驾驶员侧开关） | □自动升 □手动升 □不动作 | □自动降 □手动降 □不动作

## Slide 4: 任务4.2 分析不同车型电动车窗电路图
捷达电路图

## Slide 5: 任务4.2 分析不同车型电动车窗电路图
卡罗拉电动车窗电路识图

## Slide 6: 任务4.2 分析不同车型电动车窗电路图
速腾电动车窗电路分析

## Slide 7: 任务4.2 分析不同车型电动车窗电路图
迈腾电动车窗电路分析

## Slide 8: 任务4.2 分析不同车型电动车窗电路图
红旗车电动车窗电路识图

## Slide 9: 任务4.3 应用诊断仪和示波器进行诊断和测量
红旗车电动车窗电路识图

## Slide 10: 任务4.3 应用诊断仪和示波器进行诊断和测量
开关原理
A
D
μ
C
RAM
ROM
上拉
+ 12 V 矩形信号
车门控制单元

## Slide 11: 任务4.3 应用诊断仪和示波器进行诊断和测量
开关状态-未操作
项目 | 空档
电阻值（常温） | 无穷大
电压值 | 12V方波
数据流
波形
开关电阻值

## Slide 12: 任务4.3 应用诊断仪和示波器进行诊断和测量
开关状态-手动上升
数据流
波形
开关电阻值
项目 | 手动上升档
电阻值（常温） | ≈820Ω
电压值 | 5.2V方波

## Slide 13: 任务4.3 应用诊断仪和示波器进行诊断和测量
开关状态-自动上升
数据流
波形
开关电阻值
项目 | 自动上升档
电阻值（常温） | ≈270Ω
电压值 | 2.2V方波

## Slide 14: 任务4.3 应用诊断仪和示波器进行诊断和测量
开关状态-手动下降
数据流
波形
开关电阻值
项目 | 手动下降档
电阻值（常温） | ≈100Ω
电压值 | 1.2V方波

## Slide 15: 任务4.3 应用诊断仪和示波器进行诊断和测量
开关状态-自动下降
数据流
波形
开关电阻值
项目 | 自动下降档
电阻值（常温） | ≈0Ω
电压值 | 0V

## Slide 16: 任务4.3 应用诊断仪和示波器进行诊断和测量
开关状态-五个档位数据
项目 | 未操作档 | 手动上升档 | 自动上升档 | 手动下降档 | 自动下降档
电阻值（常温） | 无穷大 | ≈820Ω | ≈270Ω | ≈100Ω | ≈0Ω
电压值 | 12V方波 | 5.2V方波 | 2.2V方波 | 1.2V方波 | 0V

## Slide 17: 任务4.3 应用诊断仪和示波器进行诊断和测量
分析电动车窗电机工作原理

## Slide 18: 《汽车车身电子技术》