## Slide 1: 模块五 驾驶员辅助系统应用
汽车车身电子技术

## Slide 2
01
任务1：自适应巡航系统使用和校准

## Slide 3: 任务1.1：自适应巡航系统的使用
定速巡航功能
定速巡航系统控制开关

## Slide 4: 任务1.1：自适应巡航系统的使用
定速巡航功能
定速巡航系统开关按键
增加巡航车速按键
降低巡航车速按键

## Slide 5: 任务1.1：自适应巡航系统的使用
定速巡航功能
控制巡航系统原理方框图

## Slide 6: 任务1.1：自适应巡航系统的使用
自适应巡航功能
自适应巡航控制开关

## Slide 7: 任务1.1：自适应巡航系统的使用
自适应巡航功能
毫米波雷达

## Slide 8: 任务1.1：自适应巡航系统的使用
自适应巡航功能
定速巡航系统控制开关

## Slide 9: 任务1.1：自适应巡航系统的使用
自适应巡航功能
车辆驶入弯道和驶出较长的弯道
雷达传感器检测不到的狭窄机动车

## Slide 10: 任务1.1：自适应巡航系统的使用
自适应巡航功能
红旗E-HS3自适应巡航功能开启
红旗E-HS3自适应巡航设置

## Slide 11: 任务1.1：自适应巡航系统的使用
自适应巡航功能
红旗E-HS3自适应巡航调节车速
红旗E-HS3自适应巡航设定随车距离

## Slide 12: 任务1.1：自适应巡航系统的使用
自适应巡航功能
红旗E-HS3自适应巡航设定车速时组合仪表显示图 1-设定的巡航车速；2-ACC指示灯；3-设定的随车距离

## Slide 13: 任务1.2：自适应巡航系统的校准
ACC校准工具
四轮定位仪VAG 1995K
基础校准架VAS 6430/1
激光发射器和校准目标盘VAS 6430/2
诊断仪VAS5051B/5052/5052A（版本16.01以上）

## Slide 14: 任务1.2：自适应巡航系统的校准
ACC校准前提条件
（1）ACC校准必须在车辆四轮定位参数调整正确的情况下才能进行。
（2）ACC传感器的机械调整，在以下情况发生后必须进行：
①四轮定位调整。
②ACC传感器拆装或更换。
③ACC传感器固定支架拆装或更换。
④车辆前部拆装或损坏。

## Slide 15: 任务1.2：自适应巡航系统的校准
ACC校准注意事项
ACC传感器机械调整前必须注意以下事项：
（1）车辆悬挂及转向情况状态正常，无损坏,。
（2）同一车轴上轮胎花纹深度相差不超过2毫米。
（3）车辆处于整备质量状态：
①轮胎气压符合规定。
②车辆空载。
③油箱必须加满。
④风窗清洗液、冷却液、制动液必须加满。
⑤备胎及随车工具安装到位。
（4）松开转角盘和后滑板锁销，使其处于自由状态。