## Slide 1: 模块四：安全气囊检测与维修
汽车电子技术

## Slide 2
01
任务1：被动安全系统认识

## Slide 3: 任务1：被动安全系统认识
**主动安全系统与被动安全系统认识
凡是能尽量阻止事故发生的安全装置都属于主动安全系统，车辆上有哪些主动安全系统？
防抱死制动系统－ ABS
驱动防侧滑调节系统－ ASR
电子稳定性调节系统－ ESP
电子制动力分配系统－ EBV
自适应巡航控制系统－ ACC
电子差速器锁止系统－ EDS
灯光系统
空调系统
…………
1.主动安全系统构成

## Slide 4: 任务1：被动安全系统认识
安全气囊系统
安全带系统（安全带预紧器、安全带限力器等）
座椅设计，可能带主动式头枕
儿童约束系统
蓄电池断开装置（仅用于蓄电池装在车内/行李箱的车辆）
敞篷车的翻车保护装置
2.被动安全系统构成

## Slide 5: 任务1：被动安全系统认识
凡是能尽量阻止事故发生的安全装置都属于被动安全系统，车上有哪些被动安全系统？
安全气囊系统
安全带系统（安全带预紧器、安全带限力器等）
座椅设计，可能带主动式头枕
儿童约束系统
蓄电池断开装置（仅用于蓄电池装在车内/行李箱的车辆）
敞篷车的翻车保护装置
车顶和前后及侧面部位变形区域的抗变形乘员区

## Slide 6: 任务1：被动安全系统认识
请找到实训被动安全部件位置，并贴上标签，并解释其功能？

## Slide 7: 任务1：被动安全系统认识
3.安全气囊系统功用与分类
安全气囊SRS（ Supplemental Restraint System ）也称辅助乘员保护系统。它是一种当汽车遭到冲撞而急剧减速时能很快膨胀的缓冲垫，通常它与座椅安全带配合使用，可以为乘员提供十分有效的防撞保护。
安全气囊功用

## Slide 8: 任务1：被动安全系统认识
安全气囊类型
按气囊大小
保护全身的安全气囊
保护整个上身的大型安全气囊
保护面部的小型安全气囊
按保护对象
驾驶员防撞安全气囊
前排乘员防撞安全气囊
后排乘员防撞安全气囊
侧面防撞安全气囊
帘式安全气囊

## Slide 9: 任务1：被动安全系统认识
欧式安全气囊 ：驾驶员安全气囊约 35 升， 副驾驶员安全气囊约 65 升
安全气囊实际大小：驾驶员安全气囊约 60-80 升
副驾驶员安全气囊约 120-150 升
侧面安全气囊 ：驾驶员和副驾驶员侧约 12 升
头部安全气囊 ：驾驶员和副驾驶员侧约 18-32 升
安全气囊体积
视汽车和气体发生器而定，固体燃料量在 1 和 350g 左右之间。每克固体燃料块的产气量约为 0.6 升。

## Slide 10
任务1：被动安全系统认识
4.碰撞标准
NHTSA
IIHS
JNCAP
ENCAP
CNCAP
NCAP的全称为（New Car Assessment Program），即新车碰撞测试。最早出现在美国。
！！！请说明不同标准的特点与区别

## Slide 11
任务1：被动安全系统认识
NHTSA
美国高速公路安全协会（NHTSA）是美国政府部门汽车安全的最高主管机关，作为美国政府部门车辆监管的权威性机构，其评分标准经过美国国会同意才制定。
100%正面碰撞 速度为56Km/h
62km/h的速度，从27°的角度冲向车身的驾驶员一侧

## Slide 12
任务1：被动安全系统认识
柱状测试项目 速度为32Km/h
75°的角度撞击
翻滚试验

## Slide 13
任务1：被动安全系统认识
IIHS
美国公路安全保险协会（Insurance Institute for Highway Safety）也是世界安全标准的重要组成部分。

## Slide 14
任务1：被动安全系统认识
金属板以一定的角度和速度撞击车顶
测量车顶凹陷程度

## Slide 15
任务1：被动安全系统认识
JNCAP
J-NCAP是由国家出资，国土交通省委托NASVA(独立行政法人自动车事故対策机构)来进行的，它与1995年开始进行正面评价，1999年开展侧面安全评价，试验结果每年春天进行公布。

## Slide 16
任务1：被动安全系统认识
J-NCAP重视儿童的安全保护
刹车距离测试是J-NCAP独有的项目

## Slide 17: 任务1：被动安全系统认识
ENCAP
汽车界最具权威的安全认证机构，创始于1997年，由欧洲七个政府组织组成。

## Slide 18: 任务1：被动安全系统认识
Euro NCAP只有40%重叠的可变性壁障碰撞，100%重叠碰撞被取消

## Slide 19: 任务1：被动安全系统认识
CNCAP
中国汽车技术研究中心在深入研究和分析国外NCAP的基础上，结合中国的汽车标准法规、道路交通实际情况和车型特征，并进行广泛的国内外技术交流和实际试验确定了C-NCAP的试验和评分规则。

## Slide 20: 任务1：被动安全系统认识
总 结

## Slide 21: 任务1：被动安全系统认识
5.安全带预紧器
安全带有哪些作用？
安全带织带，卷收器，预紧器

## Slide 22: 任务1：被动安全系统认识
机械触发的安全带预紧器
点火
预紧
拉索式 1

## Slide 23: 任务1：被动安全系统认识
滚珠式（机械或电动式）

## Slide 24: 任务1：被动安全系统认识
3.安全带限力器
搭环状扭力限制器

## Slide 25: 任务1：被动安全系统认识
扭力限制器

## Slide 26: 任务1：被动安全系统认识
4.主动式头枕
观看视频说明主动式头枕的作用？

## Slide 27: 任务1：被动安全系统认识
6.儿童座椅
观看视频，说出采用儿童座椅的原因有哪些？

## Slide 28: 任务1：被动安全系统认识
ISOFIX儿童安全座椅
!!! 副驾驶员座椅上使用儿童座椅,副驾驶员安全气囊须关闭

## Slide 29: 任务1：被动安全系统认识
Top Tether（儿童座椅固定装置）
后排椅背面用于上部固定带的固定环

## Slide 30: 任务1：被动安全系统认识
7.蓄电池断开装置装置