## Slide 1: 模块四：安全气囊检测与维修
汽车电子技术

## Slide 2
02
任务2：事故车安全系统部件更换

## Slide 3: 任务2：事故车安全系统部件更换
观看视频，你认为安全气囊由那几部分组成？并说明其作用

## Slide 4: 任务2：事故车安全系统部件更换
气囊组件
安全气囊系统保险机构与线束
安全气囊控制单元与报警灯
传感器
1.安全气囊系统组成

## Slide 5: 任务2：事故车安全系统部件更换
（1）气囊组件
由气体发生器、点火器、气囊、饰盖和底板等组成。
Notes: 气囊组件：驾驶员侧的气囊多采用尼龙布涂氯丁橡胶或有机硅制成。橡胶涂层起密封和保护作用，气囊背面有2个泄气孔。乘客侧气囊没有涂层，靠尼龙布本身的孔隙泄气。

## Slide 6: 任务2：事故车安全系统部件更换
位置：点火器安装在气体发生器内部中央位置。
工作过程：当SRS ECU发出点火指令时，电热丝电路接通，电热丝迅速红热引爆引药，引爆炸药瞬间爆炸产生热量，药筒内温度和压力急剧升高并冲破药筒，使充气剂受热分解释放氮气充入气囊。
1-引爆炸药；2-药筒；3-引药；4-电热丝；5-陶瓷片；6-永久磁铁；
7-引出导线；8-绝缘套管；9-绝缘垫片；10-电极；11-电热头；12-药托

## Slide 7: 任务2：事故车安全系统部件更换
（2）安全气囊控制单元与报警灯
安全气囊控制单元
安全气囊指示灯

## Slide 8: 任务2：事故车安全系统部件更换
（3）碰撞传感器

## Slide 9: 任务2：事故车安全系统部件更换
（4）安全气囊系统保险机构与线束
带短路桥的插头
短路桥
插塞接头

## Slide 10: 任务2：事故车安全系统部件更换
螺旋弹簧

## Slide 11: 任务2：事故车安全系统部件更换
气体发生器
气体发生器有哪些类别？
2.气体发生器结构与原理
作用：用于在点火器引爆点火剂时，产生气体向气囊充气，使气囊膨开。

## Slide 12: 任务2：事故车安全系统部件更换
驾驶员安全气囊（盆状气体发生器）
盆状气体发生器因其盆状结构而得名。该气体发生器由含有少量（约 8g）黑火药（硝化纤维素）的引爆管点燃。点燃时并不会发生爆炸，而是按照精确设定将固体燃料（爆燃）燃尽。在旧款的安全气囊模块中使用药片形式的叠氮化钠（NaN³）作为固体燃料。
Notes: 体燃料的平均用量： 驾驶员安全气囊 150g 副驾驶员安全气囊 350g
通过金属过滤器可将温度高达 2200°C 的氧化氮冷却至 160°左右。除此之外，它还能挡住燃烧残渣。
在新款的安全气囊模块上则使用不含叠氮化钠的固体燃料，因此具有以下优点：
  燃烧温度较低 (1600°C，冷却后约为 80°C）
  因此可以使距安全气囊的最小距离从 250mm 缩短为 150mm。

## Slide 13
固体燃料的平均用量：
驾驶员安全气囊 150g
副驾驶员安全气囊 350g
通过金属过滤器可将温度高达 2200°C 的氧化氮冷却至 160°左右。除此之外，它还能挡住燃烧残渣。
在新款的安全气囊模块上则使用不含叠氮化钠的固体燃料，因此具有以下优点：
  燃烧温度较低 (1600°C，冷却后约为 80°C）
  因此可以使距安全气囊的最小距离从 250mm 缩短为 150mm。
多孔金属过滤器
固体燃料
桥式点火器 及引爆管
金属外壳
任务2：事故车安全系统部件更换

## Slide 14: 任务2：事故车安全系统部件更换
盆状气体发生器（一级式－固体燃料）
一级式－固体燃料

## Slide 15: 任务2：事故车安全系统部件更换
二级式－固体燃料
盆状气体发生器（二级式－固体燃料）

## Slide 16: 任务2：事故车安全系统部件更换
第 2 级的点火元件
第 2 级的产气药
多孔金属过滤器
密封膜
出气口
第 1 级的产气药
第 1 级的点火元件
双级气体发生器的识别标记：每个点火回路均有一个插头，这些插头均有装配编码，因此不能互换。

## Slide 17: 任务2：事故车安全系统部件更换
压力变化曲线显示了安全气囊展开时内部压力的释放过程。
双级安全气囊可以根据事故的严重程度延迟或不延迟触发。不同汽车的延迟时差可在5ms和50ms之间波动。
Notes: 气囊中的气压也会根据两次点火的延迟时差发生变化。这样可在安全气囊膨胀时减小乘员受力大小。
每次都必须点燃两级！以便能够防止触发安全气囊之后还有一个产气药处在激活状态。

## Slide 18: 任务2：事故车安全系统部件更换
二级式－固体燃料
盆状气体发生器（二级式－固体燃料）

## Slide 19: 任务2：事故车安全系统部件更换
副驾驶员安全气囊（管式气体发生器）
一级式－固体燃料
Notes: 副驾驶员安全气囊有一个管状结构的气体发生器。
在安全气囊点火的瞬间有针对地在规定撕裂缝的范围内碎裂，使安全气囊能够顺利充气。
在许多汽车上，防护罩及撕裂缝完全安装在仪表板中，从外部并不能看到（字标“安全气囊”）
含有溶剂的清洁剂会使仪表板及安全气囊模块变得多孔。触发安全气囊时，可能会因松动的塑料部件而导致人员严重受伤。
切勿使用含有溶剂的喷剂和清洁剂
清洁仪表板及安全气囊模块的表面。

## Slide 20: 任务2：事故车安全系统部件更换
点火器 1 已被激活
气体混合
混合气体流向气囊
产气药 1 已被点燃
密封膜已打开
产气药 2
点火器 2
双级混合型
图中显示出了气体发生器第一级中的建压过程。高压贮气瓶中的压力约为220bar。气体主要由氩气组成。少量的氦气（约为2-6%）主要用于在生产中检测密封性。
Notes: 混合型气体发生器的优点：安全气囊模块升温幅度较小（仅至60℃左右）；气体排放量低（氯化钙）；对环境无害；在整个工作温度范围内充气均匀。

## Slide 21: 任务2：事故车安全系统部件更换
头部安全气囊的气体发生器
头部安全气囊比正面或侧面安全气囊展开的缓慢。它在30ms后才被充足气体。（侧面安全气囊在8ms后就被充足气体）。
头部安全气囊没有设定的出气口，因此约可保持12s稳定不变，由此便可保证在过度放气时起到保护作用。

## Slide 22: 任务2：事故车安全系统部件更换
一级式－混合
头部安全气囊的气体发生器一级混合式

## Slide 23
3.传感器
传感器按功能分：
碰撞传感器：负责检测碰撞的激烈程度；保险传感器：起到保险作用。又称为触发传感器或者是安全传感器
根据所承担的任务不同分为：
车前传感器：用来检测汽车低速所受到的冲击信号； 中央传感器：用来检测汽车发生高速碰撞的信息；安全传感器：用来防止系统在非碰撞状况引起安全气囊误动作。
任务2：事故车安全系统部件更换

## Slide 24: （1）正面碰撞传感器
正面安全气囊的碰撞传感器:用于及早识别正面碰撞。由此便可在发生严重事故时更好地起到保护乘员的作用。
既有汽车在正中间安装传感器，也有汽车在左右两侧各安装一个传感器。
任务2：事故车安全系统部件更换
Notes: 正面安全气囊的碰撞传感器（Early Crash Sensor）用于及早识别正面碰撞。由此便可在发生严重事故时更好地起到保护乘员的作用。
该传感器的使用与汽车及市场有关。
既有汽车在正中间安装传感器，也有汽车在左右两侧各安装一个传感器。

## Slide 25
F353_161
电子处理装置
加速度传感器
碰撞传感器有多种不同结构，安装位置会进行机械编码。
任务2：事故车安全系统部件更换
Notes: 。

## Slide 26
正面安全气囊的碰撞传感器工作原理
活动 电容板
固定
电容板
电子处理装置
行驶方向
静止位置
碰撞
任务2：事故车安全系统部件更换
Notes: 工作原理：
正面安全气囊的碰撞传感器主要由一个外壳、一个电子处理装置以及一个微机械加速度传感器组成。
简单来说，加速度传感器的结构与电容器相仿。
有些电容板是固定的，而与其相对的电容板则是活动的。
发生事故时，活动电容板沿探测方向移动。电容器的电容因此而发生变化。电子处理装置对该信息进行处理，并将其处理为数字信号，然后将这些数据传输给安全气囊控制单元。

## Slide 27
正面安全气囊的碰撞传感器主要由一个外壳、一个电子处理装置以及一个微机械加速度传感器组成。
简单来说，加速度传感器的结构与电容器相仿。有些电容板是固定的，而与其相对的电容板则是活动的。发生事故时，活动电容板沿探测方向移动。电容器的电容因此而发生变化。电子处理装置对该信息进行处理，并将其处理为数字信号，然后将这些数据传输给安全气囊控制单元。
正面安全气囊的碰撞传感器工作原理
任务2：事故车安全系统部件更换

## Slide 28
（2）安全气囊的碰撞传感器（加速度传感器）
侧面和头部安全气囊的碰撞传感器使用基于压电原理工作的加速度传感器。它们通常安装在驾驶员和副驾驶员座位前或者在B柱和C柱区。
任务2：事故车安全系统部件更换
Notes: 侧面和头部安全气囊的碰撞传感器常使用基于压电原理工作的加速度传感器。
它们通常安装在驾驶员和副驾驶员座位前或者在 B 柱和 C 柱区。这里也会对安全位置进行机械编码。

## Slide 29
压力传感器安装在诸如Golf、Passat等车型的前门上。
在车门变形时，车门内压瞬时提高。该压力升高即被传输给传感器中的压电元件。
根据某一特定时间间隔内的压力变化确定减速信号。为了不会损害侧面安全气囊的功能，不得改变车门及门框（例如事后安装扬声器）。如果前门有损，则可能会损害系统功能。
任务2：事故车安全系统部件更换
Notes: 压力传感器安装在诸如 Golf、Passat、Eos 等车型的前门上。
在车门变形时，车门内压瞬时提高。该压力升高即被传输给传感器中的压电元件。
根据某一特定时间间隔内的压力变化确定减速信号。
为了不会损害侧面安全气囊的功能，不得改变车门及门框（例如事后安装扬声器）。如果前门有损，则可能会损害系统功能。

## Slide 30
（3）钥匙开关（关闭副驾驶员安全气囊）
如果在副驾驶员侧装有儿童背对行驶方向而坐的儿童座位，则必须关闭副驾驶员安全气囊。（因此在有些汽车上还会关闭侧面安全气囊。）
任务2：事故车安全系统部件更换
Notes: 如果在副驾驶员侧装有儿童背对行驶方向而坐的儿童座位，则必须关闭副驾驶员安全气囊。（因此在有些汽车上还会关闭侧面安全气囊。）
用点火钥匙在钥匙开关 E224 上关闭安全气囊（Airbag on/Airbag off）。
侧面安全气囊关闭后，指示灯 K145 亮起。
与此相反，不能停用后排侧面安全气囊和及副驾驶员侧头部安全气囊。如果侧面碰撞传感器发出相应的碰撞信号，它们从安全气囊控制单元只能获得触发信号。

## Slide 31
以 Golf 5 为例：
安全气囊控制单元必须能够明确识别开关位置。为了排除任何故障，必须利用附加信号。根据开关位置的不同，控制单元在两个输入端的各个端口均有设定的电压降。
开关位置 1： R1 R3+R4
开关位置 2： R1+R2 R3
如果信号被识别为错误或者不可信，则被记录到故障存储器中，并且 K145 开始闪烁。
任务2：事故车安全系统部件更换
Notes: 以 Golf 5 为例：
安全气囊控制单元必须能够明确识别开关位置。为了排除任何故障，必须利用附加信号。根据开关位置的不同，控制单元在两个输入端的各个端口均有设定的电压降。
开关位置 1： R1 R3+R4
开关位置 2： R1+R2 R3
如果信号被识别为错误或者不可信，则被记录到故障存储器中，并且 K145 开始闪烁。

## Slide 32: （4）安全气囊控制单元内置传感器
安全传感器（机械式）
中央传感器（压电式）
控制单元根据碰撞方向及事故严重程度的不同决定激活哪些安全装置。
带压电式传感器及安全传感器的控制单元： 仅当两个传感器同时触发时才会点燃安全气囊。安全传感器可防止因可能发生的碰撞传感器故障而导致错误触发。 选择弹簧预张力时，应保证在正常的及外部的行驶条件下不会触发传感器。 为了安全起见，在正面安全气囊被触发后必须更换该控制单元。
任务2：事故车安全系统部件更换
Notes: 控制单元根据碰撞方向及事故严重程度的不同决定激活哪些安全装置。
带压电式传感器及安全传感器的控制单元： 仅当两个传感器同时触发时才会点燃安全气囊。安全传感器可防止因可能发生的碰撞传感器故障而导致错误触发。 安全传感器由一个舌簧触点及一个磁铁组成，该磁铁由弹簧逆舌簧触点行驶方向来保持距离。 在碰撞时，磁铁逆弹力方向向舌簧触点运动，回路即被接通。 选择弹簧预张力时，应保证在正常的及外部的行驶条件下不会触发传感器。 为了安全起见，在正面安全气囊被触发后必须更换该控制单元。
在装有侧面安全气囊的汽车上，控制单元中的安全传感器中是一个可 360°转动的压电式传感器。机械式安全传感器则被取消。
在比较新款的控制单元中，由微机械传感器承担碰撞传感器及安全传感器的功能。 除此之外，有些汽车中的控制单元还能识别翻车可能。（Cabriolet、Touareg）

## Slide 33: （4）安全气囊控制单元内置传感器
在装有侧面安全气囊的汽车上，控制单元中的安全传感器中是一个可 360°转动的压电式传感器。
机械式安全传感器则被取消。在比较新款的控制单元中，由微机械传感器承担碰撞传感器及安全
传感器的功能。除此之外，有些汽车中的控制单元还能识别翻车可能。（途锐）
带有微机械传感器系统控制单元
任务2：事故车安全系统部件更换
Notes: 控制单元根据碰撞方向及事故严重程度的不同决定激活哪些安全装置。
带压电式传感器及安全传感器的控制单元： 仅当两个传感器同时触发时才会点燃安全气囊。安全传感器可防止因可能发生的碰撞传感器故障而导致错误触发。 安全传感器由一个舌簧触点及一个磁铁组成，该磁铁由弹簧逆舌簧触点行驶方向来保持距离。 在碰撞时，磁铁逆弹力方向向舌簧触点运动，回路即被接通。 选择弹簧预张力时，应保证在正常的及外部的行驶条件下不会触发传感器。 为了安全起见，在正面安全气囊被触发后必须更换该控制单元。
在装有侧面安全气囊的汽车上，控制单元中的安全传感器中是一个可 360°转动的压电式传感器。机械式安全传感器则被取消。
在比较新款的控制单元中，由微机械传感器承担碰撞传感器及安全传感器的功能。 除此之外，有些汽车中的控制单元还能识别翻车可能。（Cabriolet、Touareg）

## Slide 34
（5）PPD传感器(Passenger Presence Detect)
安装在助手席座椅坐垫中，以传感器检测到的重量变化判断有无乘客乘坐。检测到约15kg重量时，判断为有乘客乘坐。
传感器拆卸图
任务2：事故车安全系统部件更换

## Slide 35
4.红旗H5主动安全系统
  车道偏离预警系统（LDW）
  自适应巡航系统（ACC）
  前撞警示（FCW)
  主动紧急制动（AEB）
  智能远光控制（IHC)
  并线辅助系统（LCDA)
任务2：事故车安全系统部件更换
Notes:   HS7车辆配备的主动安全系统包括：
    车道偏离预警系统（LDW）
    车道保持辅助系统(LKA)
    前碰预警系统(FCW)
    高级巡航系统(SACC)
    智能远光灯(IHC)
    主动紧急制动（AEB）
    车身稳定系统（ESP）
    交通标志识别
    盲区探测
    驾驶模式选择

## Slide 36
  系统功能抑制（功能失效）
    开启了转向指示灯。
    开启了紧急报警指示灯。
    执行了急转向，横向速度过大。
    ESP或ABS控制介入。
(1)车道偏离预警系统（LDW)
任务2：事故车安全系统部件更换
Notes: 即使本车已经发生了车道偏离，系统也会抑制报警：
1.本车一直压着车道线行驶
2.前一次警示3秒内
3.转向开关回位后的约3秒内，同样抑制该侧的车道偏离警示。
    系统激活无警示触发
    传感器已经识别到两侧车道标线。
    功能指示小图标为白色，车辆两侧的车道标线已经被填充。

## Slide 37
  LDW工作状态识别
任务2：事故车安全系统部件更换
Notes:     系统待机或系统激活未检测到车道线
    传感器未识别到两侧车道标线。
    功能指示小图标为白色，车辆两侧的车道标线未被填充。
    系统左侧激活
      偏离侧的车道线变为红色，同时偏离侧前扬声器发出声音提醒驾驶员。
      需要马上采取行动，重新修正车辆方向

## Slide 38
GW
多功能摄像头
IP
功放
音响
LDW开关
扬声器
开关信号
指示灯
ESP
SAS
    功能原理图
任务2：事故车安全系统部件更换
Notes: 系统触发左侧时，左侧前音响喇叭报警提示。触发右侧，右侧前音响喇叭报警提示

## Slide 39
  前方碰撞预警系统FCW能够通过摄像头来时刻监测前方车辆，判断本车与前车之间的距离、方位及相对速度，当存在潜在碰撞危险时对驾驶者进行警告。
  主动紧急制动系统（AEB）根据FCW系统和其它系统信息进行分析判断，当存在碰撞可能时，系统将通过ABS/ESP系统进行制动，减少或避免碰撞的风险。
(2)前防撞系统（FCW+AEB）
任务2：事故车安全系统部件更换
Notes: 系统通过本车速度、目标车辆速度和两车相对速度计算出本车与目标车辆之间的报警距离，如果满足条件，系统将发出报警。
FCW：30-150
AEB：10-85

## Slide 40
系统组成
  多功能摄像头
  仪表
  ABS/ESP
  音响单元
  BCM
任务2：事故车安全系统部件更换
Notes: 需要确认报警音由仪表还是音响发出；车辆是否使用雷达控制模块

## Slide 41
  FCW系统功能主要是预警功能
  FCW系统可对“前向碰撞危险”向驾驶员提供视觉、声觉或触觉的警报。
  前向碰撞报警FCW功能可以降低追尾碰撞的发生率，并在追尾碰撞发生之前提醒驾驶员做出反应，减轻事故严重程度。
  AEB系统有主动干预的功能
  AEB系统可针对“前向的碰撞危险”主动介入本车制动，从而避免碰撞发生或缓解碰撞程度。
  AEB系统响应目标不仅包括前方目标车辆，也包括前方的行人及骑行者。
任务2：事故车安全系统部件更换

## Slide 42
  系统的开启及关闭
    FCW与AEB功能绑定在一起，一同开启及关闭。
    点火开关为IG状态。
    通过仪表FCW/AEB功能配置菜单开启或关闭。
任务2：事故车安全系统部件更换

## Slide 43
  前方碰撞预警系统工作过程
预碰撞警示
碰撞提醒
警告制动
主动制动
任务2：事故车安全系统部件更换

## Slide 44
  工作原理框架图
CAN
网络
多功能摄像头控制模块
ESP
IC
BCM
制动灯
音响
功放
音响喇叭
任务2：事故车安全系统部件更换

## Slide 45
制定工作计划并实施
任务2：事故车安全系统部件更换