## Slide 1
主 编 万钊友 陶 建
副主编 程弋可 叶家强
参 编 郭 斌 赵 翕 胡 燏 杨霁琳
黄 艳 李 春 陈 艳 朱凤钢
龙云川 林 强 周 骁 李 键
谭如凯
计算机组装与维护项目教程
PPT模板
( 第2 版)

## Slide 2
CONTENT
任务一 认识计算机的发展概况与基本工作原理
任务二 认识计算机系统的组成
任务三 了解计算机的类型
项目一 认识计算机系统
任务一 认识和选购主机部件
任务二 认识和选购存储设备
任务三 认识和选购基本输入/ 输出设备
项目二 认识和选购计算机配件
任务一 装机准备
任务二 组装计算机
项目三 组装计算机
任务一 了解常见的ＢＩＯＳ 设置方法
任务二 熟悉ＵＥＦＩ ＢＩＯＳ 的常见设置
项目四 设置ＢＩＯＳ
任务一 认识操作系统
任务二 升级安装Ｗｉｎｄｏｗｓ 10 操作系统
任务三 安装Ｗｉｎｄｏｗｓ 10 操作系统
任务四 安装和新建虚拟机
任务五 安装Ｄｅｅｐｉｎ 操作系统
项目五 安装操作系统

## Slide 3
CONTENT
任务一 认识连网设备
任务二 组建对等网
任务三 使用宽带上网
项目六 接入网络
任务1 制作工作照
任务2 艺术裁切图像
任务3 利用蒙版制作简易边框
项目七 维护计算机系统
任务一 维护保养主机
任务二 维护保养液晶显示器
任务三 维护保养键盘、鼠标
任务四 维护计算机系统
任务五 维护保养外围设备
任务六 维护保养智能移动终端
项目7 滤镜效果应用
任务一 了解计算机故障常见的检测方法
任务二 解析典型案例
项目八 检测和分析计算机常见故障

## Slide 4
【学习目标】
了解计算机的发展概况。
理解计算机的基本工作原理。
掌握计算机系统的组成。
了解计算机的类型。
认识国产计算机和操作系统。
项目一
认识计算机系统

## Slide 5
【任务描述】
在进行计算机组装与维护之前， 需要先对计算机系统相关知识有较为深入的理解， 其中就包括认识计算机的发展概况， 理解微型计算机的基本工作原理。
【任务实施】
计算机(Ｃｏｍｐｕｔｅｒ) 俗称电脑， 是一种用于高速计算的电子机器， 可以进行数值计算， 也可以进行逻辑计算， 还具有存储、记忆功能， 是能够按照程序运行， 自动、高速地处理海量数据的现代化智能电子设备。
1946 年2 月14 日， 世界上第一台现代计算机ＥＮＩＡＣ 在美国宾夕法尼亚大学诞生， 如图1－1所示。 宾夕法尼亚大学莫奇利博士和他的学生埃克特设计了以真空管取代继电器的“电子化”计算机———ＥＮＩＡＣ。 这部机器使用了18 800 个真空管， 长50 英尺(1 英尺＝30.48 厘米)， 宽30 英尺， 占地1 500 平方英尺， 重达30 吨(大约是一间半的教室大， 6 只大象重)。 它的计算速度快， 每秒可执行5 000 次的加法运算。 这样的大机器耗电量很大， 真空管的损耗率也相当高， 几乎每15 分钟就要烧坏一支真空管。
任务一 认识计算机的发展概况与基本工作原理

## Slide 6
1.认识计算机的发展概况
1) 第1 代: 电子管计算机(1946—1958 年)。
在硬件方面， 电子管计算机使用真空电子管作为逻辑元件， 以汞延迟线电子管等作为存储器元件， 用机器语言和汇编语言编程， 多用于军事和科学计算领域。
电子管计算机的特点是体积大、功耗高、可靠性差、速度慢(一般为每秒运算数千次至数万次)、价格昂贵， 但为以后的计算机发展奠定了基础。 电子管计算机如图1－2 所示。

## Slide 7
2) 第2 代: 晶体管计算机(1958—1964 年)。晶体管计算机主要采用晶体管等半导体器件， 以磁芯、磁鼓、磁盘等作为存储器， 采用算法语言编程， 并提出了操作系统的概念。 应用领域以科学计算和事务处理为主， 并开始进入工业控制领域。 晶体管计算机的特点是体积缩小、能耗降低、可靠性提高、运算速度提高(一般为每
秒运算数十万次， 可高达300 万次)、性能比第1 代计算机有很大的提高。
3) 第3 代: 中、小规模集成电路计算机(1964—1970 年)。
硬件方面， 逻辑元件采用中、小规模集成电路， 主存储器采用半导体存储器。 软件方面出现了分时操作系统以及结构化、规模化程序设计方法。 中、小规模集成电路计算机的特点是速度更快(一般为每秒运算数百万次至数千万次)， 而且可靠性有了显著提高， 价格进一步下降， 产品走向了通用化、系列化和标准化等， 应用领域开始进入文字处理和图形图像处理领域。
4) 第4 代: 大规模和超大规模集成电路计算机(1971 年至今)。
硬件方面， 逻辑元件采用大规模和超大规模集成电路。 软件方面出现了数据库管理系统、网络管理系统和面向对象语言等。 1971 年世界上第一台微处理器在美国硅谷诞生， 开创了微型计算机的新时代。 应用领域从科学计算、事务管理、过程控制逐步走向家庭。

## Slide 8
2.理解微型机的工作原理
目前， 微型机硬件主要由运算器、控制器、存储器、输入设备和输出设备组成。 计算机内采用二进制进行运算。 每条指令执行时， 控制器先将要执行的指令和数据从内存储器中取出， 然后通过对指令的译码， 控制运算器对数据进行相应操作或处理， 运算的结果传回给内存储器， 内存储器在控制器的控制下经输出设备输出数据。 同时， 控制器能够根据指令执行的结果， 控制输入设备给内存储器传送下一条要执行的指令。 这样， 微型机就能够一条指令接一条指令地自动运行下去，如图1－3 所示。

## Slide 9
【任务描述】
通过本任务的学习， 认识计算机系统的组成， 理解硬件系统和软件系统的作用。
【任务实施】
计算机系统由硬件系统和软件系统两个部分组成。 其中， 硬件系统包括运算器、控制器、存储器、输入设备和输出设备5 个部分， 软件系统又分为系统软件和应用软件， 如图1－4所示。
任务二 认识计算机系统的组成

## Slide 10
1.硬件系统
计算机硬件是指组成一台计算机的各种物理装置。 通俗地理解， 计算机硬件就是组成一台计算机所必需的一大堆各类零件或设备， 它们是计算机工作的物质基础。 计算机硬件系统包括以下几个部分。
1) 中央处理器。
中央处理器(Ｃｅｎｔｒａｌ Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ Ｕｎｉｔ， ＣＰＵ)， 由运算器和控制器组成， 是任何计算机系统都必备的核心部件。
2) 存储器。
存储器是计算机的记忆部件， 用于存放计算机进行信息处理必需的原始数据、中间结果、最终结果和指示计算机工作的程序。
3) 输入设备。
输入设备(Ｉｎｐｕｔ Ｄｅｖｉｃｅ) 是用户与计算机进行交互的一种装置， 用于把原始数据和处理这些数据的程序输入计算机。 计算机能够接收各种各样的数据， 既可以是数值型的数据， 也可以是非数值型的数据， 如图形、图像、声音等都可以通过不同类型的输入设备输入计算机，进行存储、处理和输出。 键盘、鼠标、摄像头、扫描仪、光笔、手写输入板、游戏操纵杆、语音输入装置等都属于输入设备。

## Slide 11
4) 输出设备。
输出设备(Ｏｕｔｐｕｔ Ｄｅｖｉｃｅ) 是计算机的终端设备， 用于接收计算机数据的输出显示、打印、输出声音、控制外围设备操作等， 把各种计算结果的数据或信息以数字、字符、图像、声音等形式表现出来。 如显示器、打印机、音箱等都属于输出设备。
2.软件系统
计算机软件系统包括系统软件和应用软件， 是在硬件设备上运行的各类程序， 是用户与硬
件之间的接口。
1) 系统软件。
系统软件用于实现计算机系统的管理、调度、监视和服务等功能， 包括操作系统、语言处理程序和服务程序等， 其中操作系统是最重要的系统软件。
2) 应用软件。
应用软件是为了某种特定的用途而开发的软件， 它可以是一个特定的程序， 比如一个图像浏览器， 也可以是一组功能联系紧密， 可以互相协作的程序的集合， 比如金山公司的ＷＰＳＯｆｆｉｃｅ 软件、腾讯公司的ＱＱ 等。

## Slide 12
【任务描述】
通过本任务的学习， 了解计算机的分类。
【任务实施】
对于计算机的类型， 可以从不同的角度进行分类。
1.根据微处理器的位数分类
微处理器的处理位数是由运算器并行处理的二进制位数决定的。 具有不同处理位数的微处理器， 其性能是不同的。 处理位数越多， 性能就越强。
按微处理器的位数来分， 当前主流的微处理器主要有32 位和64 位。
2.根据结构形式分类
1) 单片机。
把微处理器、存储器、输入/ 输出接口都集成在一块集成电路芯片上， 这样的微型计算机叫作单片机。 它的最大优点是体积小， 可放在仪表内部， 输入/ 输出接口简单， 但存储量小，功能较弱， 广泛应用于智能化仪器、仪表、家用电器、工业控制等领域。
任务三 了解计算机的类型

## Slide 13
2) 单板机。
将计算机的各个部分都组装在一块印制电路板上， 包括微处理器、存储器、输入/ 输出接口， 还有简单的七段发光二极管显示器、小键盘、插座等。 功能比单片机强， 适于生产过程的控制， 可以直接在实验板上操作， 适用于工业控制及教学实验等领域。
3) 个人计算机。
个人计算机(Ｐｅｒｓｏｎａｌ Ｃｏｍｐｕｔｅｒ， ＰＣ)， 实际上是一个计算机系统。 它将主板、微处理器、内存、若干输入/ 输出接口卡、外部存储器、电源等部件组装在一个机箱内， 并配置显示器、键盘、打印机等基本外部设备。 ＰＣ 具有功能强、配置灵活、软件丰富等特点， 广泛应用于办公、商业、科研等众多领域， 它是一种最普及的微机系统。台式机、笔记本电脑、平板电脑等都属于ＰＣ 的范畴。
3.根据外形分类
按外形来分， 计算机可分为服务器、工作站、台式机、笔记本电脑和手持设备五大类。
4.根据配置方式分类
根据配置方式分类， 计算机主要有品牌机(原装机) 和组装机两种。

## Slide 14
20 世纪末期， 在激烈的市场竞争下， 许多公司被收购、吞并或破产倒闭， 坚持下来的公司都具备了成熟的技术水平， 拥有了自己的市场。 此后， 一般都将诸如联想、戴尔等厂商生产的计算机称为品牌机， 如图1－5 为采用飞腾系列国产ＣＰＵ 的长城品牌机。
许多对计算机软、硬件有一定了解的爱好者， 喜欢根据自己的使用需求选取不同的配件，自行组装计算机。 这种自行采购各类配件进行组装的计算机称为组装机， 如图1－6 所示。

## Slide 15
5.根据发展阶段分类
1) 大型主机阶段。 20 世纪40 年代至50 年代， 是第一代电子管计算机的时代。 经历了电子管计算机、晶体管计算机、集成电路计算机和大规模集成电路计算机的发展历程， 计算机技术逐渐走向成熟。
2) 小型计算机阶段。 20 世纪60 年代至70 年代， 是对大型主机进行了第一次“缩小化” 的时期， 这样的计算机可以满足中小企业、事业单位的信息处理要求， 成本较低， 价格可接受。
3) 微型计算机阶段。 20 世纪70 年代至80 年代， 是对大型主机进行了第二次“缩小化” 的时期。 1976 年美国苹果公司成立， 1977 年就推出了ＡｐｐｌｅⅡ计算机， 大获成功。 1981 年ＩＢＭ 公司推出ＩＢＭ－ＰＣ， 此后它经历了若干代的演进， 占领了ＰＣ 市场， 使ＰＣ 得到了很大的普及。
4) 客户机/ 服务器阶段， 即Ｃ/ Ｓ 阶段。 在客户机/ 服务器网络中， 服务器是网络的核心，而客户机是网络的基础。 客户机向服务器获取所需要的网络资源， 而服务器为客户机提供必需的网络资源。 Ｃ/ Ｓ 结构的优点是能充分发挥客户机的处理能力， 很多工作可以在客户机处理后再提交给服务器， 大大减轻了服务器的压力。
5) Ｉｎｔｅｒｎｅｔ 阶段， 也称互联网、因特网或网际网络阶段。 互联网是广域网、局域网及单机按照一定的通信协议组成的国际计算机网络。 互联网具有全球性、海量性、匿名性、交互性、成长性、即时性、多媒体性等特征。
6) 云计算阶段。 从2008 年起， 云计算(Ｃｌｏｕｄ Ｃｏｍｐｕｔｉｎｇ) 的概念逐渐流行起来， 它正在成为一个通俗和大众化的词语。 企业与个人用户无须再投入昂贵的硬件购置成本， 只需要通过互联网来购买、租赁计算力， 用户只需为自己需要的功能付费， 从而节约其他不必要的成本。

## Slide 16
【拓展阅读】
【项目小结】
• 计算机的发展和基本工作原理。
• 计算机的系统组成和分类方法。
【思考练习】、【项目工单略】

## Slide 17
【学习目标】
认识主机部件。
认识存储设备。
认识基本输入/ 输出设备。
能选购主机部件。
能选购存储设备。
能选购基本输入/ 输出设备。
了解国家信息技术创新发展核心战略———自主可控。
项目二
认识和选购计算机配件

## Slide 18
【任务描述】
对组装计算机来说， 主机箱内的部件多且参数繁杂， 在组装计算机前， 要能正确认识主板、ＣＰＵ、内存条、机箱和电源等部件， 然后根据需求分析和性价比高的原则进行选购。
【任务实施】
主机主要由主板、ＣＰＵ、内存条、硬盘、各类输入/ 输出(Ｉ/ Ｏ) 接口卡、机箱和电源等部件组成。
1.认识和选购主板
1) 主板的作用。
主板， 又叫主机板(Ｍａｉｎ Ｂｏａｒｄ)、系统板(Ｓｙｓｔｅｍ Ｂｏａｒｄ) 或母板(Ｍｏｔｈｅｒ Ｂｏａｒｄ)。 它实际上是一块电路板， 上面安装了各式各样的电子零件并布满了大量的电子线路。 当计算机工作时由输入设备输入数据， 由ＣＰＵ 完成大量的数据运算， 再由主板负责将运算结果输送到各个设备， 最后经输出设备传递信息到我们的感官。 由此看来， 主板的地位相当重要。
任务一 认识和选购主机部件

## Slide 19
2) 主板的组成。
主板是一块安装各种插件和控制芯片的电路板， 如图2－1 所示， 其电路结构和工作原理比较复杂。 大致来说， 主板由系统总线、ＣＰＵ 插槽(或插座)、ＣＭＯＳ 芯片、后备电池、内存条插槽、总线扩展槽、Ｉ/ Ｏ 接口、跳线插针、机箱面板指示灯及控制按键插针、逻辑控制芯片组等部分组成。
(1) 系统总线。
在计算机工作过程中， 各部件之间要快速传递各种信息， 而这些信息传递是通过微型计算机中的信息高速公路———系统总线实现的。
①数据总线(Ｄａｔａ Ｂｕｓ， ＤＢ)。
数据总线用于ＣＰＵ 与主存储器、ＣＰＵ 与Ｉ/ Ｏ 接口之间传送数据。 数据总线的宽度等于ＣＰＵ 的字长。
②地址总线(Ａｄｄｒｅｓｓ Ｂｕｓ， ＡＢ)。
地址总线用于ＣＰＵ 访问主存储器或外部设备时传送相关的地址。 地址总线的宽度决定了ＣＰＵ 的寻址能力。
③控制总线(Ｃｏｎｔｒｏｌ Ｂｕｓ， ＣＢ)。
控制总线用于传送ＣＰＵ 对主存储器和外部设备控制的信号。

## Slide 20
(2) ＣＰＵ 插槽。
ＣＰＵ 插槽(见图2－2) 是主板上安装ＣＰＵ 的地方， 当前主流的ＣＰＵ 插槽主要包括ＬＧＡ(触点式) 和Ｓｏｃｋｅｔ (针脚式) 两种， 对应的ＣＰＵ 封装方式分别是栅格阵列(ｌａｎｄ Ｇｒｉｄ Ａｒｒａｙ，ＬＧＡ) 封装和插针阵列(Ｐｉｎ Ｇｒｉｄ Ａｒｒａｙ， ＰＧＡ) 封装。
①ＬＧＡ 插槽。
该类插槽适用的ＣＰＵ 为触点式， 常见的接口有ＬＧＡ1156、ＬＧＡ1155、ＬＡＧ2011、ＬＧＡ1151、ＬＧＡ2066、ＬＧＡ1200、ＬＧＡ1700 等， 如Ｉｎｔｅｌ 酷睿ｉ9 12900ＫＳ ＣＰＵ 使用的就是ＬＧＡ1700 接口。
②Ｓｏｃｋｅｔ 插槽。
该类插槽适用的ＣＰＵ 为针脚式， 常见的接口有Ｓｏｃｋｅｔ ＡＭ2、Ｓｏｃｋｅｔ ＡＭ2＋、Ｓｏｃｋｅｔ ＡＭ3、Ｓｏｃｋｅｔ ＡＭ3＋、Ｓｏｃｋｅｔ ＡＭ4、Ｓｏｃｋｅｔ ｓＴＲＸ4、Ｓｏｃｋｅｔ ＴＲ4 等。 ＡＭＤ 大部分家用桌面处理器、Ｉｎｔｅｌ大部分以Ｍ 和ＭＱ 结尾的移动处理器几乎都在使用Ｓｏｃｋｅｔ 接口， 如ＡＭＤ 锐龙Ｔｈｒｅａｄｒｉｐｐｅｒ2970ＷＸ ＣＰＵ 使用的就是Ｓｏｃｋｅｔ ＴＲ4 接口。
(3) ＣＭＯＳ 芯片。
在主板上往往有一些不太起眼， 但十分重要的芯片， 就是存放ＢＩＯＳ 信息的ＣＭＯＳ 芯片。ＣＭＯＳ 芯片如图2－3 所示。

## Slide 21
①ＢＩＯＳ。
ＢＩＯＳ 即基本输入输出系统(Ｂａｓｉｃ Ｉｎｐｕｔ Ｏｕｔｐｕｔ Ｓｙｓｔｅｍ)， 是只读存储器基本输入输出系统的简写。 它实际是一组固化到主板ＣＭＯＳ 芯片上的程序， 其主要功能是为计算机提供最底层的、最直接的硬件设置和控制。 它是软件程序和硬件设备之间的枢纽。 形象地说， ＢＩＯＳ 是连接软件程序与硬件设备的一座“桥梁”， 负责解决硬件的即时要求。 一块主板的性能， 很大程度上取决于ＢＩＯＳ 程序的管理是否合理、先进。
②ＣＭＯＳ 芯片。
ＣＭＯＳ 芯片是互补金属氧化物半导体(Ｃｏｍｐｌｅｍｅｎｔａｒｙ Ｍｅｔａｌ－Ｏｘｉｄｅ－Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒ， ＣＭＯＳ)组成的一种大规模集成电路， 是计算机主板上的一块可读写的随机存取存储器(Ｒａｎｄｏｍ Ａｃｃｅｓｓ Ｍｅｍｏｒｙ， ＲＡＭ) 芯片，用来保存当前系统的硬件配置信息和用户对某些参数的设定信息。 ＣＭＯＳ 芯片可由主板的后备电池供电， 即使系统断电， 信息也不会丢失。

## Slide 22
③ＢＩＯＳ 的功能。
ａ.开机引导；
ｂ.上电自检(ＰＯＳＴ)；
ｃ.加载Ｉ/ Ｏ 设备驱动程序；
ｄ.分配中断值；
ｅ.装入系统自举程序。
(4) 后备电池。
主板上有个亮银色的圆形物体， 大小如纽扣一般， 如图2－4 所示， 它就是主板的不间断电源，它可以帮助计算机的内部时钟不会因为断电而停止， ＣＭＯＳ 芯片中保存的硬件配置信息也不会因为断电而丢失。 如果没有这颗电池或这颗电池供电不足， 计算机启动时可能会提示异常， 还可能导致计算机进入操作系统后某些应用程序无法工作或工作异常。

## Slide 23
(5) 内存条插槽。
内存条插槽是指主板上用来安装内存条的接口。 主板所支持的内存条类型和数量都由内存条插槽来决定。 目前主要用于主板的内存条插槽有ＳＩＭＭ、ＤＩＭＭ 和ＲＩＭＭ 等类型。
①ＳＩＭＭ (Ｓｉｎｇｌｅ Ｉｎｌｉｎｅ Ｍｅｍｏｒｙ Ｍｏｄｕｌｅ， 单列直插式内存组件)。
ＳＩＭＭ 插槽是早期ＡＴ 型主板上常见的内存条插槽， 插槽里只有一面“金手指” (硬件上手指状的导电触片) 用来传输数据。 ＳＩＭＭ 可分为30 Ｐｉｎ (Ｐｉｎ 为线) 的16 位内存条插槽和72 Ｐｉｎ 的32 位内存条插槽。
②ＤＩＭＭ (Ｄｕａｌ Ｉｎｌｉｎｅ Ｍｅｍｏｒｙ Ｍｏｄｕｌｅｓ， 双列直插式内存组件)。
ＤＩＭＭ 插槽与ＳＩＭＭ 插槽相当类似， 不同的是ＤＩＭＭ 插槽的“金手指” 两端不像ＳＩＭＭ 插槽那样是互通的， 它们各自独立传输信号， 因此可以满足更多数据信号的传输需要， 如图2－5 所示。
③ＲＩＭＭ (Ｒａｍｂｕｓ Ｉｎｌｉｎｅ Ｍｅｍｏｒｙ Ｍｏｄｕｌｅ)。
ＲＩＭＭ 插槽是Ｒａｍｂｕｓ 公司生产的Ｒａｍｂｕｓ 动态随机存储器(Ｄｙｎａｍｉｃ Ｒａｎｄｏｍ Ａｃｃｅｓｓ Ｍｅｍｏｒｙ， ＤＲＡＭ) 所采用的插槽， ＲＩＭＭ 内存条插槽的外形尺寸与ＤＩＭＭ 差不多，“金手指” 同样也是双面的。

## Slide 24
(6) 总线扩展槽。
总线是指ＣＰＵ 与外部设备之间进行数据交换的通道。 如果把主板上流动的信息， 包括数据和指令比作血液的话， 那么总线就相当于一个人的血管， 它的大小决定着主板上的信息在单位时间内通过的量， 即信息传递的速率。
①ＡＧＰ。
加速图形端口( Ａｃｃｅｌｅｒａｔｅ ＧｒａｐｈｉｃａｌＰｏｒｔ， ＡＧＰ) 总线只能安装ＡＧＰ 显卡， 它
将显卡同主板内存芯片组直接相连， 大幅度提高了计算机对3Ｄ 图形的处理速度。ＡＧＰ 插槽(见图2－6) 为棕色， 其时钟频率为66 ＭＨｚ， 数据传输率为256 ＭＢ/ ｓ。ＡＧＰ工作模式有ＡＧＰ1Ｘ、ＡＧＰ2Ｘ、ＡＧＰ4Ｘ 和ＡＧＰ8Ｘ 4 种， 其对应的数据传输率分别为266 ＭＢ/ ｓ、533 ＭＢ/ ｓ、1066 ＭＢ/ ｓ 和2.1ＧＢ/ ｓ。 其中ＡＧＰ4Ｘ 的插槽和“金手指”与ＡＧＰ1Ｘ、ＡＧＰ2Ｘ 的都不一样。 ＡＧＰ4Ｘ的插槽中没有另外两种插槽有的隔断， 但“金手指” 部分的缺口却比另外两种插槽多了一个。目前， ＡＧＰ 总线已经被ＰＣＩ－Ｅｘｐｒｅｓｓ 总线取代， 所以主流主板上已经没有ＡＧＰ 插槽了。

## Slide 25
②ＰＣＩ。
外设部件互连(Ｐｅｒｉｐｈｅｒａｌ Ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ Ｉｎｔｅｒｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ， ＰＣＩ) 总线是使用非常广泛的一种总线形式， 颜色为白色， 具有32 位地址总线和数据总线， 最高为64 位， 时钟频率为33 ＭＨｚ，最大数据传输率为133 ＭＢ/ ｓ。 ＰＣＩ 总线和ＣＰＵ 直接相连， 即外部设备可以直接和ＣＰＵ 进行数据交换， 支持即插即用功能。 ＰＣＩ 插槽如图2－7 所示。
③ＰＣＩ－Ｅｘｐｒｅｓｓ。
ＰＣＩ－Ｅｘｐｒｅｓｓ 是最新的总线接口标准， 它原本名为“3ＧＩＯ”， 最早由Ｉｎｔｅｌ 公司提出， 其设计目的是为了取代原有的计算机系统总线传输接口标准， 后来经ＰＣＩ－ＳＩＧ (ＰＣＩ 特殊兴趣组织) 认证发布后才改为“ＰＣＩ－Ｅｘｐｒｅｓｓ”。 它的主要优势就是数据传输速率高， 目前最高可为10 ＧＢ/ ｓ 以上， 而且还有相当大的发展潜力。 ＰＣＩ－Ｅｘｐｒｅｓｓ 也有多种规格， 从ＰＣＩ－Ｅｘｐｒｅｓｓ Ｘ1 到ＰＣＩ－Ｅｘｐｒｅｓｓ Ｘ32， 能满足一定时间内出现的低速设备和高速设备的需求。 ＰＣＩ－Ｅｘｐｒｅｓｓ 插槽如图2－8 所示。

## Slide 26
(7) Ｉ/ Ｏ 接口。计算机的Ｉ/ Ｏ 接口用来连接各种输入/ 输出设备， 是外部设备与主板之间进行数据交换的通道， 包括ＩＤＥ 接口、ＳＡＴＡ 接口、串行接口、ＰＳ/2 接口、ＵＳＢ 接口、Ｍ.2 接口和Ｗｉ－Ｆｉ 天线接口等。 在计算机系统中采用标准接口技术， 目的是便于模块化设计， 以使更多厂商生产和开发与之兼容的外部设备和软件。 不同类型的外部设备需要不同的接口， 不同的接口是不通用的。
①ＩＤＥ 接口。
电子集成驱动(Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ Ｄｒｉｖｅ Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃｓ， ＩＤＥ) 接口主要用来连接老式硬盘和光盘驱动器等， 因其传输速率低等特点， 现在已经被淘汰。
②ＳＡＴＡ 接口。
串行先进技术附属总线(Ｓｅｒｉａｌ Ａｄｖａｎｃｅｄ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ Ａｔｔａｃｈｍｅｎｔ， ＳＡＴＡ) 接口的主要功能是用作主板和大量存储设备(如硬盘及光盘驱动器) 之间的数据传输。 ＳＡＴＡ 有1.0、2.0 和3.0 三种接口标准(数据传输速率分别为1.5 ｂｉｔ/ ｓ、3 ｂｉｔ/ ｓ 和6 ｂｉｔ/ ｓ)， 当前主流的是ＳＡＴＡ3.0 接口。
③串行接口。
主板上的串行接口为9 针双排针式插座， 标有ＣＯＭ 字样。

## Slide 27
④ＰＳ/2 接口。
ＰＳ/2 接口是一种ＰＣ 兼容型计算机系统上的接口， 可以用来连接键盘及鼠标。
⑤ＵＳＢ 接口。
通用串行总线(Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ Ｓｅｒｉａｌ Ｂｕｓ， ＵＳＢ) 接口是计算机系统连接外围设备(如键盘、
鼠标、打印机等) 的输入/ 输出接口。 ＵＳＢ 接口的发展经历了多次版本替换， 当前常见的为ＵＳＢ 2.0 和ＵＳＢ 3.0 两种。 此外， ＵＳＢ 接口的最新发展趋势为ＵＳＢ Ｔｙｐｅ－Ｃ 接口， 是一种既可以应用于ＰＣ， 又可以应用于移动设备(如手机) 的接口类型。
⑥Ｍ.2 接口。
Ｍ.2 接口是一种固态硬盘新型接口， 是Ｉｎｔｅｌ 公司推出的一种替代ｍＳＡＴＡ (ｍｉｎｉ－ＳＡＴＡ，
迷你版ＳＡＴＡ) 接口的新接口规范， 在现在的主流主板上都能看到Ｍ.2 接口。 与ｍＳＡＴＡ 接口相比， Ｍ.2 接口读写速度更快， 体积也更小。
⑦Ｗｉ－Ｆｉ 天线接口。
带有Ｗｉ－Ｆｉ 无线网卡的主板， 可以实现与手机和笔记本电脑一样的无线上网功能。 通常，主板包装盒里面会附带Ｗｉ－Ｆｉ 天线模块， 用于安装到Ｗｉ－Ｆｉ 天线接口上。

## Slide 28
此外， 主板上还有用于连接主机电源的电源接口、用于连接网络水晶头的ＲＪ45 网卡接口、用于输入/ 输出音频的声卡接口、用于连接打印机的ＬＰＴ 并行接口、用于实现数字声音信号输入/ 输出的Ｓ/ ＰＤＩＦ 接口等。 各种接口在主板上的分布如图2－9、图2－10 所示。

## Slide 29
(8) 跳线插针。
跳线是可以在主板上进行各种硬件设置的设备， 通过这些设置可以规定主板安装硬件的型号和规格。 现在的主板， 需要跳线的地方越来越少了， 但是还是有几个地方需要用到跳线。
例如: 使用ＣＭＯＳ 放电跳线。
现在的大多数主板设计有ＣＭＯＳ 放电跳线以方便用户进行放电操作， 这是较常用的ＣＭＯＳ放电方法。 该放电跳线一般为三针， 位于主板ＣＭＯＳ 电池插座附近， 并附有电池放电说明。 在主板的默认状态下， 跳线帽连接在标识为“1” 和“2” 的针脚上， 从放电说明可以知道此时的状态为“Ｎｏｒｍａｌ”， 即正常使用。
(9) 机箱面板指示灯及控制按键插针。
机箱面板指示灯及控制按键插针如表2－1 所示。

## Slide 30
(10) 逻辑控制芯片组。
芯片组(Ｃｈｉｐｓｅｔ) 是主板的核心组成部分， 它决定了主板的级别和档次， 影响整台计算机的系统性能的发挥。 芯片组的优劣， 决定了主板性能的好坏与级别的高低。 主板上最重要的芯片组就是南桥芯片组和北桥芯片组。
①北桥芯片组。
特征: 离ＣＰＵ 较近， 尺寸较大， 和ＣＰＵ 通信密切， 管理Ｌ2 高速缓存； 一般配有散热片或风扇； 决定主板能安装何种档次的ＣＰＵ， 并决定能否支持ＡＧＰ 接口、ＰＣＩ 接口和ＰＣＩＥｘｐｒｅｓｓ接口； 决定所使用的内存类型、最大容量及差错校验(Ｅｒｒｏｒ Ｃｈｅｃｋｉｎｇ ａｎｄ Ｃｏｒｒｅｃｔｉｏｎ，ＥＣＣ) 等。
②南桥芯片组。
特征: 离ＣＰＵ 较远， 提供标准的Ｉ/ Ｏ 芯片， 用于管理计算机中各个设备的接口及总线，控制键盘控制器、时钟、电源等。
3) 主板的分类。
(1) 按照芯片组分类。
常见的芯片组有支持Ｉｎｔｅｌ 公司系列ＣＰＵ 的Ｂ560、Ｂ660、Ｈ510、Ｘ299、Ｚ590 等， 也有支持ＡＭＤ 公司系列ＣＰＵ 的Ａ520、Ｂ550、Ｘ570 等。 每一种芯片组前面第一个字母， 代表该主板的档次， 具体含义如下。
①支持Ｉｎｔｅｌ 系列ＣＰＵ 的芯片组。②支持ＡＭＤ 系列ＣＰＵ 的芯片组。

## Slide 31
(2) 按主板的结构分类。
主板按其结构可分为ＡＴＸ (标准型)、Ｅ－ＡＴＸ (加强型)、Ｍ－ＡＴＸ (紧凑型) 和Ｍｉｎｉ－ＩＴＸ (迷你型) 等。
①ＡＴＸ 主板。
ＡＴＸ 主板是常见的装机板型之一， 俗称“大板” 或“标准板”， 尺寸通常为244 ｍｍ×305 ｍｍ，特点是插槽多， 扩展性强， 一般搭载了较高端的芯片组。 华硕ＰＲＯ ＷＳ ＷＲＸ80Ｅ－ＳＡＧＥ ＳＥ ＷＩＦＩ 工作站主板就是一款ＡＴＸ 主板， 如图2－11 所示。

## Slide 32
②Ｅ－ＡＴＸ 主板。
Ｅ－ＡＴＸ 主板， 是Ｅｘｔｅｎｄｅｄ ＡＴＸ 主板的缩写， 主要用于高性能ＰＣ 整机、工作站或服务器等领域。 它通常用于双处理器和标准ＡＴＸ 主板无法胜任的服务器上， 尺寸通常为305 ｍｍ×330 ｍｍ， 一般采用高性能芯片组， 并配合高端ＣＰＵ 使用， 不建议普通用户采购。 华硕ＰＲＩＭＥ Ｚ590－Ｐ 主板就是一款
Ｅ－ＡＴＸ 主板， 如图2－12 所示。
③Ｍ－ＡＴＸ 主板。
Ｍ－ＡＴＸ 即Ｍｉｃｒｏ ＡＴＸ， Ｍ－ＡＴＸ 主板也叫微型ＡＴＸ 主板， 俗称“小板”， 尺寸通常为244 ｍｍ×244 ｍｍ。其优点是占用空间小， 适合安装到较小的主机箱内； 缺点是扩展插槽较少(比如内存条插槽减少到2 个， 而一般ＡＴＸ 主板是3~4 个)、散热较差、扩展升级受到限制等。 Ｍ－ＡＴＸ 主板多用于品牌机。 华硕ＴＵＦ ＧＡＭＩＮＧ Ｂ560Ｍ－ＰＬＵＳ ＷＩＦＩ 主板就是一款Ｍ－ＡＴＸ主板， 如图2－13 所示。

## Slide 33
④Ｍｉｎｉ－ＩＴＸ 主板。
Ｍｉｎｉ－ＩＴＸ 是由威盛电子主推的主板规格， 尺寸通常为170 ｍｍ×170 ｍｍ。 由于扩充性不大， Ｍｉｎｉ－ＩＴＸ 主要用于嵌入式系统、准系统及家庭影院电脑等而非普通主机。 华硕Ｈ410Ｍ－ＩＴＸａｃ 主板， 其结构就是Ｍｉｎｉ－ＩＴＸ 主板， 提供了ＬＧＡ1200 的ＣＰＵ 接口， 如图2－14所示。
4) 主板的选购。
(1) 制造工艺。
①观察主板做工是否精细。
②印制电路板(Ｐｒｉｎｔｅｄ Ｃｉｒｃｕｉｔ Ｂｏａｒｄ， ＰＣＢ) 的层数是否为多层， 焊点是否整齐、标准， 走线是否简洁、清晰。
③观察主板的电容、电阻、电感线圈等元器件在数量上是否偷工减料， 在质量上是否过关。

## Slide 34
④观察设计结构布局是否合理， 是否有利于其他配件的散热。
⑤观察主板是否通过相应的安全标准认证。
⑥观察主板包装是否为原厂包装， 是否完好无损。
⑦清点各种连线、驱动盘、保修卡、合格证等， 观察其是否齐全。
(2) 品牌。
尽量选购一线品牌的主板， 如华硕(ＡＳＵＳ)、微星(ｍｓｉ)、精英(ＥＣＳ)、技嘉(ＧＩＧＡ￣ＢＹＴＥ)、科迪亚(ＱＤＩ) 等。
(3) 升级和扩充能力。
一般来说， 买主板时都要考虑计算机和主板升级和扩充的能力， 比如扩充内存、增加扩展卡、升级ＣＰＵ 等方面的能力。 主板插槽越多， 扩充能力就越好。
(4) 稳定性和可靠性。
由于不同生产厂商的设计水平、制作工艺、元器件质量等有差距， 因此很难精确测定其稳定性和可靠性， 但可通过以下几方面来考虑。
①负荷测试: 在主板上尽可能多地插入或接入设备(如内存、独立显卡等)， 以测试主板能否稳定运行。
②烧机测试: 计算机长时间运行时， 主板能否稳定运行， 系统是否出现停顿或死机现象。
③物理环境测试: 改变外部环境， 如温度、湿度、震动等。

## Slide 35
(5) 售后服务。
购买计算机硬件类产品， 所关注的不仅仅是规格及价格等表面的东西， 还要注意售后及保修服务， 免除后顾之忧。
2.认识和选购ＣＰＵ
ＣＰＵ 如图2－ 15 所示。 ＣＰＵ 主要包括运算器( Ａｒｉｔｈｍｅｔｉｃ ａｎｄ Ｌｏｇｉｃ Ｕｎｉｔ， ＡＬＵ ) 和控制器(Ｃｏｎｔｒｏｌ Ｕｎｉｔ， ＣＵ) 两大部件。 此外， 它还包括若干个寄存器、高速缓冲存储器及实现它们之间联系的数据、控制及状态的总线。 它与内部存储器和输入/ 输出设备合称为电子计算机三大核心部件。
ＣＰＵ 的核心部分工作强度大， 发热量也大。 而且ＣＰＵ 的核心部分非常脆弱，为了保障核心部分的安全和帮助其散热，现在的ＣＰＵ 一般在其核心部分上加装一个金属盖， 该金属盖可以有效避免核心部分受到意外损坏， 同时也扩大了核心部分的散热面积。 ＣＰＵ 散热装置如图2 － 16所示。

## Slide 36
1) ＣＰＵ 的主要技术指标和参数。
计算机的性能在很大程度上由ＣＰＵ 的性能决定， 而ＣＰＵ 的性能主要体现在其运行程序的速度。 影响运行速度的性能指标包括ＣＰＵ 的工作频率、高速缓存容量、指令系统和逻辑结构等参数。 ＣＰＵ 的技术指标和参数有以下几个。
(1) 主频。
主频也叫时钟频率， 是指ＣＰＵ 内部的工作频率或时钟频率， 表示在ＣＰＵ 内数字脉冲信号震荡的速度。 当前主流ＣＰＵ 的时钟频率单位为ＧＨｚ (吉赫兹)。 主频的高低直接影响ＣＰＵ 的运算速度。 一般来说， 主频越高， 在一个时钟周期内完成的指令数也就越多， 当然ＣＰＵ 的运算速度也就越快。 但值得注意的是， 由于各种ＣＰＵ 因生产年代、内部结构、制造工艺等不尽相同， 哪怕是同一品牌同一系列的ＣＰＵ， 也不能只看主频就可以决定其性能的高低。 如Ｉｎｔｅｌｉ5－12400Ｆ ＣＰＵ 的主频为2.5ＧＨｚ， ｉ5－10400Ｆ ＣＰＵ 的主频为2.9ＧＨｚ， 但由于前者属于Ｉｎｔｅｌ ｉ5系列的第12 代ＣＰＵ， 而后者是第10 代ＣＰＵ， 所以前者的性能明显要高出许多。
(2) 外频。
ＣＰＵ 外部的工作频率称为外频， 是指ＣＰＵ 与外部设备(内存或主板芯片组) 之间的数据交换速度。 外频越高， ＣＰＵ 同时接收来自外围设备的数据就越多， 从而使整个系统的速度进一步提高。

## Slide 37
(3) 倍频系数。
倍频系数是指ＣＰＵ 主频与外频的相对比例关系。 在相同外频的前提下， 倍频系数越高，ＣＰＵ 的频率也越高。 但实际上， 在相同外频的前提下， 高倍频系数的ＣＰＵ 本身意义并不大。这是因为ＣＰＵ 与系统之间的数据传输速度是有限的， 一味追求高主频而得到高倍频系数的ＣＰＵ 就会出现明显的“瓶颈” 效应———ＣＰＵ 运算的速度不能够满足ＣＰＵ 从系统中得到数据的极限速度。
(4) 总线频率。
前端总线是将ＣＰＵ 连接到北桥芯片的总线。 前端总线频率(即总线频率) 直接影响ＣＰＵ与内存的数据交换速度， 它和数据位宽共同决定了ＣＰＵ 数据传输的最大带宽， 其计算公式为:数据带宽＝总线频率×数据位宽÷8。 例如， 支持64 位的至强Ｎｏｃｏｎａ ＣＰＵ， 其前端总线频率是800 ＭＨｚ， 按照公式计算， 它的最大数据传输带宽就为6.4 Ｇｂｉｔ/ ｓ。
(5) 高速缓存。
高速缓存(Ｃａｃｈｅ) 大小也是ＣＰＵ 的重要指标之一， 而且缓存的结构和大小对ＣＰＵ 速度影响非常大， ＣＰＵ 内高速缓存的运行频率极高， 一般是和处理器同频运作， 工作效率远远大于系统内存和硬盘。 高速缓存一般包括一级缓存、二级缓存和三级缓存， 其工作原理如图2－17 所示。

## Slide 38
2) ＣＰＵ 的选购技巧。
(1) 根据预算确定选购的ＣＰＵ 品牌、价格、型号和参数。
(2) 选购ＣＰＵ 时， 一定要与主板、内存等配件相互兼容， 这点尤为重要。
(3) 根据实际需求， 选择性价比高的ＣＰＵ。
(4) 根据适用、够用的原则进行选购， 不是最贵的ＣＰＵ 就是最合适的。 比如普通办公用
计算机， 选择高频率多核心的高端ＣＰＵ 是一种浪费。
(5) 一般来说， ＣＰＵ 主频越高， 性能就越好， 但不能将主频与ＣＰＵ 的性能直接挂钩， 还需要考虑制程、核心等其他参数。
(6) 需要根据ＣＰＵ 设计的热设计功耗(Ｔｈｅｒｍａｌ Ｄｅｓｉｇｈ Ｐｏｗｅｒ， ＴＤＰ) 选配相应散热能力
的散热器。
(7) 高速缓存的运行速度比内存快得多， 一般来说， 选购的ＣＰＵ 缓存越大， ＣＰＵ 性能会越好。
( 8) 选购时要注意ＣＰＵ 集成的核心显卡的性能， 如果要运行大型软件或3Ｄ 游戏等， 需要选购独立显卡才行。

## Slide 39
3.认识和选购内存条
内存条是计算机中重要的部件之一。 计算机中所有程序的运行都是在内存中进行的， 因此内存条的性能对计算机的影响非常大。
内存也称为内存储器， 其作用是暂时存放ＣＰＵ 的运算数据， 以及与硬盘等外部存储器交换的数据。 只要计算机处于运行状态， ＣＰＵ 就会把需要运算的数据调到内存中， 由ＣＰＵ 进行运算， 运算完成后再将结果传送出来。 内存的稳定运行也决定了计算机的稳定运行。 内存条由内存芯片、电路板、“金手指” 等部分组成。
(1) ＤＤＲ。
ＤＤＲ 是双倍数据速率(Ｄｏｕｂｌｅ Ｄａｔａ Ｒａｔｅ) 的缩写。 ＤＤＲ内存是在同步动态随机存储器(Ｓｙｎｃｈｒｏｎｏｕｓ Ｄｙｎａｍｉｃ ＲａｎｄｏｍＡｃｃｅｓｓ Ｍｅｍｏｒｙ， ＳＤＲＡＭ) 基础上发展而来的， 仍然沿用ＳＤＲＡＭ 生产体系。 因此对于内存生产厂商而言， 只需对制造普通ＳＤＲＡＭ 的设备稍加改进， 即可实现ＤＤＲ 内存的生产，从而有效地降低成本。
有时候人们将旧的存储技术ＤＤＲ 称为ＤＤＲ1， 与ＤＤＲ2 加以区分。 ＤＤＲ 内存条实物图如图2－18 所示。

## Slide 40
(2) ＤＤＲ2。
ＤＤＲ2 内存技术标准是由电子设备工程联合委员会(ＪＥＤＥＣ) 进行开发的第二代内存技术标准。 它与上一代ＤＤＲ 内存技术标准最大的不同就是， 虽然同样采用了在时钟的上升/ 下降的同时进行数据传输的基本方式， 但ＤＤＲ2 内存预读取能力(即4 ｂｉｔ 数据预读取) 是ＤＤＲ 内存的两倍。 换句话说， ＤＤＲ2 内存每个时钟能够以外部总线4 倍的速度读/ 写数据， 并且能够以内部控制总线4 倍的速度运行。ＤＤＲ2 内存条如图2－19 所示。
(3) ＤＤＲ3。
ＤＤＲ3 是第三代内存技术。 图2－20 所示为金士顿4 ＧＢ ＤＤＲ3 内存条。 ＤＤＲ3 内存频率在800 ＭＨｚ 以上， 和ＤＤＲ2 内存相比优势如下。
①功耗和发热量较小。 吸取了ＤＤＲ2 内存的教训， 在控制成本的基础上减小了能耗和发热量， 使得ＤＤＲ3 内存更易于被用户和厂家接受。
②工作频率更高。 由于能耗降低， ＤＤＲ3 内存可实现更高的工作频率， 在一定程度弥补了延迟时间较长的缺点。

## Slide 41
③生产显卡的成本降低。 ＤＤＲ2 显存颗粒规格多为16 ＭＢ×32 ｂｉｔ， 搭配中高端显卡常用的128 ＭＢ 显存需8 颗， 而ＤＤＲ3 显存颗粒规格多为32 ＭＢ×32 ｂｉｔ， 单颗颗粒容量较大， 4 颗即可构成128ＭＢ 显存。 如此一来， 显卡ＰＣＢ 面积可减小， 成本得以有效控制。 此外， 颗粒数减少后， 显存能耗也进一步降低。
④通用性好。 ＤＤＲ3 对ＤＤＲ2 的兼容性较好。 由于针脚、封装等关键特性不变， 搭配ＤＤＲ2 的显示核心和公版设计的显卡稍加修改便能采用ＤＤＲ3 显存， 体现了良好的通用性。
(4) ＤＤＲ4。
ＤＤＲ4 是第四代内存技术。 ＤＤＲ4 内存与ＤＤＲ3 内存相比最大的区别有3 点: 一是具有16 ｂｉｔ的预取机制(ＤＤＲ3 内存为8 ｂｉｔ)， 同样内核频率下理论速度是ＤＤＲ3 内存的两倍； 二是具有可靠的传输规范， 数据可靠性进一步提升； 三是其工作电压降为1.2 Ｖ， 更节能。 值得一提的是， 2020 年首款纯国产的“光威弈Ｐｒｏ” 系列ＤＤＲ4 内存条已经在深圳实现量产， 如图2－21所示。

## Slide 42
(5) ＤＤＲ5。
ＤＤＲ5 是第五代的内存技术。 2020 年7 月， ＪＥＤＥＣ 正式公布了ＤＤＲ5 内存技术标准。ＤＤＲ5 内存频率至少为4 800 ＭＨｚ， 内存自身集成了电源管理芯片， 工作电压降至1.1 Ｖ。 与ＤＤＲ4 内存相比， ＤＤＲ5 内存性能更强， 功耗更低， 而且实际数据带宽比ＤＤＲ4 提高了36％。
各种内存条的规格和参数如表2－2 所示。

## Slide 43
2) 内存条的性能指标。
(1) 存储容量。
存储容量指一根内存条可以容纳的二进制信息量。 目前常用内存条的存储容量大多为4 ＧＢ、8 ＧＢ、16 ＧＢ、32 ＧＢ 等。
1 ＴＢ＝1024 ＧＢ＝1 0242 ＭＢ＝1 0243 ＫＢ＝1 0244 Ｂ。
(2) 内存主频。
它是以ＭＨｚ (兆赫兹) 为单位来计量的， 内存主频越高， 在一定程度上代表着内存所能达到的速度越快。 内存主频决定着该内存最高能在什么样的频率正常工作。 目前较为主流的ＤＤＲ4 内存主频包括2 400 ＭＨｚ、2 600 ＭＨｚ、3 000 ＭＨｚ 等， 有部分ＤＤＲ4 内存条的主频甚至更高。
( 3) 内存的数据带宽。
数据带宽指内存同时传输数据的位数， 以ｂｉｔ 为单位。 从功能上理解， 我们可以将内存看作是控制器(一般位于北桥芯片中) 与ＣＰＵ 之间的“桥梁” 或“仓库”。 显然， 内存的存储容量决定“仓库” 的大小， 而内存的带宽决定“桥梁” 的宽窄， 两者缺一不可。 我们常常说的“内存速度” 主要由数据带宽决定。
(4) 存取周期(存储周期)。
存取周期是两次独立的存取操作之间所需的最短时间， 又称为存储周期。 半导体存储器的存取周期一般为60~100 ｎｓ。

## Slide 44
(5) 存储器的可靠性。
存储器的可靠性用平均故障间隔时间来衡量， 可以理解为两次故障之间的平均时间间隔。
3) 内存条的选购。
选购内存条时除了要考虑前面介绍的存储容量、内存主频、内存的数据带宽以及存取周期之外， 还要考虑以下几个因素。
(1) 做工要精良。
就选择内存来说， 需要考虑的重要因素是内存稳定性和性能， 而内存的做工水平会直接影响到稳定性和性能。
(2) ＳＰＤ 隐藏信息。
ＳＰＤ (Ｓｅｒｉａｌ Ｐｒｅｓｅｎｃｅ Ｄｅｔｅｃｔ， 串行存在检测) 位于ＰＣＢ 的一个4 ｍｍ 左右的小芯片上， 是一个256 Ｂ 的电擦除可编程只读存储器(Ｅｌｅｃｔｒｉｃａｌｌｙ Ｅｒａｓａｂｌｅ Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ Ｒｅａｄ－Ｏｎｌｙ Ｍｅｍｏｒｙ，ＥＥＰＲＯＭ)， 保存内存条里一些设置、模块周期信息等数据， 同时负责自动调整主板上内存条的速度。

## Slide 45
4.认识和选购机箱、电源
1) 机箱。
机箱(见图2－22) 作为计算机配件的一部分， 主要用来将主板、硬盘、显卡等配件安装到其中， 并对配件起到承载和保护作用。 同时， 机箱还具有屏蔽电磁辐射的重要功能。
机箱一般包括外壳、支架、面板上的各种开关、指示灯等。 外壳用钢板和塑料结合制成， 硬度高， 主要起保护机箱内部元件的作用。 支架主要用于固定主板、电源和各种驱动器。机箱内部如图2－23 所示。

## Slide 46
2) 电源。
计算机电源也称为电源盒或电源供应器， 是计算机系统中非常重要的辅助设备。 其主要功能是将220 Ｖ 交流电(ＡＣ) 转换成±5 Ｖ、±12 Ｖ 和＋3.3 Ｖ 的直流电(ＤＣ)， 专门为计算机配件， 如主板、驱动器、显卡等设备供电， 是计算机各部件供电的枢纽， 除此之外， 还具有一定的稳压作用， 如图2－24 所示。
(1) 电源的技术指标。
①输出电压的稳定性。
电压太低计算机无法工作， 电压太高会烧坏主板及附属设备。
②输出电压的纹波。
计算机运行需要纯净的直流电， 交流成分(纹波电压) 越小越好。 纹波电压高会干扰数字电路的逻辑关系， 影响其正常工作。

## Slide 47
③Ｐｏｗｅｒ Ｇｏｏｄ 信号和Ｐｏｗｅｒ Ｆａｉｌ 信号。
Ｐｏｗｅｒ Ｆａｉｌ (电源故障) 信号简称Ｐ.Ｆ.信号。 当电源的交流输入电压降至安全工作范围以下或正5 Ｖ 电压低于4.75 Ｖ 时， 电源送出Ｐ.Ｆ.信号。 Ｐ.Ｆ.信号从5 Ｖ 降至4.75 Ｖ 之前，至少在1 ｍｓ 内降低0.3 Ｖ 的低电平， 且下降的波形应陡峭， 无自激振荡现象发生。
④电源的功率。
电源的功率需要根据计算机系统设备的情况进行确定， 当前ＣＰＵ、内存、显卡、网卡、硬盘等设备均为大功耗设备， 必须根据这些设备配置合理选择电源的功率。
(2) 电源选购方法。
在选购电源的时候， 应注意以下事项。
①外观检查。
ａ.电源重量。 质量较好的电源， 因为原材料用料好、内部元器件数量和种类丰富等原因，重量较重。
ｂ.电源输出线。 电源输出线要注意其粗细和材质。 其粗细可以根据输出线上的字母“ＡＶＧ” 后面的数字(线号) 来进行判别， 数字越小表示线芯越大。
②散热片的材质。 从外壳的散热窗口往里看， 质量好的电源采用铝或铜散热片， 而且较大、较厚。

## Slide 48
③可以做试验测量一下负载压降， 选压降小的电源。 如果是ＡＴＸ 电源， 可以让所有的输出端悬空， 先测一下空载输出电压， 方法是让ＰＳ－ＯＮ (绿色线) 与ＧＮＤ (黑色线) 短接启动电源， 再测一下输出电流约为10 Ａ 时的电压， 压降小者优。 上述试验千万不能在±12 Ｖ 电压下做， 以免烧坏电源。
④电源地线的接触。 如电源地线未接， 质量好的电源通电启动后手接触外壳略有麻感。如果测不出电压则说明内部未安装滤波网。
⑤输出功率适当。 购买电源前， 要先计算好各配件的耗电功率， 并预留20％ ~30％的空间， 避免电源输出功率不足导致系统工作不稳定， 或功率过大导致资源浪费。

## Slide 49
【任务描述】
计算机需要配备存储设备来存储信息， 存储设备包括内存储器和外存储器， 在选购过程中， 应该根据需求分析和性价比高原则进行选购。
【任务实施】
存储设备是用于储存信息的设备， 它通常是将信息数字化后通过电、磁或光学等媒介加以存储。
存储器分为两种， 一种是内存储器， 一种是外存储器。
1.认识和选购内存储器
内存储器分为随机存储器和只读存储器。
随机存储器， 也叫主存， 是与ＣＰＵ 直接交换数据的内部存储器。 它的数据读写速度很快，通常作为操作系统或其他正在运行中的程序的临时数据存储介质， 一旦断电， 所存储的数据将随之丢失。
任务二 认识和选购存储设备

## Slide 50
2.认识和选购外存储器
计算机的外存储设备主要包括机械硬盘、固态硬盘、光盘和闪存等， 其作用是长时间保存或永久保存数据。 硬盘具有容量大、数据存取速度快等特点， 是各类计算机保存程序和数据必不可少的存储设备。 光盘必须配置光驱才能对其读取数据， 但因存储容量有限、携带不方便等诸多因素， 目前已经较少使用。 闪存包括闪存卡、Ｕ 盘等， 因具有携带方便、即插即用等优势， 目前已被广泛使用。
1) 机械硬盘。
机械硬盘简称硬盘(Ｈａｒｄ Ｄｉｓｋ， ＨＤ) (见图2－25)， 是一种重要的计算机存储设备， 由一个或者多个铝制或者玻璃制的碟片组成。 这些碟片外覆盖有铁磁性材料。 绝大多数硬盘都是固定硬盘， 被永久性地密封、固定在硬盘驱动器中。 计算机的操作系统、应用软件和重要数据资料都存储在硬盘之中， 因此要求硬盘的容量尽可能大， 数据传输速率尽可能快， 并且对硬盘安全性也有很高的要求。 硬盘技术的发展方向也正向着高容量、高速度和高可靠性的方向发展。 机械硬盘的内部结构如图2－26 所示。

## Slide 51
机械硬盘的基本参数如下。
(1) 容量。
作为计算机系统的数据存储器， 硬盘最主要的参数是容量。
(2) 转速。
转速是硬盘内电机主轴的旋转速度， 也就是硬盘盘片在一分钟内所能完成的最大转数。转速的快慢是标识硬盘档次的重要参数之一， 它是决定硬盘内部数据传输速率的关键因素之一， 在很大程度上直接影响硬盘的数据传输速率。 硬盘的转速越快， 硬盘寻找文件的速度也就越快， 相对地硬盘的传输速度也就得到了提高。 硬盘转速以每分钟多少转来表示， 即ｒ/ ｍｉｎ。

## Slide 52
(3) 访问时间。
访问时间是指磁头从起始位置到达目标磁道位置， 并且从目标磁道上找到要读写的数据扇区所需的时间。
(4) 数据传输速率。
硬盘的数据传输速率是指硬盘读写数据的速度， 单位为兆字节每秒(ＭＢ/ ｓ)。 硬盘数据传输速率又包括了内部数据传输速率和外部数据传输速率。
(5) 缓存。
缓存是硬盘控制器上的一块内存芯片， 具有极快的存取速度， 它是硬盘内部存储和外界接口之间的缓冲器。 由于硬盘的内部数据传输速率和接口传输速率不同， 缓存在其中起到一个缓冲的作用。 缓存的大小与存储速度直接关系到硬盘的数据传输速率。 较大的缓存能够大幅度地提高硬盘整体性能。
2) 固态硬盘。
随着人们对硬盘读写速度的需求不断提高， 传统的机械硬盘已经不能满足人们日益增长的需求， 于是就诞生了固态硬盘。
固态硬盘(Ｓｏｌｉｄ Ｓｔａｔｅ Ｄｉｓｋ， ＳＳＤ)， 是用固态电子存储芯片阵列制成的硬盘， 被广泛应用于台式计算机、笔记本电脑、车载设备、工控设备、监控设备、网络终端设备、导航设备等诸多设备与军事、电力、医疗、航空等诸多领域。

## Slide 53
目前， 市场上的固态硬盘主要提供了ＳＡＴＡ、ｍＳＡＴＡ、Ｍ.2 以及ＰＣＩ－Ｅｘｐｒｅｓｓ 等接口， 当
然最常见的还是ＳＡＴＡ 接口和Ｍ.2 接口(见图2－27)。 其中Ｍ.2 接口的固态硬盘具有体积小、
速度快的优势， 目前广泛应用在台式计算机和笔记本电脑中。
3) 光盘。
光盘是用光信息作为存储载体， 并采用激光原理进行读、写的存储设备， 它分为不可擦写光盘(如ＣＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤ－ＲＯＭ 等) 和可擦写光盘(如ＣＤ－ＲＷ、ＤＶＤ－ＲＡＭ 等)， 可以存放各种文字、声音、图形、图像和动画等多媒体数字信息。

## Slide 54
(1) 光驱的外部结构。
光驱的外观如图2－28 所示， 其正面一般包含下列部件。
(2) 光驱的技术指标。
光驱的主要技术指标如下。
①数据传输速率， 也被称为倍速。 它是衡量光驱性能的基本指标。 最早的单倍速光驱传输速率为150ＫＢ/ ｓ， 之后光驱的数据传输速率越来越快， 单倍速逐步发展为四倍速， 直至现在的32 倍速、40 倍速或者更高。 如40 倍速的ＣＤ－ＲＯＭ 驱动器理论上的数据传输速率应为150ＫＢ/ ｓ×40＝6 000 ＫＢ/ ｓ。
②平均寻道时间。 它是指激光头(光驱中用于读取数据的一个装置) 从原来位置移动到新位置并开始读取数据所花费的平均时间。 显然， 平均寻道时间越短， 光驱的性能就越好。
③ＣＰＵ 占用时间。 它是指光驱在维持一定的转速和数据传输速率时所占用ＣＰＵ 的时间。它也是衡量光驱性能好坏的一个重要指标。 ＣＰＵ 占用时间越少， 其整体性能就越好。
④数据缓冲区大小。 数据缓冲区是光驱内部的存储区。 它能减少读盘次数， 提高数据传输速率。 大多数光驱的数据缓冲区为128 ＫＢ 或256 ＫＢ。 数据缓冲区的大小是购买光驱时需要重点考虑的因素。

## Slide 55
4) 闪存
闪存(Ｆｌａｓｈ Ｍｅｍｏｒｙ)， 是一种闪存(Ｆｌａｓｈ Ｍｅｍｏｒｙ) 是一种ＥＰＲＯＭ (Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃ Ｐｒｏｇｒａｍ￣ｍａｂｌｅ Ｒｅａｄ Ｏｎｌｙ Ｍｅｍｏｒｙ， 电子程序控制只读存储器) 的形式， 允许在操作中被多次擦或写的存储器。 闪存主要用于一般性数据存储， 以及在计算机与其他数字产品间交换传输数据， 如储存卡与Ｕ 盘。
闪存的分类如下。
按种类分: Ｕ 盘(见图2－29)、ＣＦ 卡(Ｃｏｍｐａｃｔ Ｆｌａｓｈ， 紧凑式闪存卡) (见图2－30)、
ＳＭ 卡(ＳｍａｒｔＭｅｄｉａ， 智能媒体卡)、ＳＤ 卡(Ｓｅｃｕｒｅ Ｄｉｇｉｔａｌ Ｃａｒｄ， 安全数码卡)、Ｍｉｃｒｏ ＳＤ [微型ＳＤ 卡， 原名ＴＦ 卡( Ｔｒａｎｓ － ｆｌａｓｈ Ｃａｒｄ) ]、ＭＳ 卡( Ｍｅｍｏｒｙ Ｓｔｉｃｋ， 记忆棒)、ＸＤ 卡(Ｅｘｔｒｅｍｅ Ｄｉｇｉｔａｌ－Ｐｉｃｔｕｒｅ Ｃａｒｄ， 极限数码照片存储卡) 等。 这些闪存卡虽然外观、规格不同，但是技术原理都是相同的。
按品牌分: 金士顿、索尼、闪迪、鹰泰、创见、爱国者、纽曼、威刚、联想、台电、微星等。

## Slide 56
【任务描述】
计算机工作时， 需要通过输入设备输入信息， 信息经过计算机处理后， 再由输出设备输出。 常见的输入/ 输出设备有键盘、鼠标、显示器和音箱等。
【任务实施】
1.认识和选购键盘
键盘是比较常用也十分重要的输入设备， 通过键盘可以将英文字母、汉字、数字、标点符号等输入计算机中， 从而向计算机发出命令、输入数据等。 标准的104 键盘如图2－31所示。
任务三 认识和选购基本输入/输出设备

## Slide 57
紧接着出现的是新兴多媒体键盘， 它在传统的键盘基础上又增加了不少常用快捷键或音量调节装置， 使ＰＣ 操作进一步简化， 如收发电子邮件、打开浏览器和启动多媒体播放器等都只需要按一个键即可， 同时在外形上也做了改进， 着重体现了键盘的个性化。 图2－32 所示为人体工学键盘。
1) 键盘接口。
键盘的接口有ＡＴ (Ａｄｖａｎｃｅｄ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ， 先进技术) 接口、ＰＳ/2 接口和ＵＳＢ 接口等， 目前台式计算机键盘多采用ＵＳＢ 接口。
2) 清洁键盘。
(1) 拍打键盘。 关掉计算机， 将键盘从主机上取下， 在桌上放一张报纸， 把键盘翻转朝下， 距离桌面10 ｃｍ 左右， 拍打并摇晃。
(2) 吹掉杂物。 使用吹风机对准键盘按键上的缝隙吹， 以吹掉夹在其中的杂物， 然后再次将键盘翻转朝下并摇晃拍打。

## Slide 58
(3) 擦洗表面。 用一块软布蘸上稀释的洗涤剂(注意不要太湿)， 擦洗按键表面， 然后用吹风机将键盘再吹一遍。
(4) 消毒。 键盘擦洗干净后， 可以再蘸上酒精、消毒液或药用双氧水等进行消毒处理，最后用干布将键盘表面擦干即可。
(5) 彻底清洗。 如果彻底清洗键盘， 就必须将每个按键的键帽拆下来。 普通键盘的按键是可以拆卸的， 通常情况下使用小螺丝刀撬动按键即可拆卸。
3) 选购键盘。
(1) 键盘的触感。
作为日常接触最多的输入设备， 手感毫无疑问是最重要的。 判断一款键盘的手感如何，需从按键弹力是否适中， 按键受力是否均匀， 键帽是否松动或摇晃， 以及键程是否适中这几方面来测试。
(2) 键盘的外观。
外观包括键盘的颜色和形状， 需要用户根据自身喜好选购。
(3) 键盘的做工。
做工较好的键盘表面及棱角处理精致、细腻， 键帽上的字母和符号通常采用激光刻入，手摸上去有凹凸的感觉。

## Slide 59
2.认识和选购鼠标
鼠标也是计算机常用的一种输入设备， 也是计算机显示系统纵、横坐标定位的指示器，因形似老鼠而得名“鼠标”， 如图2－33 所示。
1) 鼠标的分类。
常用的鼠标有机械鼠标、光电鼠标和无线鼠标。
2) 使用注意事项。
使用鼠标进行操作时应小心谨慎， 不正确的使用方法会损坏鼠标。 使用鼠标时应注意以下几点。
(1) 避免在衣物、报纸、地毯、木头等光洁度不高的表面使用鼠标。
(2) 禁止磕碰鼠标。
(3) 鼠标不宜在盒中移动。
(4) 禁止在高温、强光下使用鼠标。
(5) 禁止将鼠标放入液体。
3) 选购鼠标。
在挑选鼠标时， 可以考虑以下几个方面。

## Slide 60
(1) 质量。
选择鼠标时， 尽量选择知名品牌、质量过硬的鼠标， 不能因为便宜就选择假冒伪劣产品。
(2) 用户需求。
一般情况下， 台式计算机用户多用有线鼠标， 笔记本电脑用户多用无线鼠标。
(3) 接口。
有线鼠标常见的接口有两种， 分别是ＰＳ/2 接口和ＵＳＢ 接口， 目前使用非常普遍的是ＵＳＢ接口。 无线鼠标的接口主要为红外线、蓝牙(Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ) 等。
(4) 手感。
选购鼠标时， 手感至关重要。 除此之外， 鼠标的大小和手型等因素也要考虑在内。
3.认识和选购显示器、显卡
1) 显示器。
显示器通常也被称为监视器， 是计算机系统中不可缺少的输出设备。 显示器主要用来将电信号转换成可视信息。 通过显示器的屏幕， 可以看到计算机内部存储的各种文字、图形、图像等信息， 它是人机对话的窗口。 显示器主要包括阴极射线管(Ｃａｔｈｏｄｅ Ｒａｙ Ｔｕｂｅ， ＣＲＴ)显示器、液晶显示器。 阴极射线管显示器由于占用面积大、比较笨重的原因， 目前已经淘汰。随着液晶显示器技术的逐步成熟， 它取代了阴极射线管显示器的主导地位。

## Slide 61
(1) 显示器的分类。
①阴极射线管显示器。
阴极射线管显示器是一种使用阴极射线管的显示器。 阴极射线管主要由5 部分组成: 电子枪、偏转线圈、荫罩、荧光粉层及玻璃外壳。 目前， 阴极射线管显示器已被淘汰。
②液晶显示器。
液晶显示器外观如图2－34 所示。 它的优点是机身薄、占地小、辐射小， 对眼睛的伤害较小， 但液晶显示器不一定可以保护视力， 这取决于各人使用计算机的习惯。
(2) 显示器的性能指标。
①尺寸。
与ＣＲＴ 显示器不同， ＬＣＤ 面板尺寸计算的是可视尺寸。 目前市场上主流的显示器尺寸范围在19 英寸至32 英寸， 用户可根据实际情况选择。

## Slide 62
②亮度。
亮度越高， 画面显示的层次也就越丰富， 从而提高画面的显示质量。 理论上， 显示器的亮度是越高越好， 不过太高的亮度对眼睛的刺激也比较强， 因此没有特殊需求的用户不需要过于追求高亮度。
③对比度。
黑色越深， 显示色彩的层次就越丰富， 所以显示器的对比度非常重要。 人眼可以接受的对比度一般在250 ∶ 1 左右。 对比度越高， 图像的锐利程度就越高， 图像也就越清晰； 反之，图像也就显得越模糊。
④响应时间。
响应时间决定了显示器每秒所能显示的画面帧数， 通常当画面显示速度超过每秒25 帧时，
人眼会将快速变换的画面视为连续画面， 不会有停顿的感觉， 所以响应时间会直接影响人的
视觉感受。
⑤分辨率。
同一尺寸下， 分辨率越大， 画面越清晰精细； 分辨率越小， 画面越粗糙， 颗粒感越重。所以一般24 英寸以下显示器建议选购1 920×1 080 像素分辨率的， 而超过27 寸的显示器就要选用2 560×1 440 像素、3 840×2 160 像素分辨率的屏幕了， 屏幕过大而分辨率过低， 容易产生颗粒感。

## Slide 63
⑥刷新率。
由于受到响应时间的影响， 显示器的刷新率并不是越高越好， 一般设为60 Ｈｚ 最好， 也就是每秒换60 次画面， 过高反而会影响画面的质量， 所以选择时不必过分追求高的刷新率。
⑦可视角度。
ＬＣＤ 的显示是光通过液晶和偏振玻璃射出， 原理很像百叶窗帘， 其中绝大多数的光是垂直射出的， 当我们从非垂直的方向观看液晶显示器的时候， 就会出现亮度降低、颜色失真、甚至黑屏等现象， 这就是液晶显示器的可视角度影响的。 日常使用中可能会几个人同时观看屏幕， 所以可视角度应该是越大越好。
(3) 液晶显示器的保养。
①正确地清洁显示器表面。 如果发现显示器表面有污迹， 可用沾有少许水的软布轻轻地将其擦去， 千万不要将水直接洒到显示器表面， 否则可能会导致液体进入显示器引发屏幕短路。
②避免冲击。 ＬＣＤ 屏幕十分脆弱， 所以要避免强烈的冲击和振动， ＬＣＤ 中含有很多玻璃的和灵敏的电气元件， 掉落到地板上或遭受强烈打击会导致ＬＣＤ 屏幕以及其他元件的损坏。还要注意不要对ＬＣＤ 屏幕施加压力。
③不私自拆卸液晶显示器。 一是防止背景照明组件中紧凑型荧光灯(Ｃｏｍｐａｃｔ ＦｌｕｏｒｅｓｃｅｎｔＬａｍｐｓ， ＣＦＬ) 镇流器携带的高压导致事故， 二是防止不规范的拆卸操作导致液晶显示器永久损坏。

## Slide 64
( 4) 显示器的选购。
在对显示器进行选购的时候， 除了上述技术参数外， 还要注意以下几个方面。
①接口。
显示器上的接口是与显卡的信号输出接口匹配的， 常见的有视频图形阵列(Ｖｉｄｅｏ ＧｒａｐｈｉｃＡｒｒａｙ， ＶＧＡ)、数字视频接口( Ｄｉｇｉｔａｌ Ｖｉｓｕａｌ Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ， ＤＶＩ)、高清多媒体接口( ＨｉｇｈＤｅｆｉｎｉｔｉｏｎ Ｍｕｌｔｉｍｅｄｉａ Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ， ＨＤＭＩ) 和ＤｉｓｐｌａｙＰｏｒｔ (视频数标准协会发布的一种接口标准，简称ＤＰ) 接口等。 因此， 在选购的时候一定要注意与显卡接口匹配。
②检查坏点。
检查坏点可以运行屏幕坏点检测程序， 在运行程序以后， 点击切换多种颜色， 以此观察是否存在坏点。
③外观。
在选择显示器的时候， 首先看显示器的外包装是否精致。 一般正品显示器的外包装， 很精致， 上面有商标、生产厂家的地址、序列号、生产许可号和一些安全标志等。 此外， 还要注意与显示器配套的附件是否齐全， 如合格证、保修单等。

## Slide 65
2) 显卡。
显示适配器简称显示卡或显卡， 它是显示器与主机通信的控制电路和接口。 显卡的主要作用是在程序运行时， 根据ＣＰＵ 提供的指令和有关数据， 将程序运行的过程和结果进行相应的处理， 转换成显示器能够接收的文字和图形显示信号， 并通过屏幕显示出来， 也就是说显示器必须依靠显卡提供的信号才能显示出各种字符和图像。 显卡主要分为集成显卡和独立显卡两类。ＤＶＩ 接口的集成显卡如图2－35 所示。ＰＣＩ－Ｅｘｐｒｅｓｓ 4.0 16Ｘ 接口的独立显卡如图2－36 所示。
(1) 显卡的结构。
常见的显卡由显卡的ＢＩＯＳ、图形处理芯片、显存、数模转换随机存储器(Ｒａｎｄｏｍ ＡｃｃｅｓｓＭｅｍｏｒｙ Ｄｉｇｉｔａｌ－ｔｏ－Ａｎａｌｏｇ Ｃｏｎｖｅｒｔｅｒ， ＲＡＭＤＡＣ) 芯片、接口等组成。 有些显卡还有扩展功能，如常见的电视输出等。

## Slide 66
①显示芯片。
显示芯片是显卡的“心脏”， 决定显卡的档次和大部分性能， 同时也是二维(2Ｄ) 显卡和三维(3Ｄ) 显卡区分的依据。 2Ｄ 显示芯片在处理3Ｄ 图像和特效时主要依赖ＣＰＵ 的处理能力，称为“软加速”。 如果将3Ｄ 图像和特效处理功能集中在显示芯片内， 即“硬件加速”， 就构成了3Ｄ 显示芯片。 3Ｄ 显卡具备透明色处理、景深效果、雾化、着色、抗失真、反锯齿、材质贴图等特殊效果。
②显示内存(Ｖｉｄｅｏ ＲＡＭ)。
显示内存又称为显存， 显存与系统内存的功能是类似的， 用来暂存显示芯片处理的数据。显存的大小与好坏直接关系到显卡的性能高低。 我们在屏幕上看到的图像数据都是存放在显存里的， 显卡的分辨率越高， 在屏幕上显示的像素点就越多， 要求显存的容量就越大。 显存的类型有ＧＤＤＲ3 (Ｇｒａｐｈｉｃｓ Ｄｏｕｂｌｅ Ｄａｔａ Ｒａｔｅ， ｖｅｒｓｉｏｎ 3， 第3 版图形用双倍数据传输率)、ＧＤ￣ＤＲ4、ＧＤＤＲ5、ＧＤＤＲ5Ｘ、ＧＤＤＲ6、ＧＤＤＲ6Ｘ 等， 目前主流的是ＧＤＤＲ5 和ＧＤＤＲ6。如果显存的电气性能不过关， 在保存数据时就有可能丢失， 在传输指令流时部分指令也有可能丢失， 这种数据指令丢失的直接后果是屏幕显示时出现马赛克， 显示不清晰。 当前市场上的各类大型3Ｄ 游戏对显卡的显存就有着较高的要求。
③ＶＧＡ ＢＩＯＳ。
ＶＧＡ ＢＩＯＳ 里包含了显示芯片和驱动程序间的控制程序、产品标识等信息， 这些信息一般由显卡厂商固化在ＲＯＭ 芯片里， 这块芯片就被称为ＶＧＡ ＢＩＯＳ 芯片。

## Slide 67
④Ｉ/ Ｏ 接口。
显卡常见的Ｉ/ Ｏ 接口有ＶＧＡ、ＤＶＩ、ＨＤＭＩ、Ｔｙｐｅ－Ｃ、ＤｉｓｐｌａｙＰｏｒｔ 和Ｍｉｎｉ－ＤＰ 等。 图2－37所示的显卡Ｉ/ Ｏ 接口， 其中图2－37 (ａ) 有ＨＤＭＩ 和ＤｉｓｐｌａｙＰｏｒｔ 两种接口， 图2－37 (ｂ) 有ＨＤＭＩ、ＤＶＩ 和ＤｉｓｐｌａｙＰｏｒｔ 三种接口。
⑤电容和电阻。
电容和电阻是构成显卡不可或缺的部件。 显卡采用的电容主要有电解电容、固态电容、钽电容等几种类型。 电解电容成本低， 但不稳定， 故许多品牌显卡已抛弃了电解电容， 而采用固态电容或小巧的钽电容来保证品质。 电阻也是如此， 以前常见的金属膜电阻、碳膜电阻越来越多地让位于贴片电阻。

## Slide 68
⑥ＰＣＢ。
显卡的ＰＣＢ 是显卡的母体， 用来装载显卡上的所有元器件。 目前显卡一般采用4、6、8、10 层的ＰＣＢ (层数越多质量越好)， 如果再薄， 那么这款显卡的性能及稳定性将大打折扣。 另外， 在显卡下面有一组“金手指”， 它用来将显卡插入到主板的显卡插槽内。 另外， 为了将显卡更好地固定在机箱上， 显卡上还设计了一块用于固定的金属片。
(2) 显卡的技术参数。
①刷新频率。
刷新频率是显示器每秒刷新屏幕的次数， 单位为Ｈｚ。 刷新频率的范围为56~120 Ｈｚ。 过低的刷新频率会使用户感到屏幕闪烁， 容易导致眼睛疲劳。 刷新频率越高， 屏幕的闪烁就越小， 图像也就越稳定， 即使长时间使用也不容易感觉眼睛疲劳。
②最大分辨率。
最大分辨率是显卡在显示器上所能描绘的像素点的数量， 分为水平行像素点数和垂直列像素点数。 比如， 如果分辨率为1 024×768， 那就是说这幅图像由1 024 个水平像素点和768个垂直像素点相乘组成。 现在流行的显卡的最大分辨率都能达到4 096×2 160。

## Slide 69
③色深。
色深也叫颜色数， 是指显卡在一定分辨率下可以显示的色彩数量。 一般以多少色或多少ｂｉｔ 来表示， 比如标准ＶＧＡ 显卡在640×480 分辨率下的颜色数为16 色或4 ｂｉｔ。 色深的位数越高， 所能显示的颜色数就越多， 相应的屏幕上所显示的图像质量就越好。
④像素填充率和三角形生成速度。
屏幕上的三维物体是由计算机运算生成的。 像素填充率就是显卡在一个时钟周期内所能渲染的图形像素的数量， 它直接影响显卡的显示速度， 是衡量3Ｄ 显卡性能的主要指标之一。三角形(多边形) 生成速度是指显卡在一秒钟内所生成的三角形(多边形) 数量。 计算机显示3Ｄ 图形的过程， 首先是用多边形(三角形是最简单的多边形) 建立三维模型， 然后再进行着色等其他处理， 物体模型中三角形数量的多少将直接影响重现后物体外观的真实性。 在保障图形显示速度的前提下， 显卡在一秒钟内生成的三角形数量越多， 物体建模就能使用更多的三角形， 以提高3Ｄ 模型的分辨率。
⑤流处理器单元。
流处理单元可以进行顶点运算， 也可以进行像素运算， 这样在不同的场景中， 显卡就可以动态分配进行顶点运算和像素运算的流处理器数量， 达到资源的充分利用。 现在， 流处理器数量的多少已经成为决定显卡性能高低的一个重要指标。

## Slide 70
⑥3Ｄ ＡＰＩ。
3Ｄ ＡＰＩ 是指显卡与应用程序的直接接口。 3Ｄ ＡＰＩ 能让编程人员所设计的3Ｄ 软件通过ＡＰＩ自动和显卡的驱动程序进行沟通， 启动显示芯片内强大的3Ｄ 图形处理功能。 ＰＣ 中主要的3ＤＡＰＩ 有Ｄｉｒｅｃｔ Ｘ 和Ｏｐｅｎ ＧＬ。
(3) 显卡的选购。
①档次。
显卡按照性能由强到弱排序， 依次是旗舰级(卡皇)、性能级(高端)、主流级(中端)、入门级(低端)、集成显卡。
②Ａ 卡或Ｎ 卡。
两大显卡厂商ＡＭＤ 和ＮＶＩＤＩＡ 生产的显卡分别简称为Ａ 卡和Ｎ 卡。 除非用户有特殊喜好、偏爱、习惯， 否则不需要特别在意这个问题， 只需要关注性价比、能耗比、噪声等方面的问题即可。
③品牌。
常见的显卡品牌主要有七彩虹、影驰、华硕、微星、技嘉、蓝宝石和映众等。
④显卡类型。
原厂卡是指显卡芯片制造商ＡＭＤ 公司和ＮＶＩＤＩＡ 公司设计并制造的“标准卡”。 原厂卡的ＰＣＢ 电路是由有功底和经验的团队设计的， 稳定性强且寿命长， 但价格往往会比较昂贵。

## Slide 71
⑤选购注意事项。
ａ.购买之前， 可以到相关硬件测评网站了解各类显卡的测评数据作为参考。
ｂ.看清显卡条码信息， 杜绝混淆ＴＣ (Ｔｕｒｂｏ Ｃａｃｈｅ， ＮＶＩＤＩＡ 公司采用的显存共享技术)和(Ｈｙｐｅｒ Ｍｅｍｏｒｙ， ＡＴＩ 公司采用的显存共享技术) 显存共享信息。
ｃ.仔细检查显卡外观和型号。 注意不要把外形相似的产品混淆， 记住要买的显卡的全称，
一个字母也不能差。
ｄ.注意防伪。 正版显卡一般会有相应的防伪标识， 可以在厂家的官方网站进行验证。
4.认识和选购声卡、音箱
1) 音箱。
音箱(见图2－38) 是整个音响系统的终端， 其作用是把音频电能转换成相应的声能， 并把它辐射到空间。 它是音响系统极其重要的组成部分， 因为它承担着把电信号转换成声信号供人耳直接聆听的关键任务。 由于人耳对声音的主观感受是评价一个音响系统音质好坏的重要的标准， 因此， 音箱的性能高低对音响系统的放音质量起着关键作用。

## Slide 72
(1) 音箱的分类。
①按使用场合来分， 有专业音箱与家用音箱之分。
②按放音频率来分， 有全频带音箱、低音音箱和超低音音箱。
③按用途来分， 一般可分为主放音音箱、监听音箱和返听音箱等。
④按箱体结构来分， 可分为密封式音箱、倒相式音箱、迷宫式音箱、声波管式音箱和多腔谐振式音箱等。
( 2) 音箱选购技巧。
对于音箱的选购， 可用“观、掂、敲、认” 的步骤来鉴别， 即一观工艺、二掂重量、三敲箱体、四认铭牌。
2) 声卡。
声卡(Ｓｏｕｎｄ Ｃａｒｄ) 也叫音频卡， 是多媒体计算机最基本的组成部分， 是实现声波/ 数字信号相互转换的一种硬件。 声卡的基本功能是把来自话筒、磁带、光盘的原始声音信号加以转换， 通过乐器数字接口(ＭｕｓｉｃａｌＩｎｓｔｒｕｍｅｎｔ Ｄｉｇｉｔａｌ Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ， ＭＩＤＩ )输出到耳机、扬声器、扩音机、录音机等声响设备， 发出美妙的声音。图2－39 所示为声卡。

## Slide 73
(1) 声卡的类型。
声卡发展至今， 主要分为板卡式、集成式和外置式3 种类型， 以适应不同用户的需求。
①板卡式。
板卡式声卡也称为独立声卡， 产品涵盖低、中、高各档次， 售价从几十元到上千元不等。 常见的板卡式声卡采用ＰＣＩ 接口或ＰＣＩ－Ｅｘｐｒｅｓｓ 接口。
②集成式。
此类产品集成在主板上， 具有不占用ＰＣＩ 接口、ＰＣＩ－Ｅｘｐｅｓｓ 接口或ＵＳＢ 接口， 成本更为低廉， 兼容性更好等优势， 能够满足普通用户的绝大多数音频需求， 而且集成式声卡的技术也在不断进步， 独立声卡具有的多声道、低ＣＰＵ 占用率等优势也相继出现在集成式声卡上，它也由此占据了声卡市场的半壁江山。
③外置式。
外置式声卡通过ＵＳＢ 接口与计算机连接， 具有使用方便、便于移动等优势。 但这类产品主要应用于特殊环境， 如连接笔记本电脑实现更好的音质等。 其接口主要有Ｍａｙａ ＥＸ、Ｍａｙａ5.1 ＵＳＢ 等。
(2) 声卡的接口。
不管是独立声卡还是集成声卡， 都有许多接口。 常见的独立声卡的接口如图2－40 所示。

## Slide 74
操作实践: 熟悉计算机各硬件设备
实验目的及要求如下。
1) 了解计算机系统的总体结构。
2) 熟练掌握各部件的功能和基本原理， 重点熟悉主机箱内各板卡的名称、接口和功能。
【拓展阅读】
【项目小结】
• 微型计算机的主板、ＣＰＵ、内存条、机箱、电源、音箱等部件的作用、性能以及选购的方法。
• 微型计算机的机械硬盘、固态硬盘、光盘驱动器和外置存储设备的类型、功能以及选购的方法。
• 基本的输入设备鼠标和键盘的功能、结构以及选购的方法。
• 基本的输出设备显示器、显卡、音箱和声卡的性能、结构以及选购的方法。
【思考练习】、【项目工单略】

## Slide 75
【学习目标】
知道装机工具、材料和注意事项；
理解组装计算机的步骤。
能进行装机准备。
能正确组装计算机。
养成安全、规范进行装机操作的习惯。
了解我国的芯片发展状况。
项目三
组装计算机

## Slide 76
【任务描述】
随着计算机的普及， 越来越多的计算机用户喜欢根据自身的需求， 自行采购各类配件并完成个人计算机的组装与调试。在组装计算机前， 需要做好相应的准备工作(包括工具准备和材料准备等)， 并熟悉组装计算机的流程。
【任务实施】
1.计算机配件的选购
在选配计算机前， 要进行功能需求分析， 并结合采购预算来选配计算机。选配的计算机配件包括ＣＰＵ、主板、内存、显卡(按需选择集成显卡或独立显卡)、硬盘、电源、键盘、鼠标、显示器等。
在选购计算机配件的时候， 要注意以下几个方面。
1) ＣＰＵ 与主板的配合。
由于Ｉｎｔｅｌ 公司和ＡＭＤ 公司的ＣＰＵ 需要不同类型的接口， 因此在选购的时候， 一定要注意ＣＰＵ 与主板的搭配。 目前， 已经有国产ＣＰＵ (如龙芯) 和与之配套的主板可供选购。
任务一 装机准备

## Slide 77
2) 内存与主板的配合。
不同型号的内存在主板上的插槽是不同的， 因此在选购的时候， 要注意内存的型号和主板内存插槽的型号相匹配。
3) 电源功率与接口的配合。
一是要注意计算ＣＰＵ、显卡等配件的耗电总功率， 所采购电源的额定功率一定要大于耗电总功率， 同时， 最好还要预留20％~30％的“富余” 空间。 二是注意电源接口是否与主板接口相匹配。
4) 显卡与主板的配合。
对于需要配置独立显卡的计算机而言， 选用的显卡接口类型一定要和主板上的显卡插槽类型相匹配。
5) 散热器与ＣＰＵ 的配合。
不同品牌的ＣＰＵ， 其接口就有所不同， 且对应的散热片与风扇也就不同。
2.组装计算机前的准备工作
在选购了组装一台计算机所需的各类配件以后， 就可以开始进行组装。 在组装计算机的过程中有许多准备工作， 具体如下。
1) 准备工具。
常言道， “工欲善其事， 必先利其器”， 装机之前， 首先要做的就是准备好各种装机工具，这些工具包括防静电手环、尖嘴钳、平口螺丝刀、十字螺丝刀、散热硅脂和扎带等， 如图3－1所示。

## Slide 78
(1) 钳子。 常见的钳子有老虎钳和尖嘴钳等， 它可以用来拆卸机箱后面的挡板。 在组装计算机的过程中， 使用得较多的是尖嘴钳。
(2) 平口螺丝刀。 平口螺丝刀又称为一字螺丝刀， 在组装计算机前准备一把平口螺丝刀，可以用来拆卸和安装一字形螺钉固定的配件(如拆卸和安装笔记本电脑的ＣＰＵ)， 还可以用来拆卸产品包装盒和封条等。
(3) 十字螺丝刀。 十字螺丝刀又称为十字螺丝起子或十字改锥， 用于拆卸和安装十字形螺钉。 由于计算机上的螺钉大多数都是十字形的， 所以在组装计算机时， 十字形螺丝刀使用的频率很高。 同时， 十字螺丝刀最好带有磁性， 因为计算机各类配件安装完成后， 机箱内部的空隙较小， 一旦螺钉掉落在机箱内部想取出来就很麻烦， 此时可用磁性螺丝刀吸出螺钉。
(4) 散热硅脂。 散热硅脂也称为散热膏， 在安装ＣＰＵ 时是必不可少的， 它可以填充ＣＰＵ和散热片之间的间隙， 帮助ＣＰＵ 散热。
(5) 扎带。 用于捆扎、固定机箱内外的各种线缆， 以使机箱内外整齐美观。
(6) 镊子。 在组装计算机的过程中， 可以用镊子来夹取螺钉、跳线帽等小零件。

## Slide 79
2) 准备材料。
(1) 准备好装机所用的配件。 配件包括ＣＰＵ、散热器、主板、内存条、显卡、硬盘、光驱、机箱、电源、键盘、鼠标、显示器、数据线、电源线等， 如图3－2 所示。
(2) 电源排型插座。 由于在计算机系统中不止一个设备需要供电， 所以一定要准备一个电源排型插座， 以便测试机器时使用。
(3) 器皿。 计算机在安装和拆卸的过程中有许多螺钉及一些小零件需要随时取用， 所以应该准备一个小器皿， 用来盛装这些东西， 防止丢失。
(4) 工作台。 在组装计算机的过程中， 应当有一个高度适中、大小适合且坚固的工作台，便于用户操作。

## Slide 80
3) 装机过程中的注意事项。
(1) 防止静电。 由于人体通常带有静电， 这些静电可能将集成电路上的元件损坏， 因此在组装计算机之前， 应当正确穿戴防静电手环、洗手或提前触摸接地导体以释放人体静电。
(2) 防止液体进入计算机内部。 在组装计算机的过程中， 要防止各类液体进入计算机配件导致通电以后短路并损坏配件。 因此， 在组装过程中， 一是不能将饮料和其他液体放在工作台上， 二是要避免头上或手上的汗水滴落到配件上， 三是防止手心或手指的汗液沾湿板卡。
(3) 不可粗暴安装。 在安装的过程中一定要注意使用正确的安装方法， 对于不懂、不会的地方要仔细查阅说明书， 不要强行安装， 稍微用力不当就可能使引脚折断或变形。 对于安装后位置不到位的设备不要强行使用螺钉固定， 因为这样容易使板卡变形， 日后易发生断裂或接触不良的情况。
(4) 提前摆放好配件。 先将各类配件从包装盒中取出按照安装顺序排好， 查看说明书，了解是否有特殊的安装需求。 准备工作做得越好， 接下来的工作就会越轻松。
(5) 规范安装。 在主板装进机箱前， 先安装处理器与内存， 不然过后会很难安装， 可能还会损坏主板。 在安装主板上的拓展卡(如显卡、声卡等) 时， 要确定其安装牢固。
(6) 做好测试工作。 在计算机组装完成以后， 首先检查各类配件是否安装到位， 各类电源线和数据线是否正确连接， 确保无误后盖上机箱， 在不拧上螺钉的情况下通电开机测试。开机测试正常后， 再关机并拧上机箱螺钉。

## Slide 81
3.计算机硬件组装的步骤
计算机硬件的组装没有一个固定的程式， 主要以方便、可靠为原则。 下面是常见的装机步骤。
1) 在主板上安装ＣＰＵ 和散热器。
2) 在主板上安装内存条。
3) 在机箱内安装电源。
4) 将安装好ＣＰＵ 和内存条的主板固定在机箱内， 连接主板和ＣＰＵ 的电源线。
5) 安装硬盘、光驱， 并连接电源线和数据线。
6) 安装显卡等扩展卡， 并连接扩展卡的电源线， 固定好扩展卡的螺钉。
7) 在主板上连接机箱面板上的电源开关、复位开关和ＵＳＢ 等跳线。
8) 连接键盘、鼠标、打印机、音箱、显示器等外设。
9) 检查各配件是否安装到位， 各类电源线和数据线是否连接正确。
10) 连接电源， 通电测试。
11) 测试正常以后， 规范地排列和固定好机箱内的各类连接线， 完成后拧紧机箱螺钉。
12) 开机进入ＢＩＯＳ， 优化系统的ＣＭＯＳ 参数， 设置开机启动顺序等。
13) 保存参数设置。

## Slide 82
【任务描述】
组装计算机的过程就是按照规范的操作方法， 将计算机的各个配件根据性能或功能要求进行合理搭配并组装的过程。
【任务实施】
任务二 组装计算机
在组装计算机前， 首先应该采用正确佩戴防静电手环、触摸水管或洗手等方式消除身体所带的静电， 避免将主板或板卡上的电子器件损坏； 其次还应该爱护计算机的各个部件， 轻拿轻放， 切忌猛烈碰撞， 防止人为损坏硬件。
1.安装ＣＰＵ
在主板装进机箱前， 应当先将ＣＰＵ 和内存安装在主板上。 如果先在机箱内安装主板， 再安装ＣＰＵ 等配件， 机箱内空间狭小等因素会影响ＣＰＵ 和内存的安装。 ＣＰＵ 的安装过程如图3－3所示。

## Slide 83
2.安装散热器
为ＣＰＵ 涂上散热硅脂， 按说明书安装好风冷散热器(见图3－4) 或水冷散热器(见图3－5)， 然后将ＣＰＵ 风扇电源线接到主板ＣＰＵ 风扇电源接头上。
3.安装内存条
内存条的安装很容易， 对准内存与内存插槽上的凹、凸位， 分别左、右用力压下， 听到“咔” 的一小声， 左、右卡位会自动扣上， 然后再用同样方法压好另一边即可。 值得注意的是， 现在有一些主板， 为方便安装， 只设置了一个卡位， 而安装方法是一样的， 如图3－6所示。

## Slide 84
4.安装电源
一般情况下， 自行组装的计算机都需要在机箱内安装电源。 在安装的时候， 先观察电源上的螺钉固定孔与机箱的螺钉固定孔， 确保位置正确后再将电源放进机箱内， 采用对角固定法用螺钉固定好电源， 最后拧紧螺钉即可。 电源的安装如图3－7 所示。
5.固定主板
在主板上装好ＣＰＵ 和内存条后， 即可将主板装入机箱中。 不同的机箱固定主板的方法不一样， 市场上绝大多数的主板都是采用螺钉固定， 稳固程度高， 但要求各个螺钉的位置必须精确。 主板上一般有5~7 个固定孔， 要选择合适的孔与主板匹配， 选好以后， 把固定螺钉旋紧在底板上。 然后把主板小心地放在上面， 注意将主板上的键盘接口、鼠标接口、串/ 并接口等和机箱背面挡片的孔对齐， 使所有螺钉对准主板的固定孔， 依次把每个螺钉安装好。 总之， 要求主板与底板平行， 决不能碰到一起， 否则容易造成短路， 如图3－8 所示。

## Slide 85
1) 将机箱或主板附带的固定螺柱和塑料钉插入主板和机箱的对应位置。
2) 将机箱上的Ｉ/ Ｏ 接口的密封片去掉。 可根据主板接口情况， 将机箱后面相应位置的挡板去掉。 这些挡板与机箱是直接连接在一起的， 需要先用螺丝刀将其顶开， 然后用尖嘴钳将其取下。 安装独立显卡、独立声卡等扩展板卡对应位置的挡板可根据需要取下， 而无须取下的挡板不要取下来， 以免灰尘或其他异物进入机箱。
3) 将主板对准Ｉ/ Ｏ 接口放入机箱。 将主板的固定孔对准螺柱和塑料钉， 然后用螺钉将主板固定好， 如图3－9 所示。

## Slide 86
6.安装硬盘
安装硬盘的过程如下。
1) 打开机箱， 拉动机箱中固定3.5 英寸硬盘托架的扳手， 取下3.5 英寸硬盘托架， 将硬盘装入托架中， 拧紧硬盘螺钉， 然后将硬盘托架重新装入机箱， 并将固定扳手拉回原位， 固定好硬盘托架。 如果机箱内没有硬盘托架， 也可将硬盘固定到机箱内的硬盘驱动仓。 在硬盘驱动仓固定硬盘时， 螺钉不能拧得过紧或过松。 此外， 还需注意硬盘的上下位置和前后顺序，便于后续连接电源线和数据线。
2) 为硬盘连接数据线。 ＳＡＴＡ 硬盘与传统并行硬盘在接口上有些差异， ＳＡＴＡ 硬盘采用7针细线缆。 安装时， 把数据线和电源线一端接到硬盘上， 另外一端的数据线则接到主板的ＳＡＴＡ 接口中， 如图3－10 所示。 由于数据线插头采用单向盲插设计， 因此不会有插错方向的情况， 并且ＳＡＴＡ 采用了点对点的连接方式， 每个ＳＡＴＡ 接口只能连接一块硬盘， 因此就不必像并行硬盘那样设置跳线了， 系统会自动将ＳＡＴＡ 硬盘设定为主盘。

## Slide 87
7.安装显卡
安装显卡主要可分为硬件安装和驱动安装两部分。 硬件安装就是将显卡正确地安装到主板上的显卡插槽中， 其需要掌握的要点首先是注意显卡插槽的类型， 其次是在安装显卡时一定要关掉电源， 并注意要将显卡安装到位， 如图3－11 所示。
8.连接机箱前置面板与信号灯、供电线缆
主板接线可以说是计算机组装门槛最高的一步， 尤其是机箱上的供电线缆、复位线等相关跳线， 一定要仔细观看主板说明书正确地连接。 连接硬盘灯、电源灯、电源、复位开关和ＰＣ 喇叭是组装计算机的五大难问题。 最简单的方法是按照主板说明书， 在主板上找到相应的位置， 对着接线。 记住一个最重要的规律， 彩色是正极、黑/ 白是负极， 如图3－12~ 图3－14所示。

## Slide 89
只要按照主板说明书上的指示， 对好正负极就可以开始接线。 硬盘接线如图3－15 所示。
如果计算机中安装了中高端的独立显卡， 通常需要连接显卡的电源线。 一些高端独立显卡还要接多个辅助供电设备。 显卡接线如图3－16 所示。

## Slide 90
9.连接外部设备
正确连接键盘、鼠标、显示器和音箱等外部设备， 然后插上显示器和主机的电源线， 如图3－17 所示。
10.开机检测
在开机之前， 再一次仔细检查各种连接线的连接， 确保没有任何问题之后再通电。 如果一切正常， 那么计算机中的设备将开始加电运转， 可以听到风扇转动的声音， 机箱上的电源指示灯长亮； 键盘上的“ＮｕｍＬｏｃｋ” 等3 个指示灯则是先亮一下， 然后熄灭； 显示器开始显示开机的自检信息。 如图3－18 所示。
11.整理线缆
在通电测试正常以后， 为了保证机箱内外的美观和整洁， 需要整理机箱内外的各种连接线缆， 并用扎带将线缆固定好， 然后整理和摆放好设备， 最后再次通电测试。 图3－19 所示为机箱内外线缆整理后的效果。

## Slide 91
操作实践: 组装计算机
实验目的及要求如下。
1) 熟练掌握计算机的组装方法。
2) 掌握机箱前置面板和主板连线的接法。
3) 熟练拆、装计算机。
【拓展阅读】
【项目小结】
• 微型计算机组装前的准备。
• 选购微型计算机的基本配件。
• 组装微型计算机的步骤及注意点。
【思考练习】、【项目工单略】

## Slide 92
【学习目标】
知道装机工具、材料和注意事项；
理解组装计算机的步骤。
能进行装机准备。
能正确组装计算机。
养成安全、规范进行装机操作的习惯。
了解我国的芯片发展状况。
项目四
设置BIOS

## Slide 93
【任务描述】
通过本任务的学习， 知道进入传统ＢＩＯＳ 设置和ＵＥＦＩ ＢＩＯＳ 设置的方法， 会用ＢＩＯＳ 设置的常用快捷键进行操作。
【任务实施】
1.认识ＢＩＯＳ
ＢＩＯＳ 全称是只读存储器基本输入/ 输出系统(ＲＯＭ－ＢＩＯＳ)。 它实际是一组被固化到主板ＣＭＯＳ 芯片中， 为计算机提供最低级最直接服务的硬件控制程序， 它是软件程序和硬件设备之间的枢纽。
在计算机日常维护中， 常常可以听到ＢＩＯＳ 设置和ＣＭＯＳ 设置的说法。 ＣＭＯＳ 是主板上的一块可读/ 写的ＲＡＭ 芯片， 用来保存ＢＩＯＳ 的硬件配置和用户对某些参数的设定。 ＢＩＯＳ 与ＣＭＯＳ 既相关又不同。 ＢＩＯＳ 中的系统设置程序是完成参数设置的手段， 而ＣＭＯＳ 是参数的存放场所。 准确地说， 我们是通过ＢＩＯＳ 设置程序对ＣＭＯＳ 参数进行设置。
任务一 了解常见的BIOS设置方法

## Slide 94
2.早期主板进入ＢＩＯＳ 设置的方法
早期市面上流行的主板ＢＩＯＳ 主要有Ａｗａｒｄ ＢＩＯＳ、ＡＭＩ ＢＩＯＳ 和Ｐｈｏｅｎｉｘ ＢＩＯＳ 3 种类型。 这3 种类型的ＢＩＯＳ 一般是在开机自检完成以后， 当屏幕上出现“Ｐｒｅｓｓ ×× ｔｏ ｅｎｔｅｒ ＳＥＴＵＰ” 时，通过按下提示的按键即可进入ＢＩＯＳ 设置界面。 一般情况下， 按‹Ｄｅｌ› 键即可进入设置。 如果没有任何提示， 就要查看计算机或主板的使用说明书， 或尝试按‹Ｆ2›‹Ｆ10›‹Ｆ12› 等键。
图4－1 所示为Ｐｈｏｅｎｉｘ－Ａｗａｒｄ ＢＩＯＳ 的主板开机启动后的界面， 此时就可以按下‹ＤＥＬ›键进入ＢＩＯＳ 设置。
按下‹Ｄｅｌ› 键以后， 就进入ＢＩＯＳ 设置界面， 如图4－2 所示。

## Slide 95
3.进入ＵＥＦＩ ＢＩＯＳ 设置的方法
当前主流的主板， 其ＢＩＯＳ 大多数已经升级为ＵＥＦＩ。 ＵＥＦＩ (Ｕｎｉｆｉｅｄ Ｅｘｔｅｎｓｉｂｌｅ Ｆｉｒｍｗａｒｅ Ｉｎ￣ｔｅｒｆａｃｅ， 统一的可扩展固件接口) 是一种详细描述全新类型接口的标准， 是适用于计算机的标准固件接口， 旨在代替ＢＩＯＳ 并提高软件互操作性和解决ＢＩＯＳ 的局限性。 具备ＵＥＦＩ 标准的
ＢＩＯＳ 设置通常被称为ＵＥＦＩ ＢＩＯＳ。
1) 通过保护预启动或预引导进程， 抵御ｂｏｏｔｋｉｔ 攻击， 从而提高安全性。
2) 缩短了启动时间和从休眠状态恢复的时间。
3) 支持容量超过2.2 ＴＢ 的驱动器。
4) 支持64 位的现代固件设备驱动程序， 系统在启动过程中可以使用它们来对超过172 亿吉比特的内存进行寻址。
5) ＵＥＦＩ 硬件可与ＢＩＯＳ 结合使用。
图4－3 所示为华硕主板的开机画面。 不同品牌的主板， 其ＵＥＦＩ ＢＩＯＳ 的设置程序可能不同， 但进入设置程序的操作是相同的。 启动计算机后， 就会出现按下‹Ｄｅｌ› 键或‹Ｆ2› 键进入ＵＥＦＩ ＢＩＯＳ 设置的提示。

## Slide 96
按下‹Ｄｅｌ› 键以后， 即可进入华硕主板ＵＥＦＩ ＢＩＯＳ 的设置主界面， 同时这也是该主板的ＥＺ Ｍｏｄｅ (简易模式)， 如图4－4 所示。 从该主界面可以基本看出此计算机的相关配置信息。
在图4－4 中， 标号①处可以看出计算机的主板是华硕Ｂ360Ｍ－ＰＬＵＳ ＧＡＭＩＮＧ Ｓ 主板， ＢＩＯＳ
为2012 版； ＣＰＵ 为Ｉｎｔｅｌ 酷睿ｉ5－8400， 主频为2.8 ＧＨｚ； 内存为ＤＤＲ4 2666 ＭＨｚ 16 ＧＢ。 标号②处可以看出该计算机是由两个金士顿ＤＤＲ4 2 666 ＭＨｚ 8 ＧＢ 组建的双通道16 ＧＢ 内存。 标号③处可以看出ＣＰＵ 当前工作电压为0.960 Ｖ， ＣＰＵ 温度为37℃， 主板温度为33℃。 标号④处可以看出当前计算机在ＳＡＴＡ1 接口连接了一个1 ＴＢ 的硬盘。 标号⑤处除了可以查看和设置相应的启动顺序外， 还可以看出该计算机连接了一个三星的256 ＧＢ 的固态硬盘和1 个约为16 ＧＢ 的Ｕ 盘。

## Slide 97
4.ＢＩＯＳ 设置的常用快捷键
传统ＢＩＯＳ 进入设置主界面后， 可通过表4－1 所示的快捷键进行操作。

## Slide 98
而ＵＥＦＩ ＢＩＯＳ 除了可以使用快捷键操作外， 还可以直接通过鼠标操作。 当然， 不同品牌的主板， 其快捷键也会有所不同， 但都会有相关的快捷键帮助信息供用户参考。 华硕主板的ＵＥＦＩ ＢＩＯＳ 设置快捷键的界面如图4－5 所示。

## Slide 99
【任务描述】
不同的主板， 其ＵＥＦＩ ＢＩＯＳ 的设置界面会有所不同。 通过本任务的学习， 熟悉ＵＥＦＩ ＢＩＯＳ的常见设置操作。
【任务实施】
不同品牌主板的ＵＥＦＩ ＢＩＯＳ 的设置界面会有所不同， 但万变不离其宗。 华硕的ＵＥＦＩ 主板通常提供了ＥＺ Ｍｏｄｅ (简易模式) 和Ａｄｖａｎｃｅｄ Ｍｏｄｅ (高级模式) 供用户设置。 通常主板的高级模式中包括系统设置、高级设置、启动设置、ＢＩＯＳ 升级、保存退出等。 同时， 当前主流主板的ＵＥＦＩ ＢＩＯＳ 一般都提供了英语、中文等多种语言模式供用户选择。 以华硕主板的ＵＥＦＩＢＩＯＳ 为例， 设置其语言模式， 只需在进入Ａｄｖａｎｃｅｄ Ｍｏｄｅ (高级模式) 以后， 在“概要” 设置内， 选择“语言” 选项为“中文” 即可， 如图4－6 所示。
任务二 熟悉UEFI BIOS的常见设置

## Slide 100
华硕主板ＵＥＦＩ ＢＩＯＳ 中的高级模式中， 通常包括“概要” “Ａｉ Ｔｗｅａｋｅｒ” “高级” “监控”
“启动” “工具” “退出” 等设置。
“概要”: 主要用于显示和设置系统的各种状态信息， 包括日期、时间的设置和查看各类硬件的当前状态信息。
“Ａｉ Ｔｗｅａｋｅｒ”: 智能超频设置。 该项设置一定要慎重， 确保安装的ＣＰＵ 具备可超频功能才能进行设置， 否则会因为设置电压过高等不当操作， 损坏ＣＰＵ 或者主板。
“高级”: 主要用于显示和设置计算机系统的高级选项， 包括ＰＣＩ 子系统、主板中的各种芯片组、电源管理、外部运行的设备控制等， 如图4－7 所示。

## Slide 101
“监控”: 主要用于检测当前处理器温度、处理器风扇转速、处理器电压和其他工作电压并显示状态信息， 如图4－8 所示。
“启动”: 主要用于显示和设置系统的启动信息， 包括启动设置、ＣＳＭ (兼容性支持模块)、安全启动菜单等， 如图4－9 所示。

## Slide 102
“工具”: 用于设置ＢＩＯＳ 升级、查看用户设置文档等， 如图4－10 所示。
“退出”: 主要用于设置ＵＥＦＩ ＢＩＯＳ 的操作更改， 包括保存选项和更改的操作等， 如图4－11所示。

## Slide 103
1.设置计算机启动顺序
启动顺序是指系统启动时， 计算机将按设置的驱动器顺序查找并加载操作系统。 启动顺序在“启动” 界面中进行设置。 用户新购的计算机， 尤其是用户自行组装的计算机， 往往都没有自带操作系统， 需要用户自行安装操作系统。 在操作系统安装之前， 一般情况下需要设置系统的启动顺序。 此外， 如果计算机上安装了双硬盘， 也需要设置启动顺序。 具体的设置方法如下。
1) 启动计算机， 当出现自检画面时根据提示按‹Ｄｅｌ› 键， 进入ＵＥＦＩ ＢＩＯＳ 设置主界面，单击下面的“Ａｄｖａｎｃｅｄ Ｍｏｄｅ (Ｆ7) ” 按钮， 再单击顶部的“启动” (标号①处) 选项卡， 进入“启动” 设置界面， 如图4－12 所示。
2) 在图4－12 的“启动更改” (标号②) 处， 可以用鼠标拖曳两个硬盘的顺序， 来确定启动的优先级。 该图中设置了固态硬盘的启动优先级高于ＳＡＴＡ 机械硬盘的启动优先级。
3) 确定好两块硬盘的优先级后， 在图4－12 所示的“启动选项属性” (标号③) 处， 分别设置硬盘和Ｕ 盘的启动优先级。 该图中设置的是第一启动顺序为硬盘启动， Ｕ 盘启动作为第二和第三启动顺序。 如果在实际安装操作系统过程中， 需要设置Ｕ 盘为启动引导盘， 可设置Ｕ 盘的启动优先级高于硬盘。

## Slide 104
2.设置管理员密码和用户密码
通常在ＢＩＯＳ 设置中有两种密码形式， 一种是管理员密码， 另一种是用户密码。 设置管理员密码后， 计算机开机就需要输入该密码， 否则无法正常启动操作系统(如果是计算机机房等公用计算机， 请不要随意设置管理员密码)； 设置用户密码后， 可以正常开机使用， 但进入ＢＩＯＳ 需要输入该密码。
下面以设置管理员密码为例， 具体操作如下:
1) 进入ＵＥＦＩ ＢＩＯＳ 的高级模式， 选择顶部的“概要” (标号①处) 选项卡， 单击“安全性” (标号②处) 选项， 如图4－13 所示。

## Slide 105
2) 单击“安全性” 选项后， 展开的选项中就有设置管理员密码和用户密码的选项， 如图4－14 所示。
3) 此时单击“管理员密码” 选项， 即可打开“Ｅｎｔｅｒ ｐａｓｓｗｏｒｄ” 对话框， 用户在两个文本框中输入相同的密码后单击“Ｏｋ” 按钮即可完成设置， 如图4－15 所示。

## Slide 106
4) 如果要清空已经设置的密码， 则再次单击“管理员密码” 选项， 重新打开“Ｅｎｔｅｒｐａｓｓｗｏｒｄ” 对话框。 此时只需在该对话框中的第一个文本框中输入原始密码， 将另外两个文本框留空即可， 如图4－16 所示。
5) 完成以后单击“Ｏｋ” 按钮， 在弹出的“ＷＡＲＮＩＮＧ” 对话框中单击“Ｏｋ” 按钮即可完成密码的清空操作， 如图4－17 所示。

## Slide 107
3.退出ＵＥＦＩ ＢＩＯＳ 设置
对ＵＥＦＩ ＢＩＯＳ 设置完成以后， 最重要的是要将设置的参数进行保存， 否则下次启动计算机后， 所有的参数设置将无效。 在高级模式下， 单击顶部的“退出” 选项卡， 即可出现图4－18所示的“退” 出界面。
1) 加载最佳化默认值。
“加载最佳化默认值” 选项是指将设置恢复到出厂的状态。 一般情况下， 如果用户对ＢＩＯＳ进行了错误设置， 或是计算机启动、运行过程中出现故障， 可尝试使用该选项进行恢复或故障排查。 单击该选项以后， 会弹出图4－19 所示的“Ｌｏａｄ Ｏｐｔｉｍｉｚｅｄ Ｄｅｆａｕｌｔｓ” 对话框， 只要单击“Ｏｋ” 按钮即可完成设置。

## Slide 108
2) 保存变更并重新设置。
“保存变更并重新设置” 选项是用户对ＢＩＯＳ 进行设置以后， 使相关的设置保存生效的选项。 单击该选项以后， 会弹出图4－20 所示的“Ｓａｖｅ ＆ ｒｅｓｅｔ” 对话框， 在对话框中单击“Ｏｋ”按钮即可保存更改的ＢＩＯＳ 设置并重启计算机。
3) 取消变更并退出。
用户一旦选择了“取消变更并退出” 选项， 则表示放弃当前在ＢＩＯＳ 中的设置。 单击该选项以后， 会弹出图4－21 所示的“Ｅｘｉｔ Ｗｉｔｈｏｕｔ Ｓａｖｉｎｇ” 对话框。 在该对话框中单击“Ｏｋ” 按钮， 则表示放弃保存并重启计算机。

## Slide 109
4) 从ＵＳＢ 设备启动ＥＦＩ Ｓｈｅｌｌ。
ＥＦＩ Ｓｈｅｌｌ 是ＥＦＩ (Ｅｘｔｅｎｓｉｂｌｅ Ｆｉｒｍｗａｒｅ Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ， 可扩展固件接口) 提供的一个交互式的命令行Ｓｈｅｌｌ 环境， 在该环境中可以进行执行ＥＦＩ 应用程序、加载ＥＦＩ 设备驱动程序、引导操作系统等操作。 “从ＵＳＢ 设备启动ＥＦＩ Ｓｈｅｌｌ” 就是指从ＵＳＢ 存储设备中启动ＥＦＩ Ｓｈｅｌｌ。 选择该选项以后， 就会弹出图4－22 所示的“ＷＡＲＮＩＮＧ” 对话框。
请根据所学知识与技能， 利用自己的计算机或实验专用计算机， 对下列ＢＩＯＳ 功能进行设置， 并观察与分析在不同计算机上相关功能设置方法的异同。
1) 恢复ＢＩＯＳ 的出厂默认设置。
2) 分别设置用户密码和管理员密码。
3) 设置开机第一启动顺序为硬盘启动。
4) 保存ＢＩＯＳ 设置并退出。

## Slide 110
操作实践: ＢＩＯＳ 参数设置
请根据所学知识与技能， 利用自己的计算机或实验专用计算机， 对下列ＢＩＯＳ 功能进行设置， 并观察与分析在不同计算机上相关功能设置方法的异同。
1) 恢复ＢＩＯＳ 的出厂默认设置。
2) 分别设置用户密码和管理员密码。
3) 设置开机第一启动顺序为硬盘启动。
4) 保存ＢＩＯＳ 设置并退出。
【拓展阅读】
【项目小结】
•ＢＩＯＳ 的概念及ＢＩＯＳ 与ＣＭＯＳ 的区别。
•进入ＢＩＯＳ 设置的方法。
•ＵＥＦＩ ＢＩＯＳ 与传统ＢＩＯＳ 的区别。
•ＵＥＦＩ ＢＩＯＳ 的常见设置。
【思考练习】、【项目工单略】

## Slide 111
【学习目标】
知道操作系统的概念及分类。
了解国产操作系统。
能全新或升级安装Window 10操作系统。
能安装与新建虚拟机。
能安装国产操作系统。
项目五
安装操作系统

## Slide 112
【任务描述】
操作系统是用户与计算机的接口， 也是计算机硬件和其他软件的接口。 操作系统是计算机最基本， 也是最为重要的基础性系统软件。 通过本任务的学习， 我们将了解操作系统的概念和操作系统的分类等相关知识。
【任务实施】
任务一 认识操作系统
1.操作系统的概念
广义的操作系统包括: 计算机(ＰＣ、工作站、服务器) 系统、移动端系统(如鸿蒙)、嵌入式系统等。
计算机操作系统的功能角色是作为用户和计算机硬件资源之间的交互， 管理调度硬件资源， 为应用软件提供运行环境。 操作系统属于基础软件， 是系统级程序的汇集， 为用户屏蔽底层硬件复杂度， 并提供编程接口和操作入口。 计算机软硬件的层次结构如图5－1 所示。

## Slide 113
ＣＰＵ 调度系统资源， 控制应用程序执行的时机， 决定各个程序分配的处理器时间。 操作系统需要兼容底层硬件和应用软件， 才能实现计算机的功能。 操作系统管理调度计算机资源如图5－2 所示。
2.操作系统的分类
操作系统的分类有很多方法。 根据核心代码是否向外开放， 操作系统可划分为两类: 闭源操作系统、开源操作系统。
1) 闭源操作系统: 代码不开放， 以微软Ｗｉｎｄｏｗｓ 操作系统为代表。
微软公司内部的研发团队开发Ｗｉｎｄｏｗｓ 操作系统， 并开发配套的应用软件， 比如Ｏｆｆｉｃｅ。在生态建设方面， Ｉｎｔｅｌ 和Ｗｉｎｄｏｗｓ 长期合作， 在ＰＣ 端市场占有率全球领先。

## Slide 114
2) 开源操作系统: 代码免费开放， 以Ｌｉｎｕｘ 操作系统为代表。
Ｌｉｎｕｘ 内核由Ｌｉｎｕｓ Ｂｅｎｅｄｉｃｔ Ｔｏｒｖａｌｄｓ (林纳斯􀅰本纳第克特􀅰托瓦兹， 芬兰人， Ｌｉｎｕｘ 之父) 在1991 年发布， 代码免费公开， 由全球开发者共同贡献， 已成为影响最广泛的开源软件项目。 以Ｌｉｎｕｘ 内核为基础， 不同的开发团体(开源社区、企业、个人等) 对内核代码进行一定的修改和补充， 加入图形用户界面(Ｇｒａｐｈｉｃａｌ Ｕｓｅｒ Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ， ＧＵＩ)、应用等部分， 形成了相应的Ｌｉｎｕｘ 操作系统发行版。Ｌｉｎｕｘ 操作系统结构如图5－3 所示。
中国正在抓紧国产操作系统的研发工作， 图5－4 所示是目前主流的国产操作系统， 它们大多是基于Ｌｉｎｕｘ 开源内核开发的。

## Slide 115
任务二 升级安装Window 10操作系统
【任务描述】
安装Ｗｉｎｄｏｗｓ 10 操作系统有多种方法， 如果以前已经安装了低版本的Ｗｉｎｄｏｗｓ 操作系统，则可以使用升级安装的方法来安装Ｗｉｎｄｏｗｓ 10 操作系统。
【任务实施】
1.准备工作
1) 确保安装Ｗｉｎｄｏｗｓ 10 操作系统所需的硬件达到以下要求。
处理器: 1 ＧＨｚ 或更快的处理器。
内存: 1 ＧＢ (32 位) 或2 ＧＢ (64 位) 。
硬盘空间大小: 至少16 ＧＢ (32 位操作系统) 或32 ＧＢ (64 位操作系统)。
显卡: 支持ＤｉｒｅｃｔＸ 9 或更高版本。
显示器分辨率: 800 像素×600 像素及以上。
互联网连接: 需要连接互联网进行更新和下载， 以及利用某些功能。

## Slide 116
2) 从微软官方网站上下载媒体创建工具， 如图5－5 所示。
2.升级安装
1) 右击下载好的创建工具， 在弹出的快捷菜单中选择“以管理员身份运行” 命令， 并接受许可条款， 如图5－6 所示。
2) 接下来， 选择“立即升级这台电脑” 单选按钮， 然后单击“下一步” 按钮， 如图5－7所示。

## Slide 117
3) 然后开始下载Ｗｉｎｄｏｗｓ 10 和创建Ｗｉｎｄｏｗｓ 10 介质， 只需等待完成即可， 如图5－8 和图5－9 所示。
4) 输入25 位的产品密钥后， 单击“下一步” 按钮， 如图5－10 所示。
5) 根据自己的实际情况， 选择要保留的个人文件和应用， 然后保存并关闭当前计算机打开的所有应用和文件， 就可以单击“安装” 按钮开始正式安装了，如图5－11 所示。
6) 安装Ｗｉｎｄｏｗｓ 10 操作系统可能需要一些时间，此过程将会重启几次计算机， 请确保不要关机。 如果是笔记本电脑， 请确保电池电量充足。

## Slide 118
任务三 安装Window 10操作系统
【任务描述】
新购买的计算机或硬盘， 一般要重新安装操作系统。 在安装操作系统前， 要先做好准备工作， 然后创建启动盘， 再按操作提示一步一步地执行安装， 直到成功进入Ｗｉｎｄｏｗｓ 10 操作系统的桌面为止。
【任务实施】
1.准备工作
1) 确保安装Ｗｉｎｄｏｗｓ 10 操作系统所需的硬件达到要求(硬件要求与升级安装Ｗｉｎｄｏｗｓ 10
操作系统是一样的)。2) 准备好容量至少8 ＧＢ 的空白Ｕ 盘。
2.创建启动Ｕ 盘
1) 从微软官方网站上下载媒体创建工具， 然后右击下载好的创建工具，在弹出的快捷菜单中选择“以管理员身份运行” 命令， 并接受许可条款。
2) 把至少有8 ＧＢ 容量的空白Ｕ 盘插入计算机， 然后选择“为另一台电脑创建安装介质(Ｕ 盘、ＤＶＤ 或ＩＳＯ 文件) ” 单选按钮， 单击“下一步” 按钮， 如图5－12 所示。
3) 选择Ｗｉｎｄｏｗｓ 10 操作系统的语言、版本和体系结构(64 位或32 位)， 如图5－13 所示。

## Slide 119
4) 选择“Ｕ 盘” 单选按钮， 设置要使用的介质为Ｕ 盘， 如图5－14 所示。 注意: 如果该Ｕ 盘不是空白Ｕ 盘， 那么原有的所有内容都将被删除。

## Slide 120
3.安装Ｗｉｎｄｏｗｓ 10 操作系统
1) 在要安装Ｗｉｎｄｏｗｓ 10 操作系统的计算机上插入制作好的启动Ｕ 盘。
2) 重新启动计算机， 在出现的启动菜单中， 选择从Ｕ 盘启动后按回车键确认。如果计算机没有自动从Ｕ 盘启动， 可能需要打开启动菜单或在计算机ＢＩＯＳ 或ＵＥＦＩ ＢＩＯＳ 设置中更改启动顺序。 如果要打开启动菜单或更改启动顺序， 通常需要在打开计算机后立即按下快捷键(例如‹Ｆ2›、‹Ｆ12›、‹Ｄｅｌ›或‹Ｅｓｃ› 等， 具体如表5－1 所示)。 如果没有看到ＵＳＢ 设备在引导选项中列出， 可能需要在ＢＩＯＳ 设置中暂时禁用“安全引导” 功能。

## Slide 122
3) 计算机从Ｕ 盘启动安装程序后， 默认选择输入语言和其他首选项， 单击“下一步” 按钮， 出现图5－15 所示的窗口， 单击“现在安装” 按钮。
4) 在“激活Ｗｉｎｄｏｗｓ” 这个页面， 如果已经买了Ｗｉｎｄｏｗｓ 10 操作系统的激活码， 直接输入， 单击“下一步” 按钮即可， 如果还没有购买， 那么就选择“我没有产品密钥” 选项， 可以进入系统试用， 以后再激活， 如图5－16 所示。
5) 接下来选择要安装的版本， 单击“下一步” 按钮， 如图5－17 所示。
6) 接受许可条款后， 选择“自定义: 仅安装Ｗｉｎｄｏｗｓ (高级) ”， 如图5－18 所示。

## Slide 123
7) 按实际情况建立和选择分区， 准备好后， 就开始正式安装了， 如图5－19 所示。
8) 完成上述安装10 秒后会自动重启计算机， 如图5－20 所示。
9) 重启后， 会等待一段较长的时间， 然后出现选择区域设置和键盘布局的界面， 如图5－21和图5－22 所示。

## Slide 124
10) 等待系统自动进行一些重要设置， 然后选择“针对个人使用进行设置” 选项(如果是单位或组织， 可选择“针对组织进行设置” 选项)， 如图5－23 所示。
11) 如果没有Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ 个人账户， 则单击“创建账户”， 如图5－24 所示， 然后按屏幕提示完成账户的创建工作[包括设置个人身份识别码(ＰＩＮ)， 如图5－25 所示]。
12) 所有设置完成后， 最后进入Ｗｉｎｄｏｗｓ 10 操作系统桌面， 完成Ｗｉｎｄｏｗｓ 10 操作系统安
装， 如图5－26 所示。

## Slide 125
任务四 安装和新建虚拟机
【任务描述】
有时我们需要在一台计算机上安装双系统、三系统等来实现对不同应用或不同场景的需求， 但是这样安装多系统， 在某一时刻只能选择其中一个操作系统来使用。 如果我们要在一台实体计算机上同时运行多个操作系统， 并且多个操作系统之间还要共享文件、应用和网络资源的话， 则需要通过安装虚拟机才能实现。
【任务实施】
1.认识虚拟机
虚拟机(Ｖｉｒｔｕａｌ Ｍａｃｈｉｎｅ， ＶＭ) 是指通过软件模拟的具有完整硬件系统功能的、运行在一个完全隔离环境中的完整计算机系统。 在实体计算机中能够完成的工作在虚拟机中都能够实现。在计算机中创建虚拟机时， 需要将实体机的部分硬盘和内存容量作为虚拟机的硬盘和内存容量。每个虚拟机都有独立的ＣＭＯＳ、硬盘和操作系统， 可以像使用实体机一样对虚拟机进行操作。 常见的虚拟机软件有Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ Ｖｉｒｔｕａｌ ＰＣ、ＶＭｗａｒｅ Ｗｏｒｋｓｔａｔｉｏｎ、Ｏｒａｃｌｅ ＶＭ ＶｉｒｔｕａｌＢｏｘ 等。

## Slide 126
2.安装虚拟机软件
下面以ＶＭｗａｒｅ Ｗｏｒｋｓｔａｔｉｏｎ 为例介绍安装虚拟机软件的方法。首先从官方网站下载最新版的ＶＭｗａｒｅ Ｗｏｒｋｓｔａｔｉｏｎ， 然后双击ＶＭｗａｒｅ Ｗｏｒｋｓｔａｔｉｏｎ 的安装文件即可开始安装。 需要注意的是， ＶＭｗａｒｅ Ｗｏｒｋｓｔａｔｉｏｎ 软件应该安装在64 位的操作系统里，否则， 无法完成后面任务五的Ｄｅｅｐｉｎ 操作系统的安装。 安装完成后， 双击桌面图标打开软件， 软件主界面如图5－27 所示。

## Slide 127
3.新建虚拟机
1) 启动ＶＭｗａｒｅ Ｗｏｒｋｓｔａｔｉｏｎ， 在图5－27 所示的窗口中， 单击“主页” 中的第一项“创建新的虚拟机”， 打开“新建虚拟机向导” 对话框， 默认选择“典型” 安装。
2) 接下来选择操作系统的安装来源。 选择“安装程序光盘映像文件(ＩＳＯ) ” 这种方式，单击“浏览” 按钮， 选择已经下载的操作系统ＩＳＯ 文件(如Ｗｉｎｄｏｗｓ 10 操作系统的ＩＳＯ 文件、Ｄｅｅｐｉｎ 的ＩＳＯ 文件等， 这里以选择Ｄｅｅｐｉｎ 官方ＩＳＯ 文件为例， 文件下载方法见任务五)， 然后单击“下一步” 按钮， 如图5－28 所示。
3) 选择将在虚拟机中安装的客户机操作系统的类型和版本。 由于Ｄｅｅｐｉｎ 操作系统是64位的操作系统， 所以应该选择64 位的版本， 如图5－29 所示。

## Slide 128
4) 命名虚拟机， 选择保存位置， 然后指定磁盘大小(不能低于128 ＧＢ)， 并默认选择“将虚拟磁盘拆分成多个文件”， 最后确认虚拟机设置， 如果没有问题， 则单击“完成” 按钮。虚拟机设置如图5－30 所示。
5) 如果要修改虚拟机的其他硬件设置， 可以单击图5－30 中的“自定义硬件” 按钮进行修改。常见的设置修改是设置合适的内存大小和网络适配器的网络连接模式。 自定义硬件如图5－31 所示。

## Slide 129
任务五 安装Deepin 操作系统
【任务描述】
随着国家“信创” 产业的快速发展， 各种国产操作系统如雨后春笋般地涌现。 通过本任务的学习， 我们将掌握国产的Ｄｅｅｐｉｎ 操作系统的安装和维护操作。
【任务实施】
1.下载Ｄｅｅｐｉｎ 操作系统和启动盘制作工具
访问Ｄｅｅｐｉｎ 操作系统官方网站， 下载官方ＩＳＯ 文件。 如果要在实体机上安装Ｄｅｅｐｉｎ 操作系统， 则还要下载启动盘制作工具。 下载完成后的操作系统ＩＳＯ 文件和启动盘制作工具如图5－32 所示。

## Slide 130
2.安装Ｄｅｅｐｉｎ 操作系统
1) 虚拟机配置完成后， 单击“开启此虚拟机”， 开始正式安装Ｄｅｅｐｉｎ 操作系统， 启动虚拟机， 如图5－33 所示。
2) 选择语言后， 设置硬盘分区， 选择“全盘安装” 后， 系统会自动进行分区， 然后继续安装。 此时开始较长时间的安装过程， 如图5－34 所示。
3) 等待系统安装成功后， 单击“立即重启” 按钮， 如图5－35 所示。

## Slide 131
4) 在单击“立即重启” 按钮后， 快速按‹Ｃｔｒｌ› ＋ ‹Ａｌｔ› 组合键以让实体机捕获鼠标，然后单击“虚拟机” 按钮， 从下拉菜单中选择“可移动设备” → “ＣＤ/ ＤＶＤ (ＩＤＥ) ” →“断开连接”， 以断开虚拟ＣＤ/ ＤＶＤ 光驱中ＩＳＯ 文件的连接， 如图5－36 所示。
5) 系统重启后， 会依次进行选择语言、键盘布局、选择时区、创建账户、优化系统配置等各种系统设置， 如图5－37 所示。
6) 根据上一步设置的账号和密码登录操作系统， 如图5－38 所示。 然后根据个人的喜好选择普通模式/ 特效模式、桌面样式及图标主题等。

## Slide 132
7) 所有设置完成后， 最后进入Ｄｅｅｐｉｎ 操作系统桌面， 如图5－39 所示。
8) Ｄｅｅｐｉｎ 操作系统安装完成后， 很多常用软件都已经预装好了， 如图5－40 所示。
Ｄｅｅｐｉｎ 操作系统支持的软件有很多， 可以根据业务需要安装其他更多的应用软件或工具软件(如文档处理工具、即时通信工具、浏览器等)， 安装方法是单击任务栏中的“应用商店” 图标 ， 在打开的“应用商店” 窗口中， 选择你想安装的软件进行下载安装， 如图5－41
所示。

## Slide 133
3.优化与维护Ｄｅｅｐｉｎ 操作系统
Ｄｅｅｐｉｎ 操作系统通过控制中心来管理系统的基本设置， 包括账户管理、网络设置、日期和时间设置、个性化设置、显示设置、系统升级等。
单击桌面底部任务栏的“控制中心” 图标 ， 启动“控制中心首页”， 如图5－42 所示。通过“控制中心首页” 窗口中的各个设置模块， 可以方便地进行日常查看和快速设置。
操作实践: 用Ｕ 盘安装优麒麟操作系统
实验目的及要求如下。
1) 学会制作优麒麟(预安装环境) 启动Ｕ 盘。
2) 学会设置计算机ＢＩＯＳ 启动项。
3) 掌握Ｕ 盘安装优麒麟操作系统的步骤。

## Slide 134
【拓展阅读】
【项目小结】
•认识操作系统。
•升级安装Ｗｉｎｄｏｗｓ 10 操作系统的操作方法。
•全新安装Ｗｉｎｄｏｗｓ 10 操作系统的操作方法。
•安装和新建虚拟机的操作方法。
•安装Ｄｅｅｐｉｎ 操作系统的步骤。
【思考练习】、【项目工单略】

## Slide 135
【学习目标】
认识连网设备。
能组建对等网。
能使用宽带上网。
了解关键信息基础设施安全保护条例。
项目六
接入网络

## Slide 136
【任务描述】
在日常生活中， 网络无处不在。 为了能快速连接、使用和维护网络， 需要认识网卡、光猫路由器一体机、交换机和网络摄像头等常见的网络设备。
【任务实施】
任务一 认识连网设备
生活中处处都离不开网络， 常用的网络设备包括网卡、用于光纤上网的光猫路由器一体机、连接局域网的交换机及网络摄像头等。
1.认识网卡
网卡(Ｎｅｔｗｏｒｋ Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ Ｃａｒｄ， ＮＩＣ) 是网络适配器的通俗叫法， 用来实现计算机与计算机、计算机与网络设备或网络设备与网络设备之间的连接， 是将计算机、智能终端和网络设备等接入网络的重要设备。

## Slide 137
1) 网卡的分类。
(1) 根据主板是否集成分类。
目前用户经常接触到的网卡主要包括集成网卡和独立网卡两大类。 其中集成网卡将网卡芯片直接焊接到主板上， 成为主板的一部分， 因此与主板具有较好的兼容性。 而独立网卡则需要插接到主板的扩展槽中， 在灵活性方面更胜一筹。 现在市场上销售的新主板一般都集成了网卡芯片， 因此用户无须另外选购网卡， 如图6－1 所示。
(2) 根据总线类型分类。
根据网卡所属的总线类型可以将网卡划分为ＰＣＩ 网卡、ＵＳＢ 网卡、ＰＣＩ－Ｅｘｐｒｅｓｓ 网卡等。 其中ＰＣＩ 网卡是目前应用较为广泛的网卡类型之一， 主板集成的网卡绝大多数都遵循ＰＣＩ 总线标准。 ＵＳＢ 网卡则遵循支持即插即用功能的ＵＳＢ 标准， 在无线局域网领域应用较为广泛。 ＰＣＩ－Ｅｘｐｒｅｓｓ 接口根据总线位宽不同而有所差异， 包括Ｘ1、Ｘ4、Ｘ8 和Ｘ16 等， 它比ＰＣＩ 接口具有更快的数据传输速度。 较短的ＰＣＩ－Ｅｘｐｒｅｓｓ 接口的网卡可以插入到较长的ＰＣＩ－Ｅｘｐｒｅｓｓ 插槽中使用。 几种常见的网卡如图6－2所示。

## Slide 138
(3) 根据支持的网络带宽分类。
网卡所支持的网络带宽是区分网卡档次的重要标准， 按照该标准可以将网卡分为10/100 Ｍｂｉｔ/ ｓ自适应网卡、10/100/1 000 Ｍｂｉｔ/ ｓ 自适应网卡、1 000 Ｍｂｉｔ/ ｓ 网卡和10 000 Ｍｂｉｔ/ ｓ 网卡等。 10/100/1 000 Ｍｂｉｔ/ ｓ 自适应网卡是目前的主流产品。 自适应能够自动侦测网络带宽， 从而选择合适的带宽以适应网络环境， 如图6－3 所示。
随着万兆以太网(10 Ｇｉｇａｂｉｔ Ｅｔｈｅｒｎｅｔ) 技术逐步向桌面化方向发展， 10 000 Ｍｂｉｔ/ ｓ 网卡已经出现在实际的应用环境当中。 10 000 Ｍｂｉｔ/ ｓ 网卡带宽可以达到10 000Ｍｂｉｔｓ， 即10 Ｇｂｉｔ/ ｓ，从而能够带给用户前所未有的高速体验， 如图6－4 所示。

## Slide 139
2) 网卡的基本原理。
发送数据时， 网卡首先侦听介质上是否有载波(载波由电压指示)， 如果有， 则认为其他站点正在传送信息， 继续侦听介质。 一旦通信介质在一定时间段内[称为帧间隙(ＩＦＧ)， 其最小值为9.6 μｓ] 是安静的， 即没有被其他站点占用， 则开始进行帧数据发送， 同时继续侦听通信介质， 以检测冲突。 在发送数据期间， 如果检测到冲突， 则立即停止该次发送， 并向介质发送一个“阻塞” 信号， 告知其他站点已经发生冲突， 从而丢弃那些可能一直在接收的受到损坏的帧数据， 并等待一段随机时间[带冲突检测的载波监听多路访问(Ｃａｒｒｉｅｒ ＳｅｎｓｅＭｕｌｔｉｐｌｅ Ａｃｃｅｓｓ ｗｉｔｈ Ｃｏｌｌｉｓｉｏｎ Ｄｅｔｅｃｔｉｏｎ， ＣＳＭＡ/ ＣＤ) 确定等待时间的算法是二进制指数退避算法]。 在等待一段随机时间后， 再进行新的发送。 如果重传多次后(大于16 次) 仍发生冲突，就放弃发送。

## Slide 140
2.认识光猫路由器一体机
一般来说， 家庭中的基础上网设备包括: 光猫、路由器和无线设备等， 为用户提供有线宽带网络、无线Ｗｉ－Ｆｉ 及网络电视等功能。 随着科技的发展， 各网络运营商已经把光猫、路由器和无线功能整合到了一起， 形成目前家庭使用最多的光猫路由器一体机。
光猫路由器一体机的作用主要是将光信号调制解调成路由器能理解的电信号(网络信号) 进行传输， 发送Ｗｉ－Ｆｉ 信号让多台设备可以同时联网， 从而形成一个简单的局域网， 如图6－5所示。
3.认识交换机
交换机的英文名称为“Ｓｗｉｔｃｈ”， 它是集线器的升级换代产品， 从外观上来看， 它是带有多个接口的长方形盒状体， 如图6－6 所示。 交换是按照通信两端传输信息的需要， 用人工或设备自动完成的方法， 把要传输的信息送到符合要求的相应路由上的技术统称。 它具有性价比高、高度灵活、相对简单和易于实现等特点， 广泛应用于各种不同类型的网络中。

## Slide 141
1) 交换机的分类。
按照现在复杂的网络构成方式， 交换机被划分为接入层交换机、汇聚层交换机和核心层交换机。
2) 交换机的工作原理。
交换机并不会把收到的每个数据信息都以广播的方式发给客户端， 是因为交换机可以根据ＭＡＣ 地址智能地转发数据帧。 交换机存储的ＭＡＣ 地址表将ＭＡＣ 地址和交换机的接口编号对应在一起， 每当交换机收到客户端发送来的数据帧时， 它就会根据ＭＡＣ 地址－端口映射表信息判断该如何转发。
4.认识网络摄像头
网络摄像头英文全称为Ｗｅｂ Ｃａｍｅｒａ， 是一种结合传统摄像头与网络技术所产生的新一代摄像头， 可以在标准的网络浏览器中监视其影像。
网络摄像头除了具备一般传统摄像头所有的图像捕捉功能外， 机内还内置了数字化压缩控制器和基于Ｗｅｂ 的操作系统， 使得视频数据经压缩加密后， 通过局域网、Ｉｎｔｅｒｎｅｔ 或无线网络送至终端用户。 而终端用户可在计算机上使用标准的网络浏览器， 根据网络摄像头的ＩＰ 地址， 对网络摄像头进行访问， 实时监控目标现场的情况， 并可对图像资料实时编辑和存储，同时还可以控制摄像头的云台和镜头， 进行全方位地监控， 如图6－7 所示。

## Slide 142
网络摄像头的分类如下。
1) 按照工作原理， 网络摄像头可分为数字摄像头和模拟摄像头。
数字摄像头是通过双绞线传输压缩的数字视频信号，
模拟摄像头是通过同轴电缆传输模拟信号。 数字摄像头与模拟摄像头除传输方式有区别外，最主要的区别是清晰度不同， 数字摄像头可达到上百万像素的高清效果。
2) 按照摄像头外观， 网络摄像头可分为枪机、半球、球机等。枪机多用于户外， 对防水防尘等级要求较高； 半球多用于室内， 一般镜头较小， 可视范围广； 球机主要用于360°无死角监控。
3) 按照传输方式， 网络摄像头可以分为有线连接摄像头和无线连接摄像头。
4) 按照摄像头的信号清晰度， 网络摄像头又可以划分为标清摄像头和高清摄像头。

## Slide 143
【任务描述】
对等网在日常使用中非常普遍。 通过本任务的学习， 了解组建对等网所需的设备和材料，掌握双绞线的制作方法， 掌握设置计算机和传输控制协议/ 互联网协议(Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ ＣｏｎｔｒｏｌＰｒｏｔｏｃｏｌ/ Ｉｎｔｅｒｎｅｔ Ｐｒｏｔｏｃｏｌ， ＴＣＰ/ ＩＰ) 的操作方法， 熟悉常见网络测试命令的使用技巧等。
【任务实施】
任务二 组建对等网
局域网是将一个特定区域的计算机连接成一个可以互相通信的网络， 比如学校、公司、家庭、宿舍等的计算机都可以组建成局域网。 因此， 在某个区域中有两台以上的计算机就可以组建成一个简单的局域网。 在局域网中如果彼此连接的计算机之间的地位平等， 无主从之分， 一台计算机既可作为服务器， 又可以作为工作站， 一般来说整个网络不依赖专用的集中服务器， 这种网络称之为对等局域网(Ｐｅｅｒ ｔｏ Ｐｅｅｒ ＬＡＮ， 简称对等网)。
1.组建对等网所需的设备和耗材
1) 交换机或路由器一台(使用路由器可以实现宽带共享上网功能， 现在普通家用光猫路
由一体机一般也具有交换机或路由器的功能)。
2) 水晶头若干。
3) 双绞线若干。

## Slide 144
4) 压线钳一把。
5) 网络连通性测试仪一个。
6) 计算机、笔记本电脑或智能终端数台。
2.ＲＪ45 接口的定义、制作及检测
ＲＪ45 接口是我们现在最常见的网络设备接口， 它是一种网络接口标准； ＲＪ45 接口连接器俗称“水晶头”， 它是双绞线的连接器， 为模块式插孔结构。 ＲＪ45 接口主要有两种标准， 分别是ＥＩＡ/ ＴＩＡ 568Ａ 和ＥＩＡ/ ＴＩＡ 568Ｂ。 在ＥＩＡ/ ＴＩＡ 568Ａ 中， 与之相连的8 根线分别定义为白绿、绿、白橙、蓝、白蓝、橙、白棕、棕。 在ＥＩＡ/ ＴＩＡ 568Ｂ 中， 与之相连的8 根线分别定义为白橙、橙、白绿、蓝、白蓝、绿、白棕、棕， 如图6－8 所示。

## Slide 145
1) ＲＪ45 接口的定义
ＲＪ45 接口8 根引脚的定义， 如表6－1 所示。
2) 制作双绞线。
双绞线是目前应用比较广泛的传输介质， 根据是否具有屏蔽功能， 分为屏蔽双绞线(Ｓｈｉｅｌｄｅｄ Ｔｗｉｓｔｅｄ Ｐａｉｒ， ＳＴＰ) 和非屏蔽双绞线(Ｕｎｓｈｉｅｌｄｅｄ ＴｗｉｓｔｅｄＰａｉｒ， ＵＴＰ) 两类， 平时使用最多的是超五类非屏蔽双绞线， 它由8 根不同颜色的线分4 对成螺旋状扭在一起构成， 两根相互绝缘的导线以螺旋形状绞合在一起， 以减少电磁干扰。

## Slide 146
3) 检测。
(1) 检测方法如下。
将网线两端的水晶头分别插入主测试仪和远程测试端的ＲＪ45 端口， 将开关拨到“ＯＮ”(Ｓ 为慢速挡)， 这时主测试仪和远程测试端的指示头就应该逐个闪亮。
①直通连线的测试: 测试直通连线时， 主测试仪的指示灯应该从1 到8 逐个顺序闪亮， 而远程测试端的指示灯也应该从1 到8 逐个顺序闪亮。 如果是这种现象， 说明直通线的连通性没问题， 否则就得重做。

## Slide 147
②交叉连线的测试: 测试交叉连线时， 主测试仪的指示灯也应该从1 到8 逐个顺序闪亮，而远程测试端的指示灯应该是按照3、6、1、4、5、2、7、8 的顺序逐个闪亮。 如果是这样，说明交叉连线连通性没问题， 否则就得重做。
③若网线两端的线序不正确， 主测试仪的指示灯仍然从1 到8 逐个闪亮， 只是远程测试端的指示灯将按照与主测试端连通的线号的顺序逐个闪亮。 也就是说， 远程测试端不能按照①和②的顺序闪亮。
(2) 导线断路测试的现象如下。
①当有1 到6 根导线断路时， 则主测试仪和远程测试端的对应线号的指示灯都不亮， 其他的灯仍然可以逐个闪亮。
②当有7 根或8 根导线断路时， 则主测试仪和远程测试端的指示灯全都不亮。
(3) 导线短路测试的现象如下。
①当有两根导线短路时， 主测试仪的指示灯仍然按照从1 到8 的顺序逐个闪亮， 而远程测试端两根短路线所对应的指示灯将被同时点亮， 其他的指示灯仍按正常的顺序逐个闪亮。②当有3 根或3 根以上的导线短路时， 主测试仪的指示灯仍然从1 到8 逐个顺序闪亮， 而远程测试端的所有短路线对应的指示灯都不亮。

## Slide 148
3.连接设备
1) 两台计算机的对等网的连接方法。
利用一根直通或交叉的双绞线直接将两台计算机连起来， 如图6－10 所示。
2) 3 台计算机的对等网的连接方法。
3 台计算机的对等网的一种连接方法是采用双网卡网桥连接方式， 就是在其中一台计算机上安装两块网卡， 另外两台计算机各安装一块网卡， 然后用双绞线连接起来， 如图6－11所示。
3) 多于3 台计算机的对等网。
使用交换机作为中心设备将各计算机连接起来， 组建一个物理和逻辑上都是星形的网络，其拓扑结构如图6－12 所示。

## Slide 149
4.检查网络组件
连接好计算机后， 首先我们要检查计算机系统的网络组件是否已经安装完全。 在Ｗｉｎｄｏｗｓ 10系统桌面上右键单击“网络” 图标， 在弹出的快捷菜单中选择“属性” 命令， 在打开的“网络和共享中心” 窗口中， 单击“查看活动网络” 中的“以太网” (或“Ｅｔｈｅｒｎｅｔ0” “ＷＬＡＮ”等) 连接， 然后在打开的对话框中， 单击“属性” 按钮， 打开图6－13 所示的属性对话框。
在图6－13 所示对话框中， 检查以下网络组件是否安装。
1) Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ 网络客户端。
2) Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ 网络的文件与打印机共享。
3) “Ｉｎｔｅｒｎｅｔ 协议版本4 (ＴＣＰ/ ＩＰｖ4) ” 或“Ｉｎｔｅｒｎｅｔ 协议版本6 (ＴＣＰ/ ＩＰｖ6) ”。

## Slide 150
5.设置计算机
1) 更改计算机名与工作组名。
在对等网中， 为了方便管理多台不同功能和作用的计算机， 可以在局域网中创建多个工作组， 将不同的计算机按功能分别列入不同的组内， 然后同时更改每台计算机的计算机名， 方便计算机之间的互访和日常的管理。
(1) 右击桌面上的“此电脑”， 然后在弹出的快捷菜单中选择“属性” 命令， 如图6－14 所示。
(2) 打开系统信息界面， 在“计算机名、域和工作组设置” 区域单击“更改设置”， 如图6－15 所示。
(3) 然后在弹出的“系统属性” 对话框中单击“更改” 按钮， 如图6－16 所示。
(4) 在弹出的“计算机名/ 域更改” 对话框中， 可以对工作组及计算机名进行更改(一般使用默认的工作组名)， 更改完成后， 单击“确定” 按钮， 然后重新启动计算机即可， 如图6－17 所示。

## Slide 151
2) 设置ＴＣＰ/ ＩＰ 属性。
(1) 单击桌面右下角的网络图标， 然后选择“打开‘网络和Ｉｎｔｅｒｎｅｔ’ 设置” 命令， 如图6－18 所示。
(2) 在打开的窗口中单击“更改适配器选项” 超链接， 如图6－19 所示。
(3) 在打开的“网络连接” 窗口中， 右击“Ｅｔｈｅｒｎｅｔ0 2” 图标， 在弹出的快捷菜单中选择“属性” 命令， 如图6－20 所示。
(4) 在弹出的“Ｅｔｈｅｒｎｅｔ0 2 属性” 对话框中， 双击“Ｉｎｔｅｒｎｅｔ 协议版本4 (ＴＣＰ/ ＩＰｖ4) ”选项， 如图6－21 所示。
(5) 在弹出的对话框中， 根据实际选择“自动获得ＩＰ 地址” 或“使用下面的ＩＰ 地址”单选按钮， 在这里我们使用图6－22 所示ＩＰ 地址参数， 默认网关填路由器ＩＰ 地址， 以太网ＩＰ地址需要和网关在同一网段。 域名系统(Ｄｏｍａｉｎ Ｎａｍｅ Ｓｙｓｔｅｍ， ＤＮＳ) 服务器地址可以选择常用的， 如114.114.114.114 (国内移动、电信和联通通用的ＤＮＳ 服务器地址)， 如图6－22所示。

## Slide 152
6.常用网络测试命令
一个局域网网络组建完成后， 我们可以使用一些Ｗｉｎｄｏｗｓ 系统自带的网络命令， 对当前的网络状态和连接情况等进行测试， 确保网络能正常工作。 网络命令的使用需要在系统的“ＭＳ－ＤＯＳ 方式” 窗口或命令提示符窗口中完成， 其操作方法是， 同时按下‹Ｗｉｎｄｏｗｓ› 键和‹Ｒ› 键， 调出“运行” 对话， 在“运行” 对话框中输入“ｃｍｄ” 后单击“确定” 按钮， 会自动打开命令提示符窗口， 如图6－23 所示。

## Slide 153
1) Ｉｐｃｏｎｆｉｇ 命令(显示当前计算机的ＴＣＰ/ ＩＰ 配置参数)。
Ｉｐｃｏｎｆｉｇ 命令可用于显示当前的ＴＣＰ/ ＩＰ 配置的设置值。 这些信息一般用来检验人工配置的ＴＣＰ/ ＩＰ 设置是否正确。 而且， 如果计算机和所在的局域网使用了动态主机配置协议(Ｄｙｎａｍｉｃ Ｈｏｓｔ Ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ Ｐｒｏｔｏｃｏｌ， ＤＨＣＰ)，使用Ｉｐｃｏｎｆｉｇ 命令可以了解到计算机是否成功地租用到了一个ＩＰ 地址， 如果已经租用到， 则可以了解它目前得到的是什么地址， 包括ＩＰ 地
址、子网掩码和默认网关等网络配置信息。下面是Ｉｐｃｏｎｆｉｇ 命令最常用的用法。
(1) Ｉｐｃｏｎｆｉｇ: 当使用不带任何参数选项的Ｉｐｃｏｎｆｉｇ 命令时， 显示每个已经配置了的接口
的ＩＰ 地址、子网掩码和默认网关值。
(2) Ｉｐｃｏｎｆｉｇ/ ａｌｌ: 当使用ａｌｌ 选项时， Ｉｐｃｏｎｆｉｇ能为ＤＮＳ 服务器和ＷＩＮＳ (Ｗｉｎｄｏｗｓ 网络名称服务) 服务器显示它已配置且所有使用的附加信息，并且能够显示内置于本地网卡中的物理地址。 如果ＩＰ 地址是从ＤＨＣＰ 服务器租用的， Ｉｐｃｏｎｆｉｇ 将显示ＤＨＣＰ 服务器分配的ＩＰ 地址和租用地址预计失效的日期。 运行Ｉｐｃｏｎｆｉｇ / ａｌｌ 命令的结果窗口，如图6－24 所示。

## Slide 154
2) Ｐｉｎｇ 命令(测试网络连通性)。
Ｐｉｎｇ 命令是通过发送互联网控制报文协议(Ｉｎｔｅｒｎｅｔ Ｃｏｎｔｒｏｌ Ｍｅｓｓａｇｅ Ｐｒｏｔｏｃｏｌ， ＩＣＭＰ) 消息回应请求数据包来验证与另一台ＴＣＰ/ ＩＰ 计算机是否连通。 应答消息的接收情况将和往返过程的次数一起显示出来。 Ｐｉｎｇ 是用于检测网络连接性、可到达性和名称解析等疑难问题的常用命令。
其命令格式如下:
Ｐｉｎｇ [<命令选项>] <目标ＩＰ 地址或域名>
Ｐｉｎｇ 命令是常用的网络故障排除工具， Ｐｉｎｇ 命令执行结束后， 会显示统计信息， 如图6－25所示。
3) Ｔｒａｃｅｒｔ 命令(跟踪网络连接)。
Ｔｒａｃｅｒｔ 命令是一个简单的网络诊断工具， 测试某一个ＩＰ 地址都经过哪些路由， 以及它在ＩＰ 网络中每一跳的延迟(这里的延迟是指分组从信息源发送到目的地所需的时间， 延迟也分为许多的种类———传播延迟、传输延迟、处理延迟、排队延迟)。
Ｔｒａｃｅｒｔ 命令的格式如下:
Ｔｒａｃｅｒｔ [<命令选项>] <目标主机的名称或ＩＰ 地址>其测试结果如图6－26 所示。

## Slide 155
【任务描述】
在小型公司、宿舍、家庭环境中， 主要使用光纤宽带上网方式接入互联网。 通过本任务的学习， 将掌握光猫路由器一体机、无线路由器和无线摄像头等网络设备的安装和设置操作。
【任务实施】
任务三 使用宽带上网
1.常见的上网方式
常见的上网方式有如下几种。
•使用光猫路由器一体机拨号上网。
•使用网线接入局域网(如学校、公司等)。
•使用无线网卡接入无线网络。
•通过专线(通常是光纤) 接入ＩＳＰ (Ｉｎｔｅｒｎｅｔ Ｓｅｒｖｉｃｅ Ｐｒｏｖｉｄｅｒ， 因特网服务提供商， 包括中国电信、中国移动和中国联通等)。

## Slide 156
如果是笔记本电脑上网， 那么上网方式又可分为如下几种。
•直接插网线(双绞线) 进行非对称数字用户线(Ａｓｙｍｍｅｔｒｉｃ Ｄｉｇｉｔａｌ Ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ Ｌｉｎｅ，ＡＤＳＬ) 或局域网接入。
•直接打开无线网络设置进行无线上网。
•使用手机数据线或手机Ｗｉ－Ｆｉ 热点分享上网。
2.常用网络设备的使用
1) 光猫路由器一体机的安装与使用。
一般家庭在安装光纤宽带时， ＩＳＰ (如中国电信、中国移动、中国联通) 都会自带一台用于拨号上网、双频Ｗｉ－Ｆｉ、互联网电视(Ｉｎｔｅｒｎｅｔ Ｐｒｏｔｏｃｏｌ Ｔｅｌｅｖｉｓｉｏｎ， ＩＰＴＶ) 功能于一体的光猫路由器一体机， 用于连接家里的宽带电视、台式计算机和手机、平板电脑(移动设备) 等的网络。 下面我们以中国电信的天翼网关为例， 介绍光猫路由器的安装和配置方法。(1) 光猫路由器一体机安装和连接， 设备接口如图6－27 所示。
①将入户光纤接头插入一体机的光纤Ｇ 端口。

## Slide 157
②用一根制作好的双绞线一端连接一体机的“悦ｍｅ” (ＩＰＩＶ) 口， 另一端连接智能机顶盒的“ＷＡＮ” 口， 通过ＨＤＭＩ 数据线连接液晶电视， 实现ＩＰＴＶ 的连接。
③再用一根制作好的双绞线一端连接一体机的“网口2” (其中“网口2” 到“网口4”用于连接有线网络设备， 可随意连接任意一个接口)， 另一端连接台式计算机或笔记本电脑，实现宽带网络连接。
④如果家里有座机电话， 可以用一根ＲＪ11 的电话线一端连接一体机的“电话” 口， 另一端连接座机电话。
⑤插入12 Ｖ 电源适配器， 电源指示灯就会亮起， 等待2~4 分钟后， 光猫路由器一体机才会正常工作。
(2) 光猫路由器一体机的配置。
①首先查看一体机背面的网络设备标识， 了解设备配置ＩＰ、账号和密码等相关信息， 如图6－28 所示。
②修改配置计算机的ＩＰ 地址， 配置方法见“设置ＴＣＰ/ ＩＰ 属性” 相关内容， 将本机ＩＰ 地址和光猫路由器一体机ＩＰ 地址设在同一网段， 如图6－29 所示。

## Slide 158
③打开计算机上的浏览器， 在浏览器中输入“192.168.1.1”， 如图6－30 所示， 在弹出登录界面后， 输入账号和密码， 进入管理界面首页， 如图6－31 所示。
④在管理界面上单击“高级设置” 选项卡进入“高级配置” 界面， 这里可以查看网关状态、网关信息、局域网设置及修改登录信息等。 这里使用默认参数(可根据实际情况进行相应修改)， 如图6－32 所示。
⑤单击“ＷｉＦｉ 设置” 选项卡， 用户可以更改Ｗｉ－Ｆｉ 的名称和登录密码， 更改Ｗｉ－Ｆｉ 密码时尽量设置一个不过于简单又容易记住的密码， 如图6－33 所示。

## Slide 159
⑥用户还可以单击“终端设备” 选项卡， 查看当前连接的有线和无线终端设备使用情况，对于占用带宽较高的设备可以进行网络限制， 还可以将不明终端设备加入黑名单以禁止其使用网络， 如图6－34 所示。
⑦设置完成后， 单击右上角的“退出” 按钮。
2) 无线路由器的设置
无线路由器是用于用户上网、带有无线覆盖功能的路由器。 无线路由器可以看作是一个转发器， 将接入的宽带网络信号通过有线和无线的方式分别提供给不同的网络设备， 实现不同上网需求(如有线提供给台式计算机上网使用， 无线提供给笔记本电脑、手机和平板电脑等具有无线上网功能的智能设备上网使用)。 下面讲解无线路由器连接和配置方式。
(1) 无线路由器的安装和连接如图6－35 所示。
①首先将ＡＤＳＬ 调制解调器(Ｍｏｄｅｍ) 的宽带网线插入无线路由器的ＷＡＮ 口， 然后用一根网线分别连接无线路由器的ＬＡＮ 口和配置用计算机的网络口。

## Slide 160
②将9Ｖ 电源适配器插入无线路由器电源接口， 电源指示灯亮起， 等待2 ~3 ｍｉｎ 后， 无线路由器才会正常工作。 接下来就可以对无线路由器进行参数配置。
(2) 无线路由器的参数配置(这里以ＴＰ－ＬＩＮＫ 无线路由器为例)。
①打开浏览器， 在地址栏内输入无线路由器提供的ＩＰ 地址(具体查看说明书)， 如图6－36所示， 在弹出的登录界面中分别输入管理账号和密码(默认都为ａｄｍｉｎ)， 如图6－37 所示。

## Slide 161
②弹出无线路由器的工作界面， 如图6－38 所示， 单击右下角“路由设置” 选项， 进入无线路由器的“路由设置” 界面， 如图6－39 所示。
③单击左侧“上网设置” 选项卡， 右侧显示“ＷＡＮ 口连接类型”， 提供3 种方式上网方式: 宽带拨号上网、固定ＩＰ 地址和自动获得ＩＰ 地址。 用户可以根据实际情况选择上网连接的类型， 一般选择自动获得ＩＰ 地址进行配置， 如图6－40 所示。
④然后单击左侧“无线设置” 选项卡， 可以设置无线热点名称、无线密码、无线信道、无线模式和频段带宽， 建议用户设置一个符合复杂性要求的无线密码， 如图6－41 所示。

## Slide 162
⑤单击“ＬＡＮ 口设置” 选项卡， 用户可以对内部局域网的ＩＰ 地址段和子网掩码等内容进行设置， 一般使用默认项即可， 如图6－42 所示。
⑥单击“修改管理员密码” 选项卡， 可以对管理员在登录无线路由器时的密码进行重新设置， 如图6－43 所示。

## Slide 163
最后， 用户可以在无线路由器工作界面分别单击“网络状态” “设备管理” 等查看无线路由器的工作状态以及网络设置连接使用情况等。
3) 无线监控摄像头的安装与使用。
无线监控摄像头的优势在于它在技术上实现了零布线， 不仅美观而且方便好用， 便于移动， 用户还可以通过无线技术连接到家庭或店铺的Ｗｉ－Ｆｉ 上， 从而方便在手机应用程序(Ａｐｐ) 和计算机客户端上进行实时预览和录像调取， 也可以在任何地
方远程监控。 下面以ＴＬ－ＩＰＣ42Ａ 为例， 介绍一下无线监控摄像头的使用及配置方法， 如图6－44 所示。
(1) 配置前请先用手机安装ＴＰ－ＬＩＮＫ 安防Ａｐｐ， Ａｐｐ 在应用市场下载。
(2) 在断电情况下将Ｍｉｃｒｏ ＳＤ 卡插入ＳＤ 卡槽中。 插入ＳＤ 卡时务必注意: 卡的金属片朝向与卡槽引导标识一致， 对准卡槽插入， 勿强行用力， 如图6－45 所示。

## Slide 164
(3) 把无线监控摄像头放在路由器跟前(先配置再安装)， 使用随包装配置的电源适配器给摄像头供电， 此时系统指示灯为红色长亮且转动自检。 如果需要无线连接， 请勿将网线插入摄像头网口， 手机需要连接上路由器的2.4 ＧＨｚ 无线信号。
(4) 打开手机安装的ＴＰ－ＬＩＮＫ 安防Ａｐｐ， 输入注册好的ＴＰ－ＬＩＮＫ ＩＤ 账号和密码。 如果没有ＴＰ－ＬＩＮＫ ＩＤ， 请单击“新用户注册”， 注册后再重新登录， 如图6－46 所示。
(5) 进入Ａｐｐ 后， 在预览界面右上角单击“＋”， 扫描ＴＬ－ＩＰＣ42Ａ 机身的二维码， 添加无线监控摄像头， 如图6－47 所示。

## Slide 165
(6) 按照Ａｐｐ 上的提示(见图6－48) 查看摄像头的指示灯是否为红绿交替闪烁， 红绿交替闪烁代表摄像头已经准备好， 可以进行配置。 如果不是， 请将摄像头恢复出厂设置。 复位方法: 使用尖状物按住ＳＤ 卡槽旁边的Ｒｅｓｅｔ 小孔5 ｓ 左右， 即可将摄像头恢复出厂设置。
(7) ＴＰ－ＬＩＮＫ 安防Ａｐｐ 会自动检测到手机连接的无线信号名称， 在密码框中输入无线信号的密码； 注意: ＴＬ－ＩＰＣ42Ａ 只支持2.4 ＧＨｚ 无线网络， 不支持5 ＧＨｚ 无线网络， 请确保手机连接的是2.4 ＧＨｚ 无线信号， 如图6－49 所示。

## Slide 166
(8) 大约20 ｓ 后， Ａｐｐ 界面显示添加摄像头成功， 并自动返回到设备列表界面。 如果有ＳＤ 卡格式化提醒， 请单击“格式化ＳＤ 卡”， 完成后单击设备进入预览界面可以看到实时监控画面， 如图6－50 所示。
(9) 待无线监控摄像头配置完成后， 将摄像头断电并安装到需要的监控位置， 然后对摄像头上电， 自动连接无线信号并进行监控录像。 最后， 用户可以在安装有ＴＰ－ＬＩＮＫ 安防Ａｐｐ的任何设备上查看远程监控画面， 从而完成无线监控摄像头安装和配置。
操作实践: 双绞线的制作
实验目的及要求如下。
1) 熟悉双绞线的制作方法并理解和掌握其排序原理。
2) 掌握网络布线的基本概念和知识。

## Slide 167
【拓展阅读】
【项目小结】
•网卡、光猫路由器一体机、交换机和网络摄像头的类型和基本工作原理。
•对等网的硬件安装及其结构。
•宽带上网和常用方法。
•常用网络设备的使用。
【思考练习】、【项目工单略】

## Slide 168
【学习目标】
知道计算机系统维护的概念。
能维护保养主机。
能维护保养液晶显示器。
能维护保养键盘、鼠标。
能维护计算机系统。
能维护保养外围设备。
能维护保养智能移动终端。
树立节能环保、安全操作等意识。
项目七
维护计算机系统

## Slide 169
维护计算机系统指的是为保证计算机系统能够正常运行而进行的定期检测、维护和优化，主要从硬件和软件方面入手。 硬件方面包括计算机主要部件的保养和升级， 软件方面包括计算机操作系统的更新和杀毒。 计算机已成为不可缺少的工具， 而且随着信息技术的发展， 计算机在使用中面临越来越多的系统维护和管理问题， 如系统硬件故障、软件故障、病毒防范、系统升级等。 如果不能及时有效地处理好这些问题， 将会给工作和生活带来影响。 下面将对计算机主要部件的保养和维护加以介绍。
项目七
维护计算机系统

## Slide 170
【任务描述】
计算机主机箱(包括其内部设备) 是一台计算机最主要的部分。 通过本任务的学习， 我们将掌握维护保养主机的相关知识。
【任务实施】
任务一 维护保养主机
图7－1 所示为主机， 主要的维护方法如下。
1) 经常开机， 计算机不能长时间不用， 特别是在潮湿的季节， 为了避免主机因受潮而造成短路， 应当隔一段时间就开一次机， 经常用的计算机反而不容易坏。 但如果家居周围没有避雷针， 在打雷时不要开计算机， 并且将所有的插头都拔下(包括网线)。

## Slide 171
2) 夏天时注意散热， 避免在没有空调的房间里长时间用计算机， 运行过热会导致运行速度过慢而死机。 冬天注意防冻， 计算机过冷会导致开不了机。 不用计算机时， 要用透气而遮盖性又强的软布将显示器、机箱、键盘盖起来， 从而很好地防止灰尘进入计算机。
3) 尽量不要频繁开关机， 暂时不用时， 可使用计算机的屏幕保护或休眠功能。 计算机在使用时不要搬动机箱， 不要让计算机受到震动， 也不要在开机状态下带电拔插硬件设备(ＵＳＢ等支持热插拔的设备除外)。
4) 使用带过载保护和3 个插脚的电源插座能有效地减少静电， 若手能感应到静电， 用一根漆包线， 一头缠绕在机箱后面板上(如风扇出风口)， 另一头最好缠绕在自来水管上， 如无法找到自来水管， 可就近找其他替代物品， 只要是金属物体且能同大地(土壤) 接触的就行。
5) 养成良好的操作习惯， 尽量减少装、卸软件的次数。
6) 遵循严格的开关机顺序， 应先开外设， 如显示器、音箱、打印机、扫描仪等， 最后再开机箱电源。 反之关机应先关闭机箱电源(目前大多数计算机的系统都是能自动关闭机箱电源的)。
7) 计算机周围不要放置水或其他流质的东西， 以免将液体洒落到计算机设备上。 不要在机箱上放很多东西， 特别是机箱后面放太多东西会影响计算机散热。

## Slide 172
8) 应该整理并捆扎好机箱后面的各种线缆，这样既美观大方又方便日后清洁整理。
9) 每过半年， 对计算机进行一次大扫除，彻底清除内部的污垢和灰尘， 尤其是主机箱， 但如果对硬件不是很熟悉， 建议请专业的计算机维护人员进行处理。
10) 养成劳逸结合的习惯， 不要过度使用计算机。 过度使用计算机将会缩短计算机的使用寿命， 对使用者的身体伤害则更大。

## Slide 173
【任务描述】
液晶显示器是计算机最重要的输出设备之一。 通过本任务的学习， 我们将掌握维护保养液晶显示器的相关知识。
【任务实施】
任务二 维护保养液晶显示器
图7－2 所示为液晶显示器， 主要的维护方法如下。
1) 将显示屏的亮度调到相对较低的水平， 以眼睛舒适为佳。
2) 不使用计算机时尽量关闭显示器电源开关， 这样在节约用电的同时， 避免显示器元器件过快老化。
3) 保持环境的温度、湿度。 不要让任何潮湿的东西进入显示器， 如果显示器已受潮， 必须尽快断开电源，将显示器放置到比较温暖干燥的地方， 以便水分及时蒸发， 然后才可以打开电源。 对潮湿的显示器加电， 极易导致液晶电极腐蚀， 进而造成不可逆转的永久性损坏。

## Slide 174
4) 避免不必要的震动。 显示器可以说是公认的最敏感的外设， 它含有相当比例的敏感玻璃电气元件， 屏幕十分脆弱， 要尽量避免强烈的冲击和震动， 以防显示器屏幕受损。 特别注意不要在屏幕上指指点点， 以免造成屏幕出现坏点或颜色不自然等现象。
5) 使用推荐的显示分辨率。 液晶显示器的显示原理与阴极射线管显示器不同， 工作在最佳分辨率下的液晶显示器会把显卡输出的模拟显示信号转化成带具体地址信息的显示信号，然后送入液晶板， 直接将显示信号加到相对应像素的驱动管上。 对这样点对点输出的情况，使用显示器推荐的最佳分辨率无疑是相当重要的。
6) 不轻易拆卸显示器。 在质保期内未经许可的维修和变更都是不允许的， 如有故障， 可以拨打售后服务电话进行报修。
7) 正确清除液晶显示器表面的污垢。 如果发现液晶显示器表面有污垢， 可以使用柔软、非纤维材料(比如脱脂棉、镜头纸或眼镜布等) 蘸水清理； 如果无法达到清理效果， 可考虑购买液晶专用清洁产品来清理。 特别注意的是， 切忌选用含有氨、酒精及无机盐类成分的清洁液清理。

## Slide 175
【任务描述】
键盘、鼠标是计算机最常用的输入设备。 通过本任务的学习， 我们将掌握维护保养键盘、鼠标的相关知识。
【任务实施】
任务三 维护保养键盘、 鼠标
使用计算机的人都希望拥有一个方便舒适的键盘和一个灵活顺手的鼠标， 如图7－3 所示。这样， 他们在使用计算机工作和学习时能更加得心应手。 对键盘和鼠标的日常维护和保养有助于提高其灵活性和舒适度。
1.维护保养键盘
键盘是人机交互使用频繁的一种外部设备， 它的正确使用和维护对计算机的正常工作和避免键盘故障是十分重要的， 一般来说在键盘的使用和维护上， 应该注意以下一些问题。

## Slide 176
1) 注意保持键盘的清洁。 过多的尘土会影响键盘的正常使用， 有时甚至造成误操作。 碎屑或水渍落入键的缝隙中， 会使键被卡住， 严重时造成短路等故障。 键盘的维护主要就是定期清洁表面的污垢， 一般清洁时可以用柔软干净的湿布擦拭键盘， 对于顽固的污渍可以用中性的清洁剂或者少量洗衣粉去除， 最后还要用湿布再擦洗一次。 对于缝隙内的污垢可以用棉签清洁， 所有的清洁工作都不要用医用消毒酒精， 以免对塑料部件产生不良影响。 清洁过程请在关机状态下进行， 所使用的湿布不宜过湿， 以免水滴进入键盘内部。 对于电容键盘， 很多时候是电容极间不洁净导致故障， 如果某些键位出现反应迟钝的现象， 则需要打开键盘，进行内部除尘处理。 对于机械键盘， 有些按键故障， 可能是键帽下弹性部件的问题， 在没有备件的情况下可以用一些不太常用的按键替换一下。
2) 切忌将液体洒到键盘上。 因为大多数键盘没有防溅装置， 一旦有液体流进， 则会使键盘受到损害， 造成接触不良、腐蚀电路和短路等故障。 如果有大量液体意外进入键盘， 应当尽快关机， 将键盘接口拔下， 在清洁完键盘表面后， 打开键盘用干净吸水的软布擦干内部积水， 最后在通风处自然晾干即可。 在未确定键盘内部是否完全干透前， 不要急于试机， 以免短路造成主机接口损坏。
3) 操作键盘时， 切勿用力过大， 以防按键的机械部件受损而失效。 更换键盘时， 必须在切断计算机电源的情况下进行， 有的键盘壳含有塑料倒钩， 拆卸时要格外留神。

## Slide 177
2.维护保养鼠标
比起计算机的其他硬件设备， 鼠标的价格确实是比较便宜， 所以一旦出了问题， 大部分人可能会再买一个。 其实鼠标的维护并不难， 只要在使用时能够加以注意就好。
使用光电式鼠标(见图7－4) 时， 要特别注意保持感光板的清洁和感光状态的良好， 避免污垢附着在发光二极管或光敏三极管上， 影响光线的接收。 如果内部进入一些灰尘， 千万不要用有机清洁剂进行擦拭， 可以找一个皮鼓对着鼠标底部的光学透镜吹气， 这样可以清除大部分灰尘， 鼠标就可以正常使用了。
对于鼠标而言， 选择一款合适的鼠标垫是十分有必要的。尤其是光电式鼠标， 对鼠标垫有比较高的要求， 一定不要使用反光强烈的材料， 那样会造成鼠标失控。
另外， 现在无线鼠标、无线键盘渐渐多了起来， 它们内部都要安装电池， 因此如果长时间不使用键盘和鼠标， 应该及时取出电池， 以免电池漏液对硬件造成伤害。

## Slide 178
【任务描述】
在计算机使用过程中， 硬件系统和软件系统都要及时维护， 否则计算机的性能会逐渐下降， 甚至损坏。 通过本任务的学习， 我们将掌握维护的准备工作、台式计算机维护和笔记本电脑维护等相关知识。
【任务实施】
任务四 维护计算机系统
1.准备工作
1) 软件检修的准备。
(1) 备份资料。 如果只是处理部分磁盘分区， 可将需要的内容备份到另外的分区中。 如果需要对整个磁盘进行处理， 则应将需要备份的内容复制到移动硬盘、其他磁盘或云盘中。
(2) 记录原系统的工作状态。 仔细查看原系统的安装位置， 记录好原系统的网络设置信息， 特别是ＩＰ 地址和网关。 另外， 其他软件的登录信息也要记录下来。
(3) 记录好用户登录名和用户密码。
(4) 检查原系统的驱动。 可使用“驱动大师” “硬件精灵” 等软件， 查看和备份当前硬件的驱动程序， 并准备好需要升级的新驱动程序。

## Slide 179
2) 硬件检修的准备。
(1) 牢记原机的连接位置和连接方式。 打开机箱后， 先仔细观察主机内部的部件连接方式， 特别是品牌机， 有一些附件的安装位置必须记住以便最后还原安装。 对结构复杂， 不易记牢的地方， 可以采用拍照或录像的方式进行留底。
(2) 准备好工具。 常用的有各种规格的螺丝刀、钳子、镊子、剪刀、橡皮擦、毛刷、棉球、吸尘器/ 吹尘器、无水酒精、专用清洗剂、操作系统、应用软件和工具软件等。
3) 其他。
在维修过程中， 应该根据故障现象和解决方法认真做好维修记录， 不断积累维修经验。静电对计算机芯片伤害很大， 在进行故障排除之前， 可以通过触摸自来水管来释放身上的静电。 如果有条件， 可以戴上防静电手套或者防静电手环等。
2.维护台式计算机
1) 软件维护。
(1) 对驱动器(硬盘) 进行优化
目前常见的硬盘有两种类型， 一种是机械硬盘， 另一种是固态硬盘。机械硬盘使用一段时间后， 会在磁盘上造成很多断断续续的扇区， 非连续性的文件便会越来越多， 当对文件进行操作时， 系统需要花费更多时间读取数据， 这就导致磁盘速度减慢， 最终造成计算机运行速度越来越慢。 因此， 我们应该定期对机械硬盘进行磁盘碎片整理， 将所有非连续性的文件重新编排整齐， 从而提高磁盘性能， 延长使用寿命， 也让计算机的运行速度变得更快。

## Slide 180
对硬盘进行碎片整理或优化的操作方法如下。
①首先双击Ｗｉｎｄｏｗｓ 10 操作系统桌面上的“此电脑” 图标， 在打开的窗口中选择任何一个驱动器(如Ｃ 盘)， 在窗口顶部会多出一个“管理－驱动器工具” 选项卡， 如图7－5 所示。
②单击“管理－驱动器工具” 选项卡中的“优化” 按钮， 打开“优化驱动器” 对话框，Ｗｉｎｄｏｗｓ 10 系统会自动识别硬盘类型是机械硬盘还是固态硬盘， 如图7－6 和图7－7 所示。
③选择需要优化的驱动器， 单击“优化” 按钮， Ｗｉｎｄｏｗｓ 10 操作系统会自动根据磁盘类型选择适合的磁盘优化方案对当前驱动器进行优化。

## Slide 181
(2) 使用杀毒软件对系统进行杀毒。
(3) 使用第三方系统优化软件对计算机进行系统优化和清理。 计算机使用一段时间后， 可以使用系统优化软件(如360 安全卫士、腾讯电脑管家等) 对计算机进行一次全面体检和优化， 从而达到以下目的: ①提前发现隐患故障，
及时处理及修复， 使计算机运行更加稳定； ②优化计算机运行环境， 使计算机始终处于最佳状态； ③保证计算机各部件能正常运行， 延长硬件的使用寿命。
以360 安全卫士为例， 通过它可以进行木马查杀、计算机清理、系统修复、优化加速等操作， 如图7－8 所示。
2) 硬件维护。
(1) 关机并拔下所有电源， 再拔掉外设连接线。
(2) 清洁主机机箱外壳， 以及键盘、鼠标、显示器等外部设备。
(3) 打开主机机箱， 戴上口罩， 到僻静处使用吹风机对着机箱内部吹一吹， 以吹去大部分积尘， 如图7－9 所示。

## Slide 182
(4) 对ＣＰＵ 散热风扇、电源风扇、机箱风扇等积尘较多的部件， 需要拆卸清理， 如图7－10 所示。
(5) 显卡和内存等有“金手指” 的部件， 由于使用时间过长， “金手指” 上通常会有灰尘或氧化层， 从而导致接触不良。 可以先取下该设备， 然后用橡皮擦来回擦拭“金手指”， 再将其重新插入原插槽， 如图7－11 所示。
(6) 清理完成后， 先安装好已拆卸部件， 再连接好机箱内、外各种连接线和外部设备，最后接通主机电源， 测试计算机能否正常启动。

## Slide 183
3.维护笔记本电脑
1) 恢复系统。
由于笔记本电脑系统使用一段时间后， 系统变得特别臃肿， 运行速度也会变慢， 比较好的解决方法是恢复系统， 下面以恢复Ｗｉｎｄｏｗｓ 10 系统为例。
(1) 首先单击Ｗｉｎｄｏｗｓ 10 操作系统桌面左下角的“开始” 菜单按钮 ， 选择“设置”，然后选择“更新和安全”， 如图7－12 所示。
(2) 在窗口左侧选择“恢复” 后， 单击右侧的“开始” 按钮， 启动系统恢复， 如图7－13所示。

## Slide 184
(3) 接下来的几步操作， 需要根据实际情况进行相应选择(其间， 有可能提示需要提供Ｗｉｎｄｏｗｓ 10 操作系统的安装文件)， 最后单击“初始化” 按钮， 进入系统恢复过程。 整个过程可能要持续很长一段时间， 在保证笔记本电脑接上外接电源的情况下耐心等待， 直到完成恢复。
2) 硬件维护。
(1) 清洁液晶显示屏。
液晶显示屏表面有污迹， 可用沾有少许无水酒精或专用清洗剂的软布轻轻地擦试屏幕，不要将液体直接喷洒到液晶显示屏表面上， 以免水滴渗入屏内导致屏幕短路。
(2) 清理键盘。
清理键盘时， 可用柔软干净的湿布来擦拭， 按键缝隙间的污渍可用棉签清洁， 不要用医用消毒酒精， 以免对塑料部件产生不良影响。 清理键盘一定要在关机状态下进行， 湿布不宜过湿， 以免键盘内部进水发生短路。

## Slide 185
任务五 维护保养外围设备
【任务描述】
计算机的外围设备常见的有打印机和投影仪等， 需要定期进行维护和保养。
【任务实施】
1.维护打印机
1) 更换硒鼓
日常办公打印中， 使用得最多的是激光打印机。 激光打印机在使用一段时间后， 由于碳粉逐渐消耗完导致打印颜色变浅或不均匀， 此时就需要更换硒鼓。 以惠普激光打印机为例， 更换硒鼓的参考操作步骤如下。
(1) 打开打印机顶盖并拿出硒鼓， 如图7－14 所示。
(2) 拿出新的硒鼓， 左右摇动， 把硒鼓里的碳粉摇均匀， 然后从左侧拉出封条， 如图7－15 所示。

## Slide 186
(3) 取下硒鼓的保护盖板， 标签朝内， 把硒鼓放入打印机内， 如图7－16 所示。
(4) 合上打印机顶盖， 进行打印测试， 如图7－17 所示。
2) 排除打印故障
打印机常见故障及维护办法见表7－1。

## Slide 187
2.维护投影仪
1) 设置投影仪
为了让投影效果更好， 应根据实际情况进行设置和维护， 参考操作步骤如下。
(1) 调整投影仪高低。 投影仪的调整支脚在投影仪的下方， 根据投影位置的要求适当调整各个支脚的高低， 如图7－18 所示。
(2) 自动调整图像质量。 按投影仪或者遥控器上的“ＡＵＴＯ” 按键， 可以自动调整投影图像质量， 如图7－19 所示。
(3) 手动调整图像清晰度和大小。 使用投影仪上的聚焦环可以调整图像清晰度， 变焦环可以对投影图像整体大小进行微调， 如图7－20 所示。

## Slide 188
2) 常见故障处理
投影仪常见故障及维护办法见表7－2。

## Slide 189
任务六 维护保养智能移动终端
【任务描述】
常见的智能移动终端有平板电脑、手机等。 这些智能移动终端用了一段时间后， 系统臃肿不堪， 垃圾文件多， 运行速度很慢， 需要进行日常维护和管理。
【任务实施】
1.维护保养平板电脑
平板电脑(如图7－21) 可以用于移动办公、浏览网页、看视频和听音乐等， 用途不同，性能要求就不一样， 价差也比较大。 平板电脑的一个比较常见的用途就是用来拍照或摄像，分辨率的高低将直接影响拍摄照片和录制视频的效果。

## Slide 190
平板电脑的日常维护保养需要注意以下事项。
1) 清洁屏幕。
触摸屏是平板电脑最主要的工作区域， 也是最重要的部件。 用手触摸屏幕可能会在上面留下油渍， 尖锐的物品划过屏幕会留下基本不能消除的划痕， 可以在清洁屏幕以后再在表面粘贴保护膜来保护屏幕。 如果要清洁屏幕， 应先将少量镜头清洁剂喷洒在软布上， 再用软布轻轻擦拭屏幕。 在清洁触摸屏前， 应确保平板电脑已关闭， 同时要避免直接将清洁剂喷洒在屏幕上。
2) 防止摔坏。
平板电脑最重要的部件就是触摸屏。 因为意外跌落、碰撞导致触摸屏破裂的情况占平板电脑故障的绝大部分， 更换一个触摸屏的费用大约是平板电脑价格的1/3 到1/2。
3) 注意使用环境。
平板电脑内部的电子元件怕受潮、进水， 同时还要远离灰尘， 并放置在干燥处。 另外，大多数的平板电脑的设计是在0~40℃的温度环境下运行的， 切勿将平板电脑暴露在直射的阳光下或放在温度很高的地方使用。

## Slide 191
2.维护保养手机
1) 使用手机“设置” 功能。
打开手机“设置” 功能， 对手机进行无线和网络、桌面和壁纸、显示、声音、安全和隐私、备份和恢复数据、恢复出厂设置等相关设置或操作， 如图7－22 所示。
2) 使用第三方工具软件
打开手机应用商店或应用市场， 搜索下载并安装系统优化和管理软件， 大部分手机厂家都预装了系统优化和管理软件， 可以直接使用。 定期或不定期地对手机进行杀毒、体检、加速、骚扰短信/ 电话拦截、保护个人隐私、软件管理、文件管理、电池节电和系统检测等维护操作。

## Slide 192
【拓展阅读】
【项目小结】
•主机的维护保养。
•液晶显示器的维护保养。
•多媒体音箱的维护保养。
•键盘、鼠标的维护保养。
•台式计算机和笔记本电脑的维护保养。
【思考练习】、【项目工单略】

## Slide 193
【学习目标】
了解计算机故障常见的检测方法。
能解析典型故障案例。
树立仔细观察现象、认真分析故障的意识。
项目八
检测和分析计算机常见故障

## Slide 194
任务一 了解计算机故障常见的检测方法
【任务描述】
在检测计算机故障时， 采用正确的检测方法有利于快速定位和排除故障， 达到事半功倍的效果。 通过本任务的学习， 我们将了解计算机故障常见的检测方法。
【任务实施】
1) 清洁法。 对于机房使用环境较差， 或使用较长时间的计算机， 应首先进行清洁。 可用毛刷轻轻刷去主板、外设上的灰尘， 如果灰尘已清扫掉， 或无灰尘， 就进行下一步检查。 另外， 由于板卡上一些插卡或芯片采用插脚形式， 灰尘或震动都会造成板卡引脚氧化或接触不良。 可用橡皮擦擦去表面氧化层， 重新插接好后开机检查故障是否排除。
2) 直接观察法， 即“看、听、闻、摸”。 “看” 即观察系统板卡的插头、插座是否歪斜，电阻、电容引脚是否相碰， 表面是否烧焦， 芯片表面是否开裂， 主板上的铜箔是否烧断。 还要查看是否有异物掉进主板的元器件之间(造成短路)， 也可以看看主板上是否有烧焦变色的地方， 印制电路板上的走线(铜箔) 是否断裂等。

## Slide 195
“听” 即监听电源风扇、软盘或硬盘电机或寻道机构、显示器变压器等设备的工作声音是否正常。 另外， 系统发生短路故障时常常伴随着异常声响。 监听可以及时发现一些事故隐患和在事故发生时及时采取措施。 “闻” 即辨闻主
机、板卡中是否有烧焦的气味， 便于发现故障和确定短路所在位置。 “摸” 即用手按压管座的活动芯片， 看芯片是否松动或接触不良。 另外， 在系统运行时用手触摸或贴近ＣＰＵ、显示器、硬盘等设备的外壳， 根据其温度可以判断设备运行是否正常。 用手触摸一些芯片的表面， 如果发烫， 则为该芯片损坏。
3) 拔插法。 计算机系统产生故障的原因很多， 主板自身故障、Ｉ/ Ｏ 总线故障、各种插卡故障均可导致系统运行不正常。 采用拔插维修法是确定故障在主板或Ｉ/ Ｏ 设备的简捷方法。 该方法就是关机将插件板逐块拔出， 每拔出一块板就开机观察机器运行状态， 一旦拔出某块后主板运行正常， 那么故障原因就是该插件板故障或相应Ｉ/ Ｏ 总线插槽及负载电路故障。 若拔出所有插件板后系统启动仍不正常， 则故障很可能就在主板上。 拔插法的另一作用是一些芯片、板卡与插槽接触不良， 将这些芯片、板卡拔出后再重新正确插入可以解决因安装接触不当引起的计算机部件故障。
4) 交换法。 将同型号、总线方式一致、功能相同的插件板或同型号芯片相互交换， 根据故障现象的变化情况判断故障所在。 此法多用于易拔插的维修环境， 例如内存自检出错， 可交换相同的内存芯片或内存条来判断故障部位。 无故障芯片之间进行交换， 故障现象依旧； 若交换后故障现象变化， 则说明交换的芯片中必然有一块是坏的， 可进一步通过逐块交换来确定具体部位。

## Slide 196
5) 比较法。 运行两台或多台相同或相类似的计算机， 根据正常计算机与故障计算机在执行相同操作时的不同表现可以初步判断故障产生的部位。
6) 振动敲击法。 用手指轻轻敲击机箱外壳， 有可能解决因接触不良或虚焊造成的故障问题。 然后可进一步检查故障点的位置排除之。
7) 升温降温法。 人为升高计算机运行环境的温度， 可以检验计算机各部件(尤其是ＣＰＵ) 的耐高温情况， 因而及早发现事故隐患。 人为降低计算机运行环境的温度， 如果计算机的故障出现率大为减少， 说明故障出在高温或不能耐高温的部件中， 此举可以帮助缩小故障诊断范围。 事实上， 升温降温法采用的是故障促发原理， 通过制造故障出现的条件来促使故障频繁出现以观察和判断故障所在的位置。
8) 程序测试法。 随着各种集成电路的广泛应用， 焊接工艺越来越复杂， 同时， 因为硬件技术资料较缺乏， 硬件维修手段往往很难找出故障所在。 而通过随机诊断程序、专用维修诊断卡及根据各种技术参数(如接口地址)， 自编专用诊断程序来辅助硬件维修则可达到事半功倍之效。 程序测试法的原理就是用软件发送数据、命令， 通过读线路状态及某个芯片(如寄存器) 状态来识别故障部位。 此法往往用于检测各种接口电路故障及具有地址参数的各种电路。 但此法应用的前提是ＣＰＵ 及总线基本运行正常， 能够运行有关诊断软件， 能够运行安装于Ｉ/ Ｏ 总线插槽上的诊断卡等。 编写的诊断程序要严格、全面、有针对性， 能够让某些关键部位出现有规律的信号， 能够对偶发故障进行反复测试及能显示记录出错情况。

## Slide 197
任务二 解析典型案例
【任务描述】
通过本任务解析典型案例的学习， 我们将学会如何根据故障现象分析和解决计算机故障。
【任务实施】
1.案例解析一
情况说明: 计算机在正常运行过程中， 突然自动关闭或重启计算机。
现象分析: 目前主流主板对ＣＰＵ 都有温度监控功能， 一旦ＣＰＵ 温度过高， 超过了主板ＢＩＯＳ 中所设定的温度， 主板就会自动切断电源， 以保护相关硬件。 另一方面， 系统中的电源管理和病毒软件也会导致这种现象发生。
解决方法: 上述突然关机现象如果一直发生， 可以从以下几个方面入手进行检测。
1) 首先在计算机刚开机能正常运行时， 在网上下载鲁大师软件并快速安装， 安装完成后利用鲁大师软件实时监测温度功能， 查看ＣＰＵ、显卡和硬盘等部件的实时温度， 如图8－1 所示。 再确认是否因为ＣＰＵ 温度过高造成重启， 如果不是， 可以利用“360 安全卫士” 软件中的“我的电脑” “木马查杀” “系统修复” 功能对计算机进行一次全方位的体检， 再利用“木马查杀” 功能进行彻底查杀病毒， 确认是否因病毒造成， 如图8－2 所示。

## Slide 198
2.案例解析二
情况说明: 开机黑屏， 没有显示， 可能会有报警声。
现象分析: 硬件之间接触不良， 或硬件发生故障， 相关的硬件涉及内存、显卡、ＣＰＵ、主板、电源等。 计算机的开机要先通过电源供电， 然后， 由主板的ＵＥＦＩ ＢＩＯＳ 进行初始化， 并加载驱动程序。 如果某些关键设备(如ＣＰＵ、内存、显卡等) 出了故障而不能被驱动起来， 计算机就不能正常启动， 甚至黑屏。
解决方法: ①首先确认外部连线和内部连线是否连接顺畅。 外部连线有显示器、主机电源等。 ②正常启动计算机， 注意聆听开机时出现的报警提示音， 如果有报警提示音， 通过报警提示音初步判断故障的大致范围。 ③打开主机箱， 查看内存、显卡、ＣＰＵ、主板、电源等是否接触不良。 比较常见的原因有， 显卡和内存由于使用时间过长， 与空气中的粉尘长期接触，“金手指” 上形成氧化层， 从而导致接触不良。 对此， 可以用橡皮擦来回擦拭“金手指”， 然后重新插入原位， 如图8－4 所示。 ④观察ＣＰＵ 是否正常工作， 开机半分钟左右， 用手触摸ＣＰＵ 散热器的散热片是否有温度。 如果有温度， 则ＣＰＵ 坏掉的可能性就可基本排除。 如果没有温度则检查ＣＰＵ 及ＣＰＵ 供电是否有问题等， 直至排除故障。

## Slide 199
3.案例解析三
情况说明: 开机能正常点亮， 但在启动画面处停止， 或显示“Ｔｈｅ ｄｉｓｋ ｉｓ ｅｒｒｏｒ” “Ａ ｄｉｓｋ
ｒｅａｄ ｅｒｒｏｒ ｏｃｃｕｒｒｅｄ” 等提示信息。
现象分析: 可能是系统问题而引起的软件故障， 比较常见的就是系统文件被修改、破坏，或是加载了不正常的命令行。 此外， 硬盘的故障也是原因之一。
解决方法: ①首先尝试能否进入安全模式， 一般都是开机时按‹Ｆ8› 键即可， 如果不行，可以尝试几次强制关机重启， 直到出现图8－5 所示的界面， 然后选择“疑难解答” → “高级选项” → “启动设置” → “重启” → “启用安全模式” 进入安全模式， 如图8－6~图8－8 所示。 ②进入安全模式后， 可以通过查看设备管理器和系统文件检查器来找寻故障， 如果遇到有“!” 的查明原因后再确定是否删除或设置中断， 也可以重装驱动程序， 系统文件受损可以从安装文件恢复(建议事先把Ｗｉｎｄｏｗｓ 的安装文件复制到硬盘里)， 如图8－9 所示。 ③如果连安全模式都不能进入， 说明系统文件受到了严重的破坏， 可用Ｕ 盘启动进入ＰＥ 系统， 然后对重要文件进行备份后重装系统。

## Slide 201
4.案例解析四
情况说明: 系统运行缓慢或者容易死机， 硬盘灯乱闪， 经常蓝屏， 以及出现莫名其妙的系统提示等信息。
现象分析: 此类故障大多数是计算机感染病毒所致， 病毒实质上是一种恶意的计算机程序代码， 病毒通过自我复制， 并在系统中隐秘运行， 占有系统资源， 严重的还会对软件和硬件造成破坏， 如ＣＩＨ 病毒、硬盘锁病毒等。
解决方法: 初步怀疑是计算机感染了计算机病毒， 我们可以从网上下载免费的杀毒软件(如:360 杀毒、金山毒霸和百度杀毒等) 对计算机进行全面的清杀，如图8－10 所示。 由于某些病毒发作时会严重破坏文件， 可以在病
毒发作之前把重要的文件备份到其他磁盘或Ｕ 盘上， 且把数据文件的属性设定为只读， 还可以把重要文件备份到自己的电子邮箱、文件传送协议(Ｆｉｌｅ Ｔｒａｎｓｆｅｒ Ｐｒｏｔｏ￣ｃｏｌ， ＦＴＰ) 服务器或云盘等网络空间中去。

## Slide 202
5.案例解析五
情况说明: 家里的手机、电视或计算机连不上网络。
现象分析: 不能上网的原因比较多， 如接入的光纤、光猫路由器一体机、无线路由器、机顶盒以及网络参数设置等出现问题都有可能造成无法上网。
解决方法: ①所有设备都不能上网， 首先确认是否因为欠费而停机， 如果不是， 有可能是接入光纤、光猫路由器一体机出现了问题， 这时可以先查看光猫路由器一体机上指示灯的状态， 如图8－11 所示。 初步了解故障范围， 然后重新启动一下光猫路由器一体机看看能否恢复， 若还是不能上网， 这时我们可以拨打相应因特网服务提供商的服务电话进行报修。 ②网络电视能收看节目， 手机和计算机不能上网， 说明接入的网络设备没有问题， 检查无线网络设备的网络参数配置是否正确或者重新启动一下无线网络设备。 ③如果部分终端设备能上网， 这时再检查一下不能上网的终端的网络参数及登录密码是否正确。

## Slide 203
6.案例解析六
情况说明: Ｗｉｎｄｏｗｓ 10 操作系统中打开Ｅｄｇｅ 浏览器时崩溃。
现象分析: 在运行Ｗｉｎｄｏｗｓ 10 操作系统时， 用户难免需要使用到Ｅｄｇｅ 浏览器来打开一些网页， 但是在Ｗｉｎｄｏｗｓ 10 操作系统中运行Ｅｄｇｅ 浏览器时偶尔会出现崩溃或闪退等现象。
解决方法: ①首先我们同时按住‹Ｃｔｒｌ› ＋ ‹Ａｌｔ› ＋ ‹Ｄｅｌ› 组合键， 调出任务管理器， 找到Ｅｄｇｅ 浏览器进程并“结束任务”， 如图8－12 所示。 ②再重新打开浏览器， 一般问题就可以解决，但也有能打开浏览器软件， 而浏览器不能正常工作的情况发生， 这可能是计算机缓存的原因(当然重启系统也可以解决)， 这时可以在Ｗｉｎｄｏｗｓ 10 桌面底部搜索框中通过输入“ＩＥ” 来搜索并打开ＩＥ 浏览器， 然后单击ＩＥ 浏览器右上角的 “工具” 按钮， 在弹出的菜单中选择“Ｉｎｔｅｒｎｅｔ 选项” 命令(见图8－13)， 打开“Ｉｎｔｅｒｎｅｔ 选项” 对话框。 ③在打开的“Ｉｎｔｅｒｎｅｔ 选项”对话框“常规” 选项卡中， 单击“删除” 按钮， 如图8－14 所示。 ④在打开的“删除浏览历史记录” 对话框中， 确认“临时Ｉｎｔｅｒｎｅｔ 文件和网站文件” “Ｃｏｏｋｉｅ 和网站数据” “历史记录” 3 项已勾选， 并单击“删除” 按钮， 等待删除缓存操作， 如图8－15 所示； ⑤删除缓存完成后， 关闭浏览器， 右键单击“开始” 菜单按钮 ， 在弹出的快捷菜单中选择“Ｗｉｎｄｏｗｓ ＰｏｗｅｒＳｈｅｌｌ (管理员) ” 选项， 如图8－16 所示。 ⑥在命令提示符窗口中输入“ｎｅｔｓｈ ｗｉｎｓｏｃｋ ｒｅｓｅｔ” 命令并按‹Ｅｎｔｅｒ› 键， 重启目录成功， 故障即可解决， 如图8－17 所示。

## Slide 205
7.案例解析七
情况说明: 一台实训室教学一体机， 有时能上网， 有时不能上网。
现象分析: 不能访问网络的原因比较多， 既可能是硬件故障， 也可能是软件原因， 要根据具体情况灵活处理。
解决方法: ①首先检查一体机的有线和无线网卡工作是否正常， 包括网卡是否被禁用、无线ＷｉＦｉ 信号是否正常、有线网卡的网线是否未插好或接触不良(可查看屏幕右下角的网络连接是否有红叉 标记)。 ②确认手动设置或自动获取的网卡ＩＰ 地址是否正确， 方法是可查看屏幕右下角的网络连接图标是否有黄色感叹号标记， 或设备管理器中的对应网卡前的图标(如图8－18) 是否有黄色感叹号 标记， 或ｐｉｎｇ 远程ＤＮＳ 服务器ＩＰ 地址测试能否ｐｉｎｇ 通等。 ③如果网卡工作正常且ＩＰ 地址设置正确， 但还是不能访问网络， 可以用断网急救箱或ＬＳＰ 修复工具(如图8－19) 进行尝试修复。 ④如不能排除故障， 重装操作系统试试。 ⑤如果还是不能访问网络，使用替换法一一替换一体机、网线、无线路由器等， 以准确定位故障点并最终排除网络故障。

## Slide 207
【拓展阅读】
【项目小结】
• 常见故障检测方法。
• 典型案例解析。
【思考练习】、【项目工单略】
附录 常见计算机英文故障提示及处理（略）

## Slide 208
非常感谢您的观看