## Slide 1
模块三 商务办公
项目1 日常业务处理
任务1 批量文稿复印
任务2 文档装订
任务3 照片塑封
《办公设备维护与维修（第2版）》

## Slide 2
下午有个重要会议将举行， 参会人员来自全国各地。李明要用复印机将开会文件复印出来供所有参会人员阅读， 为了规范整洁，还需要将每份文件用装订机装订好。会议开始时需要拍摄集体照，打印出来并立刻用塑封机塑封，保证会议结束后分发给与会人员。
添加
标题
项目概述

## Slide 3
添加
标题
项目任务
批量文稿复印
任务1
文档装订
任务2
照片塑封
任务3

## Slide 4
添加
标题
项目目标
1. 学会批量文稿的复印，同时掌握复印机的使用方法；
2. 学会文档装订，同时掌握装订机使用方法；
3. 学会照片塑封，同时掌握塑封机的使用方法。

## Slide 5
批量文稿复印
任务1

## Slide 6
任务1 批量文稿复印
在现在日常工作生活中，复印机已经渐渐被人们所熟悉，成为信息网络中的一个重要组成部分，也是现代办公自动化中不可缺少的环节，使用复印机进行批量复印，可以极大提高工作效率。
本任务学习复印机批量复印文稿的方法。

## Slide 7
任务1 批量文稿复印
1
认识办公数码复印机
办公数码复印机
送稿器
稿台盖板
稿台玻璃
操作面板
操作面板
进纸盒
出纸盒
出纸盒

## Slide 8
任务1 批量文稿复印
1
认识办公数码复印机
不带送稿器和带送稿器的复印机
不带送稿器
带送搞器

## Slide 9
复印机的复印方式有一对多复印、多对多复印2种方式，多对多复印按照复印顺序分为依次复印、循环复印2种方式。
任务1 批量文稿复印
复印方式
序号 | 复印方式 | 说明 | 原稿 | 复印稿
1 | 一对多 | 将一张原稿复印为多张 |  | 
2 | 多对多依次复印 | 将多张原稿，单张完全复印完后，再复印下一张 |  | 
3 | 多对多循环复印 | 将多张原稿，按照顺序完整复印多遍，复印出来的文稿按序排列 |  | 
不同复印方式

## Slide 10
复印方式还可以分为单面复印和双面复印2种方式，双面复印又分为二合一复印和二对二复印。
任务1 批量文稿复印
复印方式
序号 | 复印方式 | 说明 | 原稿 | 复印稿
1 | 单面 | 单面复印为单面 |  | 
2 | 二合一 | 2张单面文稿合成一张正反面文稿 |  | 
3 | 二对二 | 双面复印成双面 |  | 
单面和双面复印

## Slide 11
任务1 批量文稿复印
2
设备准备
序号 | 名称 | 说明 | 图片
1 | 复印机 | 多功能数码整体复印机一台 | 
2 | 一叠A4文稿 | 排好顺序的文稿 | 
任务所需设备及材料清单

## Slide 12
任务1 批量文稿复印
任务实施步骤
启动复印机
01
02
03
04
批量复印
放置原稿
原稿整理

## Slide 13
任务1 批量文稿复印
任务实施步骤
1. 启动复印机
复印机接通电源，将电源开关按下，至于“开”状态，此时复印机会有咔咔的预热声音，稍后会完成预热。
原稿整理整齐，按顺序排好。
2. 原稿整理
将原稿文字朝上，松散叠放好，然后放置在送稿器上。
3. 放置原稿
整理好原稿
原稿放在送稿器上

## Slide 14
任务1 批量文稿复印
任务实施步骤
4. 批量复印
（1）在控制面板上选择需要复印的份数，然后按下【复印开始】，送纸器会自动进纸，开始复印。
（2）随后在出纸盒中出现复印好的文稿，这些文稿已自动按页码排放好，，通常是背面在上。
设置复印参数
出纸盒中按顺序复印好的文稿
1. 设置复印份数
2. 按下复印键

## Slide 15
任务1 批量文稿复印
操作提示
拓展任务：双面复印
（1）将单面的文稿和双面的文稿分开整理出来。
（2）二合一复印，即将2张单页合并在一张页面上双面复印，需要先点击操作面板上的【单面-双面】按钮，再选择复印数量，开始复印。
二合一复印

## Slide 16
任务1 批量文稿复印
操作提示
拓展任务：双面复印
（3）二对二复印，即将双面的文稿复印成双面的，需要先点击操作面板上的【双面-双面】按钮，再选择复印数量，开始复印。
二对二复印
(４) 整理。 按照页面将复印好的文稿整理好。

## Slide 17
任务1 批量文稿复印
打印机、 复印机技术垄断
理光、 惠普、 施乐、 京瓷等，这些是常见的打印机、 复印机品牌，你会惊讶地发现用过的打印机、复印机、传真机没有一个是国产品牌， 就是有个别的也是组装或贴牌的。
如果要完全自主研发生产打印机、复印机，投入的资金量大，回报不一定很高， 而且没有从事这方面研发的技术人员。我国不自主研发生产复印机的原因， 一方面是技术缺失，特 别是在精密电子、激光成像等方面的技术缺失；另一方面是技术垄断，传统美日韩复印机厂 商沉淀了几十年的技术垄断很难突破。

## Slide 18
文档装订
任务2

## Slide 19
任务准备
任务实施
任务说明
拓展延伸
任务2 文档装订
本次会议文稿较多，平时使用的订书机已经不能完成装订，而且为了装订的文稿美观，公司领导要求李明将所有会议资料均用梳式胶圈装订机进行装订。
本任务目标是学会装订机装订文档的方法。

## Slide 20
任务准备
任务实施
任务说明
拓展延伸
任务2 文档装订
1
认识订书机
左普通订书机右大型订书机
订书机是办公室办公的必备设备，它能将纸装订在一起，方便使用和保存。常见的订书机是手动的，用于装订少量的纸张，要装订更多的纸张，可以使用大型订书机，使用方法一样。

## Slide 21
任务准备
任务实施
任务说明
拓展延伸
任务2 文档装订
2
认识装订机
装订机是通过手动、自动或全自动方式将纸张、塑料、皮革等用装订钉、热熔胶或尼龙管等材料固定的装订设备。
装订机分类
市场上一般有热熔式装订机、梳式胶圈装订机、铁圈装订机、订条装订机等，常用于印刷厂，企事业单位财务办公，档案管理等。

## Slide 22
序号 | 名称 | 说明 | 图示
1 | 梳式胶圈装订机 | 采用胶圈装订为活页式，增删页方便，可实现文本360度翻转，胶圈直径的大小，决定了文本装订厚度，装订好的产品美观大方。 | 
2 | 铁圈装订机 | 采用铁圈进行装订，装订效果较为精致，可以装订比梳式胶圈更多的纸张。 | 
3 | 热熔式装订机 | 采用热熔方式进行装订，装订时要将文稿整齐放入，装订好后等胶条冷却凝固后方能翻动。 | 
4 | 订条装订机 | 订条装订机又称十孔夹条装订机，操作简单、装订整齐、美观大方，适合各种场合使用，常见的图文店装订方式之一。 | 
不同类型的装订机
任务准备
任务实施
任务说明
拓展延伸
任务2 文档装订

## Slide 23
任务准备
任务实施
任务说明
拓展延伸
任务2 文档装订
办公室最常用的是梳式胶圈装订机，它主要由手柄、梳齿板、可抽刀、入纸口和定位块等几部分组成。
梳式胶圈装订机结构
梳式胶圈装订机结构
手柄
梳齿板
可抽刀
入纸口
定位块

## Slide 24
任务准备
任务实施
任务说明
拓展延伸
任务2 文档装订
3
设备准备
序号 | 名称 | 说明 | 图片
1 | 梳式胶圈装订机 | 普通梳式胶圈装订机 | 
2 | 一叠文件 | 标准A4纸张 | 
3 | 胶圈 | 普通胶圈用胶圈 | 
任务所需设备清单

## Slide 25
任务实施步骤
定位
01
02
03
04
安装
打孔
任务准备
任务实施
任务说明
拓展延伸
任务2 文档装订

## Slide 26
任务准备
任务实施
任务说明
拓展延伸
任务2 文档装订
任务实施步骤
1. 定位
整理好文件，根据装订文本大小，选择定制块位置和装订边距。
定位位置

## Slide 27
任务准备
任务实施
任务说明
拓展延伸
任务2 文档装订
任务实施步骤
2. 打孔
（1）抬起装订机手柄，将整理好的文件放入装订机中。
压下手柄打孔
抬起手柄
（2）将手柄用力向下压到尽头，然后抬起手柄，打孔完成。

## Slide 28
任务准备
任务实施
任务说明
拓展延伸
任务2 文档装订
任务实施步骤
3. 安装
（1）将胶环放在梳齿板的后面，开口向上。
套入胶环
完成装订
（2）向后推动手柄，拉开胶环，将打孔后的文本套在胶环上。
（3）将手柄拉回来，文本装订完成。

## Slide 29
任务准备
任务实施
任务说明
拓展延伸
任务2 文档装订
装订机日常保养维护
1．正确使用
（1）摆放在平整、坚固的桌面上使用，避免遭受潮湿、日晒等侵袭。
（2）需要电源的装订机要注意用电安全，用完后立即拔掉电源插头。
（3）使用热融式装订机时，特别注意机内有高温，谨防烫伤。
（4）开机后如果发生意外情况，有不正常的响声或卡住等现象时，必须立即停机检查原因。
（5）机器运转中严禁把手伸进切刀的后部，即使在停机的情况下，严禁手在刀下进行换刀调整等工作。
2．润滑和保养
为了保证装订机正常运转，减少磨损、保护精度和延长使用寿命，要定时润滑、维护和保养机器。所有的传动部件每星期加一次润滑油，小心擦去溢出的油，以免裁切时污染纸张。

## Slide 30
照片塑封
任务3

## Slide 31
任务准备
任务实施
任务说明
拓展延伸
任务3 照片塑封
会议正式召开了，参会人员拍了集体照，这些集体照用照片打印机打印出来后，为了方便保存，李明对照片进行了塑封处理。
本任务目标是学会塑封机的使用。

## Slide 32
任务准备
任务实施
任务说明
拓展延伸
1
认识塑封和塑封机
塑封就是用塑封纸把纸张通过塑封机包裹起来定型的方法，进行塑封的机器就叫塑封机，塑封机又叫过塑机、过胶机。塑封分为热塑和冷塑两种。
任务3 照片塑封
塑封机分类
胶辊间压力、胶辊运转速度在出厂时已经固定，塑封温度可自行调节。
调温型塑封机
胶辊间压力与塑封温度在出厂时已经固定，塑封速度可自行调节。
调速型塑封机

## Slide 33
任务准备
任务实施
任务说明
拓展延伸
塑封机的结构类似，根据不同的功能有所不同，主要是由出纸口、入纸口、开关、指示灯、温度调节、胶辊等几部分组成。
塑封机基本结构
塑封机的基本机构
指示灯
胶辊
入纸口
开关
出纸口
任务3 照片塑封
温度调节
胶辊盖

## Slide 34
任务准备
任务实施
任务说明
拓展延伸
2
认识塑封膜
塑封膜又叫护卡膜、过胶膜，是将纸张进行塑封的材料，主要成分是塑胶，它需要配与塑封机加热使用，不同的厚度需要参考不同的塑封温度，与塑封机的压力和速度、塑封膜的厚度有关系。
任务3 照片塑封
塑封膜

## Slide 35
任务准备
任务实施
任务说明
拓展延伸
3
设备准备
序号 | 名称 | 说明 | 图片
1 | 塑封机 | 普通塑封机 | 
2 | 塑封膜 | 比塑封照片大 | 
3 | 塑封照片 | 普通的照片，与塑封膜大小对应。 | 
任务所需设备及材料清单
任务3 照片塑封

## Slide 36
任务实施步骤
开机预热
01
02
03
04
过塑
照片放入塑封膜
任务准备
任务实施
任务说明
拓展延伸
任务3 照片塑封

## Slide 37
任务准备
任务实施
任务说明
拓展延伸
任务实施步骤
1. 开机预热
插上电源开关，打开塑封机开关和热塑开关，机器开始预热，此时电源灯亮。
开启电源和加热
电源灯亮
开启电源
开启加热
任务3 照片塑封

## Slide 38
任务准备
任务实施
任务说明
拓展延伸
任务实施步骤
2. 照片放入塑封膜
将照片放入塑封膜中。
照片放入塑封膜
恒温灯亮
恒温灯亮
任务3 照片塑封

## Slide 39
任务准备
任务实施
任务说明
拓展延伸
任务实施步骤
3. 过塑
（1）等恒温灯亮起，预热完成，此时才可进行塑封操作。
（2）将装好的照片从入口放入塑封机。
放入塑封机
完成塑封
（3）开始塑封，照片从入口慢慢移动到出口。
任务3 照片塑封

## Slide 40
任务准备
任务实施
任务说明
拓展延伸
塑封机保养维护及常见故障处理
1．塑封机日常保养和维护
（1）环境对塑封的影响。
（2）胶辊硬度对塑封的影响。
（3）塑封质量检查。
2. 塑封机常见故障处理
（1）电机转动，但不能加热。通常为继电器故障，通过测量RL两端有无220V电压即可判断。如无电压或电压太低，说明继电器未吸合或吸合不良，多为继电器K损坏或触点烧蚀，应更换继电器或拆下砂亮触点。
（2）不能恒温。由于热敏电阻是与压轴表面接触的，随压轴转动产生摩擦，久而久之会脱落、松动或损坏，应重新固定回原位并使其与压轴面接触良好。如损坏，应更换新的热敏电阻。
（3）噪声大。由于机器长期在高温下工作，各传动齿轮的润滑油容易干涸，导致噪声大。重新注油后，即可排除故障。
任务3 照片塑封

## Slide 41
添加
标题
项目小结
通过项目学习，学生学会了复印机的使用方法，梳式胶圈装订机的使用方法，以及掌握了塑封机的使用方法。

## Slide 42
添加
标题
课后作业
01
自主完成一叠文档的复印，要求复印出来的文档是双面的。
02
自主完成一叠文档的装订，要求分别使用梳式胶圈装订机和订书机完成。
03
自主完成一张照片的塑封，要求塑封质量高，平整、无气泡。

## Slide 43
谢谢！
THANK YOU ！
Notes: 模板来自于 http://docer.wps.cn