## Slide 1
模块一 家庭办公
项目二 日常业务处理
● 任务一 文档录入与打印
● 任务二 图片打印
● 任务三 创意打印
《办公设备维护与维修（第2版）》

## Slide 2
李明快毕业了，为了应聘，精心制作了一份简历，用家里的打印机打印出来，还用喷墨打印机打印了一张彩色的生活照；期间还用热转印技术为班上的篮球队制作了篮球服。
添加
标题
项目概述

## Slide 3
添加
标题
项目任务
文档录入与打印
任务一
图片打印
任务二
创意打印
任务三

## Slide 4
添加
标题
项目目标
1.了解打印机的种类和参数，学会选择符合要求的文档打印机。
2.了解照片打印机的种类和参数，学会连接和使用照片打印机打印照片。
3.学会使用热转印纸和打印机制作个性T恤。

## Slide 5
文档录入与打印
任务一

## Slide 6
任务一 文档录入与打印
李明在制作简历时参考了很多资料，尝试用了语音输入、光学识别输入、文字录入等多种方法录入文档，然后用家里的激光打印机打印出来。
本任务有3个目的：一是掌握快速录入文字的方法，二是学会连接打印机和安装打印机驱动程序，三是学会使用打印机按要求打印文档。
USB连接线

## Slide 7
1
认识语音输入
任务一 文档录入与打印
语音输入是通过语音录入文字，它是人工智能技术的典型应用之一，目前市场上的很多输入法软件均支持语音输入功能，1分钟大约可以录入400个字，常用的有讯飞输入法、百度输入法等。

## Slide 8
2
认识光学识别输入
任务一 文档录入与打印
光学识别输入又称为光学字符识别，简称OCR，是通过扫描、截图等光学输入方式，将各类书籍、报刊等转化为图像，再将图像识别为文字的技术。OCR在计算机上可以使用扫描仪以及ABBYY FineReader、QQ屏幕视图等工具完成，在移动设备上的可以使用扫描全能王等OCR小程序。

## Slide 9
任务一 文档录入与打印
3
认识打印机
打印机是一种计算机输出设备，是家庭和办公场所较为常见的印刷设备， 能方便地将计算机内存储的电子文档或照片输出到纸张或者透明胶片上。打印分为黑白打印和彩色打印，考虑耗材和经济性，文档打印以黑白打印为主，图片和特效打印以彩色打印为主。

## Slide 10
任务一 文档录入与打印
（1）分类
根据不同使用场景，打印机分为喷墨打印机、热敏打印机、激光打印机、针式打印机等

## Slide 11
任务一 文档录入与打印
（2）主要参数
打印机主要的参数有打印分辨率、打印速度、打印幅面等。
①打印分辨率。打印机分辨率又称为输出分辨率，通常以“dpi”表示打印分辨率越高，打印输出的效果越精细越逼真，当然输出时间也就越长。
②打印速度。打印速度是指打印机每分钟打印输出的纸张页数，单位 “ pｐｍ”，如 ３０ｐｐｍ 代表打印机每分钟可以打印 ３０ 页。
③打印幅面。打印幅面是打印机可打印输出的面积，而最大打印幅面就是指打印机所能 打印的最大纸张面积，通常打印幅面有 Ａ３、 Ａ４ 等。

## Slide 12
任务一 文档录入与打印
（3）机身结构
打印机的外部主要结构类似，打印机的正面包括进纸盒、出纸盒和电源开关。进纸盒可以根据纸张大小调节卡纸器，提高打印效果。
电源开关
出纸盒托盘
进纸盒托盘
卡纸器
打印机正面

## Slide 13
任务一 文档录入与打印
打印机背面有通用串行总线 (Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ ＳｅｒｉｄＢｕｓ，ＵＳＢ) 接口、电源线插口。ＵＳＢ 接口直接与计算机进行连接
USB数据线接口
电源线插口
打印机背面

## Slide 14
任务一 文档录入与打印
（4）连接线
打印机连接到计算机有无线连接和有线连接两种方式。有线连接采用的线缆接头主要有USB接口、并口和网线头3种
并口转并口 USB头转USB头 USB头转并口 网线头转网线头

## Slide 15
任务一 文档录入与打印
（5）打印云盒
打印云盒。又叫打印服务器，连接上打印机后，可以实现手机APP打印、远程打印等功能。知名的打印云盒有钉钉智能打印云盒、wisiyilink打印机服务器、蓝阔等品牌
打印云盒

## Slide 16
任务一 文档录入与打印
4
设备准备
根据任务说明的要求，需要的设备清单如表所示

## Slide 17
任务一 文档录入与打印
任务实施步骤
录入文字
01
02
03
04
打印文档
安装打印机驱动
连接打印机

## Slide 18
任务一 文档录入与打印
任务实施步骤
1. 录入文字
为了提高文字录入效率，李明采用讯飞输入法的语音输入功能，以及QQ屏幕视图功能。
（1）下载安装。登陆讯飞官网，下载并安全Windows版讯飞输入法，如图所示。

## Slide 19
任务一 文档录入与打印
任务实施步骤
1. 录入文字
（2）语音输入。打开简历文档，然后选择讯飞输入法，启用语音功能，用麦克风录入语音
（3）QQ屏幕识图。浏览器搜索到的一些参考文字不能复制，还有些文字是以图片的形式呈现，此时打开QQ聊天窗口，选择屏幕视图功能，截取需要识别的文字

## Slide 20
任务一 文档录入与打印
任务实施步骤
2. 连接打印机
（1）按照图1.2.2的方式将USB连接线的两端分别接入台式计算机和打印机的USB口。
（2）将电源线接入打印机的电源插口，打开电源开关，此时打印机的2个指示灯会不断闪烁，随后亮绿灯，此时打印机处于待机状态。

## Slide 21
任务一 文档录入与打印
任务实施步骤
3. 安装打印机驱动
（1）使用配送光盘或在官网下载驱动程序。运行驱动安装程序，依据提示完成驱动程序安装。
（2）单击【开始菜单】-【设备和打印机】，对刚装的打印机右击选择【属性】，选择【打印测试页】，打印出测试页表示打印机安装成功

## Slide 22
任务一 文档录入与打印
任务实施步骤
4. 打印文档
（1）将A4标准的打印纸放入打印机的进纸盒中，用Word打开自荐书文档

## Slide 23
任务一 文档录入与打印
任务实施步骤
4. 打印文档
（2）单击【文件】-【打印】，或使用快捷键Ctrl+【P】打开打印选项菜单

## Slide 24
任务一 文档录入与打印
任务实施步骤
4. 打印文档
（3）设置打印机参数。依次设置【打印份数】，选择【打印机】，输入打印的【页码范围】，打印的【纸张大小】，设置好后选择【打印】
随后打印机自动打印自荐书，通过上面4步，即可完成文档录入与打印的操作，如果需要输出电子版的个人简历，最好保存为PDF格式。

## Slide 25
任务一 文档录入与打印
任务说明
拓展任务：使用打印云盒
朋友给李明推荐打印云盒，当打印机连接上打印云盒后，可以实现手机远程打印。

## Slide 26
任务一 文档录入与打印
操作提示
拓展任务：使用打印云盒
（1）连接设备。根据示意图连接设备，并接通电源。
（2）设置打印云盒。在手机上安装打印云盒的APP，然后依据使用说明书连接打印机，最后进行打印测试。

## Slide 27
任务一 批量文稿复印
打印机日常使用和维护
1．打印机工作的正常温度范围是10℃—35℃，正常湿度范围是30％—80％，工作环境应保持干净，远离电磁场振源和噪音。
2．尽可能地减少灰尘。常用稀释的中性洗涤剂中浸泡过的软布擦拭打印机机壳，以保证机壳良好的清洁度，定期清除机内的纸屑、灰尘等赃物。
3．打印机上面勿放其他物品，尤其是金属物品和液体物品，如大头针、回行针、水杯、饮料等，以免掉入打印机内，造成机内部件损坏。
4．正确的开关机顺序是先开计算机，再开打印机等其他外设；关机顺序应当先关打印机，再关计算机。每次开机、关机、再开机之间要有20秒以上的时间间隔，每次结束工作时要挨个关掉设备电源，最后关总开关。
5．打印机卡纸时，不要强行拽拉纸张，应该先关闭打印机电源，将机盖打开，慢慢将被卡的纸夹出来，一些碎屑也要用镊子清理出来。

## Slide 28
图片打印
任务二

## Slide 29
任务准备
任务实施
任务说明
拓展延伸
任务二 图片打印
在打印好了简历后，根据面试公司的要求还需要一张自己的生活照，李明决定用照片打印机打印。
本任务学会使用照片打印机打印照片。
彩色照片打印机
台式计算机

## Slide 30
任务准备
任务实施
任务说明
拓展延伸
任务二 图片打印
1
认识照片打印机
（1）分类
照片打印机的分类方式有许多，按照工作原理分为喷墨打印机和热升华照片打印机，按照使用场合及大小分为桌面照片打印机、喷墨一体机、便携式照片打印机和大幅面喷墨打印机

## Slide 31
任务准备
任务实施
任务说明
拓展延伸
任务二 图片打印
1
认识照片打印机
（2）主要结构
照片喷墨打印机属于喷墨打印机机的一种，除了具有其他喷墨打印机功能外，还有方便照片打印的功能，机身主要包括进纸器、墨盒、控制面板、出纸盒等几部分组成
控制面板
进纸盒
墨盒
出纸盒
照片打印机正面

## Slide 32
任务准备
任务实施
任务说明
拓展延伸
任务二 图片打印
1
认识照片打印机
这款照片打印机的墨盒是6色墨盒，控制面板除了开关按钮外，还多了一些WIFI网络连接以及照片删除和墨盒清洗功能
墨盒和控制面板
电源接口
USB接口
照片打印机背面
照片打印机的背面和一般打印机一样包含USB连接口和电源接口

## Slide 33
任务准备
任务实施
任务说明
拓展延伸
任务二 图片打印
2
认识相片打印纸
相片打印纸是指打印相片时使用的一种纸，是在普通纸的基础上增加了特殊涂层，看起来更加光亮，能够快速吸收颗粒极小的墨水，长时间保持照片颜色鲜艳。

## Slide 34
任务准备
任务实施
任务说明
拓展延伸
任务二 图片打印
（1）相片纸分类
照片打印纸按照表面的质感可以分为高光相片纸、绒面相片纸、亚高光相片纸、专业相片纸、无光泽相片纸、背胶相片纸等；按照材质可以分为膨润型、铸涂型、微孔型

## Slide 35
任务准备
任务实施
任务说明
拓展延伸
任务二 图片打印
（2）常见相片尺寸
相片大小有固定的尺寸，常见的相片尺寸对照

## Slide 36
任务准备
任务实施
任务说明
拓展延伸
任务二 图片打印
3
设备准备
根据任务说明的要求，需要的设备清单如表所示

## Slide 37
任务实施步骤
任务准备
任务实施
任务说明
拓展延伸
任务二 图片打印
连接打印机和台式计算机
01
02
03
04
打印图片
美化图片
安装驱动程序

## Slide 38
任务准备
任务实施
任务说明
拓展延伸
任务二 图片打印
任务实施步骤
1. 连接打印机和台式计算机
用USB数据线连接打印机和台式计算机，打开打印机电源。

## Slide 39
任务准备
任务实施
任务说明
拓展延伸
任务二 图片打印
任务实施步骤
2. 安装驱动程序
（1）关闭打印机电源。
（2）使用配套驱动光盘或下载好的打印机驱动程序，在台式计算机上进行安装，按照安装提示进行，当屏幕提示“确认打印端口”时，打开打印机电源。

## Slide 40
任务准备
任务实施
任务说明
拓展延伸
任务二 图片打印
任务实施步骤
3. 美化图片
（1）使用Photoshop新建文件，参数设置为6寸照片大小，即宽度4英寸、高度6英寸，颜色模式设定为CMYK模式，分辨率300像素/英寸。

## Slide 41
任务准备
任务实施
任务说明
拓展延伸
任务二 图片打印
任务实施步骤
3. 美化图片
（2）打开照片，用矩形选框工具将图片选中，用移动工具将图片拉至已经建好的文件上，用【Ctrl+T】调整图像大小。
调整图片的大小
调整图片的明暗
（3）【Ctrl+M】适当调整曲线及亮度

## Slide 42
任务准备
任务实施
任务说明
拓展延伸
任务二 图片打印
任务实施步骤
4．打印图片
（1）点击Photoshop【文件】-【打印】命令弹出设置菜单，在 【打印机】 下拉 列表中选择所需打印机，设置 【份数】。
打印命令设置

## Slide 43
任务准备
任务实施
任务说明
拓展延伸
任务二 图片打印
任务实施步骤
4．打印图片
（2）单击【打印设置】按钮，弹出属性对话框，在【质量选项】 栏中选择 【照片】 单选按钮，设置 【尺寸】 为 ４ 英寸×６ 英寸。
（3）点击【高级】按钮里设置打印速度和边缘处理
（4）将相片纸装入打印机，然后单击【打印】，稍后即完成照片的打印。
打印设置按钮
高级按钮设置

## Slide 44
任务准备
任务实施
任务说明
拓展延伸
任务二 图片打印
喷墨照片打印机简单故障处理
喷墨照片打印机随着使用时间的推移，不可避免会出现故障

## Slide 45
创意打印
任务三

## Slide 46
任务准备
任务实施
任务说明
拓展延伸
任务三 创意打印
全校要举行篮球比赛，为了彰显班级特色，增强凝聚力，同学们希望能穿上有个性图案的篮球服参加比赛，李明在社团指导老师哪里学到的热转印技术正好派上用场。
本任务首先需要在计算机上设计图案，然后把图案打印在热转印纸上，再用烫画机烫在衣服上，实现图案的转印。
1设计原图 2打印到转印纸 3 热转印 4成品

## Slide 47
任务准备
任务实施
任务说明
拓展延伸
1
认识热转印
转印是指将中间载体薄膜上的图文采用相应的压力转移到承印物上的一种印刷方法，根据采用压力的不同，转印可分为热转印、气转印、丝网转印、低温转印等。
热转印是一项新兴的印刷工艺，就是经过加热加压将图案转印到各种材质产品上的方法。热转印分为转印膜印、 转印加工两步，首先将图案印在热转印纸表面，即转印膜印，然后使 用热转印机加热加压将热转印纸上的图案转印在产品表面，即转印加工，成型后图案与产品 表面溶为一体，逼真漂亮。
任务三 创意打印

## Slide 48
任务准备
任务实施
任务说明
拓展延伸
2
认识热转印纸
热转印纸是在热转印工艺中的使用的纸张，它通常分为浅色热转印纸和深色热转印纸两类。
任务三 创意打印

## Slide 49
任务准备
任务实施
任务说明
拓展延伸
2
认识热转印纸
任务三 创意打印
（1）浅色热转印纸
浅色热转印纸适合在浅色的衣物上印制图案，如图1.2.27所示，通过该转印纸转印的图案色彩还原度高、不起皱、有弹性、手感极佳，是转印T恤、印制个性文化衫的最佳选择，转印效果如图1.2.28所示，浅色转印纸最好使用防水颜料墨水打印。
浅色热转印纸意图
浅色热转印T恤

## Slide 50
任务准备
任务实施
任务说明
拓展延伸
2
认识热转印纸
任务三 创意打印
（2）深色热转印纸
深色转印纸用来印制深色的衣服。深色的衣服颜色太深，覆盖其他颜色的能力强，所以需要介质把图片印上去，这就需要深色转印纸。
深色热转印纸
深色热转印T恤

## Slide 51
任务准备
任务实施
任务说明
拓展延伸
3
认识烫画机
任务三 创意打印
烫画机通过发热板发热，用一定的压力、特定的温度和时间，将转印纸上的图层和热固贴合到承印物上或渗透到承印物料上面。
左烫画机右家用电熨斗
烫画机将各种烫画经热转印烫在棉、麻、化纤等织物上的，还能烫染在ABS、PE、PP、EVA、皮革、不锈钢、玻璃、木材、有涂层金属等材质上，烫画机使用方便，制作出来图案精美，是传统刺绣和丝网印花的良好替代品。

## Slide 52
任务准备
任务实施
任务说明
拓展延伸
4
设备准备
任务三 创意打印
班上的篮球服是采用的白色T恤，应选择浅色热转印纸，需要的设备清单如表

## Slide 53
任务实施步骤
任务准备
任务实施
任务说明
拓展延伸
任务三 创意打印
制作图案
01
02
03
04
完成图案转印
转印图案
打印图案

## Slide 54
任务准备
任务实施
任务说明
拓展延伸
任务实施步骤
1. 制作图案
（1）启动Photoshop，建一张A4纸张大小的页面，A4是宽度210毫米，长度297毫米，分辨率设置为200像素/英寸，色彩模式用“RGB”。
任务三 创意打印

## Slide 55
任务准备
任务实施
任务说明
拓展延伸
任务实施步骤
1. 制作图案
（2）在Photoshop里制作完成自己班级球队LOGO制作，并保存为jpg格式输出。
任务三 创意打印

## Slide 56
任务准备
任务实施
任务说明
拓展延伸
任务实施步骤
2. 打印图案
将制作完成的LOGO通过彩色喷墨打印出来。
任务三 创意打印
（1）热转印纸放入打印机，正面也就是打印面向上。
（2）在打印设置界面设置纸张类型为 【ＨＰ 热转印纸】，设置质量为 【最高】，一定要选 中 【镜像打印】 复选框
（3）打印冷却。热转印纸打印出来需要冷却几分钟，等墨水完全干后，再用手拿出来，以免弄花图案。

## Slide 57
任务准备
任务实施
任务说明
拓展延伸
任务实施步骤
3.转印图案
（1）用剪刀将打印图案中多余部分剪掉
（2）预热。将电熨斗开启预热，放好待用，此时灯会亮起，注意切勿使用蒸汽模式，蒸汽模式产生的水蒸气，会把热转印纸上图案的色彩带走，转印出来的图案色彩不够艳丽、失色等。
任务三 创意打印

## Slide 58
任务准备
任务实施
任务说明
拓展延伸
任务实施步骤
3.转印图案
（3）白色T恤平铺在桌面上，把裁剪好的图案，反扣在白色T恤上
（4）将预热好的电熨斗来回在热转印纸上面进行均匀熨烫，同时使劲的往下压，来回大概15秒，使其热转印纸紧贴在白色T恤上，关掉电熨斗，冷却几分钟。
任务三 创意打印

## Slide 59
任务准备
任务实施
任务说明
拓展延伸
任务实施步骤
4．完成图案转印
任务三 创意打印
衣服冷却以后，找到热转印纸的任意一角，将外膜撕开，动作要细致，以免损伤画质。
最终完成的效果如图

## Slide 60
任务准备
任务实施
任务说明
拓展延伸
创意打印创业计划
1．成本核算
一件文化衫10，热转印纸2元，墨水成本的计算，最后一件个性文化衫制作成本保持在20元左右，相比市场上面各样的品牌服装，可不是实惠了一点点，还能带来更多个性化元素。
2．提问思考
除了制作文化衫，热转印技术还运用到哪些地方？
3．创业之路
打印机不只是拿来打印文稿。突破传统思想，善于拓展应用办公设备，为生活增添色彩。使用打印机的热转印技术，可以开设实体店、淘宝店，制作文化衫、马克杯、照片餐盘、文化帽等。
任务三 创意打印

## Slide 61
添加
标题
项目小结
通过项目学习，学会了日常办公业务的典型工作情景中文档录入与打印、照片打印、热转印等技术，同时还掌握了激光打印机、照片打印机、热转印纸和办公耗材的概念、分类和使用方法。

## Slide 62
添加
标题
课后作业
01
分小组设计制作自荐书，保存为PDF格式，打印的过程中记录下打印机的型号，其属于哪一类打印机，以及印机是如何与计算机连接的。
02
家里有喷墨打印的同学尝试用普通的喷墨打印机打印自己的生活照片，并在课堂上分享打印的经验。
03
分小组在打印店调查打印照片的注意事项，并记录下打印机的型号以及打印的效果等，形成书面报告。
04
分小组制作个性体恤，并在课堂上进行分享展示。

## Slide 63
谢谢！
THANK YOU ！
Notes: 模板来自于 http://docer.wps.cn
63