## Slide 1
模块二 办公室办公
项目一 会议室布置
● 任务一 投影设备连接
● 任务二 传声器、音响和功放的连接
● 任务三 会议主题演示文稿封面制作
《办公设备维护与维修（第2版）》

## Slide 2
下午有个重要会议在会议室举行，主管让李明去学习会议室布置的方法， 熟悉会议室各种设备的使用。会议室布置通常会用到投影设备、 笔记本电脑、 传声器、 音箱、 功放等设备，另外有时还需要制作会议主题演示文稿封面， 说明会议的主题、 部门、 时间等内容， 本项目完成 ３ 个任务，其内容结构如 图 2.1.1所示
添加
标题
项目概述

## Slide 3
添加
标题
项目任务
学会使用投影设备。
任务一
学会使用传声器、音响、功放
任务二
学会制作会议演示文稿背景的方法
任务三

## Slide 4
添加
标题
项目目标
1.学会使用投影设备
2.学会使用话筒、音箱、功放
3.学会制作会议演示文稿背景的方法

## Slide 5
投影设备连接
任务一

## Slide 6
任务一 投影设备连接

## Slide 7
1
认识投影仪
投影仪，又称投影机，是一种可以将图像或视频投射到幕布上的设备，可以通过不同的接口同计算机、小型影碟（VCD、DVD）机、数字通用光碟（DVD）机、游戏机、数码摄像机等相连接投影出来。投影仪广泛应用于家庭、办公室、学校和娱乐场所。
任务一 投影设备连接

## Slide 8
1
认识投影仪
（1）投影仪分类
根据不同使用环境进行分类，投影仪分为家用型、商务型、教育型、会议型和专业型5种，它们的具体特点如下表所示
任务一 投影设备连接

## Slide 9
1
认识投影仪
（2）投影仪机身结构
投影仪机身结构。 投影仪结构类似，下面用明基公司的投影仪进行说明。投影仪正 面如下图所示，遥控器需要对准红外传感器才能控制投影仪，如果遥控器不能使用，可直 接操作机身控制按钮。当投影仪不使用时， 一定要将防尘盖扣上，可以防尘和增加使用寿命。不定时清洁通风口的灰尘，可以防止投影仪过热和增加使用寿命
任务一 投影设备连接

## Slide 10
1
认识投影仪
投影仪背面主要接口如下图所示。背面的接口通过不同的线缆连接不同的设备，通常有视频接口（VIDEO） 、超级视频接口（S-VIDEO）、视频图形整列接口（VGA）、高清晰度多媒体接口（HDMI）、USB接口等，当连接电视机时常用VIDEO及S-VIDEO接口，连接计算机时常用VGA接口或者HDMI接口，如果没有对应的接口，可以用转接头进行切换。
任务一 投影设备连接

## Slide 11
1
认识投影仪
（4）投影仪安装方式
投影仪的投影方式有正投安装、吊顶安装和背投安装3种方式。任何一款投影机都可以根据安装需求调整投射方式，对应的在投影仪菜单中可以选择正投、吊装、背投选项，正投采用普通的投影屏幕，有时为了方便可以直接投射在颜色单一的墙壁上，而背投是专用的背投屏幕
任务一 投影设备连接

## Slide 12
2
设备准备
任务一 投影设备连接

## Slide 13
任务实施步骤
任务一 投影设备连接
任务需要4步完成，分别是连接投影仪、启动投影仪、笔记本电脑投影到屏幕、设置投影仪。

## Slide 14
任务实施步骤
1. 连接投影仪
（1）将投影屏幕、投影仪、笔记本电脑按照右图所示摆放到适合的位置。
（2）将VGA线的一端插入投影仪的VGA口，拧紧螺母
（3）将VGA线的另外一端插入笔记本电脑的VGA口，拧紧螺母
任务一 投影设备连接

## Slide 15
任务实施步骤
2. 启动投影仪
（1）将电源线接入投影仪的电源口，打开电源开关，投影仪的电源指示灯应有1个亮起
（2）取下投影仪防尘盖
（3）使用遥控器的电源开关开启投影仪，此时投影仪的指示灯会不断闪烁，随后亮绿灯
4）启动之后投影仪会自动寻找输入信息，此时笔记本电脑还未开机，屏幕上会显示“无信号”。
任务一 投影设备连接

## Slide 16
任务实施步骤
3. 笔记本电脑投影到屏幕
（1）打开笔记本电脑电源，如果笔记本电脑有自动识别投影仪的功能，笔记本电脑的屏幕会自动投影到投影屏幕上。
（2）笔记本电脑完全开启后，如果投影屏幕上还是无信息，按下W【Win+P】键切换到【复制】选项，随后将屏幕复制到投影仪上
任务一 投影设备连接

## Slide 17
任务实施步骤
4．设置投影仪
（1）调整投影仪高低。调整投影仪的支脚在投影仪的下方，根据投影位置的要求适当调整各个支脚的高低。
（2）自动调整图像质量。按投影仪或者遥控器上的【AUTO】按键，可以自动调整投影图像质量
任务一 投影设备连接
（3）手动调整图像清晰度和大小。使用投影仪上的聚焦环可以调整图像清晰度，变焦环可以对投影图像整体大小进行微调

## Slide 18
操作提示
拓展任务：手机投影计算机
（1）在计算机上依次选择【设置】-【系统】下的【投影到此电脑】选项，然后单击【可选能】超链接
（2）在新打开的窗口中选择【添加功能】，勾选【无线显示器】然后安装
任务一 投影设备连接

## Slide 19
操作提示
拓展任务：手机投影计算机
3）回到【投影到此电脑】界面，按照右图方式设置，最后单击【启动“连接”应用以投影到此电脑】超链接。
（4）在手机上开启【无线投屏】功能，随后会自动搜索网络内提供无线投影功能的设备，按提示连接上一步设置好的计算机即可
任务一 投影设备连接

## Slide 20
拓展任务：投影仪日常维护与简单故障处理
任务一 投影设备连接
1．投影仪日常维护
（1）清洁防尘。防尘问题是投影机维护的首要问题。投影仪不使用时盖上防尘盖；镜头脏了不能用手直接触碰，可以用吹气球和镜头纸进行清洁；空气滤芯很容易进灰尘，会引起投影机过热而受损，可用真空吸尘器不定期进行清洁。
（2）安全使用。不能将投影仪置于不稳的车子、架子或桌子上，造成跌落损坏；不能在投影仪附近摆放液体，一旦液体溅入投影仪内可能导致仪器无法正常工作，若投影仪已被溅湿，应迅速拔掉投影仪电源线，然后请专业技术人员维修；不得带电插拔电源线；避免投影机镜头直对太阳，让内部光学系统受损。
（3）延长灯泡寿命。投影仪灯泡成本高，维护灯泡可以有效延长灯泡寿命，降低使用成本。尽量减少开关机次数，连续使用不应超过4小时，冷却45分钟后方可再使用；在投影仪开启情况下严禁震动、搬移投影仪，以防灯泡炸裂。

## Slide 21
（1）清洁防尘。防尘问题是投影机维护的首要问题。投影仪不使用时盖上防尘盖；镜头脏了不能用手直接触碰，可以用吹气球和镜头纸进行清洁；空气滤芯很容易进灰尘，会引起投影机过热而受损，可用真空吸尘器不定期进行清洁。
（2）安全使用。不能将投影仪置于不稳的车子、架子或桌子上，造成跌落损坏；不能在投影仪附近摆放液体，一旦液体溅入投影仪内可能导致仪器无法正常工作，若投影仪已被溅湿，应迅速拔掉投影仪电源线，然后请专业技术人员维修；不得带电插拔电源线；避免投影机镜头直对太阳，让内部光学系统受损。
（3）延长灯泡寿命。投影仪灯泡成本高，维护灯泡可以有效延长灯泡寿命，降低使用成本。尽量减少开关机次数，连续使用不应超过4小时，冷却45分钟后方可再使用；在投影仪开启情况下严禁震动、搬移投影仪，以防灯泡炸裂。
拓展任务：投影仪日常维护与简单故障处理
2．投影仪常见故障处理
任务一 投影设备连接

## Slide 22
话筒、音箱和功放的连接
任务二

## Slide 23
任务准备
任务实施
任务说明
拓展延伸
任务二 话筒、音箱和功放的连接
投影设备安装成功后，接下来李明要将无线话筒、音箱、功放和笔记本电脑进行合理的连接，以满足会议发言和笔记本电脑音频播放的要求。经过同事的介绍，李明绘制了连接示意图
本任务目标是学会无线传声器连接功放、音响连接功效及学会计算机连接功放的方法。

## Slide 24
任务准备
任务实施
任务说明
拓展延伸
1
认识功放
功放全称功率放大器，是音响系统中最基本的设备。它可以把来自音源或前级放大器的弱信号放大，驱动音箱发出声音。
任务二 话筒、音箱和功放的连接

## Slide 25
任务准备
任务实施
任务说明
拓展延伸
1
认识功放
（1）功放分类
功放有多种分类方式，目前国际上也没有一个统一的分类标准。常见的分类方式有2种
任务二 话筒、音箱和功放的连接

## Slide 26
任务准备
任务实施
任务说明
拓展延伸
1
认识功放
（2）功放主要接口
功放的接口分为“3+n”种接口，3是代表麦克风接口、莲花接口和音箱接口等三种主要接口，n是代表各种扩展接口，包括USB接口、SD卡插口、AUX接口等
任务二 话筒、音箱和功放的连接

## Slide 27
任务准备
任务实施
任务说明
拓展延伸
2
认识音箱
音箱是将音频信号还原成声音信号的一种设备，音箱包括箱体、喇叭单元、分频器、吸音材料四个部分
箱体
喇叭
吸音材料
分频器
任务二 话筒、音箱和功放的连接

## Slide 28
任务准备
任务实施
任务说明
拓展延伸
2
认识音箱
（1）家用音箱和专业音箱
音箱的外型五花八门，常见的大多是长方形，按使用场合分为专业音箱与家用音箱两大类。家用音箱一般用于家庭放映，其外型较为精致美观，放音声压不太高，功率较低。专业音箱一般用于影剧院、会堂和体育场馆等专业文娱场所，其灵敏度较高，放音声压高，功率大，外型也不太精致
任务二 话筒、音箱和功放的连接

## Slide 29
任务准备
任务实施
任务说明
拓展延伸
2
认识音箱
（2）有源音箱和无源音箱
音箱还可以分为有源音箱和无源音箱。有源音箱需要外接电源，而且自带功放，不能再单独接到功放上了，常用在电脑和有线广播中，只要系统给它一个声音信号，就可以发出声音来。无源音箱不需要外接电源，不带功放，需要外接功放才能使用，功率大，音质好。
带电源
不带电源
采用接线柱
任务二 话筒、音箱和功放的连接

## Slide 30
任务准备
任务实施
任务说明
拓展延伸
任务二 话筒、音箱和功放的连接

## Slide 31
任务实施步骤
任务准备
任务实施
任务说明
拓展延伸
任务二 话筒、音箱和功放的连接
1．连接无线传声器接收器和功放
2．连接笔记本电脑功放
3．连接无源音箱和功放
4．测试

## Slide 32
任务准备
任务实施
任务说明
拓展延伸
任务实施步骤
1．无线话筒接收器连接功放
把6.5mm双头音频线分别接入无线话筒接收器的OUT1口和功放前挡板的MIC1口
任务二 话筒、音箱和功放的连接

## Slide 33
任务准备
任务实施
任务说明
拓展延伸
任务实施步骤
2. 笔记本电脑连接功放
将一分二音频线的单头3.5mm端插入笔记本电脑的耳机孔，另外一端白色线头插入【左】口，红色线头一端插入【右】口
任务二 话筒、音箱和功放的连接

## Slide 34
任务准备
任务实施
任务说明
拓展延伸
任务实施步骤
3. 无源音箱连接功放
（1）把纯铜的音箱线的两端剥去大约5cm的护套，露出里面的铜丝。
（2）将音响线的一头卡接在功放的FR和FL上，另外一头卡接在无源音箱上，每个音箱都需要接2根，注意两头不要接反
任务二 话筒、音箱和功放的连接

## Slide 35
任务准备
任务实施
任务说明
拓展延伸
任务实施步骤
4．测试
（1）开启设备电源。将功放的音量开到最小，即将音量旋钮左旋到尽头，然后开启功放、无线话筒接收器、笔记本的电源。
（2）测试话筒。打开无线话筒的开关，说话测试的同时慢慢旋转功放的音量按钮，逐渐提高音量，调整音量大小适合并且话筒没有噪音。
（3）测试笔记本电脑声音。笔记本电脑上播放一段音乐，调整笔记本电脑上的音量到适合的程度。
任务二 话筒、音箱和功放的连接

## Slide 36
任务准备
任务实施
任务说明
拓展延伸
使用笔记本电脑布置会议设备
1．任务说明
公司另外一个部门利用小会议下午召开会议，小会议室没有功放，只有无线话筒、部门员工自带的笔记本电脑和有源音箱，同样要达到本任务中的效果，李明和同事商量后，绘制了连接示意图。
本任务目标是学会让无线传声器通过音箱发出声音；让笔记本电脑的声音从音箱中发出来。
任务二 话筒、音箱和功放的连接

## Slide 37
会议主题PPT封面制作
任务三

## Slide 38
任务准备
任务实施
任务说明
拓展延伸
任务三 会议主题PPT封面制作
看着会议室中摆放整体的物品，正常运行的投影、笔记本、功放、音箱和无线话筒，李明总感觉少了点什么，再看到投影屏幕上空荡荡的笔记本电脑桌面，应该制作会议主题PPT封面（PPT，全称PowerPoint），这样不但能让会议聚焦主题，还能拍照留存备用。李明与同事商量后，确定了需要在PPT上展示公司logo、会议标题、会议副标题、参会人员、参会时间等5个元素，另外为了美观还对背景进行美化
本任务目标是学会制作主题PPT封面的方法

## Slide 39
任务准备
任务实施
任务说明
拓展延伸
任务三 会议主题PPT封面制作

## Slide 40
任务实施步骤
创建文件
01
02
03
04
文字排版
设置背景
任务准备
任务实施
任务说明
拓展延伸
任务三 会议主题PPT封面制作

## Slide 41
任务准备
任务实施
任务说明
拓展延伸
任务实施步骤
1．创建文件
（1）桌面上右击新建一个PPT演示文稿并将其重名为“会议PPT”
任务三 会议主题PPT封面制作
（2）打开“会议PPT”，单击编辑区域创建一张空白幻灯片

## Slide 42
任务准备
任务实施
任务说明
拓展延伸
任务实施步骤
2．设置背景
（1）设置页面格式，点击【页面设置】，在弹出的窗口中设置【幻灯片大小】为【全屏显示(16:9)】如下图所示
任务三 会议主题PPT封面制作

## Slide 43
任务准备
任务实施
任务说明
拓展延伸
任务实施步骤
2．设置背景
（2）设置主题背景，选择【设计】-【所有主题】-【相邻】选项
任务三 会议主题PPT封面制作

## Slide 44
任务准备
任务实施
任务说明
拓展延伸
任务实施步骤
2．设置背景
（3）设置主题颜色，选择【格式】-【颜色】-【基本】选项
任务三 会议主题PPT封面制作
（4）设置主题字体，好背景后页面效果
（5）设置好背景后页效果如下图所示

## Slide 45
任务准备
任务实施
任务说明
拓展延伸
任务实施步骤
3．文字排版
（1）插入公司logo图片，选择【插入】-【图片】按钮，插入公司logo图片，调整图片大小到左上位置
任务三 会议主题PPT封面制作

## Slide 46
任务准备
任务实施
任务说明
拓展延伸
任务实施步骤
3．文字排版
（2）插入文字。按照任务示意图插入文字，设置字体、大小和位置
任务三 会议主题PPT封面制作

## Slide 47
任务准备
任务实施
任务说明
拓展延伸
任务实施步骤
3．文字排版
（3）保存预览。按【Ctrl+S】保存文档，然后按【F5】放映幻灯片
任务三 会议主题PPT封面制作

## Slide 48
使用模板制作会议主题PPT封面
任务拓展

## Slide 49
任务准备
任务拓展
任务说明
拓展延伸
1．任务说明
主管看到会议室的布置，特别是会议PPT主题封面效果很好，非常高兴，正好隔壁小会议要做员工培训，让李阳制作员工培训的PPT主题封面，要求封面上要出现以下信息：
“新员工入职培训；培训人：公司总经理；时间：2022.10“。
任务三 会议主题PPT封面制作

## Slide 50
任务准备
任务拓展
任务说明
拓展延伸
2．操作提示
（1）使用会议样本模版，选择【文件】-【新建】-【样本模版】-【培训】创建演示文稿。
任务三 会议主题PPT封面制作
（2）修改演示文稿封面的文字，设置字体、字号和位置，参考效果

## Slide 51
任务准备
任务实施
任务说明
拓展延伸
做PPT，也要关注版权
在制作PPT时，会用到字体、图片、视频等素材，在要善用搜索工具寻找到免费的素材的同时，更要特别关注版权问题。
1.字体版权。PPT在字体选择上，用系统和PPT自带的字体有时候会显得单调、表现力不够强，此时就会到网上寻找适合的字体，而很多字体是有版权的，使用的时候一定要注意，尽量选择开源免费的字体，如果遇到非常喜欢的商业授权字体，在经济可承受范围内也可以购买授权，实在经济受限，则可以寻找替代字体、类似字体。
2.图片、视频等多媒体素材。这些多媒体素材能让PPT更具表现力和感染力，但许多照片也同样是有版权的，这就要求在使用多媒体素材的时候，要格外注意。遇到非常喜欢的商业授权多媒体素材，在经济可承受范围内也可以购买授权，实在经济受限，则可以寻找替代素材、自己拍摄、设计、制作。
任务三 会议主题PPT封面制作

## Slide 52
添加
标题
项目小结
通过项目学习，学会了办公室办公的典型工作情景会议室布置的方法，同时还掌握了投影仪、传声器、音箱、功放等办公设备的概念、分类和使用方法。

## Slide 53
添加
标题
课后作业
01
分小组对学校的投影仪进行一次维护，清洁灰尘
02
使用手机投屏功能，将手机屏幕投屏到智能电视上
03
分小组使用投影仪、音箱、笔记本电脑、传声器完成一次班会活动会场的设备布置，并制作班会活动的主题PPT封面。

## Slide 54
谢谢！
THANK YOU ！
Notes: 模板来自于 http://docer.wps.cn
54