## Slide 1
模块三 商务办公
项目二 办公设备日常维护
《办公设备维护与维修（第2版）》
任务1 打印纸的选购 任务4 喷墨打印机更换墨盒
任务2 复印机日常维护 任务5 激光打印机更换硒鼓
任务3 卡纸的处理 任务6 针式打印机更换色带

## Slide 2
李明升任本公司行政部主管了，作为行政部一项重要任务就是采购公司日常办公所需的各种耗材，以及保证公司各办公设备的正常运行。本项目完成7个任务
添加
标题
项目概述

## Slide 3
添加
标题
项目目标
掌握打印纸的选购方法；
学会复印机日常维护方法；
掌握卡纸处理的方法；
学会喷墨打印机更换墨盒的方法
学会激光打印机更换硒鼓的方法
掌握针式打印机日常维护的方法。

## Slide 4
打印纸的选购
任务1

## Slide 5
任务1 打印纸的选购
李明在做明年的办公预算，其中需要选用A3和A4的办公用打印纸，要求性价比高，环保安全，对设备损害较小。打印纸是办公室中使用最多的耗材，价格便宜，使用频率极高，打印文本、表格、图例等资料无一不用。在选购打印纸时，一般只着眼于纸张的外观特点和一般使用特性，如纸张的白度、厚度、纸面均匀度等等，而常常忽视了纸张的内在性能对设备的影响，对人体的危害。
本任务学会选购性价比高、环保安全的打印纸。

## Slide 6
任务1 打印纸的选购
1
认识打印纸
打印纸的尺寸主要有A0、A1、A2、B1、B2、A4、A5等。按长度和宽度分类纸张的规格是指纸张制成后，经过修整切边，裁成一定的尺寸，打印纸尺寸如图所示。

## Slide 7
任务1 打印纸的选购
1
认识打印纸
（2）打印纸分类
根据打印纸的生产的原材料，可将打印纸分为中性纸、酸性纸，具体特点如表所示。
序号 | 类型 | 原材料 | 添加剂 | 特性
1 | 中性纸 | 全木浆 | 几乎不使用添加剂 | 纸张PH值为中性
2 | 酸性纸 | 草浆、棉浆、再生纸 | 草酸（盐酸）、滑石粉、荧光剂。 | 纸张PH值为酸性

## Slide 8
任务1 打印纸的选购
1
认识打印纸
中性纸。就是完全用天然木制作的木浆，不添加其他纤维，纤维纯粹是木质的。由于纯木浆一般采用树龄不大、木质较白的杂木熬制。所以在生产过程中基本不用使用任何添加剂PH值呈中性，故称“中性纸”。另外，由于生产过程中无添加剂，所以纸纤维完整，纸的硬度很好，使用过程中产生的纸屑也较少。
酸性纸。原材料为：草浆、棉浆、再生纸浆等。由于原材料本身含大量杂色，故纸浆中必须添加酸性添加剂（草酸或盐酸）。所以PH值呈酸性，故称酸性纸。酸性纸的纸浆中加入了大量的草酸甚至盐酸，以达到漂白的目的。纸纤维大都被酸腐蚀，为了增加纸的硬度和亮度，后期又要在纸浆中加入大量荧光剂和滑石粉。

## Slide 9
任务1 打印纸的选购
2
设备准备
准备不同质量、不同大小的复印纸若干张，需要的设备清单如表所示.

## Slide 10
任务1 打印纸的选购
任务实施步骤
选购环保安全的A4和A3的办公用纸，通常需要3步完成，分别是选择尺寸、比较价格、选择中性纸。

## Slide 11
任务1 打印纸的选购
任务实施步骤
1．选择尺寸
在纸张的外包装上会表明纸张的尺寸，按照标识进行选择即可，如图3.2.3所示。

## Slide 12
任务1 打印纸的选购
任务实施步骤
2．比较价格
选购打印纸时不应过分注重价格，在价格相差不大的情况下应该优先选择大品牌的打印纸。

## Slide 13
任务1 打印纸的选购
任务实施步骤
3．选择中性纸
纸张的原材料决定了质量，采用纯木浆制作的中性纸才是真正安全、放心的中性纸，采用非纯木浆制作的纸是酸性纸，会损害设备，应该杜绝使用，但市面上的酸性纸几乎可以以假乱真，从价格上很难判断出来，就需要对纸的白度、光滑度、硬度进行比较来进行选择。

## Slide 14
任务1 打印纸的选购
任务实施步骤
3．选择中性纸
（1）比较纸的白度
纯木浆的中性纸纸是乳白色的，色度类似于纯牛奶，呈现柔和的白色，有时颜色反而稍偏黄。非纯木浆的酸性纸可能是经过漂白处理，加入了过量的荧光剂，对人体有害。
打印纸拿起来迎着光看看均匀度。好复印纸透过光时会呈现出非常匀称的白色。而酸性纸透光以后会呈现出黑灰色的脉路，颜色深浅不均。如图所示。

## Slide 15
任务1 打印纸的选购
任务实施步骤
3．选择中性纸
（2）比较纸的光滑度
十分光滑的打印纸并不是复印机、传真机、打印机的首选，因为设备的进纸工作由搓纸轮来进行，微涩的打印纸在送纸时更为顺利。中性纸一面光滑，一面较粗糙，抚摸光滑面会有微涩的感觉，纸张边缘摸起来是平滑的，酸性纸两面均有滑腻感，纸张边缘会呈锯齿状手感。
用火烧一下纸张，纸张完全烧尽后看纸灰，纸灰越白纸越好，纸灰越黑，说明纸酸度过高。如图所示。

## Slide 16
任务1 打印纸的选购
任务实施步骤
3．选择中性纸
(3）比较纸的硬度
打印纸的硬度在选购中受到用户的很大重视，往往认为纸越硬越好，其实不一定，纸的硬度由诸多因素形成的，其中填料是最重要的方面。中性纸采用纯木浆熬制，木纤维保存完好，天然拥有较好的硬度；酸性纸为了保持硬度，达到以假乱真的目的，采用滑石粉为填料，质地虽硬但易掉粉，纸毛多，影响设备的使用寿命，危害人体健康。

## Slide 17
任务1 打印纸的选购
任务实施步骤
3．选择中性纸
选购的时候可以不同品牌的打印纸中各抽出厚度相同的一叠，置于深黑桌子中间或黑色皮沙发上，使劲抖动手中的纸数次。观察哪一叠纸掉落的纸屑最少，哪一种纸就好。如图所示。

## Slide 18
认识酸性纸的危害
1．酸性纸对复印机（激光打印机）的危害。
（1）大量的纸屑会迅速包裹纸盒的搓纸轮，使其迅速失效，从而出现无法进纸、卡纸。
（2）复印机（激光打印机）的感光鼓（硒鼓）在工作过程中会为纸张充电，纸张中的酸性物质会被电流挥发出来形成酸气，腐蚀感光鼓（硒鼓）表面。
（3）纸屑同样会堵塞感光鼓（硒鼓）的显影仓、转印部件等，影响复(打)印效果。
（4）复印机（打印机）出口处要为纸张加热加压定影。高温高压会使得酸性物质再一次被大量挥发出来，腐蚀定影部件。
任务一 打印纸的选购

## Slide 19
认识酸性纸的危害
2．酸性纸对喷墨打印机的危害。
（1）喷墨打印机的进纸方法和复印机（激光打印机）完全一样，纸屑同样会迅速损坏喷墨打印机的搓纸轮。
（2）纸屑还会堵塞墨盒的喷头，使得墨盒迅速损坏。
3．酸性纸对人体的危害。
（1）长期在复印机（激光打印机）旁边工作，会吸入大量酸气，严重影响身体健康。
（2）大量纸屑、滑石粉、荧光剂的吸入同样会影响身体健康。
任务一 打印纸的选购

## Slide 20
复印机的清洁保养
任务2

## Slide 21
任务准备
任务实施
任务说明
拓展延伸
任务2 复印机的清洁保养
李明的行政部要不定期的对复印机进行清洁保养。复印机是所有大中型企事业单位必备的文印设备，随着复印机数码化的普及，现在的复印机所承担的已经不是单纯复印机的功能了，还承担着“高速网络打印机”和“网络扫描仪”的功能。李明作为行政主管，复印机能否正常运行，是他的一项重要工作。
本任务达到3个目的，一是复印机稿台玻璃和盖板的清洁保养，二是主搓纸轮的清洁保养，三是显影仓的清洁保养。

## Slide 22
任务准备
任务实施
任务说明
拓展延伸
1
1．认识复印机
复印机是从书写、绘制或印刷的原稿得到等倍、放大或缩小的复印品的设备，可以认为是“扫描仪+高速激光打印机”，以此类推，可以认为激光打印机就是一台去掉了光学部分（扫描仪）的复印机，传真机其实就是用电话线连接起来的2台简易复印机，而打印/复印一体机就是一台微缩复印机。一旦学会了复印机的日常维护，其实也学会了以上多种设备的日常维护。
任务2 复印机的清洁保养

## Slide 23
任务准备
任务实施
任务说明
拓展延伸
1
1．认识复印机
复印机一般以A4纸每分钟的印速为标准进行分类。如表所示。
任务2 复印机的清洁保养

## Slide 24
任务准备
任务实施
任务说明
拓展延伸
2
复印机日常维护的部件
复印机内部很多部件是非常易损的，而且一旦损坏将不可修复。很多动手能力强的用户在看几次专业维修人员现场维修后，往往自信心膨胀，胡乱拆卸设备自己维修，从而造成不可逆的损害。
任务2 复印机的清洁保养

## Slide 25
任务准备
任务实施
任务说明
拓展延伸
2
2．复印机日常维护的部件
（1）稿台玻璃和盖板。
稿台玻璃和盖板是平时接触的最多的地方。正因为频繁的接触所以被污损的可能性越大。使用过程中应该注意保洁，否则稿台上如果有一个小污点，所有的副本上都会在相应位置出现一个小黑点。而盖板如果出现污迹，则会在副本的相应位置出现阴影。如图所示。
任务2 复印机的清洁保养

## Slide 26
任务准备
任务实施
任务说明
拓展延伸
2
2．复印机日常维护的部件
（2）主搓纸轮。
复印机的主搓纸轮是把打印纸从纸盒送进复印机。搓纸轮旁边设置了2个传感器，控制纸张必须在复印命令发出后的规定时间内将纸送到指定位置，否则显示卡纸。搓纸轮是利用橡胶特有的摩擦力工作，使用时长达到设计寿命时，表面摩擦力消失，就必须更换。长期使用酸性纸会大幅度降低搓纸轮寿命。而经常性清洁能大幅度增加其寿命。形状和位置如图所示。
任务2 复印机的清洁保养

## Slide 27
任务准备
任务实施
任务说明
拓展延伸
2
2．复印机日常维护的部件
（3）显影仓。
显影仓是复印机中负责显影/转印的核心设备。显影仓同时也是3个需日常保养维护的部件中最精密，最易损的部件。非专业维修人员不可如图3.2.7那样将显影仓拖出维护维修。形状和位置如图3.2.9所示。
任务2 复印机的清洁保养

## Slide 28
任务准备
任务实施
任务说明
拓展延伸
任务2 复印机的清洁保养
设备准备
3
根据任务说明中的示意图，需要的工具清单如表所示。

## Slide 29
任务实施步骤
任务准备
任务实施
任务说明
拓展延伸
任务需要3步完成，分别是稿台玻璃和盖板、主搓纸轮、显影仓的清洁保养。
任务2 复印机的清洁保养

## Slide 30
任务准备
任务实施
任务说明
拓展延伸
任务实施步骤
1．稿台玻璃和盖板的清洁保养
任务2 复印机的清洁保养
复印机的稿台玻璃和盖板最好能做到每天清洁，清洁时直接用干的医用纱布擦拭。擦拭过程中最好不要用水。如遇较难清除的污迹，可在污迹处呵一口气然后迅速反复擦拭，直至干净为止。盖板外层是一块纯白塑料板，里面是泡沫内衬，清洁时需轻轻擦拭。经常性用力擦盖板将造成盖板泡沫板变形，复印机稿台会从侧面漏光，影响复印效果。
（1）揭开复印机稿台盖板，如图所示。

## Slide 31
任务准备
任务实施
任务说明
拓展延伸
任务实施步骤
1．稿台玻璃和盖板的清洁保养
任务2 复印机的清洁保养
（2）清洁稿台玻璃和盖板，使用医用白纱布进行擦拭，擦拭时应从上到下、从左到右逐步清洁，如上图所示。

## Slide 32
任务准备
任务实施
任务说明
拓展延伸
任务实施步骤
1．稿台玻璃和盖板的清洁保养
任务2 复印机的清洁保养
（3）关闭复印机稿台盖板，如图所示。

## Slide 33
任务准备
任务实施
任务说明
拓展延伸
任务实施步骤
2．主搓纸轮的清洁保养
任务2 复印机的清洁保养
如图所示。先将复印机纸盒拉出，露出搓纸轮。先用洗耳球和小毛刷清洁掉搓纸轮周围的纸屑。再拿医用纱布沾少许清水，左手转动搓纸轮，右手横向擦拭。搓纸轮的清洁一般一月一次。但使用廉价酸性纸的用户最好每周清洁，复印量很大的那个纸盒也可酌情多清洁。

## Slide 34
任务准备
任务实施
任务说明
拓展延伸
任务实施步骤
3．显影仓的清洁保养
任务2 复印机的清洁保养
显影仓是复印机中最易损部件。日常保养的原则是只使用厂家提供的保养方式保养。任何需要将显影仓卸下的操作，最好都请专业维修人士完成。激光打印机硒鼓无需保养。显影仓清洁保分2步完成。
（1）打开复印机前盖。
复印机前盖有2中式样：全盖式和半盖式。全盖式很好辨认，即机箱正前方最大的一块塑料盖板。半盖式的机箱前盖则是位于工作区一侧的盖板。机箱盖板的闭合采用磁铁闭合或摩擦闭合2种，无论那种闭合方式，都能直接用力打开，无需借助工具，如图所示。

## Slide 35
任务准备
任务实施
任务说明
拓展延伸
任务实施步骤
3．显影仓的清洁保养
任务2 复印机的清洁保养
（2）见图中的显影仓拉杆，显影仓拉杆式厂家专为显影仓清洁保养设置的部件。通常一个显影仓会有上下两根拉杆，颜色一般为较鲜艳的绿色或黄色，来回拖动拉杆数次，即完成清洁保养。显影仓的保养周期一般为一月一次，用量特别大的用户可酌情增加。

## Slide 36
【任务拓展】激光打印机卡纸处理
1．任务说明
2．任务准备
公司的一台激光打印机出现了纸盒无法进纸的现象，应该时该激光打印机的搓纸轮需要清洁保养了，李明和同事商量后，决定自己动手保养。如图所示。
本任务有2个目标，一是取出激光打印机的硒鼓找到搓纸轮，二是清洁保养搓纸轮使设备正常工作。
激光打印机其实就是一台去掉了扫描仪的数码复印机，只是中低速的激光打印机内部是复印机的微缩版，高速激光打印机内部和复印机是完全一样的。

## Slide 37
【任务拓展】激光打印机卡纸处理
3．操作提示
（1）打开激光打印机的前盖。市场上所有激光打印机前盖都无连锁装置，可直接打开，如下图所示。
（2）打开前盖后可见激光打印机硒鼓，抓住硒鼓把手如上图所示，将硒鼓直接取出；
（3）根据前面所讲复印机搓纸轮的清洁方法，清洁保养搓纸轮。

## Slide 38
卡纸处理
任务3

## Slide 39
任务准备
任务实施
任务说明
拓展延伸
任务3 卡纸处理
【任务说明】
李明发现所有的办公用纸设备都有一个共同的问题，就是卡纸，卡纸问题虽小却如同自行车爆胎一样会彻底的瘫痪一台设备，尤其是当办公室有多台用纸设备使用年限超过3年时，常常是维修人员刚走，另外一台设备又卡纸了。如果每次都等维修人员来处理，日常工作就会陷入停顿，李明决定自己进行所有设备的卡纸处理。
本任务学会喷墨打印机、复印机、激光打印机卡纸处理方法。

## Slide 40
任务准备
任务实施
任务说明
拓展延伸
1
纸路
纸路是指打印纸在复印机或打印机中完成一次印刷所走的道路。纸路越长，出现卡纸的几率越大，反之则越少。相较于复印机或激光打印机，喷墨打印机的纸路非常短，整个工作区一般在5CM到10CM之间，工作时看到一张打印纸后部还没有走完，前部就已经出来了。
用纸设备卡纸出现的地点和原因如表所示。
任务3 卡纸处理
喷墨打印机纸路很短，在工作区和出口都不会引起卡纸，只会在入口卡纸，是因为打印纸所有前进的动力都是靠主搓纸轮提供，在整个打印过程中基本不触碰其它部件。

## Slide 41
任务准备
任务实施
任务说明
拓展延伸
根据任务说明中的示意图，需要的设备清单如表所示。
2
设备准备
任务3 卡纸处理

## Slide 42
任务实施步骤
任务准备
任务实施
任务说明
拓展延伸
本任务分为3步，分别是喷墨打印机取卡纸、复印机取卡纸、激光打印机取卡纸。
任务3 卡纸处理

## Slide 43
任务准备
任务实施
任务说明
拓展延伸
任务实施步骤
1．喷墨打印机取卡纸
喷墨打印机设备和纸之间唯一的接触点只有搓纸轮，只需要处理搓纸轮即可，取纸的原则是“哪边纸长就从哪边拉纸”，取卡纸的时候速度要慢，避免出现纸张损坏残留在设备中。纸卡在搓纸轮上情况如图所示：
任务3 卡纸处理

## Slide 44
任务准备
任务实施
任务说明
拓展延伸
任务实施步骤
1．喷墨打印机取卡纸
任务3 卡纸处理
（1）揭开喷墨打印机前盖板，如下图所示
（3）关闭机盖，听见墨盒复位的声音，就可使用了，如下图所示。
（2）抓住纸头较长的一边，轻轻将纸取出，如上图所示。
其它所有采用喷墨打印的设备如传真机、打印复印一体机都可以采用上述方法取纸。

## Slide 45
任务准备
任务实施
任务说明
拓展延伸
任务实施步骤
2. 复印机取卡纸
复印机取卡纸的原则是“复印机所有部位的卡纸都必须是轻松取出的”，指在取卡纸的时候纸张不能被机器的任何部件夹住、卡住或钩住。取纸的过程中手上没有任何生涩感。取纸之前必须先打开所有的压力开关，释放掉各部件对于纸张的压力，然后轻轻取出纸张。
任务3 卡纸处理
复印机印速快、纸路长，会有纸盒出口、显影仓和定影部件、定影分离爪错位等3处卡纸，发生卡纸时首先打开复印机侧盖，如图所示：

## Slide 46
任务准备
任务实施
任务说明
拓展延伸
任务实施步骤
2. 复印机取卡纸
（1）纸盒出口卡纸。打开纸盒侧盖板释放压力，然后顺着走纸的方向直接取出。如图所示
任务3 卡纸处理

## Slide 47
任务准备
任务实施
任务说明
拓展延伸
任务实施步骤
2. 复印机取卡纸
（2）显影仓和定影部件卡纸。打开复印机机箱盖会看蓝色或绿色的压力开关，开关旁边的机箱上会标示有转动方向，按照提示释放所有压力，然后沿纸路将卡纸反向轻轻拉出。如图所示。
任务3 卡纸处理

## Slide 48
任务准备
任务实施
任务说明
拓展延伸
任务实施步骤
2. 复印机取卡纸
（3）定影分离爪错位卡纸。打开机箱盖，纸张呈折扇状折叠，并且被分离爪紧紧卡住，这超出了用户所能处理的范畴，应通知维修人员前来处理，否则很可能会照成不可逆伤害，如图所示。
任务3 卡纸处理

## Slide 49
任务准备
任务实施
任务说明
拓展延伸
任务实施步骤
3. 激光打印机取卡纸
激光打印机和复印机结构类似，处理方法类似。针对普通激光打印机和高档激光打印机有不同的处理方式。
（1）普通激光打印机卡纸。纸路较短，取卡纸较简单，打开机箱盖，取出硒鼓，从进纸反方向取出即可。
（2）高级激光打印机。取卡纸方法和复印机基本一致，具体操作步骤参见复印机取卡纸方法。
任务3 卡纸处理

## Slide 50
任务准备
任务实施
任务说明
任务拓展
任务3 卡纸处理
1．任务说明
2．操作提示
财务室的票据用针式打印机卡纸了，李明马上去处理。
所有针式打印机的机身右侧都会有一个圆形的走纸手柄，作用是控制纸张进入进度，逆时针旋转是纸张会沿纸路方向将纸送入打印机工作，顺时针旋转时，纸张则会退出打印机。卡纸时只需要顺时针旋转手柄，将纸退出来就行了。如图所示。

## Slide 51
喷墨打印机更换墨盒
任务4

## Slide 52
任务准备
任务实施
任务说明
拓展延伸
任务4 喷墨打印机更换墨盒
【任务说明】
公司为多个员工专门配备了喷墨打印机，李明不仅自己学会更换墨盒，还让配备了喷墨打印的员工都能自己更换墨盒。
本任务目标是学会为喷墨打印机更换墨盒的方法。
本任务目标是学会为喷墨打印机更换墨盒的方法。

## Slide 53
任务准备
任务实施
任务说明
拓展延伸
1
墨盒分类
不同品牌喷墨打印机墨盒可分为2类：一类是墨盒自带墨水喷头的，一般比较昂贵，为节约成本，可以适当选择一些相同型号的代用墨盒使用；另一类是墨盒不带墨水喷头的，本身价格较低廉，但使用代用墨盒会增加堵塞打印机喷头的风险，反倒增加成本，建议全部使用原装墨盒。如图所示：
任务4 喷墨打印机更换墨盒

## Slide 54
任务准备
任务实施
任务说明
拓展延伸
2
设备准备
根据任务说明中的示意图，需要的设备清单如表所示：
任务4 喷墨打印机更换墨盒

## Slide 55
任务实施步骤
任务准备
任务实施
任务说明
拓展延伸
1．打开机箱盖
喷墨打印机机箱盖通常不设置任何开关连锁，可在设备上根据提示方向直接打开，此时墨盒小车会自动回到机仓中部的墨盒更换区,如图所示。
任务4 喷墨打印机更换墨盒
任务需要4步完成，分别是打开机箱盖、卸下旧墨盒、准备新墨盒、安装新墨盒。

## Slide 56
任务实施步骤
任务准备
任务实施
任务说明
拓展延伸
3．准备新墨盒
拆开新墨盒外包装后，还要将喷头上的密封条撕下，如上图所示。
2．卸下旧墨盒
手指扣住墨盒前盖，向外直接将墨盒取出，如下图所示。
任务4 喷墨打印机更换墨盒

## Slide 57
任务实施步骤
任务准备
任务实施
任务说明
拓展延伸
4．安装新墨盒
新墨盒有印制电路板向内成45度放入墨水小车，然后平推进去，如图1所示。
任务4 喷墨打印机更换墨盒

## Slide 58
1．任务说明
公司CEO出差一个月，回来后发现才换了墨盒的喷墨打印机打印不出字迹了，一定是喷头被堵上了，本着节约的原则，李明决定修修这个墨盒。
（1）倒一杯水温为45度左右的温热水，将墨盒喷头朝下泡入水中。视堵塞程度而定浸泡10—30分钟，如图所示。
（2）取出墨盒，用手巾纸将墨盒周围水珠擦拭干净，千万不能擦拭喷头。
（3）将墨盒重新装好。
任务4 喷墨打印机更换墨盒
【任务拓展】喷墨打印机打印喷头被堵处理
2．操作提示

## Slide 59
激光打印机更换硒鼓
任务五

## Slide 60
任务5 激光打印机更换硒鼓
公司的激光打印机被共享成了网络打印机，承担了绝大多数的打印工作，别看激光打印机硒鼓的打印量大的惊人，但也架不住公司每天繁重的打印任务啊，更换硒鼓势在必行。
本任务目标是学会为激光打印机更换硒鼓的方法。

## Slide 61
任务准备
任务实施
任务说明
拓展延伸
1
激光打印机分类
市场上的激光打印机按照所打印的纸张大小可分为2类：A4幅面激光打印机、A3幅面激光打印机，如表所示：
任务5 激光打印机更换硒鼓

## Slide 62
任务准备
任务实施
任务说明
拓展延伸
1
激光打印机分类
硒鼓是激光打印机中的核心耗材，负责把数字信号转化并打印在纸面上，一般由铝制成的基本基材，以及基材上涂上的感光材料所组成。按照激光打印机大小的不同，配套的硒鼓也分为了A4打印机硒鼓与A3打印机硒鼓，如图所示。
任务5 激光打印机更换硒鼓

## Slide 63
任务准备
任务实施
任务说明
拓展延伸
2
设备准备
根据任务说明中的示意图，需要的设备清单如表所示。
任务5 激光打印机更换硒鼓

## Slide 64
任务实施步骤
任务准备
任务实施
任务说明
拓展延伸
1．打开机箱盖
激光打印机机箱盖一般无连锁设置，可直接打开，如左图所示。
两种硒鼓虽然大小不同，但更换安装方法完全相同，以A4打印机硒鼓进行硒鼓的更换，任务需要4步。
任务5 激光打印机更换硒鼓
2．取出旧硒鼓
抓住硒鼓手柄，直接将硒鼓提出来，如下图所示。

## Slide 65
任务实施步骤
任务准备
任务实施
任务说明
拓展延伸
3．准备新硒鼓
新硒鼓不仅仅是要拆开外包装，更重要的是要撕下显影仓的密封条，密封条隐藏在硒鼓内部密封显影仓，露在外面的只有橙色的拉环，用手指扣住拉环，将封条拉出扔掉，然后手持硒鼓水平左右摇晃，将鼓内墨粉摇匀。如图所示。
任务5 激光打印机更换硒鼓

## Slide 66
任务实施步骤
任务准备
任务实施
任务说明
拓展延伸
4．安装新硒鼓
将新硒鼓装入打印机，装入后用手推一推硒鼓，确保硒鼓装到位，最后盖合上盖子，如图所示。
任务5 激光打印机更换硒鼓

## Slide 67
任务准备
任务实施
任务说明
任务拓展
1．任务说明
2．操作提示
公司保卫处半年前买了一台激光打印机，这几天打不出字了。后勤部员工打开机箱盖准备换硒鼓，却发现这台打印机的硒鼓是鼓粉分离的，如图所示:
这种打印机是将感光鼓与墨粉仓分开的一种设计，当墨粉用完后仅更换墨粉仓，保留下感光鼓。
任务5 激光打印机更换硒鼓
更换这样的鼓粉分离套件和普通的鼓粉一体的硒鼓是基本相同，不同的是将鼓取出后，应转动粉仓上的联锁开关，取出旧粉仓，并换上新粉仓。

## Slide 68
合理回收废旧硒鼓
把办公室里用完碳粉的硒鼓随便卖给路边回收摊贩，或者让“一把螺丝刀一张报纸”的“游击队”在楼道里就地实施“灌粉作业”，过去，很少有人对上述行为进行反思：我们曾经助长了多少硒鼓市场的造假行为，又为此多付出了多少金钱和健康的代价？
毫无疑问，被当废品卖掉或随手扔掉的废旧硒鼓，最大流向是地下加工厂。它们被重新灌粉包装后又以原装正品新品的面目，以昂贵的价格出现在市场上。不仅如此，废旧硒鼓中散逸出来的微小的碳粉颗粒，被人体吸入后，很容易导致呼吸道和血液疾病，甚至致癌。
任务5 激光打印机更换硒鼓

## Slide 69
合理回收废旧硒鼓
硒鼓本身没有辐射，但其中含有铅、汞等成分，废旧的硒鼓是一种有害垃圾，会对人体健康或者自然环境造成直接或者潜在的危害。
当前不少地方都在倡导使用绿色低碳的“硒鼓终生循环”模式，摒弃灌粉，规范处置旧硒鼓，积极推进废旧硒鼓的回收再利用。大家应该将废旧硒鼓交给专门的回收处理企业，如很多打印机厂商开展废旧硒鼓回收业务。
任务5 激光打印机更换硒鼓

## Slide 70
针式打印机更换色带
任务六

## Slide 71
任务准备
任务实施
任务说明
拓展延伸
任务6 针式打印机更换色带
【任务说明】
公司财务室用的是针式打印机，李明为了保证财务室的正常运转，决定为针式打印机更换色带。
本任务目标是学会为针式打印机更换色带的方法。

## Slide 72
任务准备
任务实施
任务说明
拓展延伸
1
认识针式打印机
针式打印机是一种特殊的打印机，和喷墨、激光打印机都存在很大的差异，使用色带，性价比高，常用在财务室、库管、窗口单位等。它通过打印头中的24根针击打复写纸，从而形成字体，在使用中，用户可以根据需求来选择多联纸张，一般常用的的多联纸有2联、3联、4联纸，也有使用6联的打印机纸。多联纸一次性打印完成只有针式打印机能够快速完成，喷墨打印机、激光打印机无法实现多联纸打印。
任务6 针式打印机更换色带

## Slide 73
任务准备
任务实施
任务说明
拓展延伸
1
认识针式打印机
（1）针式打印机分类
常见的针式打印机有通用针式打印机、存折针式打印机、行式针式打印机3种。
任务6 针式打印机更换色带

## Slide 74
任务准备
任务实施
任务说明
拓展延伸
1
认识针式打印机
（2）针式打印机结构
针式打印机结构类似，主要部件包括上盖、色带架、打印头、托纸板、控制面板、导页旋钮、走纸控制杆等几部分组成，如图所示。
任务6 针式打印机更换色带

## Slide 75
任务准备
任务实施
任务说明
拓展延伸
2
设备准备
根据任务说明中的示意图，需要的设备清单如表所示。
任务6 针式打印机更换色带

## Slide 76
任务实施步骤
任务准备
任务实施
任务说明
拓展延伸
本任务需要4步完成，分别是取出旧色带、取出新色带、安装新色带、检查。
2．取出新色带
拆掉色带架的外包装，取出新色带架，取出时可稍微用力。如上图所示。
任务6 针式打印机更换色带
1．取出旧色带
抓住色带架把手，沿水平方向向外拉出色带架，如图3.2.45所示。

## Slide 77
任务实施步骤
任务准备
任务实施
任务说明
拓展延伸
4．检查
安装好色带架后，来回推动几次针架，看是否有卡顿现象，如没有，则可使用了，如上图所示。
任务6 针式打印机更换色带
3．安装新色带
将新色带架按照步骤1、2的方式反向装回去，并且旋转色带架左右2个旋钮，将多余的色带装回色带架。如下图所示。

## Slide 78
任务准备
任务实施
任务说明
任务拓展
1．任务说明
同事安装针式打印机色带架时，不小心将色带架中的色芯带弄散了，李明马上去处理，如图3.2.49所示。
任务6 针式打印机更换色带

## Slide 79
任务准备
任务实施
任务说明
任务拓展
2．操作提示
（1）揭开色带架盖子，重新装入色芯带，注意色芯带右边出口位置应该平整，如图所示。
任务6 针式打印机更换色带

## Slide 80
任务准备
任务实施
任务说明
任务拓展
2．操作提示
（2）盖上色带盖后，按箭头方向转动旋钮，把散开的色带芯转进色带盒，完成情况如图3.2.51所示。
任务6 针式打印机更换色带

## Slide 81
添加
标题
项目小结
通过项目学习，学会了办公室中各种典型的办公设备的使用、保养以及日常小问题的解决方法，还了解了激光打印机、喷墨打印机、复印机、针式打印机、打印复印一体机的概念和使用方法。

## Slide 82
添加
标题
课后作业
01
分辨几张不同品牌打印纸的优劣
02
分小组对学校的复印机进行一次清洁保养
03
请学生指出不同设备的取卡纸要点
04
分小组练习为喷墨打印机更换墨盒
05
分小组练习为激光打印机更换硒鼓
06
分小组练习针式打印机更换色带

## Slide 83
谢谢！
THANK YOU ！
Notes: 模板来自于 http://docer.wps.cn