## Slide 1
模块二 办公室办公
项目三 办公信息安全保障
● 任务一 刻录光盘备份 ● 任务四 电子文档销毁
● 任务二 云存储备份
● 任务三 纸质文档销毁
《办公设备维护与维修（第2版）》

## Slide 2
财务室的同事把第一季度公司收支情况的电子文档传给了李明，让他打印出来后交给领导过目确认。为了防止文档的丢失，同事让李明使用光盘、云存储等工具做好存储备份，同时按照公司保密要求，还需将不再使用的纸质文件和电子文档分别进行销毁。
添加
标题
项目概述

## Slide 3
添加
标题
项目目标
1. 学会使用刻录光盘备份文件
2. 学会使用私有云存储、网盘存储备份文件
3. 掌握碎纸机销毁纸质文档的方法
4. 掌握电子文档销毁方法

## Slide 4
刻录光盘备份
任务一

## Slide 5
任务一 刻录光盘备份
【任务说明】
计算机上的文件存放在硬盘里，硬盘一旦出现故障，会导致数据的丢失，各种免费版的恢复软件只能恢复一部分，一些专业数据恢复公司可以恢复更多的数据，但这样费事费力，而且费用高昂，不定期的备份数据，可以避免这些问题。财务室的同事让李明帮忙把第一季的财务报表用光盘备份，刻录光盘是常用的一种数据备份手段，光盘刻录需要刻录机。
本任务使用刻录机将数据刻录成光盘，刻录软件采用光盘刻录大师。

## Slide 6
任务一 刻录光盘备份
1．认识刻录机
广义上的刻录机是指专业刻录CD或DVD的设备，本次使用的刻录机主要是指在计算机中使用并能刻录和读取CD、DVD的光盘驱动器，也叫刻录光驱，刻录机广泛装配于台式计算机和笔记本电脑上，如图2.3.2所示。
台式计算机刻录机
笔记本电脑刻录机
图2.3.2 刻录机
【任务准备】

## Slide 7
任务一 刻录光盘备份
不同的刻录机有相应的规范，在刻录前应确认刻录机具备什么样的功能，能够刻录什么样的光盘，这些功能规范标识通常在刻录机的表明或者包装盒上面。
表2.3.1 常见刻录规范

## Slide 8
任务一 刻录光盘备份
2．认识光盘
光盘是以光信息为存储载体，用来存储数据的一种物品，通常分为2中，一种是不可擦写光盘，只能进行数据读取，如CD-ROM、DVD-ROM，另外一种是可擦写光盘，可以刻录和读取数据，如CD-RW、DVD-RAM。
图2.3.3 光盘
CD光盘的容量一般在700M左右，而DVD光盘的容量能达到4.7G左右。在刻录时需根据实际文件大小选择最适合的光盘类型。
小知识：光盘的分类
CD-ROM：即只读光盘，是一种在电脑上使用的光盘。这种光盘只能写入数据一次，信息将永久保存在光盘上，使用时通过光盘驱动器读出信息。
DVD-ROM：是一种只读型DVD视盘，必须由专用的视盘机播放。
CD-RW：可擦写CD光盘，刻录在光盘上的数据可擦除，并重新刻录新的数据，可以重复使用。
DVD-RAM：可擦写DVD光盘，刻录在光盘上的数据可擦除，并重新刻录新的数据，可以重复使用。

## Slide 9
任务一 刻录光盘备份
3．刻录软件
有了刻录机和光盘以后，还需要刻录软件才能进行刻录，现在可供使用的刻录软件有很多，比如Nero、Ultra ISO、狸窝等等，其中影响最大的专业刻录软件是Nero，集成了很多功能，安装使用都较复杂，办公室工作力求简化，在本任务中使用一款免费、轻便的国产刻录软件——光盘刻录大师。
4．设备准备
根据任务说明的要求，需要的设备清单如表2.3.2所示：
表2.3.2 任务所需设备清单

## Slide 10
任务一 刻录光盘备份
【任务实施】
任务需要4步完成，分别是安装刻录软件、放入光盘、刻录光盘、标记光盘。
1．安装刻录软件
（1）下载软件，“光盘刻录大师”是免费软件，可以直接搜索官方网站下载。
（2）安装软件，软件的安装按照提示一步一步完成，完成后桌面上会出现光盘刻录大师的图标。
2．放入光盘
按下刻录机上打开仓门按钮，将光盘放在托盘上，再次按下按钮关闭仓门，如图2.3.4所示。
打开/关闭仓门
图2.3.4 打开/关闭仓门

## Slide 11
任务一 刻录光盘备份
3．刻录光盘
（1）打开光盘刻录大师。在主界面单击【刻录数据光盘】
。
（2）选择刻录光盘类型及添加刻录数据。单击【添加目录】或【添加文件】，把要刻录的文件添加到待刻录区域，在界面下方进度条显示当前数据大小，添加数据文件不能超过光盘的最大存储量，如图2.3.5所示，确定后单击【下一步】。
图2.3.5 添加刻录数据
技巧提示
添加目录指添加的内容为一个文件夹，而添加文件的内容为单个文件，包括压缩包。

## Slide 12
任务一 刻录光盘备份
（3）选择刻录光驱并设置参数
选择刻录机，选择目标设备为本机的刻录机，可以看到刻录机型号为华硕ASUS DRW-24D1ST，同时还能看见刻录机中的光盘数据类型和容量，如图2.3.6所示。
图2.3.6 目标设备选择
选择16X，它是刻录光盘的速度，数字越大，刻录时间越短，但是可靠性降低，刻坏光盘的可能性增大，而选择刻录速度越小，刻录所花时间越多，刻录成功率越高。刻录方式选择【轨道一次刻录】，刻录份数为1。为了保证刻录的成功可以将【启用防烧死技术】和【烧录完成校验数据】勾上，确认后单击【下一步】，如图2.3.7所示。

## Slide 13
任务一 刻录光盘备份
（4）刻录光盘。刻录机启动刻录程序，数据刻录完成后，会弹出提示刻录完成的对话框，单击【确认】刻录结束，光盘会自动从刻录机中弹出，如图2.3.8所示。
图2.3.8 刻录完成
4．标记光盘
光盘刻录好后，需要用油性笔在光盘上做标记，以免混淆，通常按照日期+内容进行命名，如“2015年11月财务室第一季度报表”。
通过上面4步，完成了财务室第一季度报表的光盘刻录备份。

## Slide 14
任务一 刻录光盘备份
拓展延伸：私刻光盘销售近3万张，获刑
将网上喜欢的音像作品刻成光盘或拷贝下来，在网络发达的今天是件寻常事，但如果将这些储存介质拿来售卖，就有可能侵犯著作权了。
2018年至2020年间，为了以低廉的成本获得高额的利润，周某虎和王某艳合谋，将从音乐平台下载的歌曲用刻录机复制刻录到空白光碟，然后重新编印歌曲目录包装制成成品，并通过网络电商平台销售到全国各地，从中获取利润20余万元。2020年11月4日，周某虎和王某艳被公安机关抓获，并当场查获刻录机6台、复制刻录成品车载音乐光碟29200张等物品。
办案人员对查扣的成品音乐光碟进行抽样鉴定，查实送检的666套成品音乐光碟均属于非法音像制品。周某虎和王某艳刻录音乐光盘并进行销售的行为并未取得著作权人等相关权利人许可其复制、发行的合法授权。
法院经审理认为，被告人周某虎、王某艳以营利为目的，未经著作权人许可复制发行他人音乐作品，违法所得数额巨大，其行为已构成侵犯著作权罪。法院遂依法作出上述判决。
著作权等知识产权受法律保护，销售盗版音乐、盗版书籍等盗版作品是对他人智力成果的“盗窃”。希望大家都能提升知识产权保护意识，尊重他人创作成果，抵制侵权假冒等违法犯罪行为，共同营造公平竞争的营商环境和安全放心的消费环境。

## Slide 15
云存储备份
任务二

## Slide 16
任务一 云存储备份
任务二 云存储备份
【任务说明】
公司准备将一些公共资料集中存储、使用及备份，李明经过调研后发现，不少公司使用NAS存储设备实现私有云存储功能，管理、使用都很方便。
本任务学会使用NAS存储设备实现私有云存储，设备连接示意图如图2.3.10所示。
NAS存储设备
图2.3.10 设备连接示意图

## Slide 17
任务一 云存储备份
【任务准备】
1．认识NAS存储设备
NAS（Network Attached Storage）即网络存储器，是指连接在网络上，具备资料存储功能的装置，通俗的讲就是一台私有云存储服务器，可以通过网络进行访问，功能与百度网盘等公有云存储类似。常见的NAS存储设备品牌有群晖、联想、海康威视等，它们的功能与使用方式类似。
2．设备准备
根据任务说明的要求，所需设备如表2.3.3所示
表2.3.3 任务所需设备清单

## Slide 18
任务准备
任务实施
任务说明
拓展延伸
任务二 云存储备份
【任务实施】
李明选择联想的NAS存储设备搭建公司私有云存储，该设备支持苹果、安卓、Windows、安卓TV以及MAC客户端。任务需要3步完成，分别是安装NAS设备、连接NAS设备、配置NAS设备。
1．安装NAS设备
（1）安装硬盘架。打开机身正面盖板，安住开关抽出硬盘架，使用固定螺丝将硬盘固定，最后将硬盘架推入硬盘盒，如图2.3.11所示。
（a）硬盘固定在硬盘架上
（b）硬盘架推入硬盘盒
图2.3.11安装硬盘
（2）连接设备。按照设备连接示意图，接上电源线和网线后开启电源，开关键中的指示灯亮起时就代表设备开机了。

## Slide 19
任务准备
任务实施
任务说明
拓展延伸
任务二 云存储备份
2．连接NAS设备
（1）下载管理软件。设备提供管理软件名字叫数据守护者，移动端通过扫描说明书里的APP二维码下载App并安装，计算机端和智能电视端直接登陆说明书指定的网址进行下载安装，如图2.3.12所示。
图2.3.12管理软件下载页面

## Slide 20
任务准备
任务实施
任务说明
拓展延伸
任务二 云存储备份
（2）登陆管理软件。安装并运行数据守护者，会提示登陆，如果没有账号按照提示注册即可，如图2.3.13所示。
图2.3.13运行管理软件 图2.3.14绑定设备 图2.3.15设备列表

## Slide 21
任务准备
任务实施
任务说明
拓展延伸
任务二 云存储备份
（3）绑定设备。进入绑定设备界面，选择下方的【扫描绑定设备】，二维码在设备机身上，随后自动绑定设备，如图2.3.14所示。
小提示：第一个连接成功的账号会被自动添加为管理员，管理员并没有权限访问其他账号的数据，但是可以对账户进行增删管理，之后用相同方式连接的用户则为普通用户，无法使用这些管理功能，这种多账户分配互相独立的方式更加安全可靠。

## Slide 22
任务准备
任务实施
任务说明
拓展延伸
任务二 云存储备份
3．使用NAS设备
（1）设备列表。绑定设备之后出现设备列表，单击【使用此设备】，如图2.3.15所示。
（2）格式化设备。第一次使用设备时需要对硬盘进行格式化，有RAID0、Large这2种磁盘组模式选择，这里选择Large模式，如图2.3.16、图2.3.17所示。
2.3.16格式化设备 图2.3.17选择磁盘组模式 图2.3.18使用设备

## Slide 23
任务准备
任务实施
任务说明
拓展延伸
任务二 云存储备份
（3）使用设备。格式化设备之后重启，然后单击【使用此设备】进入设备功能页面，如图2.3.18所示。在这里可以查看、上传文件、下载文件、文件分享、手机备份、微信备份等功能。
小提示：【我的空间】是只有登陆账户自己才能看到，【公共空间】是所有用户才能看到，【群组空间】是指同组的用户能看到。

## Slide 24
任务准备
任务实施
任务说明
拓展延伸
任务二 云存储备份
【任务拓展】使用网盘存储备份
1．任务说明
百度网盘是使用较多的公有云存储，它支持网页、PC客户端、手机客户端等多种访问方式，可以作为私有云存储的补充。
2．操作提示
（1）注册网盘。在浏览器中打开百度网盘首页，点击【立即注册】，根据提示注册好邮箱账号，如果已经有邮箱则直接登陆即可，如图2-3-19所示。
图2-3-19 打开百度网盘首页

## Slide 25
任务准备
任务实施
任务说明
拓展延伸
任务二 云存储备份
（2） 登陆网盘。使用注册好的账号密码登陆，在这里也可以通过微博账号、QQ账号和微信账号认证登陆，点击登陆页面中对应图标，按照提示操作即可登陆，登陆后如图2-3-20所示。
图2-3-20 登陆百度网盘
（3）使用网盘。在网盘中可以按照需求上传、下载文件，分享文件，创建、删除文件夹和文件，与操作自己的计算机类似。
（4）使用客户端访问网盘。使用客户端访问网盘，能实现更多的功能，如更大容量文件下载、更快的传输速度、等安全等，有Windows、安卓、iPhone、iPad、Mac、Linux、TV等多种客户端，基本实现了全覆盖。
无论是浏览器、PC客户端还是手机APP客户端，登陆相同账号时所看到的内容均使相同的，在任意一处对文件和文件夹进行了操作，所有平台均同步修改，即实现了云存储的功能。

## Slide 26
任务准备
任务实施
任务说明
拓展延伸
任务二 云存储备份
随着《数据安全法》、《个人信息保护法》等法律的颁布与实施，“党管数据，数据安全”将成为国家经济发展过程中的底线，国资云应运而生，它是由各地国资委牵头投资、设立、运营，具有高安全防护水平的数据安全基础设施，在上面承载了国有企业数据的数据治理体系及云平台。
国资云是互联网基础设施国有化成为数据资产国有化的产物，它属于国有资产，纳入国资监管和统一管理，保护国有数据资产安全是建设国资云的核心目的，数据资产国有化成为执政能力现代化基础。
国资云本质是从第三方托管的公有云转向国资专属行业云，其主要建设与运营方通常是地方国资企业。国资云一般为行业云或分布式云，其主要建设与运营方通常是地方国资企业或国资平台公司，技术与产品的支撑方一般为云服务商。
【拓展延伸】国资云

## Slide 27
纸质文档销毁
任务三

## Slide 28
任务准备
任务实施
任务说明
拓展延伸
任务三 纸质文档销毁
【任务说明】
打印出来的财务报表经过领导的过目确认过后，根据保密原则，需要及时销毁，财务室配备有碎纸机，专门用于销毁需要保密的文件，李明来到财务室，向同事请教碎纸机的用法。
本任务学会使用碎纸机销毁纸质文档的方法。
1．认识碎纸机
碎纸机是由一组旋转的刀刃、纸梳和驱动马达组成的。纸张从相互咬合的刀刃中间送入，被分割成很多的细小纸片，以达到保密的目的。
（1）碎纸机的种类
根据使用对象、使用环境的不同分为手摇碎纸机、桌面型碎纸机、小型个人/家用碎纸机、中型办公碎纸机、大型办公碎纸机等几种，如表2.3.4所示。
【任务准备】
表2.3.4 碎纸机种类

## Slide 29
任务准备
任务实施
任务说明
拓展延伸
任务三 纸质文档销毁
（2）碎纸机的结构
碎纸机结构类似，通常由控制面板、进纸口、废纸箱视窗、废纸箱、滚轮等几部分组成，如图2.3.19所示。
控制面板
进纸口
废纸箱视窗
废纸箱
滚轮

## Slide 30
任务准备
任务实施
任务说明
拓展延伸
任务三 纸质文档销毁
（3）碎纸的方式
碎纸方式是指当纸张经过碎纸机切碎后的形状，根据碎纸刀的组成方式，现有的碎纸方式有碎状、粒状、段状、沫状、条状、丝状等，如图2.3.20所示。
图2.3.20 粒状和条状碎纸方式

## Slide 31
任务准备
任务实施
任务说明
拓展延伸
任务三 纸质文档销毁
（4）碎纸保密标准
指纸张经过碎纸机处理后所形成的废纸的大小，一般是以毫米（mm）为单位的，粒、沫状效果最佳，碎状次之，条、段状相对效果更差些，根据碎纸的效果有相应的保密标准，等级越高纸张越小，如表2.3.5所示。
表2.3.5 碎纸机保密标准

## Slide 32
任务准备
任务实施
任务说明
拓展延伸
任务三 纸质文档销毁
2．设备准备
根据任务说明，需要的设备清单如表2.3.6所示。

## Slide 33
任务准备
任务实施
任务说明
拓展延伸
任务三 纸质文档销毁
【任务实施】
任务需要3步完成，分别是打开碎纸机电源开关、放入作废文档、清除碎纸屑。
1．打开碎纸机电源开关
把碎纸机电源插头插上，打开【电源】开关，电源指示灯亮，此时碎纸机处于待机状态。如图2.3.21所示。
电源灯亮
图2.3.21 碎纸机通电

## Slide 34
任务准备
任务实施
任务说明
拓展延伸
任务三 纸质文档销毁
2．放入作废文档
将要作废的纸张从进纸口依次送入碎纸机，机器自动感应并开始工作，注意放入的纸张不能超过碎纸机额定的进纸量，进纸时注意纸张与进纸口平行，尽量保持纸张的平整，如图2.3.22所示。
图2.3.22 进行碎纸工作

## Slide 35
任务准备
任务实施
任务说明
拓展延伸
任务三 纸质文档销毁
3．清除碎纸屑
待完全碎纸完毕，碎纸机自动停止工作，处于待机状态，若此时废纸箱接近饱满，需清除碎纸屑。
（1）关闭碎纸机电源，拔掉电源插头，打开废纸箱，将碎纸屑倒出，如图2.3.23所示；
图2.3.23 打开废纸箱 图2.3.24 装回废纸箱

## Slide 36
任务准备
任务实施
任务说明
拓展延伸
任务三 纸质文档销毁
（2）将废纸箱装回碎纸机原位，完成碎纸工作，如图2.3.24所示。
小知识：使用碎纸机的注意事项与保养
1．机器内刀具精密、锐利，使用时注意，请勿将衣角、领带、头发等卷入进纸口以免造成意外损伤;
2．碎纸桶纸满后，请及时清除，以免影响机器正常工作;
3．请勿放入碎布料、塑料、胶带、硬金属等;
4．为了延长机器寿命，每次碎纸量应低于机器规定的最大碎纸量为宜，没说明 碎光盘、磁盘、信用卡的机器，请勿擅自放入机器碎;
5．清洁机器外壳，请先切断电源，用软布沾上清洁剂或软性肥皂水轻擦，切勿让溶液进入机器内部，不可使用漂白粉，汽油或稀液刷洗;
6．请勿让锋利物碰到外壳，以免影响机器外观。

## Slide 37
任务准备
任务实施
任务说明
拓展延伸
【任务拓展】碎纸机卡纸处理
任务三 纸质文档销毁
1．任务说明
李明在使用碎纸机处理作废文档时，突然出现了了卡纸，碎纸机出现了嗡嗡的声音，赶忙请教财务办公室的同事帮忙将卡纸取出。
本任务的目标是学会如何处理碎纸机出现的卡纸。
2．操作提示
（1）普通卡纸情况，按住碎纸机操作面板上的【退纸】键，被卡纸张会顺利倒出，如图2.3.25所示；
（2）纸张卡死， 按下退纸键无用， 首先断掉电
源ꎬ，把废纸箱里的废纸倒掉， 然后用细螺丝刀把卡住的纸屑慢慢清理掉， 清理完毕后再通电ꎮ。
手动退纸键盘
手动进纸键盘

## Slide 38
任务准备
任务实施
任务说明
拓展延伸
任务三 纸质文档销毁
【拓展延伸】碎纸机的保密安全级别
目前中国的文件销毁行业标准正在制定中，国际上主流的行业标准是由德国标准化主管
机关制定的 ＤＩＮ６６３９９ 标准， 其中碎纸机保密安全级别标准适用于各种产品的生产制造和服务， 包括管道材料、 建筑材料、 家用产品、 媒体、 钢铁、 塑料及纸张等， 它由以下几个级别
１ 级: 适用于任何性质的文件材料， 用于确保其销毁后不存在可读性， 粉碎的尺寸为
１０.５ｍｍ 的条状或 １０. ５ｍｍ× (４０~ ８０) ｍｍ 的段状。
２ 级: 用于没有严格限制保密安全要求的内部文件的处理ꎮ 粉碎尺寸为 ３. ９ｍｍ 或 ５.８ｍｍ
的条状或 ７.５ｍｍ× (４０~ ８０) ｍｍ 的段状.
３ 级: 适用于机密文件或记录, 如个人信息或档案等,是最严格要求的保密安全要求的最
低标准, 粉碎尺寸为 １ .９ｍｍ 的条状或 ３.９ｍｍ× (３０~ ５０) ｍｍ 的段状.
４ 级: 强调重要文件必须保证机密万无一失, 粉碎尺寸为 １.９ｍｍ×１５ｍｍ 的段状.
５ 级: 目前最高的安全级别,用于信息极端的高保密要求,如政府部门的应用或专有研究
等, 粉碎尺寸不超过 ０.７８×１１ｍｍ 的段状.
还有要求更高的安全级别, 即保密安全 ６ 级, 目前正在制定当中.

## Slide 39
电子文档销毁
任务四

## Slide 40
任务准备
任务实施
任务说明
拓展延伸
任务四 电子文档销毁
除了纸质文档销毁外，李明还需将计算机里的电子文档一并销毁。电子文档的销毁有普通删除、彻底删除和物理破坏三种销毁方法。
本任务目标是学会电子文档删除的方法。
【任务说明】
任务需要3步完成，分别是普通删除、彻底删除、物理破坏。
1．普通删除
【任务实施】
在文件夹“财 务室第一季度报表”上单击【右键】，在右键菜单中选择【删除】，文件即被删除掉，如图 2.3.26所示。
图2.3.26 右键删除

## Slide 41
任务准备
任务实施
任务说明
拓展延伸
任务三 电子文档销毁
2．彻底删除
（1）接上面的步骤，此时文件夹被删除到了计算机的回收站，在回收站图标上单击【右键】，选择【清空回收站】，并在弹出的确定是否永久删除的对话框中单击【是】，完成彻底删除，如图2.3.27所示。
图2.3.27 清空回收站
（2）还有一种方法可以将删除文件和彻底删除一步完成。鼠标选中文件夹“财务室第一季度报表”，同时按住键盘上【Shift】+【Delete】，在弹出的确定是否永久删除的对话框中单击【是】，完成删除。

## Slide 42
任务准备
任务实施
任务说明
拓展延伸
任务四 电子文档销毁
3．物理破坏删除
物理破坏是指将存储介质彻底破坏，如用压碎机将硬盘彻底击穿、粉碎，这里所说的物理破坏是将写入数据的物理磁道彻底覆盖，无法恢复。360安全卫士、金山卫士、百度卫士等软件均提供这种功能，这里以360安全卫士为例进行讲解。
（1）首先计算机上先要安装与360安全卫士类似的系统防护软件，
（2）在文件夹“财务室第一季度报表”上单击【右键】，在右键菜单中选择【使用360强力删除】，在弹出的【文件粉碎机】中，勾选界面左下角的【防止恢复】选项，确定后单击【粉碎文件】完成物理破坏删除，如图2.3.28所示。
图2.3.28 物理破坏删除
小知识：普通删除、彻底删除和物理破坏删除的区别
普通删除的文件其实还存留在计算机的回收站里，回收站里的文件是可以直接还原到原文件位置的，并不是实际的删除。彻底删除是把文件彻底从计算机的可视界面删除，比如清空回收站，但是其实被删除的数据在硬盘上还是保留着的，此类删除方法删除的数据通过一些专业的数据恢复技术手段是可以恢复的。而通过360安全卫士此类软件进行的物理破坏删除，其原理是将原数据硬盘存储区域进行覆盖擦写，破坏原数据存储结构，达到了删除且无法恢复的效果。

## Slide 43
添加
标题
项目小结
通过项目学习，学会了办公室办公信息安全保障的方法，同时还掌握了刻录机、私有云存储备份、公共网盘存储备份、碎纸机的概念、分类和使用方法。

## Slide 44
添加
标题
课后作业
04
分小组探索电子文件误删后数据恢复的方法。
02
每位同学申请一个网盘账号，上传备份自己的重要文件；
03
分小组使用碎纸机销毁纸质文档，掌握碎纸机的基本操作流程；
01
每位同学刻录一盘音乐CD，并送给自己的父母作为礼物；

## Slide 45
谢谢！
THANK YOU ！
Notes: 模板来自于 http://docer.wps.cn