## Slide 1
模块一 家庭办公
项目三 多设备互联
● 任务一 创建无线局域网 ● 任务四 连接智能家居设备
● 任务二 建立移动热点
● 任务三 控制远程计算机
《办公设备维护与维修（第2版）》

## Slide 2
添加
标题
项目任务
创建无线局域网
任务一
建立移动热点
任务二
控制远程计算机
任务三
@
任务四
连接智能家居设备

## Slide 3
添加
标题
项目目标
1. 学会创建无线局域网
2. 学会建立移动热点
3. 掌握远程控制计算机的方法
4. 能连接智能家居设备

## Slide 4
创建无线局域网
任务一

## Slide 5
任务一 创建无线局域网
无线路由器已经成为家庭上网的常见设备，家里的智能手机、笔记本电脑、台式计算机、平板电脑等均能通过无线路由器接入互联网。
学生通过本任务在无线路由器上创建无线局域网（WLAN），达到2个目的：一是学会连接无线路由器；二是学会设置无线路由器。设备连接示意图如图1.3.2所示。需要特别注意的是，接入互联网（Internet）有多种方式，这里采用的ASDL接入方式。

## Slide 6
任务一 创建无线局域网
调试用电脑
调试用电脑
WAN接口
WAN接口
ADSL，接入外网
图1.3.2 设备连接示意图

## Slide 7
1
认识无线路由器
任务一 创建无线局域网
电源接口
LAN接口
无线天线
WAN接口
复位键
图1.3.3 无线路由器结构
无线路由器将有线网络信号转换成无线网络信号的设备。它同时将宽带网络信号通过天线转发给附近的无线设备，如手机、笔记本电脑、平板电脑等。无线路由器一般由复位键、电源接口、广域网（Wide Area Network, WAN）接口、局域网（Local Area Network, LAN）接口和无线天线等部件，如图1.3.3所示。

## Slide 8
根据任务说明的要求，需要的设备清单如表1.3.1所示。
设备准备
任务一 创建无线局域网

## Slide 9
任务实施
任务一 创建无线局域网
任务需要3步完成，分别是连接设备、设置无线路由器和连接WLAN。
1．连接设备
用一根网线连接无线路由器LAN口和笔记本电脑，接上电源并开启，用另一根网线连接无线路由器WAN口和ADSL调制器（Modem） ，设备连接参考图1.3.2。

## Slide 10
任务一 创建无线局域网
2
设置无线路由器
（1）设置笔记本电脑IP地址为自动获得，如图1.3.4所示。

## Slide 11
任务一 创建无线局域网
（2）查看无线路由器的底部，记下无线路由器的互联网协议（Internet Protocol, IP）地址，如192.168.1.1，在笔记本电脑的浏览器中输入路由器的IP地址，在弹出的登录界面中输入用户名和密码，初次用户名和密码一般均为admin，具体可查看说明书，如图1.3.5所示。

## Slide 12
任务一 创建无线局域网
（3）完成登陆后即可进入到后台管理界面，设置上网方式。若无线路由器连接的是ADSL Modem，需要设置为拨号方式，同时输入上网帐号和密码，稍后提示连接成功，如图1.3.6所示。

## Slide 13
任务一 创建无线局域网
（4）进入下一步后，输入服务集标识符（Service Set Identifier, SSID）名称，即无线热点的SSID名称和密码，保存后无线路由器会自动重新启动，如图1.3.7所示。

## Slide 14
任务一 创建无线局域网
3
连接WLAN网络
使用智能手机或笔记本电脑搜索SSID，连接该WLAN，并输入密码，连接成功。

## Slide 15
任务一 创建无线局域网
1．任务说明
拓展任务：手机WLAN信号桥
李明手机升级后发现了一个新功能“WLAN信号桥”，手机可以将正在使用的WLAN网络共享给其他设备，让手机变成无线路由器的中继设备，扩大无线路由器的信号覆盖范围。规划拓扑如图1.3.8所示。
接入WLAN
WLAN信号桥
测试计算机
增大覆盖范围

## Slide 16
任务一 创建无线局域网
2. 操作提示
拓展任务：手机WLAN信号桥
（1）手机接入WLAN，依次选择手机中的【设置】-【移动网络】-【移动网络共享】-【WLAN信号桥】选项。
李明在自己的华为手机上进行了设置，并用笔记本计算机进行了接入测试。
（2）开启WLAN信号桥，如图1.3.9所示，然后设置WLAN名称、密码。

## Slide 17
任务一 创建无线局域网
【拓展延伸】无线网络维护技巧
1．WLAN网络安全
WLAN网络有一个默认的SSID或网络名，在进行无线网络设置时应该立即更改这个名字，用文字和数字符号来表示。如果企业或单位具有网络管理能力，应该定期更改SSID。最好取消SSID自动播放功能，这样就能有效避免对无线网络的非法攻击。
2．无线路由器日常维护
（1）及时关闭。家用无线路由器由于使用的时间特点，建议在不用的时间将电源关闭，可以有效延长路由器的使用寿命。
（2）安全使用。不能将无线路由器置于灰尘较大的环境，不能在无线路由器附近摆放液体，一旦液体溅入路由器内可能导致无法正常工作。
3．无线路由器常见故障处理
（1）忘记密码，按下复位键，重新启动无线路由器。
（2）网速变慢，重新启动无线路由器。

## Slide 18
建立移动热点
任务二

## Slide 19
任务准备
任务实施
任务说明
拓展延伸
任务二 建立移动热点
【任务说明】
安装Windows 10的计算机连接网络后，可以创建移动热点。智能手机、平板电脑等设备可以通过该移动热点接入网络。
学生通过本任务学会使用安装Windows 10 的笔记本电脑创建移动热点的方法。设备连接示意图如图1.3.10所示。
接入网络
移动热点
图1.3.10 设备连接示意图

## Slide 20
任务准备
任务实施
任务说明
拓展延伸
任务二 建立移动热点
【任务准备】
1．认识移动热点
移动热点就是将笔记本电脑、智能手机等设备的网络，通过WLAN的方式共享给其他设备使用，此时笔记本电脑、智能手机就相当于一个无线路由器。
2．设备准备
根据任务说明中的示意图，需要的设备清单如表1.3.2所示。
表1.3.4 任务所需设备清单
序号 | 名称 | 图片 | 说明
1 | 笔记本电脑 |  | 笔记本电脑，或带无线网卡的台式计算机，安装了Win-dows10系统
2 | 智能手机 |  | 普通智能手机，测试移动热点

## Slide 21
任务准备
任务实施
任务说明
拓展延伸
任务二 建立移动热点
【任务实施】
本任务需要2步完成，分别是功能设置、接入移动热点。
1．功能设置
（1）将笔记本电脑接入网络，有线、无线方式均可。
（2）依次选择【开始】-【设置】-【网络和Internet】-【移动热点】选项，然后单击【共享我的以下Internet连接】下拉按钮，在下拉列表中选择要共享的网络，如图1.3.11所示。
图1.3.11选择共享的的网络

## Slide 22
任务准备
任务实施
任务说明
拓展延伸
任务二 建立移动热点
（3）单击【编辑】按钮，在弹出的窗口中编辑网络信息，设置网络名称及网络密码，最后保存，如图1-3-12所示。
（4）单击【与其他设备共享我的Internet连接】开关按钮，打开移动热点，如图1.3.13所示。
1.3.12编辑网络信息
1.3.13打开移动热点
2．接入移动热点
在智能手机或其他设备上的WLAN设置中查找并选择上一步设置的网络名称及网络密码，然后进行连接。

## Slide 23
任务准备
任务实施
任务说明
拓展延伸
任务二 建立移动热点
【任务拓展】创建手机WLAN热点
1. 任务说明
1．任务说明
周末李明邀请几个同学到家中聚会，家里无线路由器突然故障，正好刚买的智能手机获赠了大量流量，于是他将手机设置为移动热点，供大家上网使用。本任务的设备连接示意图如图1.3.14所示。
发送WLAN热点信号
接收WLAN信号
图1.3.14 连接示意图

## Slide 24
任务准备
任务实施
任务说明
拓展延伸
任务二 建立移动热点
2.操作提示
（1）手机开启移动数据，依次选择手机中的【设置】-【移动网络】-【移动网络共享】-【便携式WLAN热点】，然后点击开启开关按钮，如图1-3-15所示。
图1.3.15开启WLAN热点
图1.3.16设置WLAN热点账号密码
（2）点击【配置WLAN热点】项，在【配置WLAN热点】界面中按需设置网络名称（即SSID）和密码，如图1.3.16所示。
（3）测试设备使用上一步设置的SSID、密码，接入手机WLAN热点。

## Slide 25
任务准备
任务实施
任务说明
拓展延伸
任务二建立移动热点
【拓展延伸】怎么安全的共享移动热点
现在越来越多地人在没有网的地方，使用移动热点将流量共享给计算机上网，但这种共享很容易被别人“蹭网”要想安全地共享移动热点，可以通过设置智能手机的“便携式WLAN热点”的功能来实现。
1.更复杂的密码。在【配置WLAN热点】中的密码时，密码设置为8位以上，同时采用英文大写字母、英文小写字母、数字、特殊字符混合的形式。
2.限制流量。点击【便携式WLAN热点】-【单次流量限制】中设置流量。
3.限制接入设备。在【便携式WLAN热点】-【已连接设备】中查看设备，如果是未知设备，将它加入黑名单。

## Slide 26
控制远程计算机
任务三

## Slide 27
任务准备
任务实施
任务说明
拓展延伸
任务三 控制远程计算机
【任务说明】
通过操作系统自带程序、第三方程序等可以远程控制计算机。学生通过本任务学会使用Windows远程桌面控制计算机。连接示意图如图1.3.17所示。
PC1
PC2
图1.3.17 远程控制连接示意图

## Slide 28
任务准备
任务实施
任务说明
拓展延伸
任务三 控制远程计算机
1．认识远程控制
远程控制是指通过网络用一台设备去控制另外一台设备，被控制的计算机为被控制端或者服务器端，控制别人的计算机称为控制端或客户端，它们大量应用于远程运维、远程技术支持及远程办公等场合。
（1）Windows远程桌面
Windows远程桌面是单方面的控制对方的计算机。当某台计算机开启了远程桌面连接功能后，用户就可以在网络的另一端远程控制该计算机，在上面安装软件、运行程序等，所有的一切都好像是直接在该计算机上操作一样。
（2）Windows远程协助
Windows远程协助是主流Windows操作系统自带的功能,是指邀请别人控制自己的计算机。如图1-3-17所示，从PC1发起远程协助邀请，让PC2去控制PC1的计算机。
（3）远程控制软件
Windows自带的远程协助、远程桌面很难跨平台工作，不少公司开发了远程控制软件，拥 有远程协助、远程桌面所有功能，而且个人计算机（Personal computer, PC）、移动端均能使用，常用的有QQ远程桌面、向 日葵、TeamViewer等，如图1-3-18所示
【任务准备】
2．设备准备
根据任务说明中的远程控制连接示意图ꎬ 本任务需要连通网络的台式计算机或笔记本电 脑 ２ 台。
图1-3-18 远程控制软件

## Slide 29
任务准备
任务实施
任务说明
拓展延伸
任务三 控制远程计算机
【任务实施】
本任务需要 ２ 步完成ꎬ 分别是启用远程桌面和接入远程桌面。
1．启用远程桌面
（1） 在 ＰＣ１ 中依次单击 【控制面板】 → 【系统和安全】 选项ꎬ 在打开的 【系统和安全】 界面中单击 【允许远程访问】 超链接ꎬ 如图 1. 3.19 所示.
图1.3.19打开系统和安全界面

## Slide 30
任务准备
任务实施
任务说明
拓展延伸
任务三 控制远程计算机
（2）在打开的 【系统属性】 对话框中选中 【允许远程连接到此计算机】 单选按钮ꎬ 启用 远程桌面ꎬ 如图 １􀆰 ３􀆰 ２０ 所示ꎮ 如果对安全要求较高。 不希望任何计算机都可以连接ꎬ 可以选 中 【仅允许使用网络级别身份验证的远程桌面的计算机连接】 复选框。
图1.3.21 选择允许远程桌面登录的账号
图1.3.20 启用远程桌面
（3）单击 【选择用户】 按钮ꎬ 在打开的 【远程桌面用户】 对话框中按照提示选择允许远 程登录的用户账号ꎬ 这里选择的是 Ａｄｍｉｎｉｓｔｒａｔｏｒ 账户ꎬ 如图 １􀆰 ３􀆰 ２１ 所示ꎮ 如果 Ａｄｍｉｎｉｓｔｒａｔｏｒ 账户没有密码ꎬ 应设置一个密码
小提示：允许远程登陆的用户账号需要设置密码。

## Slide 31
任务准备
任务实施
任务说明
拓展延伸
任务三 控制远程计算机
2．接入远程桌面
在 ＰＣ２ 中打开 【运行】 对话框ꎬ 运行命令 “ｍｓｔｓｃ”ꎬ 在打开的 【远程桌面连接】 对话框 中输入 ＰＣ１ 的 ＩＰ 地址ꎬ 然后单击 【连接】 按钮ꎬ 如图 １.３. ２２ 所示。 随后在弹出的登录窗口 中输入上一步的账号及密码即可。
图1.3.22 远程桌面

## Slide 32
任务准备
任务实施
任务说明
拓展延伸
【任务拓展】第三方软件远程控制
1. 任务说明
李明经常使用 ＱＱ 的远程协助功能帮助同学解决计算机问题ꎮ 最近有个行业上的朋友向他推荐向日葵远程控制软件，说可以实现计算机控制计算机、 手机控制计算机等功能。李明决定试试设备连接示意图如图 １.３.２３ 所示。
任务三 第三方软件远程控制
PC1 控制机
PC2 控制机
图1-3-23设备连接示意图

## Slide 33
任务准备
任务实施
任务说明
拓展延伸
任务实施步骤
2. 操作提示
任务三 控制远程计算机
（1）ＰＣ１、 ＰＣ２ 均从官网下载向日葵远程控制软件 Ｗｉｎｄｏｗｓ 版本然后根据提示安装并运 行软件。
（2）在PC1上输入PC2上的本机识别码、本机控制码，然后单击【远程协助】，如图1-3-24所示。
图1-3-24运行向日葵远程控制
（3）登录账号， 如果没有账号需注册后登录ꎬ 即可实现远程协助功能。
小提示：移动端设备操作方式与 ＰＣ 端类似ꎬ 在移动端的官方应用市场下载、 安装向日葵远程控 制软件并运行ꎬ 依照提示操作可实现远程控制计算机、 手机投屏等功能。

## Slide 34
连接智能家居设备
任务四

## Slide 35
任务准备
任务实施
任务说明
拓展延伸
任务三 连接智能家居设备
【任务说明】
当前越来越多的家居家电设备被赋予物联网 (Ｉｎｔｅｒｎｅｔ ｏｆ Ｔｈｉｎｇｓꎬ ＩｏＴ) 功能ꎬ 成了智能家 居ꎬ 不少厂商选择了家居中的智能音箱作为集中控制器ꎬ 用它来控制其他设备。
学生通过本任务学会使用智能音箱并控器其他智能家居ꎮ 连接示意图如图 １.３.２５ 所示。
图1-3-25连接示意图

## Slide 36
任务准备
任务实施
任务说明
拓展延伸
任务三 连接智能家居设备
【任务准备】
1．了解智能家居生态链
智能家居已经成为物联网时代最大的风口之一ꎬ 国内的华为、 小米、 百度等厂商纷纷向 智能家居方向进军ꎬ ＩＤＣ 预计 ２０２１ 年国内智能家居出货量达到 ２.５ 亿台。
随着智能家居行业发展厂商之间的竞争将 逐渐从单一产品扩展到生态ꎬ 让家庭物联网生态 被逐渐建立ꎬ 智能开关、 智能照明、 智能传感、 智能家电等设备被接入各大厂商提供的开放物联 网平台ꎬ 典型平台包括华为鸿蒙智联、 小米 ＩｏＴ 平台、 阿里智能、 京东微联等ꎮ 智能家居如图 １.３. ２６ 所示。
图1.3.26 智能家居平台

## Slide 37
任务准备
任务实施
任务说明
拓展延伸
任务四 连接智能家居设备
2．认识智能音箱
智能家居生态，最重要的一环无疑是控制系统，或者说控制中心，其中移动便捷、可语音识别和交互、甚至带有屏幕的智能音箱无疑是最适合的。
目前生产智能音箱的厂商较多，无论是阿里巴巴公司的天猫精灵、 百度公司的小度音箱、 小米公司的小爱音箱，还是华 为公司的 Sound X音箱都具 备 生 态 内 容 和 人 工 智 能 (Artificial Intelligence, AI) 语 音识别还可以为家中其他的智能设备提供联动场景技术支 撑，如图 1.3.27所示
（a）天猫精灵 （b）小度音箱 （c）小爱音箱 （d）Sound X音箱
图1.3.26 智能音箱

## Slide 38
任务准备
任务实施
任务说明
拓展延伸
任务四 连接智能家居设备
3．认识智能遥控
目前智能手机已经成为物 联网的 “遥控器”ꎬ 安装上支持物联网控制功能的应用程序 (Application, APP) 即可实现 “遥控器” 功能,可以遥控汽车、 智能音箱、 智能摄像头等ꎮ 使用智能手机的 “智能遥控” 功 能ꎬ 还可以对空调、 电视机、 机顶盒、 投影机等设备进行控制。
4．设备准备
根据任务说明中的示意图，需要的设备清单如表1.3.5所示。
表1.3.4 任务所需设备清单
序号 | 名称 | 图片 | 说明
1 | 智能音箱 |  | 小米公司的小爱音箱，也选择支持智能电视的其他品牌音箱
2 | 智能电视 |  | 小米公司的智能电视，可选择支持智能音箱的其他品牌电视

## Slide 39
任务准备
任务实施
任务说明
拓展延伸
任务四 连接智能家居设备
【任务实施】
任务需要3步完成，分别是连接设备线缆、设置智能音箱、控制智能电视。
1．连接设备线缆
按照连接示意图进行连接，其中小爱音箱插上电源，小米电视接上电源和网线。
2．设置智能音箱
（1）登陆APP。手机官方应用市场下载小爱音箱APP，音箱通电后打开APP，此时要求登陆账号，如果没有账号注册后登陆即可。如图1.3.28所示
图1.3.28登陆APP 图1.3.29自动查找音箱 图1.3.30配置音箱网络
（2）连接智能音箱。APP会自动查找小爱音箱，并提示配置网络，输入无线网络SSID和密码，小爱音箱联网成功，如图1.3.29、图1.3.30所示
（3）语音控制智能音箱。连接好后，就可以使用语音控制小爱音箱了，例如：语音说：“小爱同学”，小爱音箱会应答：“哎，我在”，然后语音说“放首歌”，小爱音箱会进行音乐播放。

## Slide 40
任务准备
任务实施
任务说明
拓展延伸
任务四 连接智能家居设备
3．控制智能电视
（1）智能电视机连接网络 智能电视机通电后 第一次使用 有线网络会进行自动连接 无线网络需要进行设置ꎬ 按照提示输入无线SSID和密码即可。
（2）语音控制智能电视。通过语音方式让小爱音箱控制智能电视，如使用命令：“开启电视机”、“关闭电视机”等。
1．任务说明
家里的空调很久没有使用了，遥控器也找不到了，李明决定使用手机的“智能遥控”功能控制空调，这里使用华为手机为例。
2．操作提示
（1）打开智能遥控
打开手机中的“智能遥控”，如果没有该APP，可以去手机官方应用市场下载安装，打开后主界面后就会有一个“加号”，选择要添加的设备，这里选择【空调】，如图1.3.31所示。
图1.3.31 打开智能遥控

## Slide 41
任务准备
任务实施
任务说明
拓展延伸
任务四 连接智能家居设备
（2）匹配设备
接下来选择空调品牌，这里选择【格力】，接下来就会进入调试阶段，对准电器，依次点击【电源】和【模式】，根据电器设备的反应来判断“是”或“否”，如图1.3.32所示。
图1.3.32 匹配空调型号

## Slide 42
任务准备
任务实施
任务说明
拓展延伸
任务四 连接智能家居设备
【拓展延伸】盘点高科技智能办公设备
随着互联网信息技术不断发展，智能办公设备让工作更加快捷、方便、轻松。
1.无线充电。 无线充电能减少各种电子设备的连接线。 要实现无线充电个人设备应 具备无线充电的模块，同时必须集成无线充电的底座。
2.无感知传感器。为了更好地提高员工工作效率，一些公司在办公室空间集成了传感器，如放入员工工牌内，如果传感器感觉到员工在工作时坐立不安，那么表示这个办公室空间需要更换新的办公椅。
3.服务机器人。带有车轮的机器人已经被运用到一些行业和办公室设计，这些机器人基本上跟人高度一致并且都配备一个显示器，它们被用于监视写字楼并提供安保服务，还能与客户和员工进行互动，并执行一些简单的任务。
4.迷你无人机。这些小个头的无人机搭载了配套的摄像头，可以实现视频会议，并能转播这一画面对更多地办公室空间，有些企业管理者也可以使用无人机查看员工的活动，还能使用无人机运送邮件和包裹。
5.高科技工作台。智能办公室家具行业将集成传感器添加到工作台中，这种桌子的传感器可以告诉员工他们已经工作多久了，调整什么姿势能够提高工作效率。

## Slide 43
添加
标题
项目小结
通过项目学习，学会了创建无线局域网、常见移动热点、控制远程计算机以及连接智能家居设备的方法，同时还了解了无线局域网、移动热点、远程控制、智能家居生态链等概念。

## Slide 44
添加
标题
课后作业
01
分小组使用无线路由器创建WLAN，讨论通过怎样设置更安全。
02
利用自己的笔记本电脑创建无线热点，查看连接个数，尝试断开已连接设备。
03
分小组使用手机控制智能摄像头，分析并总结智能摄像头的应用场景。

## Slide 45
谢谢！
THANK YOU ！
Notes: 模板来自于 http://docer.wps.cn
45