## Slide 1
概述
操作范围：主要检查保证车辆安全运行所必须的功能。
目视检查
定期更换零件
紧固检查
机油和液位检查
工作检查
汽车维护
Notes: 概述
定期维修时，技师主要检查保证车辆安全运行所必须的功能。检查按下述方法进行：
1. 工作检查： 灯，发动机，刮水器，转向机构等
2. 目视检查： 轮胎，外观等
3. 定期更换零件： 发动机机油，发动机机油滤清器等
4. 紧固检查： 悬架，排气管等
5. 机油和液位检查： 发动机机油，动力转向液，防冻冷却液，制动液等
关于检查项目，包括标准值、旋紧力矩和润滑剂量的细节，请参考修理手册。
©丰田汽车公司2003年版。版权所有。

## Slide 2
工作效率
减少走路，减低工作强度，高效完成工作。
汽车维护
Notes: 工作效率
为有效地进行工作，我们消除“muri”（无理性），“muda”（浪费）和 “mura”（不均匀性）
这可以通过缩短行程距离，减少走动次数，减少不合理的工作地点，减少吊升操作的次数，限制空闲时间来做到。本章的操作是以“每个工作台一个技师”为基础进行的。
1. 缩短车辆周围的工作路径
将尽可能多的工作集中在同一地点，并一次做完。
(2) 车辆周围的运动路线应该始于驾驶员的座位，终于技师围绕车辆工作一次的结束地点。
(3) 工具，仪器和更换部件应该提前准备好并置于易于拿取的地方。
2.改善工作时的姿式
站式的姿式是操作的基础。 所以要努力尽可能地减少蹲式或弯腰。
3. 限制空闲时间
限制空闲时间，把事情组合起来做，比如油的排放和发动机加热
4.减少举升次数
通过提高工作时的位置和集中工作来把工作项目分类，这样能在相同位置做的所有的工作就可以在相同的时间内做。

## Slide 3
顶升位置及路径
按照工作的方便性，尽量减少举升车辆次数，也是为了安全。
汽车维护
Notes: 顶升位置及路径
这里有一份各个顶起位置上工作活动路线图的概述。
作为一条规律，这里概述的九个顶起位置已可使技师完成其全部操作。
所以，通过减少抬升操作的次数来完成高效的检查工作。
1. 顶起位置1
（举升器未升起）
2. 顶起位置2
（举升器升至低位）
3. 顶起位置3
（举升器升至高位）
4. 顶起位置4
（举升器升至中位）
5. 顶起位置5
（举升器升至低位）
6. 顶起位置6
（举升器升至中位）
7. 顶起位置7
（举升器降至低位，轮胎触及地面）
8. 顶起位置8
（举升器升至高位）
9. 顶起位置9
（举升器未升起）
10. 道路测试

## Slide 4
顶升位置及路径
车辆地面位置：发动机舱、驾驶室和车辆外部环检。
顶起位置1（举升器未升起）
驾驶员座位
驾驶员门（左侧前门）
左侧后门
燃油箱盖
后部
右侧 后门
右侧 前门
前部
汽车维护
Notes: 顶起位置1（举升器未升起）
在检查内部和外部时，以检查驾驶员座椅开始然后将车辆四周彻底检查一遍。

## Slide 5
顶升位置及路径
车辆举升合适位置（不能按课本里的20cm），便于技术员操作。
顶起位置2（举升器稍稍升起）
球节
球节
汽车维护
Notes: 顶起位置2（举升器稍稍升起）
在此位置上我们将检查悬架球节。

## Slide 6
顶升位置及路径
车辆举升至最高位：检查底盘的元件状况（连接、泄漏等），底盘紧固螺栓的状况。
顶起位置3（举升器升起较高）
底架检查
底架检查
汽车维护
Notes: 顶起位置3（举升器升起较高）
检查车辆的底架。
为了缩短空闲时间，在发动机机油排放时，从车辆前方移动至后方，然后再从后方回至前方来检查车辆。

## Slide 7
顶升位置及路径
车辆举升至中位（根据技术员身高适当调整）：检查各个车辆轮胎及相应的制动器状况（测量及基本检查）。
顶起位置4（举升器升至中位）
左前
左后
右后
右前
汽车维护
Notes: 顶起位置4（举升器升至中位）
绕车辆进行一次，主要是检查车轮和制动器。

## Slide 8
顶升位置及路径
车辆降至低位（制动器刚刚离开地面即可）：制动液更换仪的安装制动拖滞的检查。
顶起位置5（举升器升至低位）
制动拖滞
制动拖滞
制动拖滞
制动拖滞
制动拖滞
制动液更换工具安装
汽车维护
Notes: 顶起位置5（举升器升至低位）
检查制动器的阻滞，将制动液从制动总泵排放出。

## Slide 9
顶升位置及路径
车辆举升至中位（与顶起位置4相同高度）：制动液更换、排气及轮胎的临时安装。
顶起位置6（举升器升至中位）
左前
左后
右后
右前
汽车维护
Notes: 顶起位置6（举升器升至中位）
制动液更换及排气排气和安装车轮。

## Slide 10
顶升位置及路径
车辆降至地面：起动前检查、暖机检查、暖机后检查。
顶起位置7（举升器降至低位，轮胎触及地面）
发动机室的检查
燃油滤清器
汽车维护
Notes: 顶起位置7（举升器降至低位，轮胎触及地面）
检查主要在发动机室内进行。但是，因为对其它部分的检查也要进行，所以必须以有效的方式组合起来进行。
为缩短空闲时间，应该组织这些操作，在发动机起动前预热时和预热后有效地进行。

## Slide 11
顶升位置及路径
车辆举升至高位：在车辆底部检查有无相关油品泄漏，更换元件检验。
顶起位置8（举升器升起较高）
汽车维护
Notes: 顶起位置8（举升器升起较高）
对检查过的部位，更换过的零件以及机油和油液泄漏进行最后一次检 查。

## Slide 12
顶升位置及路径
车辆降至地面：车辆保养完毕后的清洁，相关仪器仪表的调整。
顶起位置9（举升器未升起）
汽车维护
Notes: 顶起位置9（举升器未升起）
清洗车辆的各个部分然后进行其它的车辆保养工作。

## Slide 13
检查程序
汽车维护