## Slide 1
维护目的
汽车零件磨损的三个阶段
其磨损的程度在其他条件(如材料、路况等)相同的情况下，会因使用、保养的情况不同而有很大的差异
汽车维护
Notes: 作业须知
始终安全工作，防止伤害的发生。
当心防止事故伤害到自己。
如果你在工作中受伤，这将不仅仅影响你，而且也会对你的家庭、同事和公司造成影响。
事故因素
人为因素造成的事故
由于不正确使用机器或工具，穿着不合适的衣物，或由于技师不小心造成的事故。
自然因素造成的事故
由于机器或工具出现故障，缺少完整的安全装置，或者工作环境不良造成的事故。
提示:
安全规章可能因地域不同而异，并且可能超越以前的基本方针。
©丰田汽车公司2003年版。版权所有。

## Slide 2
维护目的
由图中曲线可知，在相同的里程内，情况 1 的磨损量就比情况 2 的小，其使用寿命就比情况 2 长。由此可见，只有根据零部件的磨损规律制订切实可行的维护保养措施，才能使其保持完好的技术状态，这便是汽车维护的意义所在。1 是使用方法得当、保养适时的磨损曲线 2 是使用方法不当、保养不及时的磨损曲线。
汽车零件磨损曲线
汽车维护
Notes: 作业须知
始终安全工作，防止伤害的发生。
当心防止事故伤害到自己。
如果你在工作中受伤，这将不仅仅影响你，而且也会对你的家庭、同事和公司造成影响。
事故因素
人为因素造成的事故
由于不正确使用机器或工具，穿着不合适的衣物，或由于技师不小心造成的事故。
自然因素造成的事故
由于机器或工具出现故障，缺少完整的安全装置，或者工作环境不良造成的事故。
提示:
安全规章可能因地域不同而异，并且可能超越以前的基本方针。
©丰田汽车公司2003年版。版权所有。

## Slide 3
维护原则
3.强制维护是在计划预防维护的前提下所执行的维护制度，是指汽车维护工作必须遵照交通运输管理部门或汽车使用说明书规定的行驶里程或时间间隔，按期进行，不得任意拖延，以体现强制性的维护原则。
汽车维护应贯彻“预防为主、定期检测、强制维护”的原则。
1.汽车维护是预防性的，保持车容整洁、车况良好，及时消除发现的故障和隐患，防止汽车早期损坏是汽车维护的基本要求。
2.定期检测是指汽车在二级维护前必须用检测仪器或设备对汽车的主要性能和技术状况进行检测诊断，以了解和掌握汽车的技术状况和磨损程度，并做出技术评定，根据检测结果确定该车的附加作业或小修项目，从而结合二级维护一并进行附加作业或小修。
汽车维护
Notes: 作业须知
始终安全工作，防止伤害的发生。
当心防止事故伤害到自己。
如果你在工作中受伤，这将不仅仅影响你，而且也会对你的家庭、同事和公司造成影响。
事故因素
人为因素造成的事故
由于不正确使用机器或工具，穿着不合适的衣物，或由于技师不小心造成的事故。
自然因素造成的事故
由于机器或工具出现故障，缺少完整的安全装置，或者工作环境不良造成的事故。
提示:
安全规章可能因地域不同而异，并且可能超越以前的基本方针。
©丰田汽车公司2003年版。版权所有。

## Slide 4
分类及作业内容
日常维护：作业以清洁、补给和安全性能检视为核心内容。其主要是：①坚持“三检”，即在出车前、行车中、收车后榆视车辆的安全机构及各部机件连接的紧固情况；②保持“四清”，即保持润滑油、空气、燃油滤清器和蓄电池的清洁 ；③防止“四漏”，即防止漏水、漏油、漏气和漏电。✱不需要专业技能。
一级维护：除日常维护作业外，以润滑、紧固为作业中心内容，并检查有关制动、操纵等系统中的安全部件。✱基础技能。
二级维护：除一级维护作业外，以检查、调整制动系统、转向操纵系统、悬架等安全部件为作业中心内容，并拆检轮胎，进行轮胎换位，检查调整发动机工作状况和汽车排放相关系统等。✱需一定的专业技能。
季节性维护：冬、夏季节性的附加维护。
免拆维护：不解体情况，主要依靠仪器设备来完成更换或清洁等。
汽车维护
Notes: 工作服
为防止事故的发生，工作服必须结实、合身，以便于工作。为防止工作时损坏汽车，不要暴露工作服的带子、扣、纽扣防止受伤或烧伤的安全措施是不要裸露皮肤。
工作鞋
工作时要穿安全鞋。因为穿着凉鞋或运动鞋危险，易摔倒并因此降低工作效率。他们还能使穿戴者容易因为偶然掉落的物体而受到伤害。
工作手套
提升重的物体或拆卸热的排气管或类似的物体时，建议戴上手套。然 而，对于普通的维护工作戴手套并非一项必需的要求。
根据你要做的工作的类型来决定你是否必须戴手套。

## Slide 5
维护保养周期
✮汽车实际维护保养工作中应以厂家规定内容为准。
汽车维护
Notes: 在车间内
始终使你的工作场地保持干净来保护你自己和其他人免受伤害。
·不要把工具或零件留在你或者其他人有可能踩到的地方。将其放置在工作架或工作台上，并养成好习惯。
·立即清理干净任何飞溅的燃油、机油或者润滑脂，防止自己或者他人滑倒。
·工作时不要采取不舒服的姿态。这不仅会影响你的工作效率，而且有 可能会使你跌倒和伤害到自己。
·处理沉重的物体时要极度小心，因为如果它们跌落到你的脚上你可能会受伤。而且，记住如果你试图举起一个对你来说太重的物体，你的背部可能会受伤。
·从一个工作地点转移到另外一个工作地点时，一定要走指定的通道。
·不要在开关、配电盘或电机等附近使用可燃物。因为它们容易产生火 花，并造成火灾。