## Slide 1
计算机组装与维护
（第二版）
项目3 认识内存

## Slide 2
目 录
CONTENTS
01
02
03
内存的定义
内存的分类
内存的性能指标
05
安装内存
06
总结
04
认识内存参数

## Slide 3
01
内存的定义

## Slide 4
内存(Memory)是计算机的重要部件之一，也称内存储器和主存储器，它的作用是用于暂时存放CPU中的运算数据，与硬盘等外部存储器交换的数据。它是外存与CPU进行沟通的桥梁，计算机中所有程序的运行都在内存中进行，内存性能的强弱影响计算机整体发挥的水平。只要计算机开始运行，操作系统就会把需要运算的数据从内存调到CPU中进行运算，当运算完成，CPU将结果传送出来。
内存的定义
01

## Slide 5
02
内存的分类

## Slide 6
内存的分类
02
内存的分类，内存按断电后数据是否丢失分类，主要分为易失性存储器和非易失性存储器，易失性存储器主要有内存，而非易失性存储器常见的为BIOS芯片。
易失性
非易失性

## Slide 7
内存的分类
02
根据安装平台分两类：计算机的内存根据安装平台可以分为台式机内存和笔记本电脑内存两种，如下图所示。

## Slide 8
中央处理器的分类
02
根据频率分类：在计算机组装中常见的都是DDR内存，根据频率分类，DDR内存主要分为DDR(一代)、DDR2（二代）、DDR3（三代）、DD4（四代），DDR一代内存已经淘汰，每一代内存工作频率不同，接口位置也不同，如下图所示。

## Slide 9
03
内存的性能指标

## Slide 10
1. 工作频率
工作频率指单位时间内，内存与CPU交换数据的次数，单位为MHZ，内存的频率越高，速度越快，性能更出色。
2. 容量
容量是内存的性能指标之一，目前市场常见的单条内存的容量有4GB、8GB、16GB，容量大可同时运行多个程序或游戏等；若内存容量小，其执行较多的程序时，计算机速度会很慢。
内存的性能指标
03

## Slide 11
04
内存CPU的参数

## Slide 12
内存的参数主要有容量，工作频率、工作电压等一般内存的颗粒上贴有标签，在标签有内存基本参数信息。
认识内存参数
04

## Slide 13
05
安装内存

## Slide 14
安装内存要做到准和稳，“准”是指安装时要对准内存与插槽间的凹凸位置，而“稳”则是内存安装要稳固，并且确认安全卡已扳回到原位。
步骤1：安装内存十分简单，如果是一根内存，则任意安装到主板内存插槽中即可；如果需要安装两根内存或者四根内存，分别将内存安装到不同颜色的插槽中，即可组建双通道内存。内存插槽两边会有固定卡扣设计，安装内存之前，请将两边的卡扣扳开，如下图所示。
安装内存
05

## Slide 15
步骤2：在安装内存的时候，将内存金手指上面的缺口对准内存插槽上的凸点，这是内存的防呆设计，方向反了插不进去，如下图所示。
安装内存
05

## Slide 16
步骤3：两手分别在内存的左右上方稍用力往下压，当听到“咔”的一声，说明已经安装成功，如下图所示。
安装内存
05

## Slide 17
06
总 结

## Slide 18
认识内存
什么是内存
内存的分类
认识内存参数
总结
06
内存安装

## Slide 19
计算机组装与维护
（第二版）
谢谢观看！