## Slide 1
计算机组装与维护
（第二版）
项目6 认识机箱与电源

## Slide 2
目 录
CONTENTS
01
02
03
认识机箱与电源
机箱的分类
机箱的结构
05
外存储器的参数识别与安装
06
总结
04
电源的参数及接口认识

## Slide 3
01
认识机箱与电源

## Slide 4
机箱的主要作用：放置和固定各计算机配件，起到承托和保护作用，同时还具有屏蔽电磁辐射的作用。
认识机箱与电源
01

## Slide 5
电源负责将普通市电转换为计算机可以使用的电压，计算机中所有元件都必须依靠电源才能运转，因此电源能否提供稳定的电流输出是选购电源时不可忽视的环节。
认识机箱与电源
01

## Slide 6
02
机箱的分类

## Slide 7
机箱的分类
02
Micro-ATX是ATX架构的简化版，它是通过减少固定架来达到缩小机箱的，但也因此在扩充硬盘和光驱的空间上受到限制。
ATX架构将I/O接口统一放置在同一端，改善了CPU、内存条及显示卡等元件的安装位置，另外ATX的散热设计有效地解决了安装硬件时的阻挡和散热问题。由于ATX机箱空间较大，各种装置的安装与连接方便，因此是最常用的机箱类型。
Mini-ITX属于小机箱类型，其结构更为简单。Mini-ITX加强了机箱的散热设计，改善热空气对流等，另外还具有防噪音功能。但是由于市场上配套使用的计算机元件较少，因此家庭中较少使用。

## Slide 8
03
机箱的结构

## Slide 9
机箱的结构
03
机箱主要分为内部结构和外部结构。
不同类型的机箱，其内部结构也不相同。入门级机箱，只能满足一般用户装机需求，提供了基本的电源位、硬盘位，以及安装主板和散热器的空间。而更高端的机箱则会为用户提供更合理的走线区域，更多的硬盘架、光驱扩展区域，以及自带散热风扇设计等。

## Slide 10
机箱的结构
03
机箱的外部结构主要包括前置面板和后置面板，如下图所示，前置面板主要有开机按钮、USB接口、音频接口、指示灯等。后置面板包括电源固定位、I/O挡板固定位、扩展卡固定位等。

## Slide 11
机箱的结构
03
机箱前置面板背面主要有控制线POWER电源开关、POWER-LED +/-电源指示灯、H.D.D-LED硬盘指示灯、RESET重启，信号线有前置USB、前置音频等，如下图所示。

## Slide 12
04
电源的参数及接口认识

## Slide 13
电源接口有主板电源接口、CPU供电接口、硬盘供电接口等，下面我们来识别电源的各种接头。
电源参数及接口认识
04
24针电源接头，
给主板供电
4/6/8针电源接头，CPU,独立显卡供电
15针扁平的电源接口给硬盘供电

## Slide 14
计算机电源是一种安装在主机箱内的封闭式独立部件，如图6-7所示。它的作用是将交流电变换为+5V、-5V、+12V、-12V、+3.3V、-3.3V等不同电压、稳定可靠的直流电，供给主机箱内的主板、CPU、各种适配器和扩展卡、硬盘驱动器及键盘、鼠标等使用。
电源参数及接口认识
04
功率
输出电压

## Slide 15
05
电源安装

## Slide 16
电源安装
05
步骤1：为了方便安装，首先将机箱平放在宽敞的桌子或平台上，然后将电源平稳移动到机箱对应安装位置，如下图所示。

## Slide 17
电源安装
05
步骤1：将四个角落的螺孔对齐，固定螺丝即可，如下图所示。

## Slide 18
电源安装
05
步骤3：连接主板供电接口，通常主板电源线插槽采用双排24-Pin设计，一般位于内存插槽斜下方位置，采用防呆设计，只要将电源线接头按正确方向插入即可。如下图所示。

## Slide 19
电源安装
05
步骤4：连接CPU供电接口，从机箱电源输入线上找到4针电源接头（其特点为两根黄色、两根黑色），在主板的CPU附近找到对应的4孔接口，把电源插头插在主板上的电源插座上，并使两个塑料卡子互相卡紧，如下图所示。

## Slide 20
电源安装
05
步骤4：连接CPU供电接口，从机箱电源输入线上找到4针电源接头（其特点为两根黄色、两根黑色），在主板的CPU附近找到对应的4孔接口，把电源插头插在主板上的电源插座上，并使两个塑料卡子互相卡紧，如下图所示。

## Slide 21
06
总 结

## Slide 22
认识外存储器
认识机箱与电源
机箱的分类
机箱与电源的
分类与结构
总结
06
电源安装

## Slide 23
计算机组装与维护
（第二版）
谢谢观看！