## Slide 1
计算机组装与维护
（第二版）
项目9 BIOS设置

## Slide 2
目 录
CONTENTS
01
02
03
BIOS定义
BIOS与CMOS的区别
BIOS的种类
05
总结
04
BIOS设置

## Slide 3
01
BIOS定义

## Slide 4
1.什么是BIOS
BIOS是英文 “Basic Input Output System”的缩略语，中文直译即“基本输入输出系统”。硬件上来讲，它是一组固化到PC主板上的ROM芯片，如图9-1所示。软件上来说，它保存着系统设置信息，为计算机提供最底层的、最直接的硬件设置和控制，并且引导系统从外存设备启动。
BIOS定义
01

## Slide 5
BIOS主要功能为开机自我测试(POST，Power-On Self-Test)、保存系统设定值及载入操作系统等。BIOS包含了BIOS设定程序，供用户依照需求自行设定系统参数，使计算机正常工作或执行特定的功能。
BIOS定义
01

## Slide 6
02
BIOS与COMS的区别

## Slide 7
CMOS的英文名称为（Complementary Metal Oxide Semiconductor），中文意思是“互补金属氧化物半导体存储器”，特指用电池供电的可读写的一种RAM芯片。CMOS是RAM存储芯片，它属于硬件，在CMOS中能够保存BIOS设置参数，它只起到存储的作用。BIOS是软件、是程序，BIOS芯片是固化BIOS程序的ROM芯片。系统开机时，计算机就加载BIOS程序进行系统自检。
BIOS与COMS区别
02

## Slide 8
目前主板上大多采用2M甚至8M Bits的BIOS ROM，BIOS芯片大多采用DIP（双列直插）形式封装。有的为节省空间，采用了PLCC形式的封装。为方便更换BIOS芯片，笔记本电脑上的BIOS大多采用SOJ封装。CMOS芯片，如下图所示。
BIOS与COMS区别
02

## Slide 9
03
BIOS种类

## Slide 10
1.传统BIOS
目前来说，传统BIOS主要有Phoenix BIOS、AMI BIOS、Insyde BIOS和Byosoft四种。以AMI BIOS为例，它是AMI公司出品的BIOS系统软件，开发于80年代中期，AMI BIOS设置界面不同于BIOS/UEFI界面，如图9-3所示。它对各种软硬件的适应性好，能保证系统性能的稳定。
BIOS种类
03

## Slide 11
2. UEFI（Universal Extensible Firmware Interface ，统一可扩展固件接口）
UEFI 和传统BIOS的一个显著区别就是UEFI使用模块化设计，如下图所示。它运行于32位或64位模式，突破传统16位代码的寻址能力，达到处理器的最大寻址。它利用加载UEFI驱动的形式，识别及操作硬件，不同于BIOS利用挂载模式中断的方式增加硬件功能。
BIOS种类
03

## Slide 12
那么传统的BIOS开机流程为：开机-BIOS初始化-BIOS自检-引导操作系统-进入系统
UEFI BIOS的开机流程为：开机-UEFI初始化-引导操作系统-进入系统。
BIOS种类
03

## Slide 13
04
BIOS设置

## Slide 14
1.BIOS设置程序的进入方法
进入BIOS设置的方法有多种，但通常在计算机启动时在屏幕上都会以高亮度方式提示。为了避免误操作，进入BIOS的方法也可设置为不提示。常见的进入BIOS设置的快捷键主要有：
1. AMI BIOS：Del键或Esc键或F2键。
2. Phoenix AWARD BIOS：Del键或Ctrl+Alt+Esc键。
3. 其他品牌机厂家不一样，其进入BIOS设置方法也不一样，实际情况需要根据屏幕提示来进行操作。
BIOS设置
04

## Slide 15
2. BIOS设置
步骤1：电源开启后，会看到开机Logo画面，按DEL键进入BIOS界面，如下图所示。
BIOS设置
04

## Slide 16
步骤2：进入BIOS设定程序主界面，如下图所示。
BIOS设置
04

## Slide 17
BIOS的Classic Setup操作按键，如下表所示。
BIOS设置
04
按键 | 说明
→/← | 向左或向右移动光标选择功能选单
↑/↓ | 向上或向下移动光标选择设定项目
Enter | 确定选项设定值或进入功能选单
+/Page Up | 改变设定状态，或增加选项中的数值
-/Page Down | 改变设定状态，或减少选项中的数值
F1 | 显示所有功能键的相关说明
F10 | 是否存储设定并离开BIOS设定程序
Esc | 离开目前画面，或从主画面离开BIOS设定程序

## Slide 18
步骤3：M.I.T.(频率/电压控制)设置，M.I.T.设置界面中，一般不用设置。
BIOS设置
04

## Slide 19
步骤4：System(系统信息)设置，这个画面提供主板型号及BIOS版本等信息。可以选择BIOS设定程序所要使用的语言或是设定系统时间，如下图所示。
BIOS设置
04
System Language(设定使用语言)
此选项可以选择BIOS设定程序所使用的语言。
System Date(日期设定)
设定电脑系统的日期，
System Time(时间设定)
设定电脑系统的时间

## Slide 20
步骤5：BIOS(BIOS功能设定)，主要设置开机设备顺序，如下图所示。
BIOS设置
04
Boot Option Priorities(开机设备顺序设定)
Hard Drive/CD/DVD ROM Drive/ Network Device(各类设备开机顺序设定)。
Full Screen LOGO Show (显示开机画面功能)
此选项提供您选择是否在一开机时显示主板Logo。若设为Disabled，开机时将不显示Logo。
Fast Boot-USB Support
此选项是关闭所有USB设备接口。若设为Disable关闭USB，若设Enabled打开USB设备接口。

## Slide 21
步骤7：Chipset (芯片组设定)，如下图所示，此选项中设置为默认值。
BIOS设置
04

## Slide 22
2. BIOS设置
步骤8：Save & Exit(存储设定值并结束设定程序)，如下图所示。
BIOS设置
04
Load Optimized Defaults(载入最佳化预设值)
在此选项按<Enter>然后再选择（Yes），即可载入BIOS出厂预设值。
Boot Override(选择立即开机设备)
此选项可以选择要用来开机的设备。
Boot Override(选择立即开机设备)
此选项可以选择要用来开机的设备。

## Slide 23
2. BIOS设置
步骤8：Save & Exit(存储设定值并结束设定程序)，如下图所示。
BIOS设置
04
Save Profiles(存储设定文件)：
此功能提供您将设定好的BIOS设定值存储成一个CMOS设定文件(Profile)，最多可设定八组设定文件(Profile 1-8)。
Load Profiles (载入设定文件)
系统若因运行不稳定而重新载入BIOS出厂预设值时，可以使用此功能将预存的CMOS设定文件载入，即可免去再重新设定BIOS的麻烦。

## Slide 24
05
总 结

## Slide 25
BIOS设置
了解什么是BIOS
BIOS与CMOS的区别
BIOS种类
总结
05
BIOS设置

## Slide 26
计算机组装与维护
谢谢观看！