## Slide 1
计算机组装与维护
（第二版）
项目7 认识I/O设备

## Slide 2
目 录
CONTENTS
01
02
03
认识I/O输出设备
认识I/O输入设备
认识PS/2接口
05
安装显卡
06
总结
04
认识显示器接口

## Slide 3
01
认识I/O输出设备

## Slide 4
输出设备（Output Device）是计算机硬件系统的终端设备，用于接收计算机数据的输出显示、打印、声音、控制外围设备的操作信息，并把各种计算结果数据或信息以数字、字符、图像、声音等形式表现出来。常见的输出设备有显示器、打印机、绘图仪、影像输出系统等。
认识I/O输出设备
01

## Slide 5
1.显示器
根据制造材料的不同，显示器可分为：CRT显示器、液晶显示器LCD等。
认识I/O输出设备
01
CRT显示器
是一种使用阴极射线管（Cathode Ray Tube）的显示器，CRT纯平显示器具有可视角度大、无坏点、色彩还原度高、色度均匀、可调节的多分辨率模式、响应时间极短等LCD显示器难以超越的优点。
液晶显示器
是一种借助于薄膜晶体管驱动的有源矩阵液晶显示器，它主要是以电流刺激液晶分子产生点、线、面配合背部灯管构成画面，其工作原理是，在电场的作用下，利用液晶分子的排列方向发生变化，使外光源透光率改变（调制），完成电一光变换，再利用R、G、B三基色信号的不同激励，通过红、绿、蓝三基色滤光膜，完成时域和空间域的彩色重显。

## Slide 6
2.显卡
显卡（Video card，Graphics card）全称显示接口卡，又称显示适配器，是计算机最基本、最重要的配件之一。显卡具有图像处理能力，并可协助CPU工作，提高计算机的整体运行速度。显卡分独立显卡和集成显卡两种。
认识I/O输出设备
01

## Slide 7
3.投影仪
投影仪，又称投影机，是一种可以将图像或视频投射到幕布上的设备，如下图所示。可以通过不同的接口同计算机、DVD、游戏机、DV等相连接，播放相应的视频信号。投影仪目前广泛应用于家庭、办公室、学校和娱乐场所。
认识I/O输出设备
01

## Slide 8
4. 打印机
打印机（Printer）是计算机的输出设备之一，用于将计算机处理结果打印在相关介质上，衡量打印机好坏的指标有三项：打印分辨率，打印速度和噪声。打印机按工作方式分为：针式打印机、喷墨式打印机、激光打印机等。
认识I/O输出设备
01

## Slide 9
认识I/O输出设备
01
针式打印技术的优点是可以用无碳复写纸打印双联和多联的票据，如果使用好的色带，字迹褪色很慢，缺点是打印速度慢、噪声大，打印效果差，维护成本较高。很多场合都需要复写，特别是财务领域，比如打印增值税发票，快递单等等。
喷墨打印机因其有着良好的打印效果与较低成本的优点而占领了广大中低端市场。此外喷墨打印机还具有更为灵活的纸张处理能力，在打印介质的选择上，喷墨打印机也具有一定的优势：既可以打印信封、信纸等普通介质，还可以打印各种胶片、照片纸、光盘封面、卷纸等特殊介质。
激光打印机分为黑白和彩色两种，它为我们提供了更高质量、更快速、更低成本的打印方式。它的打印原理是利用光栅图像处理器产生要打印页面的位图，然后将其转换为电信号等一系列的脉冲送往激光发射器，在这一系列脉冲的控制下，激光被有规律的放出。
一体机打印机称之为多功能一体机，主要指相对单打印功能的打印机，另外还有其它功能的打印机，称为“多功能一体机”；根据生产商的设计不同，打印一体机除了打印功能 ，可能还有复印、传真、扫描、电话功能 或其中一部分功能。

## Slide 10
02
认识I/O输入设备

## Slide 11
认识I/O输入设备
02
1.键盘
键盘是最常用，也是最主要的计算机输入设备之一，通过键盘可以将英文字母、数字、标点符号等输入到计算机中，从而向计算机发出命令、输入数据等。
Num Lock：用于锁定或开启数字小键盘，灯亮表示开启状态，灯灭表示锁定状态。
Caps Lock：表示打字时大小写的输入状态，灯亮时输入为大写，灯灭则为小写。
Scroll Lock：计算机键盘上的功能键，按下此键后在Excel中按上下键滚动时，会锁定光标而滚动页面；如果放开此键，则按上下键时会滚动光标而不滚动页面。

## Slide 12
认识I/O输入设备
02
2.鼠标
“鼠标”的标准称呼是“鼠标器”，英文名“Mouse”。鼠标是计算机的一种输入设备，也是计算机显示系统纵横坐标定位的指示器，因形似老鼠而得名“鼠标”。鼠标的使用可以代替键盘繁琐的指令，使计算机的操作更加简便快捷。

## Slide 13
认识I/O输入设备
02
3.扫描仪
扫描仪（Scanner），是利用光电技术和数字处理技术，以扫描方式将图形或图像信息转换为数字信号的装置，照片、文本页面、图纸、美术图画、照相底片、菲林软片，甚至纺织品、标牌面板、印制板样品等都可作为扫描对象。

## Slide 14
03
认识PS/接口

## Slide 15
认识PS/2接口
03
PS/2接口是输入装置接口，而不是传输接口。所以PS2口根本没有传输速率的概念，只有扫描速率。PS/2接口不支持热插拔，强行带电插拔有可能烧毁主板。
键盘
鼠标

## Slide 16
04
认识显示器接口

## Slide 17
认识显示器接口
04
显示器接口，目前主流液晶显示器视频接口主要有两种模式，分别是HDMI接口，D-Sub接口。

## Slide 18
05
安装显卡

## Slide 19
安装显卡
05
对准主板上的PCI-E插槽后插稳，用螺丝钉与主板固定即可，一些显卡还需要插上辅助供电才能正常运行，如下图所示。

## Slide 20
06
总 结

## Slide 21
认识I/O设备
认识输入输出
设备
认识PS/2接口
认识显示器接口
总结
06
安装显卡

## Slide 22
计算机组装与维护
（第二版）
谢谢观看！