## Slide 1
计算机组装与维护
（第二版）
项目8 计算机整机安装

## Slide 2
目 录
CONTENTS
01
02
03
安装前的准备
熟悉安装流程
整机安装
05
开机测试
06
总结
04
外部设备的连接

## Slide 3
01
安装前的准备

## Slide 4
1.准备工具
装机时，需要准备螺丝刀、尖嘴钳、螺丝、铜柱、防静电手套、一字形螺丝刀和十字形螺丝刀，如图8-1所示。螺丝刀最好选择头部带有磁性的，这样比较方便安装。计算机中大部分部件都需要用螺丝刀固定，个别不易插拔的设备可用尖嘴钳固定。
安装前准备
01

## Slide 5
2.准备设备
装机前准备好所需的硬件，包括：CPU、CPU风扇、主板、内存、硬盘、I/O挡板、机箱、电源、显示器、电源线、视频数据线、硬盘数据线等。
安装前准备
01

## Slide 6
02
熟悉安装流程

## Slide 7
熟悉安装流程
02
硬件安装流程为：首先把CPU及风扇和内存安装在主板上，然后将主板安装在机箱内，具体的组装流程，如下图所示。

## Slide 8
03
整机安装

## Slide 9
整机安装
03
1. CPU及风扇安装
在安装AMD CPU之前（安装AMD CPU与Intel CPU的过程大致相同），请先确认主板是否为AMD CPU支持的型号，并注意区分两者CPU插槽设计的差异。
步骤1：AMD处理器，首先是拉起压杆，拉到与主板呈90°的位置，如下图所示。

## Slide 10
整机安装
03
步骤2：CPU的金三角与主板上三角形对齐，将CPU对位放入主板CPU插槽当中，如下图所示。

## Slide 11
整机安装
03
步骤3：将CPU安装在主板中之后，将压杆复位，固定好CPU，然后在CPU上表面涂一些导热硅脂，如下图所示。

## Slide 12
整机安装
03
步骤4：安装风扇，将散热器调放到合适的位置，将风扇水平放置到处理器上方，如下图所示。

## Slide 13
整机安装
03
步骤5：固定CPU风扇，AMD风扇采用主、次两个卡扣，一般先安装次卡扣，然后将主卡扣固定在固定座上，最后连接风扇电源，如下图所示。

## Slide 14
整机安装
03
2.安装内存
安装内存要做到准和稳，“准”是指安装时要对准内存与插槽间的凹凸位置，而“稳”则是内存安装要稳固，并且确认安全卡已扳回到原位。
步骤1：安装内存十分简单，内存插槽两边或一边有固定卡扣设计，安装内存之前，我们需要将卡扣扳开，如下图所示。

## Slide 15
整机安装
03
2.安装内存
步骤2：在安装内存的时候，我们需将内存金手指上面的缺口对应至内存插槽上的凸点，如下图所示。，这是内存的防呆设计，反了插不进去。

## Slide 16
整机安装
03
2.安装内存
步骤3：将内存金手指上的缺口对准插槽上凸起处，然后稍用力往下压，如下图所示，当听到“咔”的一声，说明已经安装成功。

## Slide 17
整机安装
03
3.安装电源
安装电源一是要摆放位置正确，二是要将螺丝拧紧。
步骤1：为了方便安装，首先将机箱平放在宽敞的桌子或平台上，然后将电源平稳移动到机箱对应安装位置，如下图所示。

## Slide 18
整机安装
03
3.安装电源
步骤2：将四个角落的螺孔对齐，固定螺丝即可，如下图所示。

## Slide 19
整机安装
03
4.安装主板
步骤1：安装主板前，先安装I/O档板，再固定铜柱，如下图所示。

## Slide 20
整机安装
03
4.安装主板
步骤2：将主板放入机箱时应注意主板悬空在机箱安装位置的凹槽上，凹槽是为了保留主板与机箱的空间，使主板不会接触机箱造成短路，如下图所示。

## Slide 21
整机安装
03
4.安装主板
步骤3：调整主板位置，使主板所有外部接口插入I/O挡板中，用螺丝固定好主板，避免主板产生松动，如下图所示。

## Slide 22
整机安装
03
5.安装硬盘
目前机箱提供的硬盘安装方式越来越人性化，一个个的抽屉方便插拔的同时，将接口直接与机箱背侧的电源线相接，非常的简单方便。
步骤1：从硬盘安装位拔下硬盘固定槽，在固定槽上安装硬盘即可，然后将固定槽插入硬盘安装位，如下图所示。

## Slide 23
整机安装
03
5.安装硬盘
步骤2：连接硬盘的数据和电源线，如下图所示，数据线另一端接主板的SATA接口。

## Slide 24
整机安装
03
6.安装侧盖
由于机箱两侧的侧板安装方式相同，下面将介绍单侧板的安装过程。
步骤1：安装侧板前，找到机箱边框的隐藏固定位，对准侧板与机箱凹凸位置后放下侧板。
步骤2：用一只手轻轻压住侧板，然后用另一只手将侧板往里推，直到侧板与机箱完全吻合，如下图所示。

## Slide 25
整机安装
03
6.安装侧盖
步骤3：用螺丝固定侧板，如下图所示。

## Slide 26
04
连接计算机外部设备

## Slide 27
连接计算机外部设备
04
1.安装USB接口鼠标及键盘
USB键盘和鼠标，USB键盘和鼠标一般接在USB2.0接口中，如下图所示。

## Slide 28
连接计算机外部设备
04
2. 连接显示器到主机板
步骤1：取出信号线，然后按防呆设计的方向将信号线的VGA接口插入显示器背部的VGA接口。VGA信号线的针孔排列是有方向性的，且外观上看是呈“梯形”的防呆设计。如果感觉安装上有困难，请不要强行插入，应拔出再次对比后再插入显示器接口，最后拧紧信号线接口两边的螺丝，如下图所示。

## Slide 29
连接计算机外部设备
04
步骤2：将VGA连接口平行插入显卡的插座内，然后同样拧紧信号线接口两边的螺丝，如下图所示。

## Slide 30
连接计算机外部设备
04
3.连接机箱与显示器电源线
主机与显示器电源线采用同一种梯形状电源线，对准接口插入即可，如下图所示。

## Slide 31
05
开机测试

## Slide 32
开机测试
05
硬件安装和连接完毕后，接下来就准备安装操作系统了。为了进一步确保组装硬件安装和连接正确，在安装操作系统前，可以先开机测试，这种开机对硬件检测的流程，通常称为POST。
POST能够检测出硬件装置是否处于正常工作状态，对于刚刚组装的计算机，请务必先进行一次POST检测。

## Slide 33
开机测试
05
按下计算机开机按钮并启动计算机，查看显示器是否能正常显示开机画面，然后通过开机画面可以检查硬件是否正常工作，如下图所示。

## Slide 34
06
总 结

## Slide 35
整机安装
安装前的准备
整机安装
外部设备连接
总结
06
开机测试

## Slide 36
计算机组装与维护
（第二版）
谢谢观看！