## Slide 1
计算机组装与维护
（第二版）
项目2 认识中央处理器

## Slide 2
目 录
CONTENTS
01
02
03
中央处理器的定义
中央处理器的分类
CPU的性能指标
05
安装CPU
06
总结
04
认识CPU参数

## Slide 3
01
中央处理器的定义

## Slide 4
中央处理器（Central processing unit，简称CPU）作为计算机系统的运算和控制核心，是一块超大规模的集成电路，是一台计算机的运算核心、和控制核心、俗称“处理器”，它负责执行算术运算、逻辑判断，以及控制设备等任务。
中央处理器的定义
01

## Slide 5
02
中央处理的分类

## Slide 6
中央处理器的分类
02
在目前的PC市场上CPU主要分为intel和AMD两种，英特尔选择的是封装方式是LGA，针脚为触点在CPU下方，而AMD选择的是封装方式是PGA，针脚在CPU上方。

## Slide 7
中央处理器的分类
02
除了以上两种CPU外，还有我国生产的CPU主要有龙芯、鲲鹏等。
龙芯
鲲鹏

## Slide 8
03
CPU的性能指标

## Slide 9
CPU的参数主要有主频、外频、倍频、核心数量、针脚数、缓存等。
1.主频
主频就是常说的CPU速度，其单位为GHz。
CPU的性能指标
03

## Slide 10
2.外频和倍频
CPU的外频：通常为系统总线的工作频率（系统时钟频率），即CPU与周边设备传输数据的频率，具体是指CPU到芯片组之间的总线速度。
CPU的倍频：全称是倍频系数。CPU的核心工作频率与外频之间存在着一个比值关系，这个比值就是倍频系数，简称倍频。
CPU的性能指标
03

## Slide 11
3. 核心数量
核心数是指物理上，也就是硬件上存在着几个核心。比如，双核就是包括2个相对独立的CPU核心单元组，四核就包含4个相对独立的CPU核心单元组，八核同样以此类推。
4. 缓存
缓存是指快速设备与慢速设备间的存储缓存区。在读取资料时，会先从硬盘中将数据载入内存中，然后再放入可以快速访问的缓存区，之后CPU便可直接从缓存中提取数据，节省等待时间。
CPU的性能指标
03

## Slide 12
04
认识CPU的参数

## Slide 13
选用i9-11900K 介绍CPU参数，CPU主要参数均在CPU表面标识出来。Intel CPU的每个参数的含义。
认识CPU参数
04

## Slide 14
05
安装CPU

## Slide 15
在安装CPU前，需要准CPU、硅脂、风扇、螺丝刀等
安装CPU
05

## Slide 16
步骤1：打开CPU插座上的金属框，首先用力下压、侧移压杆，该操作尽量双手操作，一手拉拉杆，一手打开口盖，然后将主板CPU插槽的保护盖打开，如图下图所示。将CPU的两个凹槽对应CPU插槽中的凸点，即可正确安装。
安装CPU
05

## Slide 17
步骤2：CPU上的凹槽与主板上的CPU插槽凸点对齐安装即可，如图下所示。
安装CPU
05

## Slide 18
步骤3：盖好保护盖，将拉杆拉回原处，如下图所示。如果CPU散热器底部没有硅脂，则需要在CPU上涂抹散热硅脂。
安装CPU
05

## Slide 19
步骤4：安装CPU风扇，将散热器的塑料针脚卡扣与主板（CPU插槽四周）的四个圆孔对齐之后，分别以角线的方式用力往下压，即可将CPU风扇固定到主板上，再将散热器的供电线连接至主板CPU-FAN的插座上，如下图所示。
安装CPU
05

## Slide 20
06
总 结

## Slide 21
认识中央处理器
什么是中央处理器
中央处理器分类
认识CPU参数
总结
06
CPU安装

## Slide 22
计算机组装与维护
（第二版）
谢谢观看！