## Slide 1
计算机组装与维护
（第二版）
项目5 认识外存储器

## Slide 2
目 录
CONTENTS
01
02
03
外存储器的定义
外存储器的分类
外存储器的结构
05
外存储器的参数识别与安装
06
总结
04
外存储器的性能指标

## Slide 3
01
外存储器的定义

## Slide 4
外存储器是指除计算机内存及CPU缓存以外的存储器，此类存储器一般断电后仍然能保存数据。常见的外存储器有硬盘、光盘、U盘和移动硬盘等。
外存储器的定义
01

## Slide 5
02
外存储器的分类

## Slide 6
外存储器的分类
02
机械硬盘(HDD)是传统硬盘，为计算机主要的存储媒介之一，尺寸为3.5或者2.5英寸，机械硬盘是由一个或者多个铝制或者玻璃制成的磁性碟片、磁头、转轴、控制电机、磁头控制器、数据转换器、接口和缓存等几个部分组成。工作时，磁头悬浮在高速旋转的碟片上进行读写数据。机械硬盘是集精密机械、微电子电路、电磁转换为一体的计算机存储设备。
固态硬盘（SSD）是由多个闪存芯片加主控，以及缓存组成的阵列式存储，是以固态电子存储芯片阵列制成的硬盘，相对机械硬盘，读取速度更快，寻道时间更小，可加快操作系统启动速度和软件启动速度。
混合硬盘是一块基于传统机械硬盘诞生出来的新硬盘，除了机械硬盘必备的碟片、马达、磁头等等，还内置了NAND闪存颗粒储存用户经常访问的数据，从而达到如SSD（就是固态硬盘）效果的读取性能

## Slide 7
外存储器的分类
02
2. U盘
U盘，全称USB闪存驱动器，它是一种使用USB接口的无须物理驱动器的微型高容量移动存储产品，目前的U盘不是单一的USB接口，而是集成了四口的设计，其中Lighning接口的写入速度为10-15MB/S，读取速度为10-30 MB/S，USB3.0接口的写入速度为15-35MB/S，读取速度为30-80 MB/S。

## Slide 8
外存储器的分类
02
3. 移动硬盘
移动硬盘，目前主要指采用USB接口，尺寸为2.5英寸，如图5-5所示。可以随时插上或拔下，小巧而便于携带的硬盘存储器，可以较高的速度与系统进行数据传输。USB 2.0接口传输速率是480MB/s，USB 3.0接口传输速率是5GB/s。

## Slide 9
03
硬盘的结构

## Slide 10
硬盘的结构
03
硬盘是计算机系统中最重要的外存设备，计算机中的大量数据都存储在硬盘中，所以把硬盘称作计算机数据的仓库。硬盘的结构，主要是硬盘的外部结构、内部结构和逻辑结构。

## Slide 11
硬盘的结构
03
外部结构
内部结构

## Slide 12
04
外存储器性能指标

## Slide 13
硬盘性能指标主要包括容量、转速、缓存、数据传输率和平均寻道时间等。
容量：硬盘的容量是指存储数据量的大小，单位为兆字节（MB）或千兆字节（GB）。硬盘容量是用户购买硬盘要考虑的首要参数之一。硬盘是由几张单独的碟片叠加在一起组成的，所以每张碟片的容量直接关系到硬盘容量的大小。目前硬盘的单碟容量从500GB到8T不等。
外存储器的性能指标
04

## Slide 14
转速：硬盘的转速以每分钟转多少转来表示，单位为RPM（Rotations Per Minute）。转速是选购硬盘时最重要的参数之一，也是决定数据传输速率的关键因素，转速越高，其读取速度也就越快。目前台式机硬盘转速一般有7200RPM和10000RPM，基于散热性能的考虑，笔记本电脑通常采用5400RPM转速的硬盘。
外存储器的性能指标
04

## Slide 15
数据传输率：数据传输率是指硬盘读写数据的速度，其单位为MB/s。数据传输率可分为外部传输率和内部传输率。内部传输率反映了硬盘缓存区未使用时的性能，内部传输率主要依赖硬盘旋转速度。外部传输率是系统总线与硬盘缓冲区之间的数据传输率，外部数据传输率与硬盘接口类型和缓存的大小有关，目前SATA3.0硬盘的最大传输速率为750MB/s。
外存储器的性能指标
04

## Slide 16
缓存：缓存的作用是平衡内部与外部间的数据传输速率，通过预读、写缓存，减少系统的等待时间，提高数据传输速度。
平均寻道时间：平均寻道时间是指硬盘的磁头移动到盘面指定磁道所需的时间。
外存储器的性能指标
04

## Slide 17
05
外存储器参数识别与安装

## Slide 18
外存储器的参数识别与安装
05
1.参数识别
一般硬盘的正面标签上标有硬盘的品牌，容量、转速等。

## Slide 19
外存储器的参数识别与安装
05
2.安装
步骤1：从硬盘安装位拔下硬盘固定槽，在固定槽上安装硬盘即可，然后将固定槽插入硬盘安装位，如下图所示。

## Slide 20
外存储器的参数识别与安装
05
2.安装
步骤2：将电源接口和SATA接口在背侧接好即可，如下图所示。

## Slide 21
06
总 结

## Slide 22
认识外存储器
什么是外存储器
外存储器的分类
外存储器的性能指标
总结
06
参数识别与安装

## Slide 23
计算机组装与维护
（第二版）
谢谢观看！