## Slide 1
计算机组装与维护
（第二版）
项目4 认识主板

## Slide 2
目 录
CONTENTS
01
02
03
主板的定义
主板的分类
主板组成部件
05
安装主板
06
总结
04
主板安装前的准备

## Slide 3
01
主板的定义

## Slide 4
主板是计算机最基本的，也是最重要的部件之一，主板上有各种接口、扩展插槽，它的主要作用是实现计算机各个硬件设备的相互连接，使得计算机的各设备能够协同工作。
主板的定义
01

## Slide 5
02
主板的分类

## Slide 6
主板的分类
02
主板按尺寸大致可以分为ATX、Micro-ATX、Mini-ITX（简称ITX）三种，其中ATX主板尺寸是三者中最大的，也是计算机主板的标准尺寸。
ATX主板
Micro-ATX
Mini-ITX

## Slide 7
03
主板组成部件

## Slide 8
1. 芯片组
芯片组（Chipset）是主板的核心组成部分，仅次于CPU的第二大芯片，是主板的灵魂，性能的优劣，决定了主板性能的好坏与级别高低。芯片组是CPU与周边设备沟通的桥梁。对于主板而言，芯片组几乎决定了这块主板的功能，进而影响到整个计算机系统性能的发挥。
主板组成部件
03

## Slide 9
按照芯片组在主板上的排列位置，可以将芯片划分为南桥芯片和北桥芯片，相当于人的右脑和左脑，各有分工。其中，北桥芯片组又称为主控制芯片组，它多位于CPU插座旁，离CPU很近，主板上CPU插座的类型、主板的系统总线频率、主板类型和容量、显卡插槽规格等均由北桥芯片组决定。目前，新的主板上已经没有北桥芯片，其功能被整合在CPU中。南桥芯片（South Bridge）又称为功能控制芯片，被设置于PCI-E插槽附近，如下图所示。南桥芯片发热量大，大多数厂商为了主板的稳定，在南桥芯片上也加装了散热片。南桥芯片负责I/O总线之间的通信，如PCI总线、USB、LAN、ATA、SATA、音频控制器、键盘控制器、实时时钟控制器、高级电源管理等。
主板组成部件
03

## Slide 10
2. 扩展接口
PCI-E（PCI Express）是新一代的总线接口，支持热拔插。PCI-E的接口根据总线位宽不同而有所差异，包括×1、×2、×4、×8、×16，其中PCI-E×16为目前最常见的独立显卡插槽。
主板组成部件
03

## Slide 11
3. CPU 插座
CPU 插座：是安装CPU，因为生产厂家不同， 所以CPU的插座也不同，Intel为触点式，AMD为针式。
主板组成部件
03

## Slide 12
4. 内存插槽
内存插槽是主板上提供的用来安装内存条的，通常位于CPU插座一侧。主板所支持的内存种类和容量可以通过主板插槽判断，目前主流的主板支持DDR4内存条。内存插槽通常最少有两个，多的有4个或者6个或者8个，如下图所示。
主板组成部件
03

## Slide 13
5. 硬盘接口
SATA是Serial Advanced Technology Attachment（串行高级技术附件）的简称，是硬盘接口规范，如下图所示。
主板组成部件
03

## Slide 14
6. BIOS芯片
BIOS是基本输入/输出系统，也是计算机开/关机时必须先执行的程序，如下图所示。BIOS的主要功能是开机检测元件是否正常，对主板、芯片组、显卡及周边硬件做初始化，记录系统处理器、主板等设备的设定值，引导计算机开机载入系统，一旦损坏会导致主板不能使用。
主板组成部件
03

## Slide 15
7.CMOS电池
在主板上有一块CMOS电池，它可以给CMOS芯片供电，确保BIOS中的时间可以持续更新，如下图所示。除了维持时间外，CMOS电池还能保存用户已设置的BIOS信息等。
主板组成部件
03

## Slide 16
8.主板供电接口
主板供电插槽是连接电源为主板供电的主要接口，其可分为两种，一种是20Pin的ATX电源插槽，另一种为24Pin电源插槽，如下图所示。为了满足主板越来越高功率的需求，目前主板几乎都是24Pin针脚设计的电源插槽。
主板组成部件
03

## Slide 17
9.CPU供电接口
为了给CPU提供更强更稳定的电压，目前主板上均提供了一个给CPU单独供电的接口（有4针、6针和8针三种），如下图所示。
主板组成部件
03

## Slide 18
10.CPU风扇供电接口
高速运转中的CPU会产生大量的热，如果这些热量不能及时散去，将会导致主板的温度过高，烧毁其它元件。因此，必须在CPU上加装一个风扇来散热，主板上给CPU风扇供电的插座，如下图所示。
主板组成部件
03

## Slide 19
11.主板控制接口
机箱前置面板接口有电源按钮、复位键、电源指示灯、硬盘工作指示灯等，面板的连线与主板对应接口连接后将正常发挥作用。如下图所示，展示了主板的电源开关、PC喇叭、电源指示灯、硬盘工作指示灯等线路的连接位置和连接方法。
主板组成部件
03

## Slide 20
12.前置USB接口
前置USB接口是通过机箱面板上的延长线插到主板的USB插针上，目前主板采用9针2.0和19针3.0接口，如下图所示。延长线一般40~50cm长，USB接口的规范额定电压是+5V、额定电流是500mA，由于延长线有电阻，所以前置USB接口的电流往往达不到额定值，延长线质量越差，这种情况越明显。
主板组成部件
03

## Slide 21
13.前置音频接口
前置音频接口跟前置USB接口一样，也是通过机箱面板上的延长线插到主板上的音频插针上，前置音频接口标准的为9针，如下图所示。
主板组成部件
03

## Slide 22
04
主板安装前的准备

## Slide 23
安装主板，需要准备螺丝刀、尖嘴钳、防静电手套、铜柱、螺丝等。螺丝刀最好选头部带有磁性的，这样比较方便安装。计算机中大部分部件都需用螺丝刀固定，个别不易插拔的设备可用尖嘴钳进行固定，如图4-18所示。
主板安装前的准备
04
螺丝
螺丝刀
尖嘴钳
手套
铜柱

## Slide 24
05
安装主板

## Slide 25
步骤1：安装I/O背板，如下图所示。由于机箱自带的背板与主板的外设接口有所差异，所以请安装主板内自带的I/O背板。在机箱内部固定I/O背板的一端，然后由内向外施力，使背板与机箱插槽完全吻合。
安装主板
05

## Slide 26
步骤2：主板是通过在机箱中的铜柱或其他部件架空安装在机箱的底板上，在安装主板前要将这些铜柱安装在机箱底板上，如下图所示。
安装主板
05

## Slide 27
步骤3：将主板放入机箱时应注意主板悬空在机箱安装的铜柱上，铜柱是为了保持主板与机箱外壳之间有一定距离，使主板针脚之间不会短路，如下图所示。
安装主板
05

## Slide 28
步骤4：调整主板位置，使主板所有外部接口插入I/O挡板中，如下图所示。
安装主板
05

## Slide 29
步骤5：用螺丝固定好主板，避免主板产生松动，如下图所示。
安装主板
05

## Slide 30
06
总 结

## Slide 31
认识主板
什么是主板
主板的分类
认识主板组装
部件
总结
06
主板安装

## Slide 32
计算机组装与维护
（第二版）
谢谢观看！