## Slide 1: 通信系统设计与应用
通信工程系
2017年2月
主讲教师：张琳琳
：jiayin1206@163.com

## Slide 2
引导——请同学们思考以下问题
  通信的目的是什么？
  你所理解的通信过程至少包含哪些因素？
  通信质量的好坏如何判定？

## Slide 3
目的
因素
质量

## Slide 4
看完视频请同学们回答以下问题
  通信的目的是什么？
  你所理解的通信过程至少包含哪些因素？
  通信质量的好坏如何判定？
  请发挥你合理的想象力，试画出你认为十年后的未来通信是什么样子的？

## Slide 5
主要内容
  §1.1 通信的基本概念
  §1.2 通信系统的组成
  §1.3 通信系统分类及通信方式
  §1.4 信息及其度量
  §1.5 通信系统的主要性能指标
重点为§1.4和§1.5

## Slide 6: §1.1 通信的基本概念
一、通信的几种定义
（1）通信的通俗定义：
  一点向另一点传递消息的过程
（2）通信的专业定义：
  利用电（或光）信号的某一个或几个参数（如振幅、频率等）的变化承载信息，在特定物理媒介（称“信道”）中传输、交换和处理的过程。
（3）数字通信的本质定义（引用美国数学家和信息论创始人Shannon的话）：
  通信是在一点尽力恢复另一点“选择”的过程

## Slide 7: §1.1 通信的基本概念
区别几个概念（消息、信息、信号、通信、电信）
消息（message）：新闻，是指报纸、电台、电视台、网站经常使用的记录社会、传播信息、反映时代的内容。如，标记、文字、图片、声音、影像等
信息（Information）：指对接受信息者有一定意义的某一有待传递、交换、提取或存储的内容。信息是具有意义的消息。
信号（signal）：是携带信息的载体。
通信（communication）：信息的交流，包括信息的发送、传递和接收3个环节，就是传递携带某种信息的信号。
电信（telecommunication）：以电信号为载体来进行信息的传输和交换。

## Slide 8: §1.1 通信的基本概念（续）
二、信号的基本分类
消息的载体是信号，而信号可分为两大类：模拟信号和数字信号
连续的模拟信号
t
t
离散的模拟信号

## Slide 9: 信号的基本分类（续）
2进制数字信号
连续的数字信号
（2进制）
t
1 0 0 1 0
离散的数字信号
（2进制）
t
1 0 0 1 0
注意：“数字”信号的特点是在取值上（即纵坐标）是有限多个值的集合

## Slide 10
多进制数字信号
连续的数字信号
（4进制）
t（秒）
00 01 10 11 01
0
1
2
3
称为1个码元周期Tb
注意：在多进制数字信号中，
码元≠比特
1
2
3
4

## Slide 11: §1.2 通信系统的组成
由前面通信的定义，我们可知，要完成通信的过程至少要有：
  发送信息者（称“信源”）
  接收信息者（称“信宿” ）
  传输信息的通道（称“信道” ）
但是很多信号（如语音），如果不经过处理，传输距离很短，而且很容易被干扰；
所以在大多数通信系统中，需要“发送设备”和“接收设备”，它们作用就是使信号传输得更远，质量更好；
它们具体包含了哪些部件，其实就是我们这门课要讨论的主要内容。

## Slide 12: §1.2.1 通信系统的一般模型
如下图所示：
信源
在本书中，特指将原始信息转换成电信号的设备，如麦克风等
发送设备
信道
噪声源
接收设备
信宿
如调制器、功率放大器、天线等
如双绞线、光纤、同轴电缆等。
注意：自由空间也是一种信道
是一种随机信号，对通信有害，
但不可避免。
与是发送设备处理的“逆过程”
在本书中，特指将电信号还原成原始信息的设备，如扬声器等

## Slide 13
在上述通用模型中，发送设备对来自信源的信号的处理可能有2种情况：
  一、直接对模拟信号进行放大和传输（例如无线广播电台、第一代移动通信系统“大哥大”）
  二、把模拟信号转换成数字信号（提高抗噪声性能、且易于加密）后，再进行处理和传输，如数字电视、网络电台、2G/3G/4G移动通信等
  根据这两种不同情况，我们把通信系统分为：模拟通信系统和数字通信系统2大类
要点提示：区分模拟还是数字通信系统，要看信道中传输的是
模拟信号和还是数字信号

## Slide 14: §1.2.2 模拟通信系统模型
如下图所示（以调幅/AM广播为例）：
模拟信源
调制器
信道
噪声源
解调器
信宿
人的语音频率在300Hz到4000Hz之间，无法通过天线发射出去
从这个过程中我们可以知道，实际上，模型中的调制解调器中都包含了放大功能

## Slide 15: §1.2.3 数字通信系统模型
数字通信系统又可分为
  数字基带通信系统（用以传输数字基带信号）
  数字频带通信系统（又称“数字调制通信系统”，用以传输数字频带信号）
那么，什么是“数字基带信号”？什么是“数字频带信号”呢？

## Slide 16: 补充知识：基带信号与频带信号
基带信号：
  很多信源输出的信号，含有丰富的低频成分，即，其频谱在低频附近（例如我们说的语音在300~4kHz，再例如数字电路输出的TTL信号）。这些信号我们统称为基带信号
频带信号：
  将基带信号从低频段调制到高频段后的信号（又称“已调信号/已调波”）

## Slide 17: 1、数字基带通信系统模型
如下图所示
其原理将在后续课程中介绍，此处知道即可
例如局域网通信、USB串口通信都属于这一类

## Slide 18: 2、数字频带通信系统模型
信
源
可能是模拟信源（如麦克风），也可能是数字信源（如计算机）
信
源
编
码
如果信源是数字信源，主要对其压缩、加密等；
如果是信源是模拟信源，则先进行A/D变换再进行压缩、加密。在模块2中将详细介绍
信
道
编
码
主要功能是检错和纠错，将在模块4中详细介绍。
主要目的是为了保证通信的可靠性
数
字
调
制
与模拟调制的作用是类似的：都是为了使通信传输的信息更远、更多、更抗干扰，将在模块5中详细介绍
信道
噪声源
数
字
解
调
信
道
译
码
信
源
译
码
信
宿
是发送端处理的“逆过程”，不再赘述
随着通信技术的飞速发展，信道编码与数字调制有融合的趋势

## Slide 19: 怎样理解信源编码和信道编码
信源编码：根据信源的特点进行的相应的编码处理（主要指的是压缩）。
  例如语音可采用PCM编码（第2章要讲），静止图像有jpg编码，动态图像有mpeg编码，音乐有mp3编码等等…
  可以看出不同的信源往往有不同的信源编码（这是因为不同的信源的统计特性是不同的）
  目的：提高通信的有效性

## Slide 20: 怎样理解信源编码和信道编码
信道编码：根据信道的特点进行相应的编码，以使信号适合在这种信道中传输，主要指的是检错、纠错。
  如在计算机中普遍用的CRC(循环冗余)编码等
  不同的信道往往采用不同的信道编码（因为不同的信道有不同的误码特性）
  目的：提高通信的可靠性

## Slide 21: §1.3 通信系统的分类及通信方式
§1.3.1 通信系统的分类
  按信道传输的信号种类来分
  按传输的媒介种类来分
  按信号是否经过调制
模拟通信系统
数字通信系统
有线通信系统
无线通信系统
基带通信系统
频带（调制）通信系统
根据实际情况来确定
（如传输距离）

## Slide 22: §1.3.1 通信系统的分类（续）
按通信系统承载的业务种类分
电报通信系统
电话通信系统
数据通信系统
图像通信系统等
Service
按复用的方式分
频分复用（FDM）通信系统
时分复用（TDM）通信系统
码分复用（CDM）通信系统
在模块6中详细介绍
这些复用方式并不互相排斥，可能同时使用在一个通信系统中，例如在TD-SCDMA中就同时使用了TDM和CDM

## Slide 23: §1.3.2 通信的方式
1、按信息传输的方向与时间关系划分通信方式分：

## Slide 24: §1.3.2 通信的方式（续）
2、按数字信号码元排列方式划分通信方式
如打印机与计算机之间
如USB、RS-232等

## Slide 25: §1.3.2 通信的方式（续）
3、按照网络结构划分通信方式
点对点通信
网通信

## Slide 26: §1.4 信息及其量度(重点章节)
铁路系统运送货物量多少采用“货运量”（不管运送什么货物）来度量
通信系统中传输信息的多少采用“信息量”来度量。
注意：信息量的大小实际上与内容无关
  一个消息对于接收者很有价值（即信息量大）在于这个消息是他不知道的事情或觉得不可能发生的事情（即小概率事件）。

## Slide 27: §1.4 信息及其量度（续）
即，一条信息发生的概率越小，信息量越大；概率越大（一种极端情况是“必然的事情”信息量为0）则信息量越小
于是，对于一条信息x，人们用下列公式表示其信息量I：
（式1-4-1）
之所以取对数是由于信息量的“累加性”决定的

## Slide 28: §1.4 信息及其量度（续）
信息量的单位由对数底的取值决定。
若对数以2为底时单位是“比特”（bit — binary unit的缩写）；
若以e为底时单位是“奈特”（nat—nature unit的缩写）；
若以10为底时单位是“哈特”（Hart — Hartley的缩写）。
通常采用“比特”作为信息量的实用单位。
同学们要掌握的

## Slide 29: [例题1.4.1]（顺便引出“信息熵”的概念）
某信源每天播报某地的天气预报，此地晴天、多云、阴、雨的概率分别为1/2、1/4、1/8、1/8
求：
  （1）晴、多云、阴、雨的各自所含信息量
  （2）信息串“晴-多云-阴-晴-晴-晴-多云-雨”所含的总信息量
  （3）此信源的每个消息的平均信息量（称为“信息熵”）

## Slide 30: [例题1.4.1]（解）

## Slide 31: [例题1.4.1]（解）
称为信息熵，因为其通用公式为
请注意其量纲
Notes: 热力学中的熵（作为混乱程度的度量）：一個系統不受外部干擾時往內部最穩定狀態發展的特性，其实就是越来越平均、越混乱

## Slide 32
（即信息熵）

## Slide 33: §1.5 通信系统的性能指标(重点章节)
通信的有效性和可靠性是通信系统中最主要的性能指标。
所谓有效性，是指消息传输的“速度”问题
而可靠性主要是指消息传输的“质量”问题
二者是“对立统一”体
例如：在一段固定时间的强干扰下，传输速率越大则误码越多；
检错纠错码加入的冗余信息越多，则越可靠

## Slide 34: §1.5.1 模拟通信系统的指标
模拟通信系统的有效性指标用所传信号的有效传输带宽来表征。
  例如收音机调幅电台的带宽通常在10kHz左右，而调频电台的带宽通常在180kHz左右
模拟通信系统的可靠性指标用整个通信系统的输出信噪比来衡量。
  调频的音质明显好于调幅电台

## Slide 35: §1.5.2 数字通信系统的指标
一、有效性指标
  数字通信系统的有效性指标用传输速率和频带利用率来表征。
  1、传输速率
    传输速率有两种表示方法：码元传输速率RB和信息传输速率Rb
    码元传输速率RB简称传码率，又称符号速率等。它表示单位时间内传输码元的数目，单位是波特（Baud），记为B
    信息传输速率Rb简称传信率，又称比特率等。它是指系统每秒钟传送的信息量，单位是比特/秒，常用符号“bit/s”表示。

## Slide 36: 码元速率RB与信息速率Rb的关系
在等概率条件下，
  4进制符号每符号的概率为1/4，所含信息量为2bit
  8进制符号每符号的概率为1/8，所含信息量为3bit
  … …
可以看出对于等概率N进制信源
  每传1个符号等于传了log2N(bit)信息，所以

## Slide 37: 有效性指标之2、频带利用率
又分为码元频带利用率和信息频带利用率
码元频带利用率：
  数字通信系统的码元速率RB与其所占频率带宽B的比值，即
信息频带利用率
  数字通信系统的信息速率Rb与其所占频率带宽B的比值，即

## Slide 38: 二、数字通信系统的可靠性指标
主要掌握
这个公式

## Slide 40
解： 依题意
则

## Slide 41: 本章重点小结
1、单个符号的信息量、信源的平均信息量（即“信息熵”）的计算
2、符号速率（又叫“码元速率”、“传号率”）与信息速率（又叫“比特率”、“传信率”）的关系（重点掌握等概率的公式）
3、频带利用率的概念
4、误码率的计算