## Slide 1: 模块三 数字信号的基带传输

## Slide 2
3.1 数字基带信号
3.1.1 数字基带信号的波形
1．基带信号的基本概念：频谱从0开始的未经变换处理的信号称为数字基带信号。在数字传输中，基带处理的对象就是这样的信号。
2．基带传输对传输信号的要求
频带利用率高
直流分量、低频分量和高频分量少
定时信息丰富
对信源具有透明性
频谱能量集中
抗干扰
电路简单成本低

## Slide 3
3．数字基带信号的波形
（1）单极性不归零信号 (NRZ)
（2）单极性归零信号(RZ)
（3）双极性不归零信号(Bi-NRZ)
（4）双极性归零信号(Bi-RZ)

## Slide 4
Ts
τ
占空比τ/Ts

## Slide 5
（5）差分波形
（6）多电平
0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1
传号差分波形
空号差分波形

## Slide 6: 3.1.2 数字基带信号常用线路码型 1. 双相码：又称曼彻斯特码 2. 差分双相码：又称差分曼切斯特码

## Slide 7
3．Miller码：又称延迟调制码，它可看成是双相码的一种变形。
4. CMI码 ：又称传号反转码。
1 0 1 1 0 0 0 1

## Slide 8
4．传号交替反转码：又称AMI码。其编码规则是：“1”交替变成“＋1”和“-1”；“0”仍保持为“0”。占空比为50%，属于双极性归零码。
例如：
二进码序列 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1
AMI码序列 0 +1 0 -1 +1 0 -1 0 0 +1 -1 +1
AMI码有如下特点：
（1）没有直流分量，低频成分少；
（2）译码电路简单；
（3）能发现错码；
（4）出现长串连“0”时，将使接收端无法取得定时信息。

## Slide 9
5．HDB3码
HDB3码是3阶高密度双极性码的简称。HDB3码保留了AMI码所有优点，还可将“0”码限制在3个以内，既克服了AMI码不能限制长连“0”个数对提取时钟不利的缺点。
编码：
①找出四个连0组，最后一个0用代码V替换；
②两个代码V中若有偶数个1，则后一个000V用代码B00V表示；
③1和B极性正负交替，V极性正负交替，且V要与它前面的1或B极性相同

## Slide 10
例如：
二进码序列 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1
AMI码 +1 0 0 0 0 -1 +1 0 0 0 0 0 -1
HDB3 码 +1 0 0 0 +1 -1 +1 -1 0 0 -1 0 +1
HDB3码的特点：
（1）由HDB3码确定的基带信号无直流分量，且只有很小的低频分量；
（2）HDB3中连 “0”串的数目至多为3个，易于提取定时信号；
（3）编码规则复杂，但译码较简单。
译码：
①找出相邻的极性相同的1，两个1中间有3个0，则为000V；若有两个0，则为B00V；
②B和V还原为0，其余的1和0只需去掉极性。

## Slide 11
基带线路码型总结
1→10
1、双相码（曼切斯特码） 或相反
0→01
2、差分双相码 1→中间翻转
1）空号差分双相码
0→起始中间都翻转
1→起始中间都翻转
2）传号差分双相码
0→中间翻转

## Slide 12
1→起始保持中间都翻转
3、Miller码 单0：保持，
0→ 连0：第二个0开始起始翻转
0→01即— +
4、CMI码
1→交替++ —— ++ ——
0 →0电平
5、AMI码 （三元码）
1→极性正负交替

## Slide 13
6、HDB3码
编码：
①找出四个连0组，最后一个0用代码V替换；
②两个代码V中若有偶数个1，则后一个000V用代码B00V表示；
③1和B极性正负交替，V极性正负交替，且V要与它前面的1或B极性相同
译码：
①找出相邻的极性相同的1，两个1中间有3个0，则为000V；若有两个0，则为B00V；
②B和V还原为0，其余的1和0只需去掉极性。

## Slide 14
3.2 基带传输系统
a信源
b基带码型编码
c发送滤波器
d信道
e接收滤波器
f取样判决器
g基带码型译码
信宿
定时

## Slide 15: 各阶段波形

## Slide 16: 3.2.1 数字基带信号传输的基本准则
1、码间串扰

## Slide 17
2．奈奎斯特第一准则

## Slide 18: 例：单路话音信号的取样速率为8KHz，试问采用PCM传输系统，编码时正极性量化级数为128，并另加一个符号比特，求系统数码率及最小传输带宽？
解：N=128 n=log2128=7
Rb=8000×(7+1)=64KB
B= Rb/2=32KHz

## Slide 19
3．滚降低通幅频特性
理想低通传输系统在码间干扰、频带利用率、取样判决点处信噪比等方面都能达到理想要求。然而理想低通特性是无法实现的，即实际传输中不可能有绝对理想的基带传输系统。这样，不得不降低频带利用率，采用具有奇对称滚降特性的低通滤波网络作为传输网络。

## Slide 20
具有滚降特性的低通滤波网络，由于幅频特性在 处呈平滑变化，所以容易实现。问题的关键是滚降低通滤波网络作为传输网络是否满足无码间干扰的条件，或者说，当滚降低通特性符合哪些要求时，可做到其输出波形在取样判决点无码间干扰。
0 ≤ α ≤ 1

## Slide 21
3.2.2 眼图
在实际信道中，传输特性总是偏离理想情况。特别是信道特性不完全确定时，得不到定量分析方法。在实际工作中，常用示波器来观察接收信号波形以判决系统的传输质量，其方法是把示波器的扫描周期调整到码元间隔T 的整数倍。在这种情况下，示波器荧光屏上就能显示出一种由多个随机码元波形所共同形成的稳定图形，类似于人眼，因此称为眼图。无码间干扰和有码间干扰基带信号的波形及眼图如下所示：

## Slide 22
为了分析符号间干扰和噪声对传输质量的影响，将眼图模型化，并指出它与系统性能的关系，如图所示：
从图中得到以下的分析：
（1）对接收波形的最佳取样时刻应出现在眼的最张开处；
（2）眼孔随取样时刻变化而改变其闭合的程度，表示系统对定时误差的灵敏度，也就是眼图上边（或下边）的两条人字形斜线收得越拢，灵敏度越高，对系统的影响越大；
（3）噪声边际或噪声容限是由取样时刻（不一定是最佳时刻）距离判决门限最近的迹线到判决门限的距离所决定；
（4）有些接收机的定时标准是从通过判决门限点的平均位置决定的，这时过判决门限点的失真越大，对定时标准的提取越不利；
（5）眼图上、下横区中较高的高度代表最佳取样时刻的信号失真。
通过上述五个方面，可以掌握传输的基本质量。

## Slide 23: 练习
1.已知信息序列11000110，画出Miller码、CMI码和传号差分波形？
2.已知信息序列为1000010100001100001，写出AMI码和HDB3码？
3.已知HDB3码，还原原信息序列
1）+100-1000-1+100+100-1+1
2）+1000-1+1000+1000-1+1-100-1