## Slide 1
模块六 信道复用和多址技术

## Slide 2: 本章主要内容
§6.1 引言
  什么是“复用”和复用技术的分类
  “多址接入”及其与“复用”的关系
§6.2 频分复用和多级调制
§6.3 时分复用基本原理和带宽计算
§6.4 数字复接技术（数字信号的时分复用）
§6.5 码分复用简介
§6.6 多址技术

## Slide 3: §6.1 引言
一、什么是“复用”
  在“点到点”(Point-to-Point)通信方式中，在同一信道上，传输多路信号的复合信号，并且能在接收端正确将各路信号分离，从而实现多路信号公用一个信道的技术。
二、复用技术的分类
  频分复用（FDM，Frequency Division Multiplexing）又称载波通信，是将多路信号按频率的不同进行复接并传输的方法。
  时分复用（TDM，Time Division Multiplexing) 将提供给整个信道传输信息的时间划分成若干时间片(简称时隙)，并将这些时隙分配给每一个信号源使用，每一路信号在自己的时隙内独占信道进行数据传输。
  码分复用（CDM，Code Division Multiplex ing）是用一组包含互相正交的码字的码组携带多路信号。
  其他复用（如空分复用、波分复用等、OFDM…）

## Slide 4: 三、“复用”和“多址”的关系
二者的技术本质是完全一样的
当上页所述复用技术应用于“点到点”的通信方式时，通常叫做“多路复用”
  例如微波通信、电话数字中继（PCM一次群）
当复用技术应用于“点到多点”的通信方式时，通常叫做“多址接入”
  例如多个手机同时与基站进行的通信

## Slide 5: §6.2 频分复用和多级调制
理论基础：调制定理（也是付立叶变换的一个性质）
频域特点：各路信号在频域互相隔离
时域特点：各路信号在时域上相互叠加
信号种类：属于频带信号
接收端分离方法：滤波器
f
t
0
CH3
CH2
CH1
保护频带

## Slide 6: §6.2.1 频分多路复用(FDM)
以n路语音信号为例说明频分复用原理：
300-3400Hz
300-3400Hz
12.3-15.4 kHz
多路信号输出
话音输入1
话音输入2
话音输入3
300-3400Hz
8.3-11.4kHz
4kHz
12kHz
8kHz
相乘器
带通滤波器
低通滤波器
f1
相乘器
带通滤波器
低通滤波器
f2
相乘器
带通滤波器
低通滤波器
f3
4.3-6.4kHz
多路信号输入
4.3-6.4kHz
8.3-11.4kHz
12.3-15.4kHz
8kHz
12kHz
4kHz
相乘器
f1
相乘器
f2
相乘器
fn
低通滤波器
低通滤波器
低通滤波器
3400Hz
3400Hz
3400Hz
低通滤波器
低通滤波器
低通滤波器
话音输出1
话音输出2
话音输出n
（a） （b）
若采用单边带调制，则带宽为：
若采用双边带调制，则带宽为：

## Slide 7: §6.2.2 多级调制
多级调制
  对同一基带信号进行2次或更多次的调制
复合调制
  属于多级调制的一种特殊情况
  每次调制的种类不同（如第一级调制采用调幅，第二级调制采用调频）

## Slide 8: 2级调制的框图

## Slide 9: 频分复用技术的特点
优点：所有子信道传输的信号以并行的方式工作，每一路信号传输时可不考虑传输时延，因而频分复用技术取得了非常广泛的应用。
缺点：要求系统的非线性失真很小，否则将因非线性失真而产生各路信号间的互相干扰；用硬件实现时，设备的生产技术较为复杂，特别是滤波器的制作和调试较繁难；且成本较高。

## Slide 10: §6.3 时分复用基本原理和带宽计算
§6.3.1 时分复用（TDM）基本原理
  基本原理：各路信号分时轮流使用同一物理信道（类比例如：不同的班级在同一教室、不同时间上课）
  时域上：互不重叠，相互隔离
  频域上：频谱重叠
  信号种类：一般属于基带信号（可采用奈奎斯特定律）
  接收端分离方法：“分接技术”（通过精确的时钟采样脉冲和计数器来找到需要的数据）
t
保护时间
CH1 CH2 CHn
f
0

## Slide 11
PAM时分复用原理示意图

## Slide 12: PCM复用原理
我们在之前学过，每路PCM的采样速率是8kHz，即每1/8000秒产生8bit
如果我们把n路PCM时分复用到一条物理线路上，那么每1/8000秒就要对应8n(bit)
第1路第1次采样
的PCM编码
第2路第1次采样
的PCM编码
第n路第1次采样
的PCM编码
第1路第2次采样
的PCM编码
第2路第2次采样
的PCM编码

## Slide 13: §6.3.2 时分复用的带宽计算

## Slide 14: PAM时分复用的带宽计算
推广到n路PAM的时分复用情况

## Slide 15: [例题]设有10路模拟信号,每路最高频率均为20kHz,对每路信号进行PAM采样后再时分复用,求复用后系统的传输带宽
解：

## Slide 16: PCM时分复用的带宽计算
设PCM的量化级为N，则每一个PAM采样进行PCM编码后变成log2N(bit)
数码率为
n路PCM复用后总码率Rb总为各路码率之和
即
对应最小理论带宽为Rb总/2
所以n路信号复用后最小的传输带宽
例如A律13折线编码，共有
  2(正、负两个半轴) ×8(段)×16(小份)=256个量化级，即N=256
  所以其每个采样编码为log2256=8(bit)
  每一路的码率为fs×log2N=fs × 8(bit/s)

## Slide 17: [例题]设有3路模拟信号，最高频率分别为1kHz,2kHz,3kHz，每路都进行64量化级的PCM编码，求：3路PCM复用后系统的传输带宽
解：

## Slide 18: TDM的特点
优点：抗干扰性强、无噪声积累、功放器件全激励功率的利用充分等。
缺点：频谱利用率低、有误码积累。
虽然由于频谱利用率远低于频分多路复用(FDM)系统，工作频带较窄的电缆不能用于大容量系统，但光缆和K波段微波的高载频可提供很大带宽，而多值正交调幅技术在数字微波系统上的应用还可大大提高波道的频谱利用率，使它们均可用于大容量数字传输系统。在电信网必然要过渡到综合业务数字网的趋势下，时分复用系统将居独占地位。

## Slide 19: §6.4 数字复接技术
一、复接和分接的概念
二、实现复接的基本原理
三、复接的方式分类
四、商用PCM(属于一种同步复接)简介

## Slide 20: 一、复接和分接的概念
将2路或2路以上的数字信号，合并成1路高速数字信号的过程
复接的本质还是一种时分复用
分接是复接的逆过程

## Slide 21: 二、复接的实现的基本原理

## Slide 22: 三、复接的方式分类
按各路信号交织的情况分为
  位复接
  字复接
  帧复接
按各路信号的时钟是否统一分为
  同步复接
  异步复接（基本已经淘汰）

## Slide 23: 四、30/32路PCM基群帧结构简介
1. 基本特性
话路数目：30
抽样频率： 8 kHz
压扩特性：A=87.6/13折线压扩律， 编码位数k=8， 采用逐次比较型编码器，其输出为折叠二进制码。
每帧时隙数：32

## Slide 24
2. 帧与复帧结构

## Slide 25: 几个重要参数：
帧同步码 0011011
复帧同步码 0000
帧周期 125µs
路时隙 3.91µs
位时隙 488ns
帧长 256bit
数字传输速率fb=8000×8×32=2048kb/s

## Slide 26: §6.5 码分复用（CDM）简介
基本原理：利用相互正交的码组来携带信息（即用1个码组表示1个比特,故称扩频）
在频域：相互重叠
在时域：也相互重叠
接收端：通过码组的正交计算（相乘再积分）筛除其他路信号，留下对应路的信息

## Slide 27: 正交码的特征
两个码组,如果对应位相同的个数和不同的个数相同,则成为正交码组
如
  0000
  1010
  0011
  (这3个码组两两正交,组成一个正交”码系”)

## Slide 28: 码分复用举例说明（扩频）
1
0

## Slide 29: 码分复用举例说明（解扩）
积分结果大于0，判为1
积分结果小于0，判为0

## Slide 30: §6.6 多址技术
多址技术的技术原理与复用完全一样
只不过应用于点对多点的场合
  例如多个手机与同一基站进行通信时
  每个CDMA手机都有一个属于自己的码组
  不同的CDMA手机的码组两两正交
  由于多址技术多用于多用户接入，所以常称多址接入(Access)

## Slide 31: 频分多址（FDMA）

## Slide 32: 时分多址（TDMA）

## Slide 33: 图 (a) 工作示意图。四个地球站，其中之一为基准站。它的任务是为其他各站发射定时基准。基准站常由某一地球站兼任。各地球站按规定的时隙依次向卫星发送信号

## Slide 34: 码分多址（CDMA）

## Slide 35: 码分多址（CDMA）
原理：与直接扩频（DS）一样。
不同点：
直接扩频的扩频码使用的是长的伪随机码
(PN码)。
码分多址的地址码使用的是正交码
（例如Walsh码）

## Slide 37: 空分多址（SDMA）

## Slide 38: 多址技术种类（可以相互结合）
时分多址（TDMA）
频分多址（FDMA）
码分多址（CDMA）
１
２
３
４
５
６
t
f
code
第１ms
１０MHz载波
0011正交码组
第６ms
１０MHz载波
0011正交码组
第１ms
１０MHz载波
0000正交码组
第１ms
１０MHz载波
1010正交码组
？
？
第２ms
４０MHz载波
1010正交码组
第３ms
１０MHz载波
0000正交码组

## Slide 39: 本章重点小结
复用的概念和分类
频分复用的带宽计算
时分复用的带宽计算
多址技术的常见分类

## Slide 40
PPT模板下载：www.1ppt.com/moban/ 行业PPT模板：www.1ppt.com/hangye/
节日PPT模板：www.1ppt.com/jieri/ PPT素材下载：www.1ppt.com/sucai/
PPT背景图片：www.1ppt.com/beijing/ PPT图表下载：www.1ppt.com/tubiao/
优秀PPT下载：www.1ppt.com/xiazai/ PPT教程： www.1ppt.com/powerpoint/
Word教程： www.1ppt.com/word/ Excel教程：www.1ppt.com/excel/
资料下载：www.1ppt.com/ziliao/ PPT课件下载：www.1ppt.com/kejian/
范文下载：www.1ppt.com/fanwen/ 试卷下载：www.1ppt.com/shiti/
教案下载：www.1ppt.com/jiaoan/
结 束