## Slide 1
黑龙江信息技术职业学院
张琳琳
模块四
差错控制编码

## Slide 2
一、差错控制方式
二、差错控制原理
三、差错控制编码
《通信系统设计与应用》
导入

## Slide 3
《通信系统设计与应用》
导入
数字信号在传输过程中受到干扰的影响，使信号波形变坏，发生误码，可以采用一些方法解决。
有效性——信源编码
可靠性——信道编码

## Slide 4
《通信系统设计与应用》
差错出现原因
  外界噪声
  传输中码间串扰
解决方法
  合理地设计基带信号，选择调制、解调方式，采用均衡技术，发送功率等因素，使误比特率降低。
  差错控制

## Slide 5
《通信系统设计与应用》
差错控制编码属信道编码，要求在满足有效性前提下，尽可能提高数字通信的可靠性。
差错控制编码是在信息序列上附加上一些监督码元，利用这些冗余的码元，使原来不规律的或规律性不强的原始数字信号变为有规律的数字信号。例如奇偶校验。
差错控制译码则利用这些规律性来鉴别传输过程是否发生错误，或进而纠正错误。

## Slide 6
《通信系统设计与应用》
  按功能分：检错码和纠错码
  按监督码元与信息码元关系分：线性码与非线性码
  按信息码元与监督码元之间的约束关系不同分：分组码与卷积码
  按纠正差错的类型分：纠正随机错误编码与纠正突发错误编码
差错控制编码分类

## Slide 7
《通信系统设计与应用》
误码类型
随机误码
突发误码
错码出现是随机的、错码之间统计独立。
由随机噪声引起
存在随机误码的信道称为随机信道／无记忆信道
  差错在短时间成串出现，而在其间又存在较长的无差错区间，且差错之间相关
  例如：脉冲噪声，存储系统中磁带的缺陷或读写头接触不良引起
  存在这种差错的信道称为突发信道／有记忆信道

## Slide 8
《通信系统设计与应用》
一、差错控制方法
检错重发（ARQ）
      停止等待ARQ
      连续ARQ
      选择重发ARQ
前向纠错（FEC）
混合方式（HEC）

## Slide 9
《通信系统设计与应用》
（1）检错重发法（ARQ） Automatic Repeat Request
收端在接收到的信码中发现错码时，就通知发端重发，直到正确接收为止。例如奇偶校验。
检错重发方式只用于检测误码，能够在接收单元中发现错误，但不一定知道该错误码的具体位置。
需具备双向信道。

## Slide 10
《通信系统设计与应用》
发
收
能够发现错误的码
（a) 检错重发（ARQ)
应答信号
（b) 检错重发（ARQ)
信
源
编码器和缓冲存储器
重发控制
双
向
信
道
解码器
指令产生器
输出缓冲存储器
收
信
者
正确时输出
错误时删除
判断有无错误

## Slide 11
《通信系统设计与应用》
① 停止等待ARQ
2
发送端：
接收端：
1
3
3
1
2
3
ACK
ACK
NAK
发现错误
TI
Tw
停顿时间
停止等待ARQ

## Slide 12
  发端在Tw时间内送出一个码组；
  收端收到后检查。
    如果未发现错误，则发回一个认可信号（ACK）给发送端，发送端收到ACK信号再发下一个码组
    若检测到错误，则发回一个否认信号（NAK），发送端收到NAK信号后重发前一码组，并再次等候ACK信号或NAK信号
  发送两个码组之间有停顿时间TI，影响了传输效率
《通信系统设计与应用》

## Slide 13
《通信系统设计与应用》
② 连续ARQ
其发送端不停地送出一个个连续码组，不再等候收端返回的ACK信号
一旦收端发现错误并返回NAK信号，则发端从下一码组开始重发前面的N个码组
N的大小取决于信号传递及处理所带来的延时
发送端：
接收端：
1
2
3
4
5
6
2
3
4
1
2
3
4
5
6
2
3
4
5
6
7
8
9
5
6
7
8
9
发现错误
NAK
从码组2开始重发

## Slide 14
《通信系统设计与应用》
③ 选择重发
    也是连续不断地发送码组，收端检测到错误后发回NAK信号。
    与返回重发不同的是，发端并不重发错误码组后的所有码组，而只重发有错的那个码组
发送端：
接收端：
1
2
3
4
5
6
2
7
8
1
2
3
4
5
6
2
7
8
9
9
发现错误
NAK
重发码组2

## Slide 15
《通信系统设计与应用》
  三者比较
    选择重发ARQ传输效率最高，但成本最贵：控制机制复杂，发端和收端都要有数据缓冲器；
    连续ARQ和选择重发ARQ需要全双工数据链路，而停止等待ARQ重发只要求半双工的数据链路。

## Slide 16
《通信系统设计与应用》
（2）前向纠错法（FEC） Forward Error Correction
发
收
能够纠正错误的码
前向纠错（FEC)
信
源
编码器
单向信道
纠错译码器
输出缓冲存储器
收
信
者
+

## Slide 17
《通信系统设计与应用》
  发送端将信息序列编码成能够纠正错误的码，接收端根据编码规则进行检查，如果有错自动纠正
  不需要反馈信道，特别适合只能提供单向信道场合
  自动纠错，不要求检错重发，延时小，实时性好
  纠错码必须与信道的错误特性密切配合
  若纠错较多，则编、译码设备复杂，传输效率低

## Slide 18
《通信系统设计与应用》
（3）混合纠错检错（HEC）Hybrid Error Correction
  FEC与ARQ的结合
  发端发出同时具有检错和纠错能力的码，收端收到后，检查错误情况：如果错误在纠错能力之内，则自动纠正；若超出纠错能力，但在检错能力之内，则经反向信道要求重发。
  在实时性和译码复杂性方面是FEC和ARQ的折衷。
ARQ
FEC
FEC
ARQ
NAK
发
收

## Slide 19
《通信系统设计与应用》
二、差错控制原理
在信息码序列中加监督码就称为差错控制编码，也叫纠错编码。
不同的编码方法，有不同的检错和纠错能力，增加监督码元越多，检（纠）错能力越强。
差错控制编码原则上是降低编码效率来换取可靠性提高。（即误码率更小）。

## Slide 20
《通信系统设计与应用》
1、纠错编码的基本思想
  发送端按照某种规则在信息序列上附加监督码元，接收端则按照同一规则检查两者间关系……
  以牺牲通信的有效性（信息传输速率）来提高可靠性
  码的检错和纠错能力是用信息量的冗余来换取的。一般说来，添加的冗余越多，码的检错、纠错能力越强，但信道的传输效率下降也越多。

## Slide 21
《通信系统设计与应用》
    码长：码字中码元的数目。
    码距：两个等长码字中对应码位上不同二进制码元的位数定义两码字的距离，简称码距（d）。
    对于二进制称作这两个码字的汉明距离。如两码字“10011”与“11010”间码距为2。
  2、几个概念

## Slide 22
《通信系统设计与应用》
最小码距：在一个码字集合中，任意两个码字间距离的最小值，即码字集合中任意两元素间的最小距离，记为dmin或d0
码重：码字中非零码元的数目定义为该码字的重量，简称码重。如“10011”码字的码重为3。
纠错码的抗干扰能力完全取决于许用码字之间的距离，码的最小距离越大，说明码字间的最小差别越大，抗干扰能力就越强。

## Slide 23
《通信系统设计与应用》
  举例说明：假如要传送A、B两个消息
    编码一：
      消息A----“0”；消息B----“1”
      最小码距1
      若传输中产生错码（“0”错成“1”或“1”错成“0”）收端无法发现，该编码无检错纠错能力。

## Slide 24
《通信系统设计与应用》
  编码二：
    消息A----“00”；消息B----“11”
    最小码距2
    若传输中产生一位错码，则变成“01”或“10”，收端判决为有错（因“01”“10”为禁用码组），但无法确定错码位置，不能纠正，该编码具有检出一位错码的能力。
    这表明增加一位冗余码元后码具有检出一位错码的能力

## Slide 25
《通信系统设计与应用》
  编码三：
    消息A----“000”；消息B----“111”
    最小码距3
    传输中产生一位即使两位错码，都将变成禁用码组，收端判决传输有错。该编码具有检出两位错码的能力。
    在产生一位错码（错1位概率远远大于错2位、3位概率）情况下，收端可根据“大数”法则进行正确判决，能够纠正这一位错码。该编码具有纠正一位错码的能力。例如收到110，认为是111。
    这表明增加两位冗余码元后码具有检出两位错码及纠正一位错码的能力。

## Slide 26
《通信系统设计与应用》
一个码能检测e个错码，则要求其最小码dmin≥e+1
一个码能纠正t个错码，则要求其最小dmin≥2t+1
一个码能纠正t个错码，同时能检测e个错码，纠正t个错吗，则要求其最小码距 dmin≥e+t+1 (e>t)
3、最小码距与检错和纠错能力的关系

## Slide 27
例1：
有两个码组为（0000）（1111），
若用于检错编码，则最多能检测出几位误码？若用于纠错，最多能纠正几位误码？若同时用于检错和纠错，则能检测出几位误码，纠正几位误码？
解：两码组之间的最小码距为 dmin=4
若要检测e个错码，则最小码距 dmin≥e+1，
所以e≤dmin-1=3，即最多能检测出3位误码
若纠正t个错码，则最小码距dmin≥2t+1，
所以t ≤( dmin-1)/2=1，即最多能纠正1位误码
同时检测e个错码，纠正t个错吗，则最小码距
dmin≥e+t+1 (e>t) ，e+t ≤ dmin-1=3，因为e>t
所以e=2，t=1，即能同时检测出2位误码，纠正1位误码
《通信系统设计与应用》

## Slide 28
《通信系统设计与应用》
设n=k+r
  指一个码组中信息位所占比重，用η 表示
  η=k/n=k/(k+r)，其中k为信息码元的数目，n为码长
4、编码效率η

## Slide 29
《通信系统设计与应用》
三、差错控制编码
    奇偶监督码
    二维奇偶监督码
    恒比码
    正反码
    线性分组码
    卷积码
    交织编码
汉明码※
循环码※

## Slide 30
《通信系统设计与应用》
1、奇偶监督码
  奇偶监督码：在信息码元后附加一位监督位，使得码组中奇偶监督码“1”的个数为偶数或奇数。
1）奇监督码
Eg：I=（110010）则奇监督码为110010 0
I=（110011）则奇监督码为110011 1
接收端进行检错时，若所接收的序列模二运算后结果为1，则认为接收码组无误码，否则有误码。

## Slide 31
2）、偶监督码
Eg：I=（110010）则偶监督码为110010 1
I=（110011）则偶监督码为110011 0
接收端进行检错时，若所接收的序列模二运算后结果为1，则认为接收码组无误码，否则有误码。
《通信系统设计与应用》

## Slide 32
《通信系统设计与应用》
  最小码距dmin=2
  只能检测出奇数个错误，不能纠错
  应用：以随机错误为主的计算机通信系统，难于对付突发错误
  编码效率=k/n=k/(k+1)

## Slide 33: 2、二维奇偶监督码
  又称为方阵码、行列监督码、水平垂直奇偶监督码。
  将水平奇偶监督码推广到二维。即在水平监督基础上再对方阵中每一列进行奇偶校验，发送时按列的顺序传输
  接收端将码元排成发送时的方阵形式，再分别按行、按列进行奇偶校验
《通信系统设计与应用》

## Slide 34
  能够发现某行、某列上所有奇数个错误以及突发长度不大于方阵行数或列数的突发错误；
  有可能检测出偶数个错误（在行上检测不出，但有可能在列上检测出），但当偶数个错误刚好构成矩形时，则检测不出
  可纠正一些错误
《通信系统设计与应用》

## Slide 35
二维奇偶监督码
发送顺序
《通信系统设计与应用》

## Slide 36
二维奇偶监督码接收端纠错示例
0
1
1
例如：当码组中仅在一行有奇数个错误时，能够确定错误位置，并纠正它。
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
×
×
×
×
《通信系统设计与应用》

## Slide 37
二维奇偶监督码接收端检错示例
0
1
1
构成矩形的偶数个误码检测不出。
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
0
0
√
√
√
√
《通信系统设计与应用》

## Slide 38
二维奇偶监督码接收端检错示例
0
1
有可能检测出偶数个误码。
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
0
0
√
√
1
√
√
×
×
《通信系统设计与应用》

## Slide 39: 3、恒比码
  每个码组中含“1”和“0”的个数的比例恒定，又称等重码
  能检测出所有1个和奇数个错误，并能部分检测出偶数个错误（成对交换错则检测不出）
  简单，适应于对字母或符号进行编码
《通信系统设计与应用》

## Slide 40
我国五单位保护电码表
（是一种五中取三码）
数字 | 电码 |  | 数字 | 电码
0 | 0 1 1 0 1 |  | 5 | 0 0 1 1 1
1 | 0 1 0 1 1 |  | 6 | 1 0 1 0 1
2 | 1 1 0 0 1 |  | 7 | 1 1 1 0 0
3 | 1 0 1 1 0 |  | 8 | 0 1 1 1 0
4 | 1 1 0 1 0 |  | 9 | 1 0 0 1 1
《通信系统设计与应用》

## Slide 41: 4、正反码
  监督位数目与信息位数目相同，且监督码元与信息码元或者相同或者相反，取决于信息序列中“1”的个数。
  电报通信用的正反码的码长n=10。信息位k=5，监督位r=5。
《通信系统设计与应用》

## Slide 42
  码组中信息位有奇数个“1”，监督码元与信息码元相同；
  码组中信息位有偶数个“1”，监督码元与信息码元相反。
（1）正反码编码规则
《通信系统设计与应用》
例：1）信息码为11001，则监督码为11001
正反码为1100111001
2）信息码为10001，则监督码为01110
正反码为1000101110

## Slide 43
将接收码组中信息位与监督位按位模2加，得到合成码组
由合成码产生校验码组：
接收码组中信息码元有奇数个“1”，则校验码组=合成码组，否则校验码组=合成码组的反码
按照校验码组中“1”的个数进行判决及纠错（表）
（2）接收端解码规则
《通信系统设计与应用》

## Slide 44
校验码组组成 | 误码情况
全为0 | 无误码
4个“1”，1个“0” | 信息码有一个错码，位置对应校验码组中“0”的位置
1个“1”，4个“0” | 监督码有一个错码，位置对应校验码组中“1”的位置
其它 | 错码多于1个
正反码检错纠错判决规则
《通信系统设计与应用》

## Slide 45
(1)若接收码组为1100111001
  合成码组为11001 11001=00000
  因码组中信息码元有奇数个“1”，校验码=00000
  判决为无错传输
(2)若接收码组为1000111001
合成码组10001 11001=01000
因码组中信息码元有偶数个“1”，则校验码组为10111；
说明信息码元中第二位错码，给以纠正为1100111001
  例2：假设发送码组为1100111001，分析各种正反码判决纠错情况。
《通信系统设计与应用》

## Slide 46
    (3)若接收码组为1100101001：
    合成码组10000；
    因码组中信息码元有奇数个“1”，则校验码组为10000
    说明监督码元中第一位错码
    (4)若接收码组为1001111001：
    合成码组01010；
    因码组中信息码元有奇数个“1”，则校验码组为01010，
    说明错码多于1个
  码长为10的正反码能够纠正1位差错，并能检测所有2位及以下的错码。
《通信系统设计与应用》

## Slide 47: 5、线性分组码之汉明码 （重点）
(1) 分组码：
先将信息码分组，然后给每组信码附加若干监督码的编码称为分组码，用符号(n,k)表示，k是信息码的位数，n是编码组总位数，又称为码长，r=n-k为监督位数。
(2) 代数码：
建立在代数学基础上的编码称为代数码。例如奇偶校验码。
1>、基本概念
《通信系统设计与应用》

## Slide 48
(3) 线性码：
线性码中信息位和监督位是按一组线性方程构成的。线性码是一种代数码。奇偶监督码是最简单的线性码。
(4) 线性分组码：
信息码分组后，附加的监督码和信息码由一些线性代数方程联系着的编码称为线性分组码。
《通信系统设计与应用》

## Slide 49
2>、线性分组码的性质
任意两个许用码组之和（逐位模2和）仍为一许用码组，即具有封闭性。
最小码距=非零码的最小码重（1的个数）。
《通信系统设计与应用》

## Slide 50: （1）回忆奇偶监督偶校验码
  发送端编码：将一位监督码元附加在信息码元后，使得码元中“1”码元个数为偶数。
  接收端译码：
    计数接收码组中“1”码元个数是否为偶数，即计算：S=an-1+ an-2+……+ a0 （模2加） （1）
    S=0认为没错，S=1认为有错。
    （1）式称为监督方程/监督关系式，S称为校正子/校验子/伴随式
《通信系统设计与应用》
3>、线性分组码的编码原理

## Slide 51
    监督位增加到2位：有两个监督方程，两个伴随式；
    两个伴随式组合有四种（00表示无错，01、10、11表示一位错码的三种可能位置）
    监督位增加到r位：可指示一位错码的（2r-1）个可能位置
    对于（n，k)分组码，若希望用r=n-k个监督位构造出的r个监督关系式来指示一位错码的n种可能位置，则要求：
    当2r-1=n 时，此线性分组码就称为汉明码
可以这样来考虑
2r-1≥n 即2r ≥k+r+1 （2）
《通信系统设计与应用》

## Slide 52
    欲纠正一位错码，由（2）式知r ≥3。取r=3，则n=k+r=7
    设7位码元为：a6a5 ……a0；
    三个伴随式：S1、S2、S3；
    可规定S1S2S3的八种组合与一位错码的对应关系（也可规定为另一种对应关系）：
  构造一（n，k)汉明码，k=4并能纠正一位错码
  (2) 汉明码的构造
《通信系统设计与应用》

## Slide 53: 汉明码的 编码步骤： 1）构造错码图样
错码位置 | S1 | S2 | S3
A6 | 1 | 1 | 1
A5 | 1 | 1 | 0
A4 | 1 | 0 | 1
A3 | 0 | 1 | 1
A2 | 1 | 0 | 0
A1 | 0 | 1 | 0
A0 | 0 | 0 | 1
无 | 0 | 0 | 0
《通信系统设计与应用》
方案
不唯一

## Slide 54
2）构造监督矩阵H
由1）构造监督矩阵H→初等变换→典型H=[P Ir]
3）构造生成矩阵G=[Ik Q]
Q为P的转置
4）汉明码C=MG
《通信系统设计与应用》

## Slide 55
      汉明码的编码效率较高
      R=k/n=4/7≈57%
      最小码距为3，能纠正一个错码或检测两个错码
《通信系统设计与应用》

## Slide 56: 译码步骤
1）由H构造错码图样 即S与An的关系
2） =0 无错
≠0 对照错码图样找错码位
《通信系统设计与应用》

## Slide 57: 例3： （7,4）汉明码的监督矩阵如下，
求：生成矩阵G
信息码为（1010）和（0110）求汉明码
收端收到（1110011）和（0011101）,纠错
《通信系统设计与应用》

## Slide 58
解：
1）
2）
《通信系统设计与应用》

## Slide 59
3）
所以a1为误码，正确的码组为（1110001）
《通信系统设计与应用》

## Slide 60
所以a2为误码，正确的码组为（0011001）
《通信系统设计与应用》

## Slide 61
例4：已知（6，3）线性分组码的生成矩阵如下，
(1)列出所有许用码组;
(2)最小码距d0;
(3)检错纠错能力
(4)编码效率
《通信系统设计与应用》

## Slide 62
（1）
信息码 | 编码码字 | 码重
0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 0
0 0 1 | 0 0 1 1 1 0 | 3
0 1 0 | 0 1 0 0 1 1 | 3
0 1 1 | 0 1 11 0 1 | 4
1 0 0 | 1 0 0 1 0 1 | 3
1 0 1 | 1 0 1 0 1 1 | 4
1 1 0 | 1 1 0 1 1 0 | 4
1 1 1 | 1 1 1 0 0 0 | 3
《通信系统设计与应用》

## Slide 63
（3）
（4）
（2）
《通信系统设计与应用》

## Slide 64
设（7,4）线性码的生成矩阵G为：
  当信息位为0001时，
  （1）试求其后的监督位。
  （2）监督矩阵H
《通信系统设计与应用》

## Slide 65
解：
（1）
《通信系统设计与应用》

## Slide 66
  （2）监督矩阵H
  根据生成矩阵和监督矩阵的关系：
  G= [Ik·Q]，H=[P·Ir]
  其中P=QT，可得监督矩阵H为：
《通信系统设计与应用》

## Slide 67
6、循环码
《通信系统设计与应用》

## Slide 68
循环码的特点：
封闭性；
循环性；即码中任一码组循环一位(将最右端的码元移到左端或反之）以后，仍为该码中的一个码组。
《通信系统设计与应用》
6、循环码

## Slide 69
若(an-1,an-2……,a1,a0)是一(n,k)循环码的码组，则 (an-2 ,an-3 ,……,a1,a0 ,an-1)
(an-3 ,an-4 ,…… , a0 , an-1 ,an-2)
…… ……
( a0 ,an-1 , an-2 ,an-3 ,……,a2 ,a1)
也都是该循环码的码组。
《通信系统设计与应用》

## Slide 70: 前导：
《通信系统设计与应用》
码多项式
多项式除法
矩阵初等变换

## Slide 71: 1）、什么是生成多项式
生成多项式g(x)是最高次幂为r，常数项为1的多项式，并且是 的因式，以n=7为例
《通信系统设计与应用》

## Slide 72
所以（7,3）循环码可取生成多项式
和
而（7,4）循环码可取生成多项式
和
获得生成多项式后便可由生成多项式进行编码，且有两种编码方法。
《通信系统设计与应用》

## Slide 73
编码：
法一：
由g(x)构造G(x)，并进行初等变换获得典型生成矩阵 ，即
循环码C=MG
《通信系统设计与应用》

## Slide 74
法二：
信息码写成码多项式
左移r位即 ，并求模 运算得到
循环码多项式
《通信系统设计与应用》

## Slide 75
译码：
由
由
后与汉明码译码同
《通信系统设计与应用》

## Slide 76
例5：（7,4）循环码的生成多项式 ，
，求（1001）的循环码？
解：
所以 A=（1001110）
《通信系统设计与应用》

## Slide 77
作业：已知（7,3）循环码的生成多项式
求：1）生成矩阵G
2）信息码为（101）（011），求循环码
3）接收端收到（1001001）（1010111）的循环码，请进行纠错
《通信系统设计与应用》

## Slide 78
解：
1>
《通信系统设计与应用》

## Slide 79
2> A1=(101) ·G=(1011100)
A2=(011) ·G=(0111001)
3>
《通信系统设计与应用》

## Slide 80
7、卷积码
《通信系统设计与应用》

## Slide 81
《通信系统设计与应用》
7、卷积码：卷积码是非线性分组码，一个（n,k）卷积码的n个码不仅与本码组有关，而且与前面m个码有关，所以卷积码用(n,k,m)表示，m称为编码记忆，N=m+1称为约束度，Nn称为约束长度，例如（2,1,2）卷积码，约束度N=3，约束长度为3×2=6，表示具有约束关系的码有6个。

## Slide 82
《通信系统设计与应用》
下面以（2,1,2）卷积码为例学习卷积码的编码过程。
例6：已知（2,1,2）卷积码的编码器如下所示，信息序列为11001……，求卷积码输出？

## Slide 83
《通信系统设计与应用》
解：由编码器得出输出C与输入S之间的关系如下
卷积码输出如下表所示

## Slide 84
《通信系统设计与应用》
8、交织编码
交织码是一种能纠正突发错误的码。它是利用纠随机错误的码，以交织的方法来构造码。把纠随机错误的（n,k）线性分组码的m个码字，排成m行的一个码阵，该码阵称为交织码。一个交织码阵就是交织码的一个码字。交织码阵中的每一行称交织码的子码或行码，行数m称为交织度（或称交织深度）。交织度m越大，离散度越大，抗突发差错能力也越强，同时交织编码处理时间也越长，即是以时间为代价的。
下面举例说明交织原理

## Slide 85
《通信系统设计与应用》
例：白日依山尽黄河入海流欲穷千里目更上一层楼
白日依山尽
黄河入海流
欲穷千里目
更上一层楼
白黄欲更白黄欲更日河穷上日河穷上依入千一
依入千一山海里层山海里层尽流目楼尽流目楼
白白日日依依山山尽尽
黄黄河河入入海海流流
欲欲穷穷千千里里目目
更更上上一一层层楼楼
差错控制编码
白白日日依依山山尽尽
黄黄河河入入海海流流
欲欲穷穷千千里里目目
更更上上一一层层楼楼
差错控制译码
白日依山尽
黄河入海流
欲穷千里目
更上一层楼

## Slide 86: 本章小结
《通信系统设计与应用》
差错控制方式
检错重发
前向纠错
差错控制原理
编码效率
差错控制编码
混合纠错
码距
码重
奇偶监督码
纠错码
检错码
恒比码
正反码※
汉明码※
循环码※
卷积码
交织编码

## Slide 87
谢谢观赏