## Slide 1
专题10
信息安全保护
“十四五”职业教育国家规划教材（中等职业学校公共基础课程教材）
信息安全保护

## Slide 2
项目 3 网络攻击安全防御
“十四五”职业教育国家规划教材（中等职业学校公共基础课程教材）
任务 3 配置防火墙防御攻击
任务 2 查看与防御 ARP 攻击
任务 1 部署渗透测试环境
项目拓展 富强公司信息安全保护

## Slide 3
项目背景
自强设计公司是一家中小型企业，前段时间内部受到 ARP 攻击，为了避免以后再受攻击，找到小小顶岗实习所在网络安全公司寻求帮助。

## Slide 4
项目分析
项目分析
网络受到攻击，应该查看攻击发生的原因，在经过授权后，可采用渗透测试的方法模拟攻击，然后有针对性地进行防御，另外为了避免类似的攻击发生，最好配置防火墙进行防御。项目结构如图 10-3-1 所示
项目分析

## Slide 5
学习目标
• 能部署简单的渗透测试环境。
• 能利用工具软件捕获、查看网络数据包，并且有针对性地防御 ARP 攻击。
• 会配置上网认证、网页过滤、攻击防护等防火墙功能，防御网络攻击。

## Slide 6
部署渗透环境
任务描述
任务分析
任务准备
任务实施
任务1

## Slide 7
小小公司获得自强设计公司的授权，在公司内部搭建简单的渗透测试环境。
任务描述
任务1 部署渗透环境

## Slide 8
为了让项目顺利进行，通过调研后设计实施方案， 并规划出网络拓扑，然后部署必要的渗透测试工具。任务路线如图 10-3-2 所示。
任务分析
任务1 部署渗透环境

## Slide 9
1.数字取证操作系统
数字取证操作系统是集成了数字取证工具的一种操作系统，常见的有 Kali Linux、ArchStrike、BlackArch Linux 等（图 10-3-3），其中 Kali Linux 是基于 Debian 的 Linux 发行版，简称 Kali，预装了许多渗透测试工具，包括 Nmap、Wireshark、John the Ripper 等。
任务准备
任务1 部署渗透环境

## Slide 10
2. 数据包分析软件
任务准备
任务1 部署渗透环境
数据包分析软件是指对网络上的流量数据进行截获、分析的软件，常见于网络安全领域使用，也有用于业务分析领域，常用的有 Wireshark、Packet Sniffer、Omnipeek 等，
如图 10-3-4 所示。

## Slide 11
1. 规划网络拓扑
任务实施
任务1 部署渗透环境
分析自强设计公司网络情况之后，可部署一台渗透测试机。在 Windows 10 操作系
统上安装 VMware Workstation 虚拟化软件，然后再部署 Kali。使用内网的一台安装了
Windows 10 操作系统的计算机作为被测试机， 规划的网络拓扑如图 10-3-5 所示。

## Slide 12
2. 部署渗透测试工具
任务实施
任务1 部署渗透环境
在渗透测试机上按照规划网络拓扑图配置 IP 地址，并部署渗透测试工具 Kali。
（1）安装虚拟机
从官网下载 VMware Workstation 虚拟化软件，然后安装并运行。
（2）安装 Kali
步骤 1：从 Kali 官网下载 64 位安装映像包，如图 10-3-6 所示。

## Slide 13
任务实施
任务1 部署渗透环境
步骤 2：在 VMware Workstation 中创建虚拟机，选择“典型（推荐）”安装方式，然后选择“安装程序光盘映像文件（iso）”装入 Kali 映像。 如图 10-3-7 所示。

## Slide 14
任务实施
任务1 部署渗透环境
步骤 3：选择客户操作系统为 Linux，版本选择“Debian 8.× 64 位”或以上的版本，如图 10-3-8 所示，依据提示修改虚拟机名字、硬件配置等。

## Slide 15
任务实施
任务1 部署渗透环境
步 骤 4：开 启 虚 拟 机， 开 始 安 装 Kali 操 作 系 统， 在 安 装 方 式 中 选 择“Graphical install”，即图形界面方式，如图 10-3-9 所示。

## Slide 16
任务实施
任务1 部署渗透环境
步骤 5： 按照提示设置语言为“中文（简体）”，然后设置主机名、新用户名及密码，之后按照默认选项安装，在遇到磁盘分区对话框，提示“将改动写入磁盘吗？”时，选择“是”，如图 10-3-10 所示。

## Slide 17
任务实施
任务1 部署渗透环境
步骤 6：重启之后，用设置的账号、密码登录系统，右键单击屏幕右上角网络，根据规划的网络拓扑配置 IP 地址，配置方式如图 10-3-11 所示。

## Slide 18
任务实施
任务1 部署渗透环境
任务实施
3. 安装数据包分析软件
在被测试机上按照规划网络拓扑图配置 IP 地址，并安装数据包分析软件 Wireshark。访问 Wireshark 官方网站，下载 Windows 64 位版本的安装包，如图 10-3-12 所示。运行安装程序，按照提示依次安装。

## Slide 19
任务延伸
任务1 部署渗透环境
访问 Kali 官网，下载虚拟机专用的安装包，导入VMware Workstation 并且运行，同时进行网络调研，进一步了解数字取证操作系统。

## Slide 20
查看与防御ARP攻击
任务描述
任务分析
任务实施
任务延伸
任务2
查看与防御ARP攻击
任务描述
任务分析
任务实施
任务延伸

## Slide 21
通过任务 1 完成了渗透测试环境的部署，接下来需要还原自强设计公司以前内部网络被 ARP 攻击的场景，查看与防御 ARP 工具。
任务描述
任务2 查看与防御ARP攻击

## Slide 22
ARP 攻击主要存在于局域网网络中，被攻击时会造成上网时断时续、拷贝文件无法完成、局域网内的 ARP 包激增、出现不正常的 MAC 地址等情况。本任务通过数据包分
析软件 Wireshark，捕获、查看、分析数据包，然后使用技术手段防御 ARP 攻击，任务路线如图 10-3-13 所示。
任务分析
任务2 查看与防御ARP攻击

## Slide 23
1.查看网络数据包
（1）运行 Wireshark
步骤 1：在被测试机中以管理员身份运行 Wireshark 软件，如图 10-3-14 所示。
任务实施
任务2 查看与防御ARP攻击

## Slide 24
2. 数据包分析软件
任务实施
任务2 查看与防御ARP攻击
数据包分析软件是指对网络上的流量数据进行截获、分析的软件，常见于网络安全领域使用，也有用于业务分析领域，常用的有 Wireshark、Packet Sniffer、Omnipeek 等，
如图 10-3-4 所示。

## Slide 25
1. 规划网络拓扑
任务实施
任务2 查看与防御ARP攻击
分析自强设计公司网络情况之后，可部署一台渗透测试机。在 Windows 10 操作系
统上安装 VMware Workstation 虚拟化软件，然后再部署 Kali。使用内网的一台安装了
Windows 10 操作系统的计算机作为被测试机， 规划的网络拓扑如图 10-3-5 所示。

## Slide 26
2. 部署渗透测试工具
任务实施
任务2 查看与防御ARP攻击
在渗透测试机上按照规划网络拓扑图配置 IP 地址，并部署渗透测试工具 Kali。
（1）安装虚拟机
从官网下载 VMware Workstation 虚拟化软件，然后安装并运行。
（2）安装 Kali
步骤 1：从 Kali 官网下载 64 位安装映像包，如图 10-3-6 所示。

## Slide 27
任务实施
任务2 查看与防御ARP攻击
步骤 2：在 VMware Workstation 中创建虚拟机，选择“典型（推荐）”安装方式，然后选择“安装程序光盘映像文件（iso）”装入 Kali 映像。 如图 10-3-7 所示。

## Slide 28
任务实施
任务1 部署渗透环境
步骤 3：选择客户操作系统为 Linux，版本选择“Debian 8.× 64 位”或以上的版本，如图 10-3-8 所示，依据提示修改虚拟机名字、硬件配置等。

## Slide 29
任务实施
任务1 部署渗透环境
步 骤 4：开 启 虚 拟 机， 开 始 安 装 Kali 操 作 系 统， 在 安 装 方 式 中 选 择“Graphical install”，即图形界面方式，如图 10-3-9 所示。

## Slide 30
任务实施
任务1 部署渗透环境
步骤 5： 按照提示设置语言为“中文（简体）”，然后设置主机名、新用户名及密码 ，之后按照默认选项安装，在遇到磁盘分区对话框，提示“将改动写入磁盘吗？”时，选择“是”，如图 10-3-10 所示。

## Slide 31
任务实施
任务1 部署渗透环境
步骤 6：重启之后，用设置的账号、密码登录系统，右键单击屏幕右上角网络，根据规划的网络拓扑配置 IP 地址，配置方式如图 10-3-11 所示。

## Slide 32
任务实施
任务1 部署渗透环境
任务实施
3. 安装数据包分析软件
在被测试机上按照规划网络拓扑图配置 IP 地址，并安装数据包分析软件 Wireshark。访问 Wireshark 官方网站，下载 Windows 64 位版本的安装包，如图 10-3-12 所示。运行安装程序，按照提示依次安装。

## Slide 33
任务延伸
任务1 部署渗透环境
访问 Kali 官网，下载虚拟机专用的安装包，导入到 VMware Workstation 并且运行，同时进行网络调研，进一步了解数字取证操作系统。

## Slide 34
配置防火墙防御攻击
任务描述
任务分析
任务实施
任务延伸
任务3

## Slide 35
通过前面的模拟渗透攻击，自强设计公司发现自己的网络确实很脆弱，为了预防来自外网的攻击，需要小小提供解决方案。
任务描述
任务3 配置防火墙防御攻击
通过前面的模拟渗透攻击，自强设计公司发现自己的网络确实很脆弱，为了预防来自外网的攻击，需要小小提供解决方案。
任务描述
任务3 配置防火墙防御攻击

## Slide 36
任务分析
任务3 配置防火墙防御攻击
防御来自外网的攻击，比较好的方式是使用硬件防火墙。本任务采用硬件防火墙，完善自强设计公司的网络防御体系，然后在防火墙上配置了上网认证、网页过滤和开启攻击防护等功能。任务路线如图 10-3-24 所示。

## Slide 37
1.部署硬件防火墙
经自强设计公司同意后，采购了硬件防火墙，部署到公司网络中，用于代替原有的无线路由器，被替换下来的无线路由器只提供无线上网功能，作为有线网络的补充，部
署硬件防火墙之后的网络拓扑如图 10-3-25 所示。
任务实施
任务3 配置防火墙防御攻击

## Slide 38
2. 配置硬件防火墙
任务实施
任务3 配置防火墙防御攻击
项目组先按照硬件防火墙使用说明书实现全网的互联互通，在硬件防火墙上配置了上网认证、网页过滤和开启攻击防护 3 种功能。

## Slide 39
任务实施
任务3 配置防火墙防御攻击
（1）上网认证
步骤 1：创建用户。使用浏览器访问防火墙登录地址，输入管理员账号、密码登录防火墙，然后选择“对象用户”下拉按钮中的“本地用户”命令，最后根据提示创建账号与默认密码，如图 10-3-26 所示。

## Slide 40
任务实施
任务3 配置防火墙防御攻击
步骤 2：在左边菜单中选择“配置”中的“用户识别”选项，在“Web 认证参数配置”面板中选择“HTTPS”认证方式，如图 10-3-27 所示。今后内网用户访问外网都会弹出认证页面，需要输入账号和密码才能访问外网。

## Slide 41
任务实施
任务3 配置防火墙防御攻击
（2）网页过滤
步骤 1：打开左边菜单“控制”选项中的“URL 过滤”面板，然后在对话框中单击“新建”按钮，打开网页过滤功能，如图 10-3-28 所示。

## Slide 42
任务实施
任务3 配置防火墙防御攻击
步骤 2：在新打开的窗口中创建名字为“禁止危险网站”的 URL 过滤规则，目的安全域为“trust”，URL 类别中将“阻止访问”与“记录日志”均勾选，如图 10-3-29 所示。

## Slide 43
任务延伸
请查阅相关资料了解防火墙的流量控制、访问控制、VPN 等功能，分小组聊聊身边的网络用了哪些安全功能。
任务3 配置防火墙防御攻击

## Slide 44
项目评价
根据项目完成情况填涂表
类 别 | 内 容 | 评 分
项目质量 | 1. 各个任务的评价汇总 2. 项目完成质量 | ☆☆☆
团队协作 | 1. 团队分工、协作机制及合作效果 2. 协作创新情况 | ☆☆☆
职业规范 | 1. 项目管理、实施环境规范 2. 项目实施过程、相关文档的规范 | ☆☆☆
建议 |  | 
根据项目完成情况填涂表

## Slide 45
项目总结
本项目依据行动导向理念，将行业中的网络攻击安全防御的典型工作过程转化为项目学习内容，共分为部署渗透测试环境、查看与防御 ARP 攻击、配置防火墙防御攻击3 个任务。让学生了解简单渗透测试的流程及常用渗透测试软件，学会数据包分析软件的简单使用方法，掌握防御 ARP 攻击的方法，体验硬件防火墙的部署和简单配置，为以后专业学习打下基础，同时培养网络信息安全意识。

## Slide 46
项目拓展
富强公司信息安全保护

## Slide 47
项目拓展
1. 项目背景
富强公司是一家从事建筑设计的公司，公司内的台式计算机使用有线网络上网，移
动设备使用无线路由器上网，并在内网部署了云存储服务器和 Web 服务器等应用系统。
公司的现有网络拓扑如下图所示。

## Slide 48
项目拓展
2. 预期目标
富强公司希望能将公司业务信息、应用系统安全保护起来，并做一定的网络攻击安
全防御。具体要求如下：
1）从制度、硬件设备、技术培训等方面设计公司的网络信息安全保护方案。
2）从个人、业务静态数据及业务动态数据等方面进行业务信息安全保护。
3）对私有云存储服务器、Web 服务器等应用系统进行信息收集并加固。
4）做简单的渗透测试，让公司的网络能应对常规的网络攻击。
3. 项目资讯
（1）设计网络信息安全保护方案应该体现内容包括
（2）探测、收集、捕获网络信息的工具有
（3）通常渗透测试分哪几个步骤，有哪些需要注意的？

## Slide 49
项目拓展
4. 项目计划
绘制项目计划思维导图。

## Slide 50
项目拓展
5. 项目实施
根据实训条件、人员分工等情况参考项目计划实施。
任务 1：信息安全防护方案设计
1）制定相关制度。查找资料，结合实际情况制定，以文档形式提交。
2）规划网络拓扑图。根据实际情况选择设备，标注出设备名称、端口号等信息。

## Slide 51
项目拓展
3）列出设备清单、功能及 IP 配置。根据上一步的网络拓扑图完成，如表格不够，可自行加页。

## Slide 52
项目拓展
6. 项目总结
（1）过程记录
记录项目实施过程中的各种情况，为工作总结提供依据，如表格不够，可自行加页。
（2）工作总结
从整体工作情况、工作内容、反思与改进等几个方面进行总结。

## Slide 53
项目拓展
7. 项目评价

## Slide 54
谢谢！