## Slide 1
专题 9
小型网络系统搭建
网络安全
“十四五”职业教育国家规划教材（中等职业学校公共基础课程教材）

## Slide 2
随着新一轮科技革命和产业变革兴起，以数据为核心的生产要素、以数字技术为驱动力的新生产方式蓬勃发展，人类社会已经进入全新发展时期。
基于智能、网络和大数据的新经济业态正在形成。在新技术、新业务的强力带动下，宽带网络、移动互联网、云计算、虚拟化等新业态的发展不断推动信息技术行业加速前行。
特别是互联网技术的创新与拓展，与传统产业生产组织和制造业的深度融合，逐步形成了产业互联网，加快推动了以数字化、网络化、智能化、服务化为核心的新型产业变革，
随之带来了社会对掌握网络搭建技术、云系统应用技术、物联网应用技术的高素质技能型人才需求量长年高居不下。
专题 9 小型网络系统搭建

## Slide 3
本专题设置三个项目： 小型办公网络搭建、网 络云应用系统搭建和智慧农业物联网搭建。在教学实施时， 可根据不同专业方向选择具体的教学项目：信息技术类专业
还可根据学生专业能力培养的需要，将其纳入专业基础教学模块，为后续专业课程学习打好基础。三个项目的内容要求简要描述如下。
1. 小型办公网络搭建：会设计和配置小型办公网络系统，并进行简单测试。
2. 网络云应用系统搭建：会使用免费或开源的资源，搭建私有云存储等系统，以实现资料存储共享、办公协作等功能。
3. 智慧农业物联网搭建：能根据业务需求完成智慧农业物联网搭建。
专题 9 小型网络系统搭建

## Slide 4
项目1 小型办公网络搭建
“十四五”职业教育国家规划教材（中等职业学校公共基础课程教材）
任务 1 规划网络
任务 2 组建网络
任务 3 应用网络
项目拓展：学校社团活动室网络改造

## Slide 5
项目 1 小型办公网络搭建
致远设计有限公司是一家小型设计公司，因为业务发展需求，搬入了新办公需
要重新搭建办公网络，小小暑假顶岗实习的梓远科技有限公司承接了该项目，并成立了项目组。小小觉得这是一个难得的锻炼机会，于是向领导提出申请，参与这个项目。
项目背景
项目分析
小小所在的项目组对项目进行了初步分析，拟定了项目计划，首先到致远设计有限公司实地考察，在了解其真实需求的基础上做好网络规划；然后组建网络，实现网络通信功能；最后实现共享软硬件资源，满足公司日常办公、协同处理等方面的需求，并提供无线监控功能以保障安全。项目结构如图 9-1-1 所示。

## Slide 6
项目分析
小小所在的项目组对项目进行了初步分析，拟定了项目计划，首先到致远设计有限
公司实地考察，在了解其真实需求的基础上做好网络规划；然后组建网络，实现网络通信
功能；最后实现共享软硬件资源，满足公司日常办公、协同处理等方面的需求，并提供无
线监控功能以保障安全。项目结构如图 9-1-1 所示。

## Slide 7
任务描述
任务分析
任务准备
任务实施
任务1 规划网络

## Slide 8
小小所在项目组到致远设计有限公司实地调研，了解客户真实需求，并在此基础上规划网络、选取设备和了解布线路由等工作，为后续的组网工作做准备。
任务描述

## Slide 9
项目组分别与公司负责人、相关技术人员及员工进行了交流沟通后，确定先规划设计网络功能，然后确定设备布局和设备清单，最后了解布线路由的规则，为组建网络做好准备。任务路线如图 9-1-2 所示。
任务分析

## Slide 10
1.机柜
机柜是用来存放交换机、路由器、配线架等网络设备的收纳柜，具有防水、防尘、防电磁干扰等功能。机柜按照高度可分为多种尺寸，通常为 1U~42U；机框按照功能可分为服务器机柜、网络机柜和壁挂式机柜，如图 9-1-3 所示。
任务准备

## Slide 11
2. 摄像头
任务准备
摄像头是一种视频输入设备，被广泛地应用于实时监控、视频会议及远程医疗等方面，通常具有高速转动、声源追踪、面部识别等功能，主要厂商有海康威视、大华、天地伟业等。
现在主流摄像头可以利用手机 APP 进行远程监控和管理，如海康威视公司的萤石云、大华公司的乐橙云等，如图 9-1-4 所示。

## Slide 12
任务准备
摄像头分为有线摄像头和无线摄像头两类，无线摄像头安装方式灵活，可以根据所需选择摆放安装及吊式安装，如图 9-1-5 所示。
随着技术的发展，一些先进的无线摄像头还集成了不同功能的传感器，实现了热感应、面部识别、运动感应等物联网功能。

## Slide 13
任务实施
设计网络功能
1
（1）实地勘察。
公司办公室布局如图 9-1-6 所示，共有台式计算机 5 台（其中办公区 3 台，经理室 1台，打印处 1 台），笔记本电脑 1 台、智能手机若干、打印机 1 台；公司所在写字楼提供
光纤接入办公室机柜中，连接到台式计算机的网络已经部署到桌面。

## Slide 14
任务实施
（2）沟通需求
与公司沟通后，获取如下功能需求。
①台式计算机通过有线上网，笔记本计算机和智能手机通过无线局域网（WLAN）上网。
②办公室共享打印机和文件夹。
③通过智能手机能随时监控办公室入户情况。
（3）规划网络拓扑
分析需求后，通过写字楼提供的入户光纤接入光调制解调器（俗称光猫），再用双绞线接入无线路由器，最后接入一台 24 口网络交换机以满足未来新增人员需求，规划网络拓扑结构如图 9-1-7 所示。

## Slide 15
任务实施
（4）拟定设备功能清单
依据规划的网络拓扑，分区域明确所需设备的名称、数量和功能，如表 9-1-1 所示。

## Slide 16
任务实施
（1）确定交换机位置
交换机等有线网络设备为了防水、防尘、防电磁干扰，兼顾美观，通常需要放入机柜中。如果网络设备不多，可以采用占用空间少的壁挂式安装机柜，如图 9-1-8所示。
（2）确定无线路由器位置
无线路由器是向周围发射信号，所以路由器最好安装在屋子的中间位置，这样信号会发向周围，同时选择较高的安装位置，减少障碍物的阻碍。
确定设备布局
2

## Slide 17
任务实施
（3）确定无线摄像头位置
无线摄像头主要用作监控办公室进出口，部署在进出口位置，吊顶安装，如图 9-1-9所示。如果需要监控更多区域，可适当增加无线摄像头数量。

## Slide 18
了解布线路由的规范
任务实施
3
（1）布线工艺
双绞线布线过程中尽量遵守“横平竖直”的原则，线缆不能挤压、大角度弯折，中间最好不要有接头，有条件的应放于 PVC 线管或线槽内，每隔一段距离用扎带捆绑。规范布线如图 9-1-10 所示。光纤的布线应该自然平直，不得产生扭绞、打圈接头等现象，不应受外力的挤压和损伤。
（2）强弱电分离
双绞线与电源并排分布或交叉时，保持至少 15 cm 距离，最好分别穿入管中，如图9-1-11 所示。
（3）标签管理
为了便于管理维护，应按照布线要求在线缆两端打上标签，如图 9-1-12 所示。
1. 实地勘察学校机房的布局和网络设备连接情况，绘制网络拓扑图和平面布局图，并
且分小组在班上作展示。
2. 向机房老师请教计算机网络设备安装、布线的方法。

## Slide 19
任务实施
版式设计方案和内容规划形成后，应及时与客户负责人沟通，并根据客户需求及时修订方案，增删规划内容。
及时与客户负责人沟通
4

## Slide 20
任务描述
任务分析
任务准备
任务实施
任务2 组建网络

## Slide 21
小小所在项目组依据任务 1 中的网络规划进行网络组建，实现网络通信功能。
任务描述

## Slide 22
进行网络组建先要了解网络设备的各种接口，制作双绞线接头，然后连接网络设备，配置好网络设备和计算机，最后接入终端设备。任务路线如图 9-1-13 所示。
任务分析

## Slide 23
1. 双绞线
任务准备
双绞线是网络布线中最常用的一种传输介质。目前，网络布线中常用的有超 5 类和 6类双绞线，外层保护胶皮上分别标注“CAT.5E”和“CAT.6”字样，6 类双绞线中间还有绝缘的十字骨架。超 5 类非屏蔽双绞线和 6 类非屏蔽双绞线分别如图 9-1-14 和图 9-1-15 所示。
在使用双绞线布线时，通常需要在两端接上 RJ45 接头（俗称水晶头），如图 9-1-16所示。制成的双绞线跳线如图 9-1-17 所示。

## Slide 24
任务准备
在连接双绞线和 RJ45 接头时，需要将双绞线按一定线序插入 RJ45 接头的 8 个凹槽中。在国际通行的布线标准中，规定了 T568A 和 T568B 两种常用的线序标准，如图 9-1-18所示。

## Slide 25
2. 常用网络工具
任务准备
（1）网线钳
网线钳是用于压接 RJ45 网络接头或 RJ11 电话接头的工具，具有切线、剥线、压接
等功能，如图 9-1-19 所示。
（2）网络通断测试仪
网络通断测试仪是用于网线的通断测试、故障检测的工具，如图 9-1-20 所示。

## Slide 26
任务实施
本任务中除了入户光纤外，其他有线连接均采用 T568B 标准的双绞线接头，先剪下
适当长度的网线后，手工制作双绞线接头，参考步骤如下。
制作双绞线接头
1
步骤 1：剥线。用网线钳的剥线口将双绞线塑料外皮剥去 2~3 cm，如图 9-1-21 所示。
步骤 2：理线。小心地剥开线对，并将线芯按 T568B 标准排序，将线芯拉直、挤紧理
顺，朝一个方向紧靠，如图 9-1-22 所示。

## Slide 27
任务实施
步骤 3：剪线。将裸露出的双绞线芯，用网线钳整齐地剪切，只剩下约 1.3 cm，如图9-1-23 所示。
步骤 4：插线。一手以拇指和中指捏住 RJ45 接头，并用食指抵住，RJ45 接头的方向是金属引脚朝上、弹片朝下，如图 9-1-24 所示。

## Slide 28
任务实施
步骤 5：压线。确认无误后，将 RJ45 接头推入网线钳夹槽后，用力握紧网线钳，将
突出在外面的针脚全部压入 RJ45 接头内，如图 9-1-25 所示；至此 RJ45 接头连接完成，
如图 9-1-26 所示。
用同样方法在双绞线另一端安装 RJ45 接头，将制作好的网线使用测试仪测试后，按
照图 9-1-7 规划网络拓扑接入对应接口。

## Slide 29
任务实施
按照图 9-1-7 连接线缆，其中光猫光纤接口接入入户光纤；台式计算机均通过双绞线接入交换机，如果需要较长双绞线连接的，先剪出适合长度的网线，然后参考上一步操作制作 RJ45 接头；如果距离较短则采用成品网线来连接。
连接网络设备
2

## Slide 30
任务实施
（1）登录无线路由器
方式 1：有线方式登录。对使用双绞线接入的台式计算机
进行配置，按照使用说明书找到无线路由器的登录 IP 地址，
例如 192.168.5.1；设置台式计算机 IP 地址，并将网关设为192.168.5.1，然后在浏览器中输入登录 IP 地址。
方式 2：无线方式登录。使用手机或笔记本电脑查
找该无线路由器的 SSID 号，如果是中国电信等服务商提供的无线路由器，通常是“服务商名字 + 数字”，如“ChinaNet-×××”；如果是直接购买的品牌无线路由器，则通常是“厂商名字 + 数字”，如“TP_LINK_6FDF”。在浏览器中输入无线路由器登录 IP 地址，然后在使用说明书或设备铭牌中找到默认账号、密码进行登录，如图 9-1-27 所示。
方式 2：
配置网络设备
3

## Slide 31
任务实施
（2）设置无线局域网络
登录后通常选择向导模式，在这里选择“进入向导”选项，随后选中“自动 IP（DHCP）”单选按钮，然后单击“下一步”按钮，具体操作如图 9-1-28 与图 9-1-29 所示。

## Slide 32
任务实施
该无线路由器支持 2.4G 和 5G 双频段模式，分别设置对应的无线名称（SSID）和密码，如图 9-1-30 所示，单击“下一步”按钮，即完成无线路由器的配置。

## Slide 33
任务实施
（1）无线接入笔记本电脑和智能手机
使用智能手机或笔记本电脑搜索无线网络，找到上一步设置的无线名称（SSID），单击连接并输入登录密码，接入网络。
（2）有线接入台式计算机
为了方便管理，所有台式计算机均采用静态 IP 地址，无线路由器所分配的网段为192.168.5.0/24，网关为无线路由器地址 192.168.5.1，DNS 地址为网络服务器提供商提供的61.139.2.69，规划 TCP/IP 配置如表 9-1-2 所示。
接入终端设备
4

## Slide 34
任务实施
以设置打印区的台式计算机 TCP/IP 为例，在“网络和 Internet”设置中单击“更改适配器”选项，在打开的“网络连接”窗口中，右击“以太网”，在弹出的快捷菜单中选择“属性”选项，双击“Internet 协议版本 4（TCP/IPv4）”选项，打开“Internet 协议版本 4（TCP/IPv4）属性”对话框，按图 9-1-31 所示配置 IP 地址。
1. 班级竞赛：10 min 之内制作尽量多的 T568B-T568B 双绞线跳线，每制作成功一条得1 分，每测试合格一条再加 1 分。
2. 配置家里的无线路由器，分别重新设置 2.4G 和 5G 频段的无线标识（SSID）及密码。

## Slide 35
任务描述
任务分析
任务准备
任务实施
任务3应用网络

## Slide 36
网络组建成功，接下来需要实现共享打印机和文件夹，满足公司日常办公、协同处理等方面的需求，同时提供无线监控功能以保障安全。
任务描述

## Slide 37
为方便打印资料，要将打印区的打印机共享；为方便内部分享资料，需要教会公司员
工使用共享文件夹；为了安全和管理，需要安装无线监控摄像头。任务路线如图 9-1-32
所示。
任务分析

## Slide 38
任务准备
打印区的打印机通过网络共享，让网络中的计算机均能进行打印，不仅能节约成本，
还能实现打印的集中管理。共享网络打印机通常有以下两种形式。
（1）共享打印机
打印机作为某台计算机的附属设备，通过该台计算机被共享，被网络中的其他计算
机设备使用，这是目前最常用的方式，如图 9-1-33 所示。

## Slide 39
任务准备
（2）网络打印机
网络打印机作为一台终端设备独立存在，通过打印机上的网络接口接入网络，不再
是某台计算机的附属设备，网络中其他计算机均可直接访问使用，如图 9-1-34 所示。有些网络打印机有无线网卡，可以直接接入无线网络，除了能连接计算机实现打印外，还可以在手机安装打印 APP 实现打印功能，突破空间限制，如图 9-1-35 所示。

## Slide 40
任务实施
（1）安装打印机
使用打印机的 USB 数据线将打印机连接到计算机，然后打开打印机电源开关，随后在搜索栏中搜索并打开“打印机和扫描仪”窗口，如图 9-1-36 所示。
连接网络打印机
1

## Slide 41
任务实施
单击“添加打印机和扫描仪”图标，计算机将自动搜索打印机，如图 9-1-37 所示。

## Slide 42
任务实施
如果找不到打印机，则单击下方“我需要的打印机不在列表中”链接，之后在“添加打印机”对话框中选择需要添加的打印机，如图 9-1-38 所示。

## Slide 43
任务实施
（2）共享打印机
首先选择安装好的打印机，单击“管理”按钮，如图 9-1-39 所示；然后选择“打印机属性”选项，如图 9-1-40。

## Slide 44
任务实施
在弹出的窗口中选择“共享”选项卡，设置共享名，最后单击“确定”按钮，将打印机共享出来，如图 9-1-41 所示。

## Slide 45
任务实施
（3）设置“网络发现”
计算机需要设置“网络发现”才能搜索和发现局域网上的共享设备。具体操作是单击图 9-1-41 中的“网络和共享中心”链接，在打开的窗口中单击“更改高级共享设置”链接，然后选中“启用网络发现”单选按钮与“启用文件和打印机共享”单选按钮，如图 9-1-42 所示。

## Slide 46
任务实施
（4）添加共享打印机
在其他未安装打印机的计算机上，依次在“添加打印机”窗口中单击“浏览”按钮，在弹出的窗口中选择网络中被共享的打印机，然后依据提示完成网络打印机的添加，如图9-1-43 所示。

## Slide 47
任务实施
步骤 1：右击共享文件夹，在弹出的快捷菜单中选择“属性”选项，如图 9-1-44 所示。
步骤 2：进入“共享文件 属性”界面后，单击“共享”按钮，然后单击“高级共享”按钮，如图 9-1-45 所示。
共享文件夹
2

## Slide 48
任务实施
步骤 3：在“高级共享”界面中选中“共享此文件夹”单选按钮，该文件夹即被共享如图 9-1-46 所示。
步骤 4：此时被共享的文件夹只能读，不能写。如果要具有读写权限，则单击“权限”按钮，在弹出的界面中将“Everyone”设置为允许“安全控制、更改、读取”，如图 9-1-47所示。

## Slide 49
任务实施
步骤 5：关闭共享密码保护。在“网络和共享中心”界面中单击“更改高级共享设置”链接，随后选中“所有网络”→“密码保护的共享”中的“无密码保护的共享”单选按钮，最后单击“保存更改”按钮保存更改设置，如图 9-1-48 所示。

## Slide 50
任务实施
步骤 6：访问共享文件夹。在搜索框中输入共享文件夹电脑的 IP 地址，格式为“\\192.168. ×.×”，单击“确定”按钮，即可访问共享文件夹；也可以在资源管理器的地址栏中输入共享文件夹电脑的 IP 地址，如图 9-1-49 与图 9-1-50 所示。

## Slide 51
任务实施
安装无线监控摄像头
3
无线监控摄像头品牌、类型较多，这里以海康威视公司的萤石（EZVIZ）智能家居摄像头为例进行体验。
（1）连接硬件
按照任务 1 中的规划图将无线摄像头吊装于办公室顶端，有以下两种连接方式。
方式 1：连接网线和电源线，使用有线方式进行配置，这样能保证网络更加稳定。
方式 2：只连接电源线，然后通过无线摄像头的无线局域网（WLAN）方式进行连接，
这是最常用的方法，如图 9-1-51 所示。

## Slide 52
任务实施
步骤 1：下载安装管理软件。在手机应用市场中下载安装“萤石云视频”APP，也可以在使用说明书上扫描二维码下载安装。
步骤 2：账号登录。打开“萤石云视频”APP，点击“登录”按钮，输入账号即可，如图 9-1-52 所示。如果没有账号，则按照提示进行注册后登录，如图 9-1-53 所示。

## Slide 53
任务实施
步骤 3：添加设备。点击“添加设备”按钮，如图 9-1-54 所示，在新窗口中提示扫
描二维码，在设备的底部找到设备二维码进行扫描，如图 9-1-55 所示。

## Slide 54
任务实施
步骤 4：接入无线网络。添加设备成功后会提示让设备接入无线网络，输入无线网络的标识和密码，如图 9-1-56 所示，最后提示添加设备成功，此时会显示监控画面，如图9-1-57 所示。
步骤 5：功能设置。选择设备设置功能，可以启动“智能侦测”“人形追踪”“云台调整”等多种实用功能。
1. 分组调查学校的网络应用情况，整理成资料，试着提出改善网络环境的合理建议，并选派代表在班级交流。
2. 利用所学为家里安装无线摄像头，并教会家人使用。

## Slide 55
项目分享
方案2
由学生代表与指导教师组成项目评审组，各工作团队制作汇报材料并进行答辩。
方案1
各工作团队展示交流项目，谈谈自己的心得体会，并选派代表分享交流。

## Slide 56
项目评价
根据项目完成情况填涂表
类 别 | 内 容 | 评 分
项目质量 | 1. 各个任务的评价汇总 2. 项目完成质量 | ☆☆☆
团队协作 | 1. 团队分工、协作机制及合作效果 2. 协作创新情况 | ☆☆☆
职业规范 | 1. 项目管理、实施环境规范 2. 项目实施过程、相关文档的规范 | ☆☆☆
建议 |  | 

## Slide 57
项目总结
本项目依据行动导向理念，将行业中的小型网络系统搭建的典型工作过程转化为项目学习内容，共分为规划网络、组建网络、应用网络 3 个任务。在规划网络任务中介绍了如何根据需求设计网络功能、确定设备位置和布线路由；在组建网络任务中介绍了如何制作双绞线、连接和配置网络设备，最后接入终端；在应用网络任务中介绍了如何连接网络打印机、共享文件夹和安装无线摄像头。

## Slide 58
项目拓展
学校社团活动室网络改造

## Slide 59
项目拓展
1. 项目背景
学校社团原有 2 位指导老师、6 名成员，新学期吸纳了 4 名新成员，于是社团活动室原有的网络设备不能满足新成员的上网需求。社团活动室现有布局如下图。
所有台式计算机均采用静态 IP 地址，学校分配给活动室的网段为 192.168.1.0/24，网
关为 192.168.0.1，DNS 地址为 114.114.114.114。

## Slide 60
项目拓展
2. 预期目标
学校社团指导老师希望能改造社团活动室网络，满足上网需求并规范上网行为，具
体要求如下。
1）教师及成员每人均能有线上网。
2）社团活动室内覆盖无线网络。
3）安装监控，随时能查看社团活动室的情况。
4）制定管理制度，规范上网行为及保障环境卫生。
3. 项目资讯
1）双绞线 T568B 线序是
2）无线路由器主要功能有
3）无线路由器配置 WLAN 的常用方法和步骤是
4）室内监控摄像头通常安装的位置有
5）制定社团活动室管理制度应该考虑的因素有

## Slide 61
项目拓展
4. 项目计划
绘制项目计划思维导图。

## Slide 62
项目拓展
5. 项目实施
任务 1：活动室网络规划
（1）网络拓扑规划（标注出设备名称、端口号）

## Slide 63
项目拓展
（2）设备清单（列出学校社团活动室网络改造所需设备及耗材）

## Slide 64
项目拓展
（3）IP 地址规划
1）有线 IP 网络规划。
所有 PC 子网掩码： 网关： DNS：

## Slide 65
项目拓展
2）无线 IP 地址规划。
无线路由器 IP 地址： DHCP 地址池：
小提示：可直接在“图 9-1-58 社团活动室布局图”上进行规划。
任务 2：活动室网络组建
小提示：依据网络计划完成，如果实训条件有限，部分操作可在模拟器中进行。
（1）部署有线网络
1）制作连接设备双绞线。制作好的双绞线要测试连通性并做好记录，同时将制作结
果拍照。
2）有线连接交换机、无线路由器及 PC 机。做好过程记录，并将连接情况拍照或
截图。
3）配置 PC 机 IP 地址。做好过程记录，并将配置情况拍照或截图。

## Slide 66
项目拓展
（2）部署无线网络
1）配置无线路由器。配置 DHCP、无线网络 SSID 及密码，同时将操作步骤截图。
2）连接无线设备。使用无线终端接入无线路由器，将连接情况截图。
（3）安装监控摄像头
1）连接监控摄像头。使用无线或有线方式连接监控摄像头，同时将结果拍照。
2）配置监控摄像头。参考监控摄像头说明书，完成监控摄像头的配置，并将关键步骤截图或拍照。
任务 3：活动室网络应用
（1）网络调试
测试所有设备的连通性并作故障排查，做好过程记录。
（2）管理制度拟定
上网查阅资料，结合具体情况，从日常管理、规范上网、网络安全等方面拟定《学
校社团活动室管理制度》。

## Slide 67
项目拓展
6. 项目总结
（1）过程记录
记录项目实施过程中的各种情况，为工作总结提供依据，如表格不够，可自行加页。
（2）工作总结
从整体工作情况、工作内容、反思与改进等几个方面进行总结。

## Slide 68
项目拓展
7. 项目评价

## Slide 69
谢谢！