## Slide 1: 机械制图与识图（3D版）
胡华丽
广西水利电力职业技术学院

## Slide 2
组合体的形体分析
1
组合体三视图的画法
2
组合体视图的识读
3
组合体的尺寸标注
4
CONTENTS
目录

## Slide 3
01
组合体的形体分析

## Slide 4
组合体的形体分析
一.分析形体的方法
1.形体分析法
形体分析 是以基本体或简单体为单元，将组合体先分解后综合的一种分析方法
2.线面分析法
线面分析是以线面为单元，将组合体先分解后综合的一种分析方法

## Slide 5
轴测投影的基本知识
二.组合体的组合形式
1.叠加式组合体
2.切割式组合体
3.综合式组合体

## Slide 6
轴测投影的基本知识
三.组合体各部分之间表面连接关系及连接处的画法

## Slide 7
02
组合体三视图的画法

## Slide 8
组合体三视图的画法
一.组合体视图的画法步骤
一.组合体视图的画法步骤
1.分析形体
画组合体视图首先应分析形体:
(1)分析形体属于叠加、切割、综合的哪种
组合形式。
(2)如是切割体，应进一步分析原体、切割处:
如是香加体，应进一步分析有几部分组成
各部分间的表面连接关系。
如是综合体，应从叠加入手进行综合分析。

## Slide 9
组合体三视图的画法
一.组合体视图的画法步骤
2.确定主视图
确定主视图包括两个问题:
1)确定组合体的放置位置:一般是将组合体的主要表面或主要轴线放置成与投影面平行或垂直的位置。
(2)选择主视图的投射方向:选择主视图的投射方向时，应使主视图尽可能多的反映物体的形状特征及各组成部分的相对位置。另外，还应使其它视图中虚线尽可能少的显现，并应考虑图纸的合理利用。

## Slide 10
组合体三视图的画法
一.组合体视图的画法步骤
3.画图
3.1.选比例、定图幅
视图选择后，应根据组合体的大小和复杂程度，按标准规定选择适当的比例和图幅。
3.2.布 图
布置视图就是根据选取的比例确定各图的大小，按照均匀布局的原则确定各图在幅面的位置，画出各图的基准线。
3.3.画底稿
用形体分析法一部分一部分地画，画图时应注意每部分三视图间都必须符合投影规律，注意各部分之间表面连接处的画法。
3.4.检查、加深
底稿图画完后，应对照立体检查各图是否有缺 少或多余的图线，改正错处，然后加深全图。

## Slide 11
组合体三视图的画法
二.组合体视图画法举例
画组合体视图一般采用形体分析法，即一部分一部分的画。若物体的部分结构与基本形体相差较大，用形体分析法难以画出，可在形体分析法的基础上辅以线面分析法，即难画部分，一个面一个面地画。
1.形体分析法-轴承座实例
（1）画基准线、（2）画底板、（3）画圆筒、（4）画支板、（5）画凸台、（6）画肋板、（7）完成作图

## Slide 12
03
组合体视图的识读

## Slide 13
组合体视图的识读
一.读图的基础知识
1.读图的准则
由于一个视图不能确定物体的形状，因此看图时应以主视图为中心，将各视图联系起来看，这是读图的准则。

## Slide 14
组合体视图的识读
一.读图的基础知识
2.读图依据
（1）三视图间的投影规律“长对正、高平齐、宽相等。”
（2）基本体三视图的图形特征。
（3）各种位置直线、平面的投影特征。

## Slide 15
组合体视图的识读
一.读图的基础知识
3.线与线框含义
3.1.视图中的图线可表示:
面与面交线的投影; 平面或柱面的积聚、投影; 曲面轮廓素线的投影
3.2.视图中封闭的的线框可表示:
体的投影; 孔洞的投影; 面的投影。
3.3.线框的面可能是平面、曲面平曲、组合面。
3.4.相临两线框的面不是相交就是错开

## Slide 16
组合体视图的识读
二.读图的基本方法
1.形体分析读图法:
以基本体或简单体为读图单元，简单地说，就是一部分一部分地看。形体分析法是读图的主要方法。
2.线面分析读图法:
以线面为读图单元，简单地说，就是一个面一个面地看。遇难点部分用线面分析法读图。

## Slide 17
04
组合体的尺寸标注

## Slide 18
组合体的尺寸标注
一.标注尺寸的基本要求
（1）正确 --尺寸标注要符合国家和行业制图标准的规定。
（2）完整--所注尺寸能够完全确定物体的形状和大小。
（3）清晰--所注尺寸位置要明显，排列要整齐，便于读图。
（4）合理--所注尺寸既能满足设计要求，又方便施工。

## Slide 19
组合体的尺寸标注
需要标注的尺寸:
  柱体、台体需要标注的尺寸是底面形状尺寸和两底面之间的距离。
  锥体需要标注的尺寸是底面形状尺寸和底面与锥尖之间的距离。
  圆球体只需标注球面直径。
需要注意的问题:
  基本体上同一处的尺寸在视图上只能 标注一次。
  平面体确定底面形状的尺寸一般注在反映底面实形的特征图上。
  曲面体的底面直径注在非圆视图上比较清楚，半径注在圆视图上比较清楚。

## Slide 20
组合体的尺寸标注
三.切割式组合体的尺寸标注
1.切割体需要标注的尺寸:
原体的定形尺寸和截平面的定位尺寸。
2.切割体尺寸标注需要注意的问题:
截断面的形状不注尺寸。因为截平面位置确定后，截交线自然形成。

## Slide 21
组合体的尺寸标注
四.叠加式综合式组合体的尺寸标注
1.叠加(综合)体需要标注的尺寸:
各部分的定形尺寸和各部分间的定位尺寸及总体尺寸。
2.叠加(综合)体尺寸标注注意问题:
相贯线形状不标注尺寸。因为确定了两相 交部分形状及相对位置后,相贯线自然形成

## Slide 22
大国工匠
马黎明

## Slide 23: Thanks
广西水利电力职业技术学院
谢 谢