## Slide 1: 机械制图与识图（3D版）
胡华丽
广西水利电力职业技术学院

## Slide 2
装配图与装配体概述
1
装配图常用的表达方案和尺寸标注
2
装配图中零部件序号和明细栏
3
读装配图
4
CONTENTS
目录
装配图的绘制与装配体的测绘
5

## Slide 3
01
装配图与装配体概述

## Slide 4
一.装配图的作用
装配图是设计和绘制零件图的主要依据。是装配生产过程、调试、安装、维修的主要技术文件。在产品设计中，一般是先画出装配图，然后根据装配图画出零件图。在产品制造中，是根据装配图表达的装配要求将各零部件按一定的顺序进行装配。在管理和维修机器中，是通过装配图来了解机器的结构、性能和工作原理。
装配图与装配体概述

## Slide 5
装配图与装配体概述
二.装配图的内容
球阀装配轴测图

## Slide 6
装配图与装配体概述
装配图的内容
  球阀装配图
    一组视图
    必要尺寸
    技术要求及零件的序号
    明细栏和标题栏

## Slide 7
装配图与装配体概述
三.常见的装配工艺结构
接触面或配合面的结构
  1.1.同一方向接触面与配合面结构

## Slide 8
装配图与装配体概述
三.常见的装配工艺结构
接触面或配合面的结构
  1.2.转折处接触结构

## Slide 9
装配图与装配体概述
三.常见的装配工艺结构
接触面或配合面的结构
  1.3.沉孔与凸台结构

## Slide 10
装配图与装配体概述
三.常见的装配工艺结构
接触面或配合面的结构
  1.4.锥面配合结构

## Slide 11
装配图与装配体概述
常见的装配工艺结构
  方便装配的结构
    2.1.定位销的合理结构

## Slide 12
装配图与装配体概述
三.常见的装配工艺结构
方便装配的结构
  2.2.螺纹紧固件装配的结构

## Slide 13
02
装配图常用的表达方案和尺寸标注

## Slide 14
装配图常用的表达方案和尺寸标注
一.装配图的规定画法
相邻表面的画法

## Slide 15
装配图常用的表达方案和尺寸标注
装配图的规定画法
  剖面线的画法

## Slide 16
装配图常用的表达方案和尺寸标注
一.装配图的规定画法
标准件、实心件纵剖画法

## Slide 17
装配图常用的表达方案和尺寸标注
二.装配图中特殊的表达方法
拆卸画法

## Slide 18
装配图常用的表达方案和尺寸标注
装配图中特殊的表达方法
  沿结合面剖切画法

## Slide 19
装配图常用的表达方案和尺寸标注
装配图中特殊的表达方法
  假想画法
  零件向视图画法
  夸大画法
  简化画法

## Slide 20
装配图常用的表达方案和尺寸标注
二.装配图中特殊的表达方法
零件向视图画法
  为表达某零件的形状。可单独画出该零件的某一向视图。在该视图上方应写出“零件xx”，并在相应视图上用箭头和字母指明投射方向。

## Slide 21
装配图常用的表达方案和尺寸标注
二.装配图中特殊的表达方法
夸大画法

## Slide 22
装配图常用的表达方案和尺寸标注
装配图中特殊的表达方法
  简化画法

## Slide 23
装配图常用的表达方案和尺寸标注
装配图的尺寸标注
  性能尺寸(规格尺寸
    性能尺寸是说明机器或部件的性能或规格尺寸。
  装配尺寸(配合尺寸和相对位置尺寸
    装配尺寸由两部分组成，一部分是作为装配依据的零件间的配合尺寸:另一部分是与装配有关的零件间重要的相对位置尺寸和装配时需要加工的尺寸。
  安装尺寸
    机器或部件安装到基础或与其它部件相连时所需要的尺寸。
  外形尺寸
    机器或部件外形的总长、总宽、总高尺寸、它表示机器或部件在包装、运输和安装时所占空间的大小。
  其它主要尺寸
    根据装配体的特点和需要，必须注出的其它尺寸。

## Slide 24
03
装配图中零部件序号和明细栏

## Slide 25
装配图中零部件序号和明细栏
一.零部件序号
基本要求
  装配图中所有零部件均应编号。
  装配图中一个部件只编写一个序号:同一装配图中完全相同的零件、部件只用一个号一般只标注一次:多处出现的相同的零部件必要时也可重复标注。
  同一张装配图中编排序号的形式应一致。
  装配图中零件序号应与明细栏的序号一致。

## Slide 26
装配图中零部件序号和明细栏
零部件序号
  序号的画法
  2.1.在水平线上或指引线的非零件端的附近注写序号，序号数字的字高比图中所注尺寸数字的高度大一号或大两号。
  2.2.指引线应从所指部分的可见轮廓内引出，并在末端画一圆点。若所指部分内不便画圆点时，可在指引线末端画出箭头，指向该零件的轮廓线。
  2.3.指引线、水平线、圆均用细实线绘制。
  2.4.指引线之间不允许相交，但允许弯折一次，当指引线通过有剖面线的区域时，不应与剖面线平行。
  2.5.一组紧固件及装配关系清楚的零件组，可以采用公共指引线。

## Slide 27
装配图中零部件序号和明细栏
零部件序号
  序号的排列
    装配图中零件序号应沿水平或竖直方向整齐排列，并按顺时针或逆时针依次排列，应尽量使序号间隔相等

## Slide 28
2
装配图中零部件序号和明细栏
明细栏与标题栏

## Slide 29
04
读装配图

## Slide 30
读装配图
一.读装配图的目的和要求
了解机器或部件的性能、功能和工作原理。
弄清各零件间的装配关系、拆装顺序。了解各零件的主要结构形状和作用。
了解其它组成部分，了解主要尺寸，技术要求和操作方法等。

## Slide 31
读装配图
读装配图的方法和步骤
  概括了解
    看标题栏及有关资料了解装配体的名称、用途、性能及规格等，从明细栏了解各零件的名称、材料、数量及在装配体中的位置。
  分析视图
    了解各视图的名称和标注，弄清它们之间的关系以及所表达的重点。
  分析零件
    利用投影效果关系和装配关系等，想象每个零件的大致形状的作用。
  分析装配关系和工作原理
    在分析各零件的基础上，进一步弄清各零件之间的连接关系、配合方式、运动情况和工作原理。
  归纳总结
    在分析的基础上，对技术要求，尺寸拆装顺序等进行分析，达到对装配体的全面了解

## Slide 32
读装配图
由装配图拆画零件图的方法和步骤
  确定零件视图的表达
    根据被拆零件的结构形状，按零件冬视冬选择的原则来确定。
  画零件图中的图形
    抄:将装配图中有关该零件的图形部分直接抄入零件图。
    补:补齐如倒角、圆角、斜度、锥度、退刀槽等结构。
  标注零件上的尺寸
    抄:由装配图中已注出的与零件有关的尺寸直接抄到零件图上。算:某些尺寸应根据装配冬给定的尺寸通过计算来确定。查:零件上标准结构的尺寸应查阅有关标准后注出。
    量:零件上某些结构尺寸按照装配图的比例从装配图上量取。
  注写零件图上的技术要求
    根据零件各表面的作用和要求确定其表面粗糙度及必要的技术要求。

## Slide 33
05
装配图的绘制与装配体的测绘

## Slide 34
装配图的绘制与装配体的测绘
一.绘制装配图的方法和步骤
选择视图
选择比例和图幅
布置视图
绘制主体结构
绘制与主体结构直接相关的重要零件
绘制其它零件和细节，完成图形底和高
注写其它内容。整理加深

## Slide 35
装配图的绘制与装配体的测绘
一.绘制装配图的方法和步骤
例：齿轮油泵
  画出标题栏、 明细表与各图基准线
  绘制部件的主体结构
  绘制重要零件
  绘制其它零件和细节
  完成装配图

## Slide 36
装配图的绘制与装配体的测绘
2
2
测绘装配体的方法和步骤
  了解和分析装配体
  拆卸装配体
  绘制装配示意图
  画零件草图
  画装配图

## Slide 37
大国工匠
闻政

## Slide 38: Thanks
广西水利电力职业技术学院
谢 谢