## Slide 1: 机械制图与识图（3D版）
胡华丽
广西水利电力职业技术学院

## Slide 2
仪器绘图常用的工具
1
基本制图标准
2
几何图形
3
平面图形的画法
4
CONTENTS
目录

## Slide 3
01
仪器绘图常用的工具

## Slide 4
仪器绘图常用的工具
图板与丁字尺
图板用于固定图纸进行绘图。图纸必须用胶带纸固定在图板的适当位置。丁字尺主要用于画水平线，与三角板配合能画铅垂线和15°倍角的斜线。

## Slide 5
仪器绘图常用的工具
三角板
  与丁字尺配合画铅垂线。

## Slide 6
仪器绘图常用的工具
三.铅笔
用于绘图中的起草、加深和注写。

## Slide 7
仪器绘图常用的工具
圆规
  作用
    用于画圆及画弧，圆规装上钢针插脚还可以兼作分规用。
  画法
    小圆画法
    大圆画法

## Slide 8
仪器绘图常用的工具
曲线板
  用于画非圆曲线。
    曲线板画图步骤
      徒手描点
      加深1-4点
      加深4-7点
      完成

## Slide 9
仪器绘图常用的工具
六.擦图片和模板
02
模 板: 主要用于画各种常用符号和标准图例。使用模板时，应将模板上相应的符号或图例放到图纸上需要绘制处，用笔在符号或图例内画一周即可。
擦图片: 用于加深时擦除错误的图线。使用擦图片时，应将要擦去的图线从擦图片的孔中露出来，然后用橡皮擦去，这样可避免擦掉其它部分的图线。
01
02

## Slide 10
02
基本制图标准

## Slide 11
基本制图标准
一.图纸幅面和格式
图纸幅面:
  图纸幅面（简称图幅）即图纸的面积。图幅标准规定了五种基本图幅，如图。

## Slide 12
基本制图标准
一.图纸幅面和格式
图框格式:（装订式、非装订式）
  绘制图样时，必须在图纸上用粗实线画出图框，图形只能绘制在图框内。

## Slide 13
基本制图标准
一.图纸幅面和格式
标题栏和看图方向:
  标题栏（简称图标）是图样的重要内容之一，一般位于图纸右下角。

## Slide 14
基本制图标准
比例
  图中图形与其实物相应要素的线性尺寸之比成为比例。

## Slide 15
基本制图标准
图线
  图线是组成图形的基本要素。为了使图样中表达的内容主次分明，图线的形式和宽度应按要求选择。
图线的形式和用途

## Slide 16
基本制图标准
三.图线
图线是组成图形的基本要素。为了使图样中表达的内容主次分明，图线的形式和宽度应按要求选择。
图线的画法和规定

## Slide 17
基本制图标准
线型应用举例
三.图线
图线是组成图形的基本要素。为了使图样中表达的内容主次分明，图线的形式和宽度应按要求选择。

## Slide 18
基本制图标准
字体
  图样中的字体书写时必须做到:字体工整、笔划清楚、间隔均匀、排列整齐。
    汉字
  汉字应写成长仿宋体字，并应采用国家正式公布推行的简化字。
  长仿宋体字的书写要领是:
    横平竖直、起落有锋
    结构匀称、填满方格。

## Slide 19
基本制图标准
字体
图样中的字体书写时必须做到:字体工整、笔划清楚、间隔均匀、排列整齐。
  数字和字母
01
数字和字母可以写成直体和斜体。斜体字字头向右倾斜，与水平基准线成75°
02

## Slide 20
基本制图标准
尺寸注法
  基本规则
    机件的真实大小应以图样上所注的尺寸数值为依据，与图形的大小及绘图的准确度无关。
    图样中(包括技术要求和其他说明)的尺寸以毫米为单位时，不需标注计量单位的符号(或名称)，如采用其他单位，则必须注明相应的单位符号。
    图样中所标注的尺寸，为该图样所示机件的最后完工尺寸，否则应另加说明。
    机件的每一尺寸，一般只标注一次，并应标注在反映该结构最清晰的图形上。

## Slide 21
基本制图标准
五.尺寸注法
尺寸的组成
  一个完整的尺寸由尺寸界线、尺寸线(包括终端符号)、尺寸数字三要素组成.

## Slide 22
基本制图标准
五.尺寸注法
尺寸的组成
  终端符号的画法.

## Slide 23
基本制图标准
尺寸注法
  常用尺寸的注法
    线性尺寸
  水平尺寸字头朝上，铅垂尺寸字头朝左，倾斜尺寸应保证字头朝上的趋势，如右图a。
  尽量避免在右图a所示30°范围内标注尺寸，当无法避免时，允许按右图b所示形式标注。

## Slide 24
基本制图标准
五.尺寸注法
常用尺寸的注法
2.圆尺寸
标注直径尺寸时，应在数字前加注符号中(金属材料)或D(其他材料)。标注半径尺寸时，应在数字前加注符号R。
圆和大于半圆的圆弧标注直径，半圆和小于半圆的圆弧标注半径，如图a。
大圆弧的注法:当圆弧半径过大并且需要标明圆心位置时，可按图b的方法标注;若不需要标明圆心位置，则可按右图c的方法标注。

## Slide 25
基本制图标准
尺寸注法
  常用尺寸的注法
    角度尺寸
  尺寸界线沿径向引出，尺寸线是以角度顶点为圆心的圆弧。
  角度数字一律水平注写，一般注写在尺寸线的中断处。必要时也可注写在尺寸线外或引出标注。

## Slide 26
基本制图标准
五.尺寸注法
常用尺寸的注法
  3.小尺寸
在尺寸界线之间没有足多位置画箭头或注写尺寸数字时，可按右图样式标注。
标注连续尺寸时，中间的箭头可用圆点代替。圆点的大小应与箭头尾部宽度相同。

## Slide 27
基本制图标准
五.尺寸注法
常用尺寸的注法
  相同成组要素注法
在同一图形中，对于尺寸相同的孔、槽等成组要素，可如右图仅在一个要素上注出其尺寸和数量。
当成组要素(如均布孔)的定位和分布情况在图中已明确时，可如图a简化标注。

## Slide 28
2
基本制图标准
尺寸注法
符号和缩写词

## Slide 29
03
几何作图

## Slide 30
几何作图
等分直线段
  【例】求作直线AB的六等分点
    过端点A(或B)，任作一直线AC。
    以任意长度为单位，在AC上量取1、2、3、4、5、6点。
    连接6B，过各点作6B的平行线与AB相交，得六等分点。

## Slide 31
几何作图
等分圆周及作正多边形
  六等分圆周及作正六边形
    方法一
      做辅助线取等分点，连等分点作六边形。
    方法二
      过A、B画60°斜线，画两水平线得六边形。

## Slide 32
几何作图
二.等分圆周及作正多边形
五等分圆周及作正五边形
  作OB的垂分线得E点，以E为圆心、以EC为半径画弧交于0A得F点，直线CF即为正五边形的边长。
  以C为圆心，CF为半径，在圆周上截取G、H点;再分别以G、H点为圆心，在圆周上截取K、M点。
  C、G、K、M、H点为五等分点，依次连接各点，即得内接正五边形。

## Slide 33
几何作图
等分圆周及作正多边形
  任意等分圆周及作正边形
    将直径KA七等分。
    以点K为圆心，KA长为半径画弧，交直径QP的延长线于M、N点。
    从点M、N分别向AK上的各偶数点(或奇数点)作连线，并延长交圆周于点B、C、D和E、F、G;则A、B、 C、D、E、F、G点为等分点。

## Slide 34
斜度和锥度
  斜度的概念与标注
    斜度是指一直线对另一直线或一平面对另一平面的倾斜程度。
几何作图

## Slide 35
几何作图
三.斜度和锥度
斜度的画法
  画已知线段、画辅助线、画辅助线平行线、完成作图。

## Slide 36
几何作图
三.斜度和锥度
锥度的概念与标注
  锥度是指圆锥的底圆直径与圆锥高度之比。

## Slide 37
几何作图
三.斜度和锥度
锥度的画法
  画已知线段、画辅助线、画辅助线平行线、完成作图。

## Slide 38
几何作图
圆弧连接
  圆弧连接的基本概念
    圆弧连接的概念—用一圆弧光滑地连接相邻线段的作图方法称圆弧连接。
    连接圆弧—一只知半径，没给圆心尺寸的弧。
    已知线段—按给出尺寸可直接作图的线段。
    所谓光滑连接，实质上就是圆弧与直线或圆弧与圆弧相切，切点就是连接点。

## Slide 39
几何作图
四.圆弧连接
圆弧连接的基本形式
  直线与圆弧
  圆弧与圆弧外切
  圆弧与圆弧内切

## Slide 40
几何作图
四.圆弧连接
圆弧连接的画法思路
  找圆心
  定连接点

## Slide 41
几何作图
四.圆弧连接
作图原理
  与直线相切
  与圆弧外相切
  与圆弧内相切

## Slide 42
04
平面图形的画法

## Slide 43
平面图形的分析
  尺寸分析
    定形尺寸
    定位尺寸
    尺寸基准
线段分析
  已知线段
  中间线段
  连接线段
平面图形的画法

## Slide 44
平面图形的画法
一.平面图形的绘图步骤
平面图形绘制线段的顺序
  画基准线、画已知线段、画中间线段、最后画连接线段

## Slide 45
平面图形的画法
平面图形的绘图步骤
  准备
    削好各种硬度的铅笔和圆规用铅芯--擦净制图工具，洗干净手--摆放好绘图工具 --将图纸铺放在图板的适当位置，并用胶带纸固定四角。
  画底稿(用H绘图铅笔:要求“细而轻”)
  加深(用H绘图铅笔加深细图线，要求“细而重”;用HB或B绘图铅笔加深粗实线，要“黑、光、亮”)
  画箭头(用HB绘图铅笔绘制箭头)
  注写文字(数字和字母用HB绘图铅笔书写;汉字用H绘图铅笔书写)

## Slide 46
大国工匠
刘军荣

## Slide 47: Thanks
广西水利电力职业技术学院
谢 谢