## Slide 1: 机械制图与识图（3D版）
胡华丽
广西水利电力职业技术学院

## Slide 2
平面体截交线
1
曲面体截交线
2
两曲面体的相贯线
3
CONTENTS
目录

## Slide 3
01
平面体截交线

## Slide 4
平面体截交线
一.截断体截平面截交线的概念

## Slide 5
平面体截交线
二.平面体截交线的形状
平面体截交线都是平面多边形，多边形的顶点是平面体上各棱线(包括底边线)与截平面的交点，有几个交点即为几边形。

## Slide 6
平面体截交线
三.平面体截交线的画法（例：已知正六棱柱被一个正垂面截切，补画俯视图。）
分析
补画原体俯视图、标截交线已知投影、求各点水平投影、连各点水平投影、擦去被切掉的图线、画出不可见的棱线、完成作图

## Slide 7
02
曲面体截交线

## Slide 8
曲面体截交线
一.曲面体截交线的形状
1、圆柱--被平面截切有三种情况，对应截交线有三种.

## Slide 9
一.曲面体截交线的形状
2、圆锥--被平面截切有五种情况，对应截交线有五种。
曲面体截交线

## Slide 10
一.曲面体截交线的形状
3、圆球--被平面截切只有一种情况，对应截交线都是圆。
曲面体截交线

## Slide 11
二.曲面体截交线的画法
1.例：己知圆柱被正垂面截切，求作其截交线的投影
  （1）分 析
  （2）标全已知
  （3）求特殊点
  （4）求中间点
  （5）连 线
  （6）擦去被切线
  （7）完成作图
曲面体截交线

## Slide 12
曲面体截交线
二.曲面体截交线的画法
作截交线的思路
先看懂体--想象出原体形状、截交线空间形状。2.分析交线投影--想象出截交线各面投影形状。
作图:“先体后面”法。
  直线和圆交线--直接求。
  非圆曲线交线--求一系列点(求足特殊点)。

## Slide 13
03
两曲面体的相贯线

## Slide 14
两曲面体的相贯线
一.两曲面体相贯线的形状
两曲面立体相交所产生的相贯线形状一般为封闭的空间曲线。

## Slide 15
两曲面体的相贯线
两曲面体相贯线的画法
画法思路:
  先看懂体--参与相交的各立体形状;相贯线空间形状。
  分析交线投影--想象出相贯线各面投影形状。
  作图:“先体后线”法。
    非圆曲线--求一系列点(求足特殊点)。

## Slide 16
两曲面体的相贯线
二、两曲面体相贯线的画法
2.简化画法:
画法--以大圆柱的半径为半径，在小圆柱的轴线上找圆心，向着大圆柱轴线方向弯曲画弧。

## Slide 17
二、两曲面体相贯线的画法
3.两不等直径圆筒正交，求作相贯线的投影
(1)分 析
(2)求两圆柱交线
(3)求两圆孔交线
(4)完成作图
两曲面体的相贯线

## Slide 18
两曲面体的相贯线
三、两曲面体相贯线的特殊情况
1.两曲面体同轴相交

## Slide 19
两曲面体的相贯线
三、两曲面体相贯线的特殊情况
2.两圆柱轴线平行或两圆锥共顶相交

## Slide 20
两曲面体的相贯线
三、两曲面体相贯线的特殊情况
3.两曲面体轴线相交并公切于一圆球

## Slide 21
两曲面体的相贯线
四综合相贯
在求作综合相贯时，常采用分段处理的方法。即将综合相贯分解为几段，每段都是所学过的相交形式，然后逐段求出。

## Slide 22
大国工匠
姜涛

## Slide 23: Thanks
广西水利电力职业技术学院
谢 谢